PLANUL DE EŞANTIONARE

A.1. Informaţii generale

Formatul „Planului de eşantionare” a fost elaborat pentru aplicarea art. 33 din Regulamentul (UE) nr. 601/2012 privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE, în vederea utilizării de către operatorul care deţine o instalaţie ce face obiectul prezentei proceduri.

Planul de eşantionare furnizează informaţii despre modul în care se efectuează prelevarea de probe și dacă aceasta se face pentru un flux specific sau flux de masă (bilanţ). Planul descrie obiectivele de prelevare de probe și include informaţii specifice despre ceea ce conţine proba, în ce fel şi de unde se realizează prelevarea probei, cum este pregătită proba pentru analiză şi entitatea care efectuează analizele.

Scopul planului este de a asigura că probele sunt colectate într-un mod verificabil şi reproductibil iar eşantioanele sunt reprezentative pentru fluxurile de surse sau de masă în vederea minimizării erorilor de eșantionare iar, pentru comparabilitatea rezultatelor analitice, tratamentul eşantioanelor este consistent.

Operatorii sunt obligaţi să verifice în mod regulat conformitatea planului de eşantionare şi dacă este cazul să revizuiască planul de eşantionare în vederea efectuării de îmbunătăţiri.

A.2 Principii generale (aplicarea art. 33 din Regulamentul (UE) nr. 601/2012)

1. În cazul în care parametrii de calcul se determină prin analize, operatorul trebuie să prezinte spre aprobare, autorităţii competente pentru protecţia mediului, pentru fiecare combustibil sau materie primă, un plan de prelevare de probe, printr-o procedură scrisă, care conţine informaţii cu privire la metodologiile pentru prepararea probelor, inclusiv informaţii cu privire la responsabilităţile, locaţii, frecvenţa, cantităţile şi metodologiile utilizate pentru depozitarea şi transportul probelor. Operatorul se asigură că probele diferite sunt reprezentative pentru lotul în cauză sau perioada de livrare și nu conţin erori. Elementele relevante ale planului de eşantionare trebuie să fie agreate cu laboratorul care efectuează analize pentru combustibil sau materia primă iar dovezile privind acest acord vor fi incluse în plan. Operatorul se asigură că planul de eşanţionare este supus verificării în conformitate cu prevederile Directivei 2003/87/CE.

2. Sub rezerva aprobării de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului, operatorul, de comun acord cu laboratorul care efectuează analizele pentru combustibil sau materia primă, are obligaţia de a adapta elementele planului de prelevare de probe în cazul în care rezultatele analitice indică faptul că eterogenitatea combustibilului sau materiei prime diferă semnificativ de informaţia privind eterogenitatea pe care s-a bazat planul iniţial de eşantionare pentru acel combustibil specific sau materie primă specifică.

# A.3 Informaţii generale

Nume operator:

Cod de identificare al instalației (ID): Completaţi codul de identificare al instalaţiei din Registrul Unic Consolidat al Uniunii Europene (ID), aşa cum este utilizat de către autoritatea competentă).

Titlul planului de eşantionare:

Procedura de referinţă:

A.3.1 Responsabilităţi

Plan de eşantionare completat de: Completaţi numele persoanei responsabile pentru elaborarea planului de eşantionare.

Oficiul sau Departamentul responsabil pentru prelevarea de probe: Completaţi numele oficiului sau al departamentului responsabil pentru colectarea efectivă a probelor.

Oficiul sau Departamentul responsabil pentru colectarea datelor de eșantionare Completaţi numele oficiului sau al departamentului care este responsabil pentru colectarea datelor de eşantionare.

Laboratorul responsabil pentru analize: Completaţi numele laboratorului responsabil pentru analizele referitoare la eşantioane.

Alte date: Dacă este cazul, completaţi şi numele altor părţi implicate în prelevarea de probe şi descrieţi relevanţa acestora.

- 3.2. Obiectivele prelevării probelor

Obiectivele prelevării de probe: Descrieţi obiectivul/obiectivele de prelevare de probe, de exemplu determinarea puterii calorifice inferioare, factorului de emisie, factorului de oxidare (pot fi bifate în căsuțe).

Analize solicitate: Descrieţi care sunt testele pe care le realizează laboratorul în cauză, de exemplu, identificarea elementelor componente pentru a fi testate.

A.3.3. Specificaţii ale fluxului de sursă şi fluxului de masă

Numele materiei prime sau combustibilului: Completaţi numele fluxului de sursă sau fluxului de masă, așa cum este utilizat în planul de măsuri pentru monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Caracteristici ale fluxului de sursă sau ale fluxului de masă: Descrieți caracteristicile relevante, cum ar fi faza (gazoasă, lichidă ori solidă), în cazul în care este relevantă mărimea obișnuită sau cea maximă a particulelor din combustibil sau materia primă, densitatea, etc.

Sursa şi originea materiei prime sau a combustibilului: Descrieți sursa și originea fluxului de sursă sau a fluxului de masă, de exemplu este fluxul de sursă livrat continuu, în loturi, produs pe amplasament, etc?

Eterogenitatea materiei prime sau a combustibilului și cauzele variabilității (în spaţiu şi în timp): Descrieţi eterogenitatea materiei prime, atât în spaţiu (teritorial) cât şi în timp (de exemplu, originea fluxului de sursă, stabilitatea procesului de fabricaţie).

A.3.4. Metodologia de prelevare a probelor

Frecvența de prelevare a probelor: Descrieți frecvența de prelevare a probelor

Standardele relevante: Descrieți standardele relevante pentru metodologia de prelevare a probelor (pot fi bifate în căsuțe)

Definiți locul și punctul de prelevare a probelor: Specificaţi locul (de exemplu locul depozitării) şi punctul de prelevare al probei (de exemplu, după livrare sau după completarea unui depozit). Vă rugăm să reţineţi faptul că proba trebuie să fie cea mai reprezentativă.

Echipamentul folosit pentru prelevarea probelor: Descrieți echipamentul utilizat pentru prelevarea de probe.

Modul în care se prelevează proba: Descrieţi modul în care este realizată prelevarea probei (de exemplu, prin abordare probabilistică sau pe baza propriului raționament).

Modul de prelevare a probei etalon Definiţi modul în care proba este prelevată, de exemplu, în cazul prelevării aleatorii a probelor, descrieţi cum sunt tratate părţile inaccesibile ale lotului, definiți cum este implementată o abordare probabilistică și/sau cum sunt luate deciziile în cazul unei abordări pe baza propriului raționament.

Compoziția eșantionului : Descrieţi dacă fiecare adăugare (cantitatea de material obţinută printr-o singură acţiune de prelevare a eșantionului) este analizată individual, sau în combinaţie cu alte adăugări pentru a forma un eșantion mixt).

Numărul de adăugări colectate: Descrieţi numărul de adăugări care formează un eşantion.

Adăugarea şi dimensiunea eșantionului: Descrieţi dimensiunea unei singure adăugări (cantitatea de material care este obţinut printr- o singură acţiune de prelevare). Dimensiunea adăugării ar trebui să cuprindă toate dimensiunile particulelor prezente. Descrieţi dimensiunea eşantionului minim. Dimensiunea eşantionului minim trebuie să ia în considerare nivelul de eterogenitate al particulelor individuale, pentru a asigura reprezentativitatea eşantionului.

Reducerea eșantionului sau sub-prelevarea de probe (dacă este cazul): În cazul în care eșantionul principal este prea mare pentru a fi transportat la un laborator, ar trebui să fie pregătit un sub-eșantion, astfel încât integritatea eșantionului să fie protejată. Dacă este relevant, descrieţi această procedură şi justificaţi reprezentativitatea eşantionului final.

Justificarea reprezentativității: În cazul în care abordarea aleasă conduce la un eşantion reprezentativ, furnizați o justificare. Se vor lua în considerare informaţiile privind fluxul de sursă sau fluxul de masă şi caracteristicile lotului (de exemplu cantitatea de combustibil sau de materie primă reprezentată de eșantionul respectiv).

Acces, sănătate şi siguranță: Identificaţi restricţiile sau problemele de acces care pot afecta programul de prelevare a probei. Identificaţi măsurile de siguranţă şi sănătate.

A.3.5. Proceduri pentru ambalare, conservare, depozitare şi transport

Ambalare: Descrieţi pe scurt mărimea, forma şi materialul containerelor (recipientelor) utilizate, ţinând cont de riscul de adsorbţie/reacţie.

Metodologia de codificare a eșantionului: Descrieţi modul în care este realizată codificarea eșantioanelor. Toate containerele (recipientele) cu eşantioane trebuie să fie marcate, cu un identificator unic, recunoscut de prelevator şi laborator.

Conservarea: Justificaţi modul în care sunt ambalate şi transportate eșantioanele astfel încât să fie menţinute condiţiile din momentul prelevării.

Depozitare: Descrieți modul în care eşantionul este depozitat pe amplasament şi în laborator.

Transport: Descrieți condițiile relevante pe durata depozitării; descrieți sau faceți referire la formularele de custodie care ar trebui completate și transmise cu fiecare eșantion în parte.

Sistemul de stocare a datelor: Descrieţi pe scurt locaţia şi modul de funcţionare a sistemului de stocare a datelor şi informaţiile pe care acesta le conţine, cum ar fi data eșantionului, codul eșantionului, numărul de referinţă al locului de depozitare, tipul de produs, locaţia specifică, dimensiunea etc.

A.3.6. Laboratorul de analize

Compania: Completaţi numele laboratorului responsabil pentru analizarea eșantionului.

Acreditare ISO 17025: Justificați în ce măsură scopul pentru care a fost acreditat laboratorul acoperă analizarea eșantioanelor descrise în acest plan de eșantionare.

Date de contact: Completaţi datele de contact ale laboratorului de analize.

A.3.7. Semnături

| Operatorul şi laboratorul au convenit asupra conţinutului acestui plan de eşantionare, în cazul în care există dovezi în care eterogenitatea descrisă corespunzătoare fluxului de sursă sau a fluxului de masă diferă semnificativ faţă de informaţiile descrise mai sus, planul de eşantionare va fi actualizat şi notificat autorităţii competente. |
| --- |
|  | Nume | Semnătura | Data |
|  | Numele şi prenumele reprezentantului legal |  |  |
| Operator |  |  |  |
| Laboratorul de analize |  |  |  |