CUPRINS

| A. INFORMAŢII PRIVIND PLANUL SUPUS APROBĂRII……………………........... A.0. Legislaţia utilizată şi glosar de termeni utilizaţi în proiect........................... A.01. Legislaţie românească privind evaluarea de mediu pentru planuri/programe, stabilirea ariilor naturale protejate, amenajarea pădurilor..... A.02. Glosar de termeni conform legislaţiei de mediu........................................ A.03. Glosar de termeni conform legislaţiei de păduri....................................... A.04. Glosar de termeni conform „Natura 2000”............................................... A.1. Informaţii privind Amenajamentul Silvic al O.S. Valea Mare ……..…….... A.1.1. Denumirea planului...………………………………………………………… A.1.2. Generalităţi privind amenajamentele silvice………………….…………… A.1.3. Structura şi conţinutul amenajamentului silvic……………………………. A.1.4. Localizarea geografică şi administrativă a O.S. Valea Mare……………. A.1.5.Coordonatele Stereo 70 ale Amenajamentului Silvic al O.S. Valea Mare A.1.6. Descrierea Amenajamentului Silvic al O.S. Valea Mare …..………… A.1.7. Obiectivele îndeplinite de pădurile din O.S. Valea Mare ...................... A.1.8. Suprafeţe ale fondului forestier al O.S. Valea Mare şi categorii funcţionale de păduri suprapuse peste arii protejate......................................... A.1.9. Zonarea funcţională şi tipurile de categorii funcţionale de păduri din cadrul O.S. Valea Mare ..................................................................................... A.1.10. Informaţii privind tipurile de lucrări vizate în cadrul O.S. Valea Mare conform amenajamentului silvic propus………………………….……………… A.1.10.1. Tăieri de regenerare (tratamente) şi obţinerea de produse principale din tăieri de regenerare …………………………………………………………….. A.1.10.2. Lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor şi obţinerea de produse secundare …………………………………………………………………. A.1.10.3. Lucrări de conservare prevăzute în amenajamentul silvic ………….. A.1.10.4. Lucrări de regenerare şi împădurire ……… A.1.11. Măsuri care se impun în caz de calamităţi ce afectează pădurile administrate de O.S. Valea Mare ….………………………………………….. A.1.12 . Factori ecologici determinanţi (pe clase de favorabilitate) pentru speciile arboricole de bază din O.S. Valea Mare ……………………………. A.1.13.Tipuri de staţiuni forestiere existente în zona O.S. Valea Mare …… A.1.14. Tipuri naturale de păduri din zona O.S. Valea Mare ............................ A.1.15. Infrastructura de transport din fondul forestier al O.S. Valea Mare ...... A.1.16. Resurse naturale şi materii prime necesare implementării planului…... A.1.17. Emisii şi deşeuri generate de implementarea amenajamentului silvic şi modalitatea de eliminare a acestora…………………………………………………. A.1.18. Activităţi care vor fi generate ca rezultat al implementării planului……. A.1.19. Descrierea proceselor tehnologice……………………………………….. A.1.20. Caracteristicile proiectelor sau planurilor existente, propuse sau aprobate ce pot genera impact cumulativ cu planul care este în procedura de evaluare şi care pot afecta aria naturală protejată de interes comunitar……… B. INFORMAŢII PRIVIND ARIILE NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR POSIBIL A FI AFECTATE DE IMPLEMENTAREA PLANULUI………. B.1. Date privind ariile naturale protejate de interes comunitar suprapuse peste O.S. Valea Mare : suprafaţă, tipuri de habitate şi specii de interes comunitar care ar putea fi afectate prin implementarea planului ………….…… B.1.1. Situl de importanţă comunitară ROSCI0344 Pădurile din sudul Piemontului Cândești ....................................................................................… C. Date despre PREZENŢA, localizarea, POPULAŢIA şi ecologia habitatelor ŞI A speciilor de interes comunitar din zona o.S. VALEA MARE ŞI IMPACTUL POTENŢIAL AL PROIECTULUI ASUPRA ACESTORA……………………………………………………………………………. C.1. Metodologia de lucru folosită în monitorizarea şi descrierea habitatelor, a florei şi a faunei de interes comunitar din zona O.S. Valea Mare …...…….. C.2. Tipuri de habitate de interes comunitar prezente în zona O.S. Valea Mare................................................................................................................. C.2.1. Descrierea tipurilor de habitate de interes conservativ prezente pe teritoriul O.S. Valea Mare ………………………………………………………… C.3. Date despre prezenţa, localizarea, populaţiile locale şi ecologia speciilor de floră de interes conservativ din zona O.S. Valea Mare .............................. C.4. Date despre prezenţa, localizarea, populaţiile locale şi ecologia speciilor de faună de interes conservativ prezentate în cadrul O.S. Valea Mare........... C.4.1. Date despre prezenţa, localizarea, populaţiile locale şi ecologia speciilor de păsări de interes conservativ prezentate în cadrul O.S. Valea Mare .................................................................................................................. C.4.2. Date despre prezenţa, localizarea, populaţiile locale şi ecologia speciilor de nevertebrate de interes conservativ prezentate în cadrul O.S. Valea Mare ....................................................................................................... C.4.3. Date despre prezenţa, localizarea, populaţiile locale şi ecologia speciilor de amfibieni şi reptile de interes conservativ prezentate în cadrul O.S. Valea Mare ............................................................................................... C.4.4. Date despre prezenţa, localizarea, populaţiile locale şi ecologia speciilor de mamifere de interes conservativ prezentate în cadrul O.S. Valea Mare .......................................................................................................... C.4.5. Date despre prezenţa, localizarea, populaţiile locale şi ecologia speciilor de peşti de interes conservativ prezentate în cadrul O.S. Valea Mare C.5. Evaluarea mărimii populaţiilor de faună de interes european şi a distribuţiei acestora în zona O.S. Valea Mare................................................... C.5.1. Schimbări în densitatea populaţiilor (nr. de indivizi/suprafaţă) şi în dinamica habitatelor şi a speciilor..................................................................... C.5.2. Date privind structura şi dinamica populaţională şi de areal a speciilor de faună de interes comunitar din zona O.S. Valea Mare ............................... C.5.3. Relaţii structurale şi funcţionale care creează şi menţin integritatea ariilor naturale protejate de interes comunitar……………………………………. C.6. Perioadele de reproducere (cuibărit, fătat, creşterea puilor) pentru speciile protejate de faună din zona O.S. Valea Mare …………...................... C.7. Statutul şi starea de conservare a habitatelor şi a speciilor şi de interes comunitar din siturile Natura 2000 care se suprapun peste fondul forestier al O.S. Valea Mare................................................................................................ C.7.1. Statutul şi starea de conservare a speciilor de amfibieni şi reptile......... C.7.2. Statutul şi starea de conservare a speciilor de nevertebrate …………... C.7.4. Statutul şi starea de conservare a speciilor de mamifere....................... C.7.5. Statutul şi starea de conservare a habitatelor de interes comunitar din zona O.S. Valea Mare …….………………………………………………........ C.8. Alte informaţii relevante privind conservarea ariilor naturale protejate de interes comunitar, inclusiv posibile schimbări în evoluţia lor..…………………... C.9. Obiectivele de conservare ale ariilor naturale protejate de interes european pentru habitate şi specii (ROSCI0344 Pădurile din sudul Piemontului Cândești)….................................................................................... D.1. IMPACTUL POTENŢIAL AL AMENAJAMENTULUI SILVIC O.S. VALEA MARE ASUPRA ARIILOR PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR................................. D.1.1. Impactul potenţial al proiectului asupra ROSCI0344 Pădurile din sudul Piemontului Cândești ……..............………………………............................... D.1.1.1. Impactul potenţial asupra habitatelor de interes conservativ.............. D.1.1.2. Impactul potenţial asupra florei de interes conservativ....................... D.1.1.3. Impactul potenţial asupra faunei de interes conservativ..................... D.2. Identificarea şi evaluarea tuturor tipurilor de impact negativ al proiectului susceptibile să afecteze semnificativ speciile şi habitatele de interes comunitar din ariile protejate din perimetrul O.S. Valea Mare …....................... D.2.1. Impactul negativ direct susceptibil să afecteze habitatele şi speciile de interes comunitar din zona O.S. Valea Mare .................................................... D.2.2. Impactul indirect susceptibil să afecteze habitatele şi speciile de interes comunitar.............................................................................................. D.2.3. Impactul pe termen scurt susceptibil să afecteze habitatele şi speciile de interes comunitar………………………………………………………………… D.2.4. Impactul pe termen lung susceptibil să afecteze habitatele şi speciile de interes comunitar.......................................................................................... D.2.5. Impactul rezidual susceptibil să afecteze habitatele şi speciile de interes comunitar............................................................................................... D.2.6. Impactul cumulativ susceptibil să afecteze habitatele şi speciile de interes comunitar............................................................................................... D.2.7. Concluzii privind impactul general susceptibil să afecteze habitatele şi speciile de interes comunitar din cadrul O.S. Valea Mare ….………………. D.3. Măsuri de reducere a impactului asupra habitatelor şi a speciilor de interes comunitar din siturile Natura 2000 suprapuse peste zona O.S. Valea Mare ..................................................................................................... D.3.1. Măsuri generale de reducere a impactului asupra habitatelor şi a speciilor de interes comunitar........................................................................ D.3.2. Măsuri specifice de reducere a impactului asupra habitatelor şi a speciilor de interes comunitar şi modul în care acestea vor reduce/elimina impactul negativ asupra ariilor protejate de interes comunitar......................... D.3.3. Măsuri organizatorice recomandate pentru reducerea impactului asupra habitatelor şi a speciilor de interes comunitar din zona O.S. Valea Mare .................................................................................................................. D.3.4. Măsuri curente de lucru pentru reducerea impactului asupra habitatelor şi a speciilor ……............................................................................................... D.3.5. Măsuri specifice pentru reducerea impactului asupra habitatelor şi a speciilor de flora şi fauna………………………………………………………. D.4. Procentul pierdut din suprafaţa habitatelor……………………………......... D.5. Procentul ce va fi pierdut din suprafeţele habitatelor folosite pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor de interes comunitar……………………………………………………………………………… D.6. Durata şi persistenţa fragmentării habitatelor........................................... D.7. Durata şi persistenţa perturbării speciilor de interes comunitar................ D.8. Calendarul de implementare şi monitorizare a măsurilor de reducere a impactului…………………………………………………………………………….. D.9. Perioade în care se recomandă oprirea/limitarea lucrărilor silvotehnice ca urmare a perioadelor de reproducere/cuibărire a faunei de interes conservativ, cu precădere a speciilor de păsări………………………………….. CONCLUZII……………..…………………………………………………………….. BIBLIOGRAFIE………………………………………………………………………… ANEXE, CV – uri, ATESTAT I.N.C.D.S…..…………………………………………. | 6 6 6 7 8 12 13 13 13 15 15 16 16 20 21 23 23 25 28 30 31 35 36 39 39 40 42 42 43 43 44 45 45 46 54 54 55 56 63 63 63 63 65 68 69 69 69 70 70 70 71 72 72 73 73 74 74 74 81 82 82 83 83 86 87 89 89 89 90 90 90 91 92 93 95 95 96 96 97 97 97 98 100 101 104 |
| --- | --- |

# INFORMAŢII PRIVIND PLANUL SUPUS APROBĂRII

# A0. Legislaţia utilizată şi glosar de termeni utilizaţi în proiect

# A01. Legislaţie românească privind evaluarea de mediu pentru planuri/programe, stabilirea ariilor naturale protejate, amenajarea pădurilor

Lege nr. 18 din 19/02/1991 - Legea Fondului Funciar, publicat în Monitorul Oficial nr. 1 din 05/01/1998, cu modificările și completările ulterioare.

Lege nr. 5 din 06/03/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, publicat  în Monitorul Oficial nr. 152 din 12/04/2000.

H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi cu recomandările cuprinse în Manualul pentru aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe elaborat de Ministerul Mediului şi Gospodaririi Apelor, împreună cu Agenţia Naţională de Protecţia Mediului, publicat în Monitorul Oficial nr. 707 din 05/08/2004.

O.U.G. nr. 195 din 22/12/2005 privind protecția mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu  modificări și completări ulterioare, ȋn vigoare din data 29.01.2006, publicat în Monitorul Oficial nr.1196 din 30/12/2005.

Ordin nr. 207 din 2006 pentru aprobarea Conţinutului formularului standard Natura 2000 stabilit de Comisia Europeană prin Decizia 97/266/EC, prevăzut în anexa   nr.1 şi manualul de completare al formularului standard, ȋn vigoare de la 29.03.2006, publicat în Monitorul Oficial nr.564 din 06/08/2003.

O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial nr. 442 din 29 iunie 2007.

Hotărâre nr. 1284 din 24/10/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, publicat în Monitorul Oficial nr. 739 din 31/10/2007.

Ordin nr. 1964 din 13/12/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în Romania, publicat în Monitorul Oficial nr. 98 din 07/02/2008.

Lege nr. 46 din 19/03/2008 privind Codul Silvic, publicat în Monitorul Oficial nr. 238 din 27/03/2008, cu modificările şi completările ulterioare, apoi, în temeiul art.IV din Legea nr.133/2015, republicat în Monitorul Oficial nr. 611 din 12/08/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Ordin nr. 1338 din 23/10/2008 privind procedura de emitere a avizului Natura 2000, publicat în Monitorul Oficial nr. 738 din 31/10/2008, ȋn vigoare de la 31/10/2008.

Hotărâre nr. 229 din 04/03/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi Regulamentul din 04/03/2009 de organizare şi funcţionare a Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, publicat în Monitorul Oficial nr. 162 din 16/03/2009.

Hotărâre nr.1076 din 23/09/2009 pentru aprobarea Regulamentului de pază a fondului forestier, publicat în M.Of. nr. 721 din 26/10/2009.

OM nr. 19/2010 pentru aprobarea ghidului Metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial nr.82 din 08/02/2010.

Ordin nr. 1540 din 3 iunie 2011 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea termenelor, modalităţilor şi perioadelor de exploatare a masei lemnoase din păduri şi din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier național, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial nr.430 din 20/06/2011.

Ordin nr. 2387 din 29/09/2011 pentru modificarea Ordinului nr. 1964 din 13/12/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, publicat în Monitorul Oficial nr. 846 din 29/11/2011.

# A.02. Glosar de termeni conform legislaţiei de mediu

Aer ambiental - aer la care sunt expuse persoanele, plantele, animalele şi bunurile materiale, în spaţii deschise din afara perimetrului uzinal.

Autoritate competentă - autoritate de mediu, de ape, sănătate sau altă autoritate împuternicită potrivit competenţelor legale să execute controlul reglementărilor în vigoare privind protecţia aerului, apelor, solului şi ecosistemelor acvatice sau terestre.

Aviz de mediu pentru planuri şi programe - act tehnico-juridic scris, emis de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau în programul supus adoptării.

Emisie de poluanţi/emisie - descărcare în atmosferă a poluanţilor proveniţi din surse staţionare sau mobile.

Evacuare de ape uzate/evacuare - descărcare directă sau indirectă în receptori acvatici a apelor uzate conţinând poluanţi sau reziduuri care alterează caracteristicile fizice, chimice şi bacteriologice iniţiale ale apei utilizate, precum şi a apelor de ploaie ce se scurg de pe terenuri contaminate.

Evaluare de mediu - elaborarea raportului de mediu, consultarea publicului şi a autorităţilor publice interesate de efectele implementării planurilor şi programelor, luarea în considerare a raportului de mediu şi a rezultatelor acestor consultări în procesul decizional şi asigurarea informării asupra deciziei luate.

Evaluare strategică de mediu  - Evaluarea de mediu pentru politici, planuri şi programe.

Impact de mediu - modificarea negativă considerabilă a caracteristicilor fizice, chimice şi structurale ale elementelor şi factorilor de mediu naturali; diminuarea diversităţii biologice; modificarea negativă considerabilă a productivităţii ecosistemelor naturale şi antropizate; deteriorarea echilibrului ecologic, reducerea considerabilă a calităţii vieţii sau deteriorarea structurilor antropizate, cauzată, în principal, de poluarea apelor, a aerului şi a solului; supraexploatarea resurselor naturale, gestionarea, folosirea sau planificarea teritorială necorespunzătoare a acestora;

Un astfel de impact poate fi identificat în prezent sau poate avea o probabilitate de manifestare în viitor, considerată inacceptabilă de către autorităţile competente.

Obiective de remediere - concentraţii de poluanţi, stabilite de autoritatea competentă, privind reducerea poluării solului, şi care vor reprezenta concentraţiile maxime ale poluanţilor din sol după operaţiunile de depoluare. Aceste valori se vor situa sub nivelurile de alertă sau intervenţie ale agenţilor contaminanţi, în funcţie de rezultatele şi recomandările studiului de evaluare a riscului.

Plan de acţiune - reprezintă planul realizat de autoritatea competentă cu scopul de a controla problema analizată şi a efectelor acesteia indicându-se metoda de reducere.

Planuri, programe şi proiecte - planurile, programele şi proiectele, inclusiv cele cofinanţate de Comunitatea Europeană, ca şi orice modificări ale acestora, care:

- se elaborează şi/sau se adoptă de către o autoritate la nivel naţional, regional sau local ori care sunt pregătite de o autoritate pentru adoptarea, printr-o procedură legislativă, de către Parlament sau Guvern;

- sunt cerute prin prevederi legislative, de reglementare sau administrative.

Poluare potenţial semnificativă - concentraţii de poluanţi în mediu, ce depăşesc pragurile de alertă prevăzute în reglementările privind evaluarea poluării mediului. Aceste valori definesc nivelul poluării la care autorităţile competente consideră că un amplasament poate avea un impact asupra mediului şi stabilesc necesitatea unor studii suplimentare şi a măsurilor de reducere a concentraţiilor de poluanţi în emisii/evacuări.

Poluare semnificativă - concentraţii de poluanţi în mediu, ce depăşesc pragurile de intervenţie prevăzute în reglementările privind evaluarea poluării mediului.

Public - una sau mai multe persoane fizice ori juridice, precum şi în concordanţă cu legislaţia sau cu practica naţională, asociaţiile, organizaţiile ori grupurile acestora.

Raport de mediu - parte a documentaţiei planurilor sau programelor care identifică, descrie şi evaluează efectele posibile semnificative asupra mediului, ale aplicării acestora şi alternativele lor raţionale, luând în considerare obiectivele şi aria geografică aferentă.

Receptori acvatici - ape de suprafaţă interioare, de frontieră sau costiere, precum şi ape subterane, în care sunt evacuate ape uzate, exceptând zonele de influenţă directă sau de amestec ale acestor evacuări.

Titularul planului, programului, proiectului - orice autoritate publică, precum şi orice persoana fizică sau juridică care promovează un plan, un program sau un proiect.

Zgomotul ambiental - este zgomotul nedorit, dăunător, creat de activităţile umane, cum ar fi traficul rutier, feroviar, aerian, precum şi de industrie.

# A.03.Glosar de termeni conform legislaţiei de păduri

Administrarea pădurilor - totalitatea activităţilor cu caracter tehnic, economic şi juridic desfăşurate de ocoalele silvice, de structurile de rang superior sau de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva în scopul asigurării gestionării durabile a pădurilor, cu respectarea regimului silvic.

Amenajament silvic - studiul de bază în gestionarea pădurilor, fundamentat ecologic, cu conţinut tehnico-organizatoric, juridic şi economic.

Amenajarea pădurilor - ansamblul de preocupări şi măsuri menite să asigure aducerea şi păstrarea pădurilor în stare corespunzătoare din punctul de vedere al funcţiilor ecologice, economice şi sociale pe care acestea le îndeplinesc.

Arboret - porţiunea omogenă de pădure atât din punctul de vedere al populaţiei de arbori, cât şi al condiţiilor staţionale.

Arboretum - suprafaţa de teren pe care este cultivată, în scop ştiinţific sau educaţional, o colecţie de arbori şi arbuşti.

Circulaţia materialelor lemnoase - acţiunea de transport al materialelor lemnoase între două locaţii, folosindu-se în acest scop orice mijloc de transport, şi/sau transmiterea proprietăţii asupra materialelor lemnoase.

Compoziţie-ţel - combinaţia de specii urmărită a se realiza de un arboret care îmbină în mod optim, atât prin proporţie, cât şi prin gruparea lor, exigenţele biologice cu obiectivele multiple, social-economice ori ecologice.

Consistenţa - gradul de spaţiere a arborilor în cadrul arboretului. Consistenţa, în funcţie de gradul de dezvoltare a arboretului, se exprimă prin următorii indici:

a) indicele de desime - în cazul seminţişurilor, lăstărişurilor sau plantaţiilor fără starea de masiv încheiată;

b) indicele de densitate - determinat în raport cu suprafaţa de bază sau cu volumul;

c) indicele de închidere a coronamentului.

Control de fond - totalitatea acţiunilor efectuate în fondul forestier, în condiţiile legii, de către personalul care asigură administrarea pădurilor şi serviciile silvice, în scopul:

a) verificării stării limitelor şi bornelor amenajistice;

b) verificării suprafeţei de pădure în scopul identificării, inventarierii şi evaluării valorice a arborilor tăiaţi în delict, a seminţişurilor utilizabile distruse sau vătămate, a oricăror altor pagube aduse pădurii, precum şi stabilirii cauzelor care le-au produs;

c) verificării oportunităţii şi calităţii lucrărilor silvice executate;

d) identificării lucrărilor silvice necesare;

e) verificării stării bunurilor mobile şi imobile aferente pădurii respective;

f) inventarierii stocurilor de produse ale pădurii existente pe suprafaţa acesteia;

g) stabilirii pagubelor şi/sau daunelor aduse pădurii, precum şi propuneri de recuperare a acestora.

Defrişare - acţiunea de înlăturare completă a vegetaţiei forestiere, fără a fi urmată de regenerarea acesteia, incluzând scoaterea şi îndepărtarea cioatelor arborilor şi arbuştilor, cu schimbarea folosinţei şi/sau a destinaţiei terenului.

Deţinător-proprietarul, administratorul, prestatorul de servicii silvice, transportatorul, depozitarul, custodele, precum şi orice altă persoană fizică sau juridică în temeiul unui titlu legal de fond forestier sau de materiale lemnoase.

Dispozitiv special de marcat - ciocanele silvice de marcat, instrumentele folosite de personalul silvic pentru marcarea arborilor, a cioatelor şi a materialului lemnos.

Ecosistem forestier - unitatea funcţională a biosferei, constituită din biocenoză, în care rolul predominant îl au populaţia de arbori şi staţiunea pe care o ocupă aceasta.

Exploatare forestieră - procesul de producţie prin care se extrage din păduri lemnul brut în condiţiile prevăzute de regimul silvic.

Gestionarea durabilă a pădurilor - administrarea şi utilizarea pădurilor astfel încât să îşi menţină şi să îşi amelioreze biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea, sănătatea şi în aşa fel încât să asigure, în prezent şi în viitor, capacitatea de a exercita funcţiile multiple ecologice, economice şi sociale permanente la nivel local, regional, naţional şi global fără a crea prejudicii altor ecosisteme.

Masă lemnoasă - totalitatea arborilor pe picior şi/sau doborâţi, întregi sau părţi din aceştia, inclusiv cei aflaţi în diferite stadii de transformare şi mişcare în cadrul procesului de exploatare forestieră.

Materiale lemnoase - lemnul rotund sau despicat de lucru şi lemnul de foc, cheresteaua, flancurile, traversele, lemnul ecarisat - cu secţiune dreptunghiulară sau pătrată, precum şi lemnul cioplit. Această categorie cuprinde şi arbori şi arbuşti ornamentali, pomi de Crăciun, răchită şi puieţi.

Material forestier de reproducere - materialul biologic vegetal prin care se realizează reproducerea arborilor din speciile şi hibrizii artificiali, importanţi pentru scopuri forestiere; aceste specii şi aceşti hibrizi se stabilesc prin lege specială.

Obiectiv ecologic, economic sau social - Efectul scontat şi fixat ca ţel prin amenajarea unei păduri. El se poate referi atât la produsele, cât şi la serviciile pădurii.

Ocol silvic - unitatea constituită în scopul administrării pădurilor şi/sau asigurării serviciilor silvice, indiferent de forma de proprietate asupra fondului forestier, având suprafaţa minimă de constituire după cum urmează:

a) în regiunea de câmpie - 3.000 ha fond forestier;

b) în regiunea de deal - 5.000 ha fond forestier;

c) în regiunea de munte - 7.000 ha fond forestier.

Ocupare temporară a terenului - schimbarea temporară a folosinţei unui teren cu destinaţie forestieră în scopuri şi pe perioade stabilite în condiţiile legii.

Parchet - suprafaţa de pădure în care se efectuează recoltări de masă lemnoasă în scopul realizării unei tăieri de îngrijire sau a unui anumit tratament.

Perdele forestiere de protecţie - formaţiunile cu vegetaţie forestieră, amplasate la o anumită distanţă unele faţă de altele sau faţă de un obiectiv cu scopul de a-l proteja împotriva efectelor unor factori dăunători şi/sau pentru ameliorarea climatică, economică şi estetico-sanitară a terenurilor.

Perimetru de ameliorare - terenurile degradate sau neproductive agricol care pot fi ameliorate prin împădurire, a căror punere în valoare este necesară din punctul de vedere al protecţiei solului, al regimului apelor, al îmbunătăţirii condiţiilor de mediu şi al diversităţii biologice.

Plantaj - cultura forestieră constituită din arbori proveniţi din mai multe clone sau familii, identificate, în proporţii definite, izolată faţă de surse de polen străin şi care este condusă astfel încât să producă în mod frecvent recolte abundente de seminţe, uşor de recoltat.

Posibilitate - volumul de lemn ce poate fi recoltat dintr-o pădure, în baza amenajamentului silvic, pe perioada de aplicare a acestuia.

Posibilitate anuală - volumul de lemn ce poate fi recoltat dintr-o pădure, rezultat ca raport dintre posibilitate şi numărul anilor de aplicabilitate a amenajamentului silvic.

Precomptare - acţiunea de înlocuire a volumului de lemn prevăzut a fi recoltat din arboretele incluse în planurile decenale de recoltare a produselor principale cu volume rezultate din exploatarea masei lemnoase din arborete afectate integral de factori biotici sau abiotici ori din arborete cu vârsta peste ½ din vârsta exploatabilității tehnice, afectate parţial de factori biotici sau abiotici ori provenite din defrişări legale şi tăieri ilegale.

Prejudiciu adus pădurii - efectul unei acţiuni umane, prin care este afectată integritatea pădurii şi/sau realizarea funcţiilor pe care aceasta ar trebui să le asigure. Aceste acţiuni pot afecta pădurea:

a) în mod direct, prin acţiuni desfăşurate ilegal;

b) în mod indirect, prin acţiuni al căror efect asupra pădurii poate fi cuantificat în timp. Se încadrează în acest tip efectele produse asupra acestora în urma poluării, realizării de construcţii, exploatării de resurse minerale, cu identificarea relaţiei cauză-efect certificate prin studii realizate de organisme abilitate, neamenajarea zonelor de limitare a propagării incendiilor, precum şi neasigurarea dotării minime pentru intervenţie în caz de incendiu.

Prestaţie silvică - lucrările cu caracter tehnic silvic efectuate de ocoale silvice, pe bază de contract, în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier administrat.

Principiul teritorialităţii - efectuarea administrării şi serviciilor silvice, după caz, pe bază de contract, de către ocolul silvic care deţine majoritatea fondului forestier din raza unităţii administrativ teritoriale respective.

Produse accidentale I - volumul de lemn rezultat din exploatarea arboretelor afectate integral de factori biotici şi abiotici, din exploatarea unor arbori din arborete cu vârste de peste ½ din vârsta exploatabilității tehnice, afectate parţial de factori biotici şi abiotici, sau cel provenit din defrişări legal aprobate.

Produse accidentale II - volumul de lemn rezultat din exploatarea unor arbori din arborete cu vârste de până la ½ din vârsta exploatabilității tehnice, afectate parţial de factori biotici şi abiotici.

Provenienţa materialelor lemnoase - sursa localizată de unde au fost obţinute materialele lemnoase, respectiv:

a) fondul forestier naţional;

b) vegetaţia forestieră din afara fondului forestier;

c) centrele de sortare şi prelucrare a lemnului;

d) depozitele de materiale lemnoase;

e)pieţele, târgurile, oboarele şi altele asemenea, autorizate pentru comercializarea materialelor lemnoase;

f) import.

Protecția pădurilor – reprezintă o preocupare prioritară a silviculturii, atât în activitatea de cercetare – dezvoltare și învățământul de profil, cât și în activitatea de producție desfășurată în cadrul ocoalelor silvice, care urmărește stabilirea de măsuri specifice de protecție menite să mențină în permanență o stare fitosanitară corespunzătoare a pădurilor și să fie sporită rezistența arborilor/arboretelor la acțiunea dăunătorilor și bolilor, această activitate având, totodată, în atenție asigurarea unui nivel adecvat de conservare a habitatelor forestiere, precum și menținerea/ameliorarea biodiversității.

Regimul codrului - modul general de gospodărire a unei păduri, bazat pe regenerarea din sămânţă.

Regimul crângului - modul general de gospodărire a unei păduri, bazat pe regenerarea vegetativă.

Regimul silvic - sistemul unitar de norme tehnice silvice, economice şi juridice privind amenajarea, cultura, exploatarea, protecţia şi paza fondului forestier, în scopul asigurării gestionării durabile.

Schimbarea categoriei de folosinţă - schimbarea folosinţei terenului cu menţinerea destinaţiei forestiere, determinată de modificarea prevederilor amenajamentului silvic în scopul executării de lucrări, instalaţii şi construcţii necesare gestionării pădurilor.

Scoatere definitivă din fondul forestier naţional - schimbarea definitivă a destinaţiei forestiere a unui teren în altă destinaţie, în condiţiile legii.

Servicii silvice - totalitatea activităţilor cu caracter tehnic, economic şi juridic desfăşurate de ocoalele silvice, de structurile de rang superior sau de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva în scopul asigurării gestionării durabile a pădurilor, cu respectarea regimului silvic, exceptând valorificarea masei lemnoase.

Sezon de vegetaţie - perioada din an de la intrarea în vegetaţie a unui arboret până la repaosul vegetativ.

Silvicultura - ansamblul de preocupări şi acţiuni privind cunoaşterea pădurii, crearea şi îngrijirea acesteia, recoltarea şi valorificarea raţională a produselor sale, prelucrarea primară a lemnului, precum şi organizarea şi conducerea întregului proces de gestionare.

Spaţii de depozitare a materialelor lemnoase - spaţiile delimitate, în care deţinătorul materialelor lemnoase are dreptul să realizeze depozitarea acestora în vederea expedierii pentru transport, a prelucrării primare şi industriale, a comercializării, precum şi platformele primare de la locul de tăiere a masei lemnoase pe picior.

Stare de masiv - stadiul din care o regenerare se poate dezvolta independent, ca urmare a faptului că exemplarele componente ale acesteia realizează o desime care asigură condiţionarea lor reciprocă în creştere şi dezvoltare, fără a mai fi necesare lucrări de completări şi întreţineri.

Subunitate de gospodărire - diviziunea unei unităţi de producţie şi/sau protecţie, constituită ca urmare a grupării arboretelor din unitatea de producţie şi/sau protecţie în funcţie de ţelul de gospodărire.

Teren neproductiv - terenul în suprafaţă de cel puţin 0,1 ha, care nu prezintă condiţii staţionale care să permită instalarea şi dezvoltarea unei vegetaţii forestiere.

Terenuri degradate - terenurile care prin eroziune, poluare sau acţiunea distructivă a unor factori antropici şi-au pierdut definitiv capacitatea de producţie agricolă, dar pot fi ameliorate prin împădurire, şi anume:

a) terenurile cu eroziune de suprafaţă foarte puternică şi excesivă;

b) terenurile cu eroziune de adâncime - ogaşe, ravene, torenţi;

c) terenurile afectate de alunecări active, prăbuşiri, surpări şi scurgeri noroioase;

d) terenurile nisipoase expuse erodării de către vânt sau apă;

e) terenurile cu aglomerări de pietriş, bolovăniş, grohotiş, stâncării şi depozite de aluviuni torenţiale;

f) terenurile cu exces permanent de umiditate;

g) terenurile sărăturate sau puternic acide;

h) terenurile poluate cu substanţe chimice, petroliere sau noxe;

i) terenurile ocupate cu halde miniere, deşeuri industriale sau menajere, gropi de împrumut;

j) terenurile neproductive, dacă acestea nu se constituie ca habitate naturale;

k) terenurile cu nisipuri mobile, care necesită lucrări de împădurire pentru fixarea acestora;

l) terenurile din oricare dintre categoriile menţionate la lit. a-k, care au fost ameliorate prin plantaţii silvice şi de pe care vegetaţia a fost înlăturată.

Unitate amenajistică – unitate teritorială elementară pentru studiul arboretelor și pentru planificarea și executarea lucrărilor silvice, care reprezintă o porțiune din parcelă care aparține unui singur proprietar, omogenă din punct de vedere stațional, biometric, funcțional și al folosinței și care – în consecință – reclamă aceleași măsuri de gopsodărire (sinonim: subparcelă; u.a.).

Unitate de producţie şi/sau protecţie - suprafaţa de fond forestier pentru care se elaborează un amenajament silvic. La constituirea unei unităţi de protecţie şi de producţie se au în vedere următoarele principii:

a) se constituie pe bazine sau pe bazinete hidrografice, în cadrul aceluiaşi ocol silvic;

b) delimitarea se realizează prin limite naturale, artificiale permanente sau pe limita proprietăţii forestiere, după caz. Se includ într-o unitate de producţie şi/sau protecţie proprietăţi întregi, nefragmentate; proprietăţile se pot fragmenta numai dacă suprafaţa acestora este mai mare decât suprafaţa maxima stabilită de normele tehnice pentru o unitate de producţie şi/sau protecţie.

Urgenţă de regenerare - Ordinea indicată pentru regenerarea arboretelor exploatabile, în raport cu vârsta exploatabilităţii şi starea lor.

Vegetaţie forestieră din afara fondului forestier naţional - vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier naţional, care nu îndeplineşte unul sau mai multe criterii de definire a pădurii, fiind alcătuită din următoarele categorii:

a) plantaţiile cu specii forestiere de pe terenuri agricole;

b) vegetaţia forestieră de pe păşuni cu consistenţă mai mică de 0,4;

c) fâneţele împădurite;

d) plantaţiile cu specii forestiere şi arborii din zonele de protecţie a lucrărilor hidrotehnice şi de îmbunătăţiri funciare;

e) arborii situaţi de-a lungul cursurilor de apă şi canalelor;

f) zonele verzi din intravilan, altele decât cele definite ca păduri;

g) parcurile dendrologice şi arboretumurile, altele decât cele cuprinse în păduri;

h) aliniamentele de arbori situate de-a lungul căilor de transport şi comunicaţie.

Vârsta exploatabilităţii - Vârsta la care un arboret devine exploatabil în raport cu funcţiile multiple atribuite.

Zonă deficitară în păduri - judeţul în care suprafaţa pădurilor reprezintă mai puţin de 16% din suprafaţa totală a acestuia.

Zonarea funcţională a pădurilor - operaţia de delimitare a suprafeţelor de pădure menite să îndeplinească diferite funcţii de producţie şi protecţie sau numai de protecţie.

# A04. Glosar de termeni conform „NATURA 2000”

Arie specială de conservare - sit protejat pentru conservarea habitatelor naturale de interes comunitar şi/sau a populaţiilor speciilor de interes comunitar, altele decât păsările sălbatice, în conformitate cu reglementările comunitare.

Arie de protecţie specială avifaunistică - sit protejat pentru conservarea speciilor de păsări sălbatice, în conformitate cu reglementările comunitare.

# Habitate naturale de interes comunitar - acele habitate care:

- sunt în pericol de dispariţie în arealul lor natural;

- au un areal natural mic ca urmare a restrângerii acestuia sau prin faptul ca au o suprafaţă restrânsă;

- reprezintă eşantioane reprezentative cu caracteristici tipice pentru una sau mai multe dintre următoarele regiuni biogeografice: alpină, continentală, panonică, stepică şi pontică.

Habitat natural prioritar - tip de habitat natural ameninţat, pentru a cărui conservare există o responsabilitate deosebită.

# Stare de conservare favorabilă a unui habitat - se consideră atunci când:

- arealul sau natural şi suprafeţele pe care le acoperă în cadrul acestui areal sunt stabile sau în creştere;

- are structura şi funcţiile specifice necesare pentru menţinerea sa pe termen lung;

- speciile care îi sunt caracteristice se află într-o stare de conservare favorabilă.

# Stare de conservare favorabilă a unei specii - se consideră atunci când:

- specia se menţine şi are şanse să se menţină pe termen lung ca o componentă viabilă a habitatului său natural;

- aria de repartiţie naturală a speciei nu se reduce şi nu există riscul să se reducă în viitor;

- există un habitat destul de vast pentru ca populaţiile speciei să se menţină pe termen lung.

Specii de interes comunitar - speciile care pe teritoriul Uniunii Europene sunt:

- periclitate, cu excepția celor al căror areal natural este situat la limita de distribuție în areal și care nu sunt nici periclitate, nici vulnerabile în regiunea vest-palearctică;

- vulnerabile, speciile a căror încadrare în categoria celor periclitate este probabilă într-un viitor apropiat dacă acțiunea factorilor perturbatori persistă;

- rare, speciile ale căror populaţii sunt reduse din punctul de vedere al distribuției sau/și numeric și care chiar dacă nu sunt în prezent periclitate sau vulnerabile, riscă să devină; aceste specii sunt localizate pe arii geografice restrânse sau sunt rar dispersate pe suprafeţe largi;

- endemice, speciile de plante/animale care se găsesc exclusiv într-o regiune/locație şi care necesită o atenţie particulară datorită caracteristicilor habitatului lor şi/sau impactului potenţial al exploatării acestora asupra stării lor de conservare.

Specii prioritare - specii periclitate şi/sau endemice, pentru a căror conservare sunt necesare măsuri urgente.

A.1. Informaţii privind Amenajamentul Ocolului silvic Valea Mare

# A.1.1. Denumirea planului

Denumirea planului este: „Amenajamentul Ocolului silvic Valea Mare” din cadrul Direcţiei silvice Dâmbovița. Amenajamentul a fost elaborat în anii 2021-2022 şi a intrat în vigoare la data de 01.01.2022.

I.N.C.D.S. “Marin Drăcea” este înscris în Registrul  experţilor atestaţi pentru  elaborarea studiilor de mediu, la poziţia 57.

# A.1.2. Generalităţi privind amenajamentele silvice

Pădurile reprezintă o componentă majoră a capitalului natural al României, constituind unul din factorii principali de stabilitate ecologică, socială, culturală și economică atât în  plan național cât și în cel comunitar.

În raport cu funcțiile pe care le îndeplinesc, art.25, alin.(1) din Legea nr.46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, clasifică pădurile în două grupe și anume:

- Grupa I, care cuprinde pădurile cu funcții speciale de protecție a apelor, solului și climei, respectiv a obiectivelor de interes național, pădurile pentru recreere, pădurile de ocrotire a genofondului și ecofondului, preum și pădurile din ariile naturale protejate de interes național;

- Grupa a II-a, care cuprinde pădurile cu funcții de producție și de protecție, pentru care se urmăresc realizarea masei lemnoase de calitate superioară și a altor produse oferite de pădure, precum și, simultan, protecția calității factorilor de mediu.

Modul de gospodărire a pădurilor din fiecare grupă se diferențiază în raport cu intensitatea, respectiv natura funcțiilor atribuite, stabilite prin amenajamentele silvice.

În ceea ce privește calitatea vieții, silviculturii îi revin sarcini multiple, de importanță covârșitoare, iar includerea conceptului de calitate a vieții în strategiile privind dezvoltarea silviculturii reprezintă un punct de cotitură majoră pentru individ și societate. Astfel, amenajamentul silvic românesc s-a aliniat la noile politici silvice mondiale și europene, elaborate în concordanță cu „Principiile forestiere” consacrate la Conferința  de la Rio de Janeiro (1992), sens în care practica amenajistică acordă o importanță deosebită conceptului de gestionare durabilă a pădurilor, care reprezintă „administrarea și utilizarea ecosistemelor forestiere, astfel încât să li se mențină și amelioreze biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea, sănătatea și să li se asigure pentru prezent și viitor capacitatea de a exercita funcțiile multiple ecologice, economice și sociale la nivel local, regional și mondial fără a genera prejudicii altor sisteme” (Norme Tehnice pentru Amenajarea Pădurilor).

Modul de gospodărire a fondului forestier, ca bun de interes naţional, indiferent de natura proprietăţii pădurilor şi terenurilor ce îl compun, se reglementează prin acte normative specifice domeniului fiind asigurat, în cea mai mare parte, prin intermediul amenajamentelor silvice. Amenajarea pădurilor reprezintă atât ştiinţa cât şi practica organizării şi conducerii structural-funcţionale a arboretelor în conformitate cu cerinţele ecologice, economice şi sociale. Amenajamentul este o lucrare ştiinţifică amplă cu aplicabilitate imediată.

Principiile care stau la baza gestionării/gospodăririi durabile a pădurilor statuate prin art.5 din Legea nr.46/2008 – Codul silvic, sunt:

- Promovarea practicilor care asigură gestionarea durabilă a pădurilor;

- Asigurarea integrității fondului forestier și a permanenței pădurii;

- Majorarea suprafețelor terenurilor ocupate cu păduri;

- Politici forestiere stabile pe termen lung;

- Asigurarea nivelului adecvat de continuitate juridică, instituțională și operațională în gestionarea pădurilor;

- Primordialitatea obiectivelor ecologice ale pădurilor;

- Creșterea rolului silviculturii în dezvoltarea rurală;

- Promovarea tipului natural fundamental de pădure și asigurarea diversității biologice a pădurii;

- Armonizarea relațiilor dintre silvicultură și alte domenii de activitate;

- Sprijinirea proprietarilor de păduri și stimularea asocierii acestora;

- Prevenirea degradării ireversibile a pădurilor, ca urmare a acțiunilor umane și a factorilor de mediu destabilizatori;

- Gestionarea pădurilor pe principiul teritorialității:

- Atenuarea consecințelor produse de schimbările climatice asupra pădurilor, precum și adaptarea pădurilor la schimbările climatice;

- Promovarea și protecția rolului sanogen, educativ, turistic, sportiv și recreativ al pădurii și accesibilității ei în asemenea scopuri pentru populație, în mod nemotorizat.

Regimul silvic, instrumentul de bază prin care sunt puse în practică aceste principii evocate mai sus, reprezintă „sistemul unitar de norme tehnice silvice, economice și juridice privind amenajarea, cultura, exploatarea, protecția și paza fondului forestier, în scopul asigurării gestionării durabile” (pct.42, Anexa nr.1 la Legea nr.46/2008).

Potrivit cu Codul Silvic al României, amenajamentul silvic reprezintă „studiul de bază în gestionarea pădurilor, cu conţinut tehnico-organizatoric, juridic şi economic, fundamentat ecologic”, iar amenajarea pădurilor este „ansamblul de preocupări şi măsuri menite să asigure aducerea şi păstrarea pădurilor în stare corespunzătoare din punctul de vedere al funcţiilor ecologice, economice şi sociale pe care acestea le îndeplinesc şi este activitate de dezvoltare tehnologică”.(pct.2,3, Anexa nr.1 la Legea nr.46/2008).

Conform legislaţiei în vigoare, modul de gospodărire a fondului forestier naţional, indiferent de natura proprietăţii pădurilor şi terenurilor ce îl compun se reglementează prin amenajamente silvice

Amenajamentul silvic este o lucrare multidisciplinară care cuprinde un sistem de măsuri pentru organizarea şi conducerea structural-funcțională a pădurii spre starea cea mai corespunzătoare funcţiilor multiple ecologice, economice şi sociale care i-au fost atribuite.

Amenajamentele sunt realizate în concepţie sistemică, urmărindu-se integrarea  tuturor considerațiilor de mediu, fiind întocmite pe baza „Normelor tehnice pentru amenajarea pădurilor“ care constituie o componentă de bază a regimului silvic şi în concordanţă cu prevederile din Codul Silvic (Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare). Conform acestor prevederi, amenajamentul trebuie să vizeze, prin toate reglementările ce le sunt specifice, asigurarea gestionării durabile a ecosistemelor forestiere.

Sarcina fundamentală a Amenajamentului Ocolului silvic Valea Mare este aceea de a organiza şi conduce pădurile din teritoriul studiat spre starea lor de maximă eficacitate funcţională în condiţiile respectării următoarelor principii:

a) principiul continuităţii şi permanenţei pădurilor, care reflectă preocuparea continuă de a asigura, prin amenajament, condiţiile necesare pentru gestionarea durabilă a pădurilor, astfel încât acestea să ofere societăţii – în mod continuu – servicii de protecţie şi sociale, precum și produse lemnoase şi de altă natură cât mai mari şi de calitate superioară. Principiul, se referă deci, atât la continuitatea în sens progresiv a funcţiilor de protecție și sociale, cât şi la cele de producție, vizând nu numai interesele generaţiei actuale, ci şi cele de perspectivă ale societăţii. Totodată, potrivit acestui principiu, amenajamentul acordă o atenţie permanentă asigurării integrităţii şi dezvoltării fondului forestier;

b) principiul eficacităţii funcţionale, care exprimă preocuparea permanentă pentru creşterea capacităţilor de producţie şi protecţie a pădurilor, precum şi pentru valorificarea optimă a produselor acestora. Se are în vedere creşterea productivităţii pădurilor şi a calităţii produselor, ameliorarea funcţiilor de protecţie ale arboretelor, vizând realizarea unei eficienţe economice a gospodăririi pădurilor, precum şi asigurarea unui echilibru corespunzător între aspectele de ordin ecologic, economic şi social, cu cele mai mici costuri;

c) principiul conservării şi ameliorării biodiversităţii, prin care se urmăreşte conservarea şi ameliorarea biodiversităţii la cele patru niveluri ale acesteia (diversitatea genetică intraspecifică, diversitatea speciilor, ecosistemelor şi peisajelor), în scopul maximizării stabilităţii şi a potenţialului polifuncţional al pădurilor;

d) principiul economic, prin care organizarea producţiei forestiere este dirijată de principiul fundamental al dezvoltării planice, în raport cu însuşirile pădurii şi a condiţiilor naturale de dezvoltare ale acesteia.

# A.1.3. Structura şi conţinutul amenajamentului silvic

Din punct de vedere structural, amenajamentul cuprinde mai multe părţi:

- Memoriul tehnic;

- Planuri de amenajament;

- Evidenţe de amenajament;

- Aplicarea amenajamentului;

Memoriul tehnic cuprinde capitole referitoare la: organizarea administrativ-teritorială, gospodărirea din trecut a pădurilor și efectele aplicării amenajamentului anterior, condițiile staționale și de vegetație, mărimea și structura fondului forestier, țelurile de gospodărire urmărite și măsurile de gospodărire propuse și fundamentarea acestora etc. O importanță majoră o reprezintă fundamentarea naturalistică și stabilirea bazelor de amenajare (țeluri de gospodărire prin care se definesc structurile optime ale arboretelor şi ale pădurii în ansamblul ei, corespunzătoare obiectivelor multiple ecologice și social-economice urmărite). Memoriul tehnic mai cuprinde date referitoare la accesibilitatea fondului forestier, la diverse alte produse pe care le poate oferi eventual pădurea şi indicaţii privind protecţia pădurii în raport cu factorii destabilizatori şi limitativi.

Planurile de amenajament prezintă, aşa cum arată şi numele, planurile necesare gospodăririi pădurilor. Aceste planuri sunt întocmite pentru 10 ani (perioada de valabilitate a amenajamentului). Planurile se referă la recoltarea masei lemnoase, la lucrările de conducere şi îngrijire a arboretelor, la lucrările de împădurire şi îngrijire a culturilor şi la lucrările de conservare.

Evidenţele de amenajament conţin date statistice necesare atât procesului de decizie în stabilirea soluţiilor tehnice cât şi elementele de caracterizare a arboretelor necesare la stabilirea unor intervenţii sau unor tehnologii.

Cel mai important element al acestei părţi îl reprezintă Descrierea parcelară. Aceasta prezintă descrierea fiecărui arboret (unitate amenajistică sau subparcelă), prin prezentarea datelor staţionale (formă de relief, pantă altitudine, expoziţie, tipuri de sol, tipuri de staţiune, ş.a.), a elementelor care caracterizează arborii (vârstă, diametru, înălţime, elagaj, calitate, ş.a.) pentru speciile stabilite ca elemente de arboret, precum şi elementele care caracterizează arboretele în ansamblul lor (tipuri de pădure, caracterul actual al tipului de pădure, vârsta medie şi consistenţa, respectiv gradul de acoperire al solului). Tot în această descriere sunt trecute şi lucrările ce urmează a fi efectuate în următorii 10 ani precum şi lucrările care s-au făcut în deceniul trecut.

Pe lângă descrierea parcelară mai există numeroase alte evidenţe, în principal referitoare la structura fondului forestier sub toate aspectele.

Aplicarea amenajamentului conţine alte evidenţe, care revin în sarcina ocolului silvic, privind aplicarea anuală a prevederilor amenajamentului, a dinamicii procesului de regenerare naturală, a aplicării legilor proprietăţii şi a tuturor lucrărilor executate anual şi decenal.

A.1.4. Localizarea geografică şi administrativă a O.S. Valea Mare

Studiul a fost realizat pentru fondul forestier proprietate publică a statului administrat prin Ocolul silvic Valea Mare din cadrul Direcţiei silvice Dâmbovița.

Localizarea geografică şi administrativă este următoarea:

a) Din punct de vedere geografic, pădurile din Ocolul silvic Valea Mare sunt situate atât pe dealurile subcarpatice ale Piemontului Cândeşti, cât şi în regiunea de interferenţă a Câmpiei Române cu Piemontul Cândeşti.

b) Administrativ, suprafaţa studiată este amplasată pe teritoriul judeţelor Argeş și Dâmbovița. Repartizarea suprafeţei fondului forestier proprietate publică a statului pe unităţi administrativ teritoriale este prezentată în tabelul următor:

Tabelul A.1.4.1. Repartizarea fondului forestier din cadrul O.S.Valea Mare pe U.P. -uri  și U.A.T-uri

| Nr. crt. | Județul | Comuna | Unităţi de producţie | Suprafaţă totală pe comune -km- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I Valea Caselor | II Scheiu | III Ludești | IV Râncăciov |  |
| 1 | Dâmboviţa | Valea Mare | 352,74 | - | - | - | 352,74 |
| 2 |  | Hulubeşti | 730,89 | - | 123,39 | 0,86 | 855,14 |
| 3 |  | Cobia | 163,22 | - | - | 1088,45 | 1251,67 |
| 4 |  | Crângurile | 136,60 | - | - | 2,16 | 138,76 |
| 5 |  | Gura Foii | 71,26 | - | - | - | 71,26 |
| 6 |  | Ludeşti | - | 2785,14 | 654,07 | - | 3439,21 |
| 7 |  | Dragomireşti | - | - | - | 0,86 | 0,86 |
| 8 |  | Lucieni | - | - | - | 480,43 | 480,43 |
| 9 |  | Mănești | - | 3,23 | - | - | 3,23 |
| 10 |  | Tătărani | - | 223,92 | - | - | 223,92 |
| 11 | Argeș | Leordeni | 0,66 | - | - | - | 0,66 |
| 12 |  | Boţeşti | - | 1,24 | - | - | 1,24 |
| Total | 1455,37 | 3013,53 | 777,46 | 1572,76 | 6819,12 |

# A.1.5. Coordonatele Stereo 70 ale fondului forestier care face obiectul Amenajamentului Ocolului silvic Valea Mare

Amenajamentul elaborat pentru Ocolul silvic Valea Mare este însoţit de hărţi în format electronic, iar coordonatele limitelor fondului forestier sunt prezentate sub formă de vectori în format digital, cu referinţă geografică în sistemul naţional de proiecţie Stereo  1970.

A.1.6. Descrierea Amenajamentului Silvic al O.S. Valea Mare

Suprafaţa fondului forestier administrat prin O.S. Valea Mare este de 6819,12 ha şi este organizată în patru unităţi de producţie, fiecare dintre ele cu mai multe unităţi amenajistice (u.a.), astfel:

Tabel.  A.1.6.1. Unități amenajistice (Număr/supraf.medie u.a.) din cadrul O.S.Valea Mare

| Unitatea de producție (U.P.) | Suprafața U.P. (ha.) | Număr unități amenajistice (u.a) | Suprafața medie a u.a. (ha.) |
| --- | --- | --- | --- |
| I Valea Caselor | 1455,37 | 371 | 3,92 |
| II Scheiu | 3013,53 | 496 | 6,08 |
| III Ludești | 777,46 | 168 | 4,63 |
| IV Râncăciov | 1572,76 | 562 | 2,80 |
| TOTAL | 6819,12 | 1597 | 4,27 |

Din datele expuse în tabelul de mai sus, având în vedere numărul de subparcele raportat la suprafața ocolului și suprafața medie u.a.-urilor din fiecare unitate de producție, reies următoarele:

- există condiții prielnice pentru favorizarea biodiversității în zona O.S.Valea Mare, valorificate și prin actuala reamenajare a pădurii;

- întinderea medie a u.a. facilitează gospodărirea durabilă a pădurilor din structura acestei subunități silvice din cadrul R.N.P.Romsilva-D.S.Dâmbovița.

Suprafaţa de fond forestier proprietate publică a statului administrată prin Ocolul silvic Valea Mare este situată pe teritoriul judeţelor Argeş și Dâmbovița.

Unităţile de producţie sunt gospodărite pe baza amenajamentului silvic elaborat de Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea” sub coordonarea şi controlul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, respectiv Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor. La baza întocmirii amenajamentelor şi a fundamentării soluţiilor tehnice au stat descrierile parcelare cu cartări staţionale, la scară mijlocie, efectuate în anul 2021. Evidenţa şi caracteristicile unităţilor amenajistice din cadrul ariilor naturale protejate de interes comunitar sunt redate în anexa studiului.

Terenurile din fondul forestier proprietate publică a statului au fost încadrate la  următoarele categorii de folosinţă forestieră:

Tabelul A.1.6.2. Categorii de folosință din cadrul OS.Valea Mare

| Nr. crt. | Sim-bol | Categoria de folosinţă forestieră | Suprafaţa – ha - |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Gr. I | Gr. a II-a | Total |
|  |  |  |  |  | ha | % |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | P. | Fond forestier – total | - | - | 6819,12 | 100 |
| 1.1 | P.D. | Terenuri acoperite cu pădure | 1695,75 | 4983,81 | 6679,56 | 98 |
| 1.2 | P.C. | Terenuri care servesc nevoilor de cultură | - | - | 1,29 | - |
| 1.3 | P.S. | Terenuri care servesc nevoilor de producţie silvică | - | - | 22,94 | - |
| 1.4 | P.A. | Terenuri care servesc nevoilor de administraţie forestieră | - | - | 37,97 | 1 |
| 1.5 | P.I. | Terenuri afectate împăduririi | - | - |  | - |
| 1.6 | P.N. | Terenuri neproductive | - | - | 65,23 | 1 |
| 1.8 | P.T. | Terenuri ocupate temporar din fondul forestier | - | - | 12,13 | - |

Suprafaţa acoperită cu pădure este de 6679,56 ha, ceea ce reprezintă 98% din totalul suprafeței administrate prin O.S. Valea Mare. Diferenţa este reprezentată de terenuri utilizate în alte scopuri (2%): terenuri care servesc nevoilor de cultură, producţie silvică şi administraţie forestieră, terenuri neproductive şi terenuri ocupate temporar din fondul forestier şi neprimite.

Suprafaţa fondului forestier a fost încadrată atât în grupa I funcţională – păduri cu funcţii speciale de protecţie – 1695,75 ha (25%), cât şi în grupa a II-a funcţională – păduri cu funcţii de producţie şi protecţie – 4983,81 ha (75%).

Încadrarea suprafeţei fondului forestier din grupa I funcţională, pe categorii funcţionale se prezintă astfel:

- 1.2A ‒ arboretele situate pe stâncării, pe grohotişuri şi pe terenuri cu eroziune în adâncime şi pe terenuri cu înclinare mai mare de 30 grade pe substrate de fliş (facies marnos, marno-argilos şi argilos), nisipuri, pietrişuri şi loess, precum şi cele situate pe terenuri cu înclinare mai mare de 35 grade pe alte substrate litologice (TII) ‒ 6,78 ha;

- 1.2E ‒ plantaţiile forestiere de pe terenuri degradate  (TII) ‒ 99,68 ha;

- 1.2L ‒ arboretele situate pe terenuri cu substraturi litologice foarte vulnerabile la eroziuni și alunecări, cu pante cuprinse până la limitele indicate la categoria 1.2.A (TIV) ‒ 244,07 ha;

- 1.5G ‒ arboretele în care sunt amplasate suprafeţe experimentale pentru cercetări forestiere de durată, neconstituite în rezervaţii ştiinţifice (TIV) ‒ 9,89 ha;

- 1.5H − arboretele constituite ca  rezervaţii seminologice (TII) – 52,98 ha;

- 1.5L ‒ arboretele din păduri destinate conservării resurselor genetice  (TII) ‒ 29,97 ha;

- 1.5N − arboretele constituite ca zonă tampon pentru resurse genetice forestiere (TIII) – 61,73 ha;

- 1.5Q ‒ arboretele din păduri cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar şi specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanţă comunitară în scopul conservării habitatelor (din reţeaua ecologică Natura 2000) –  (TIV) ‒ 1190,65 ha;

Încadrarea suprafeţei fondului forestier din grupa a II-a funcţională, pe categorii funcţionale se prezintă astfel:

- 2.1C ‒ arboretele destinate să producă, în principal, lemn pentru cherestea (TVI) ‒ 4906,51 ha.

- 2.1D – arboretele destinate să producă, în principal, arbori mijlocii şi subţiri pentru celuloză, construcţii rurale şi alte produse din lemn (T.VI) – 77,30 ha.

###### Din punct de vedere al caracterului actual al tipului de pădure, care reflectă starea de conservare a habitatului respectiv, situaţia se prezintă astfel:

- arborete natural fundamentale de productivitate superioară – 87,33 ha (1%);

- arborete natural fundamentale de productivitate mijlocie –  3992,21 ha (61%);

- arborete subproductive – 2,62 ha (-%);

- arborete parţial derivate – 1863,04 ha (28%);

- arborete total derivate de productivitate mijlocie – 71,92 ha (1%);

- arborete total derivate de productivitate inferioară – 19,69 ha (-%);

- arborete artificiale de productivitate mijlocie şi superioară – 565,10 ha (8%);

- arborete artificiale de productivitate inferioară – 77,65 ha (1%).

Principalii indicatori de structură ai fondului forestier sunt:

Tabelul A.1.6.3. Indicatori de bază ai fondului forestier din cadrul O.S.Valea Mare

| Specificări | S P E C I A | O.S. |
| --- | --- | --- |
|  | GO | CA | FA | ST | GI | CE | FR | DR | DT | DM |  |
| Compoziţia(%) | 35 | 23 | 15 | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 100 |
| Clasa de producţie | 3.0 | 3.4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 3.0 | 3.1 |
| Consistenta | 0,82 | 0,86 | 0,83 | 0,76 | 0,76 | 0,81 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,88 | 0,82 |
| Vârsta medie (ani) | 67 | 55 | 74 | 72 | 72 | 63 | 39 | 48 | 40 | 47 | 64 |
| Creşterea curenta (mc/an/ha) | 4.7 | 6.0 | 7.0 | 5.2 | 4.0 | 4.8 | 7.2 | 7.8 | 5.6 | 6.7 | 5.5 |
| Volum mediu (mc/ha) | 212 | 161 | 280 | 222 | 159 | 181 | 157 | 246 | 112 | 199 | 203 |
| Fond lemnos (mc) | 483401 | 242065 | 288005 | 169383 | 50670 | 29399 | 12343 | 18550 | 36201 | 27998 | 1358015 |

În vederea gospodăririi durabile a pădurilor s-au constituit următoarele subunităţi de producţie sau protecţie:

- S.U.P.„A” – codru regulat, sortimente obișnuite – 6490,15 ha;

- S.U.P.„M” – păduri supuse regimului de conservare deosebită – 106,46 ha;

- S.U.P.„K” – rezervații de semințe – 82,95 ha.

După cum se poate observa, circa 3 % din suprafața fondului forestier reprezintă păduri încadrate în tipul II funcțional.

Pentru a satisface în condiţii corespunzătoare funcţiile atribuite, atât arboretele luate individual, cât şi pădurea în ansamblul său, trebuie să îndeplinească anumite condiţii de structură.

Structura arboretelor şi a pădurii în ansamblul său, atât cea normală cât şi cea corespunzătoare diferitelor etape intermediare, se defineşte prin stabilirea bazelor de amenajare: regim, compoziţie ţel, tratament, exploatabilitate şi ciclu.

Regimul

Pentru realizarea procesului de regenerare, în arboretele din Ocolul silvic Valea Mare se aplică regimul codru pentru arboretele cu regenerare din sămânţă şi regimul crâng pentru salcâmete.

Compoziţia ţel

Compoziţia ţel îmbină în modul cel mai favorabil atât prin proporţie cât şi prin gruparea speciilor, exigenţele biologice ale pădurii cu funcţiile social economice atribuite.

Compoziţia ţel s-a stabilit pentru fiecare arboret în parte şi este:

- compoziţia ţel la exploatabilitate, stabilită pentru arboretele neexploatabile şi preexploatabile, care reprezintă compoziţia la care pot să ajungă arboretele, prin intervenţiile care se fac până la exploatabilitate, în raport cu compoziţia actuală şi cu posibilitatea de modificare a acesteia în direcţia compoziţiei optime;

- compoziţia ţel de regenerare, stabilită pentru arboretele exploatabile în prezent şi pentru cele care devin exploatabile în cursul deceniului, ţinându-se seama de compoziţia optimă şi de sistemul de cultură adoptat.

Tratamentul

Prin tratamentele adoptate s-au urmărit, în principal, favorizarea regenerării naturale a arboretelor şi asigurarea permanenţei pădurii, cu o structură corespunzătoare exercitării în cele mai bune condiţii a funcţiilor atribuite.

În vederea realizării de arborete cu structura optimă şi diversificată, se prevede aplicarea următoarelor tratamente:

- tăieri progresive în făgete pure de dealuri, făgete amestecate, gorunete pure, goruneto-făgete, șleauri de deal cu gorun, goruneto-stejărete, șleauri de deal cu GO,ST, stejărete pure de stejar, gârnițete pure și amestecuri de GÎ,CE cu stejari mezofiți, perioada de regenerare fiind de 20 de ani pentru cvercinee și 25 de ani pentru făgete;

- tăieri rase în arboretele necorespunzătoare din punct de vedere ecologic şi economic;

- tăieri în crâng în salcâmete;

Tratamentele de aplicat şi intensitatea intervenţiilor s-au stabilit în raport cu condiţiile de regenerare, temperamentul speciilor, tipul funcţional, înclinarea terenului etc, precum şi de tipul de structură urmărit a se realiza.

Exploatabilitatea

În cadrul Ocolului silvic Valea Mare la arboretele încadrate în grupa I funcţională, s-a adoptat exploatabilitatea de protecţie, iar la cele încadrate în grupa a II-a funcţională s-a adoptat exploatabilitatea tehnică.

Vârsta exploatabilităţii s-a stabilit numai pentru arboretele pentru care se reglementează procesul de producţie în raport cu specia preponderentă, corespunzătoare compoziţiei ţel la exploatabilitate. Aceasta s-a stabilit pentru fiecare arboret în parte, în raport cu caracteristicile sale actuale (compoziţie, vârstă, structură, clasă de producţie, consistenţă, vitalitate, etc.) şi cu ţelurile de producţie sau protecţie fixate.

Vârsta exploatabilităţii la S.U.P. „A” este de 111 ani pentru U.P. I, 112 ani pentru U.P. II, 110 ani pentru U.P. III și 113 ani pentru U.P.IV.

Ciclul

Ca principală bază de amenajare, ciclul determină mărimea şi structura pădurii în ansamblul său, în raport cu vârsta arboretelor componente.

Ciclul s-a stabilit în funcţie de vârsta medie a exploatabilităţii cu luarea în considerare a următoarelor elemente:

- formaţiile şi speciile forestiere care compun pădurea;

- funcţiile social economice atribuite arboretelor;

- structura şi provenienţa arboretelor;

- media vârstei exploatabilităţii;

- posibilitatea de creştere a eficacităţii funcţionale a arboretelor şi a pădurii în ansamblul său.

Pe baza considerentelor arătate, ciclul s-a stabilit prin rotunjirea în plus a mediei vârstei exploatabilităţii.

Pentru S.U.P.”A” – codru regulat, sortimente obişnuite ciclul este de 110 ani pentru toate unităţile de producţie.

A.1.7. Obiectivele îndeplinite de pădurile din cadrul O.S.Valea Mare

Obiectivele ecologice și social-economice stabilite pentru pădurile din structura de fond forestier proprietate publică a statului administrată prin Ocolul silvic Valea Mare, concretizate în servicii de protecţie ori sociale și produse, sunt:

Tabelul A.1.7.1. Obiective stabilite pentru pădurile din cadrul O.S.Valea Mare

| Grupa de obiective şi servicii | Denumirea obiectivului de protejat sau a serviciului de realizat |
| --- | --- |
| Protecţia terenurilor şi solurilor | protecţia terenurilor cu stâncării, grohotișuri și a terenurilor cu eroziune în adâncime, terenurilor cu înclinare mai mare de 30 de grade pe substrate de fliș, nisipuri, pietrișuri și loess, precum și a celor cu înclinare mai mare de 35 de grade pe alte substrate litologice; protecţia terenurilor degradate; protecția terenurilor cu substraturi litologice foarte vulnerabile la eroziuni și alunecări, cu pante cuprinse până la limitele indicate la categoria 1.2A; |
| Servicii ştiinţifice şi de ocrotire a genofondului şi ecofondului forestier | protecţia arboretelor în care sunt amplasate suprafeţe experimentale pentru cercetări forestiere de durată, neconstituite în rezervații științifice; protecția arboretelor constituite ca rezervații seminologice; protecția arboretelor din păduri destinate conservării resurselor genetice; protecția arboretelor constituite ca zonă tampon pentru resurse genetice forestiere; protecția arboretelor din păduri cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar şi specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanţă comunitară în scopul conservării habitatelor (din reţeaua ecologică Natura 2000 – ROSCI0344 Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti) |
| Produse lemnoase | asigurarea producţiei de masă lemnoasă atât calitativ cât şi cantitativ; lemn pentru cherestea (GO, FA, GÎ); lemn de construcţii (SC, CE, GÎ); |
| Alte produse în afara lemnului | vânat: căprior, mistreţ, iepure, fazan; fructe de pădure: măceşe, păducel, porumbe etc.; ciuperci comestibile: mânătărci, ghebe; plante medicinale: sunătoare, soc, păducel, urzică, tei. |

Pentru atingerea acestor obiective, amenajamentul a avut în vedere următoarele:

- conservarea unor arborete cu un potenţial genetic deosebit, în sistemul rezervaţiilor de seminţe forestiere şi al resurselor genetice forestiere;

- conducerea arboretelor la vârste înaintate, urmărindu-se regenerarea lor din sămânţă;

- realizarea unor lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor prin care să se menţină şi să se îmbunătăţească starea de sănătate a pădurii, să se asigure stabilitatea ei şi să fie stimulată menţinerea biodiversităţii naturale;

- promovarea compoziţiilor de regenerare apropiate de cele ale tipului natural fundamental de pădure, iar în cazul regenerărilor artificiale folosirea materialului seminologic de provenienţă locală (din pepiniere);

- planificarea tăierilor de regenerare în spiritul continuităţii recoltelor pe durate de peste 100 ani astfel încât să rezulte un mozaic de habitate naturale aflate în diverse stadii de dezvoltare, lucru benefic pentru menţinerea şi dezvoltarea populaţiilor locale aparținând speciilor de floră şi faună, mai ales a celor de interes conservativ;

- luarea măsurilor pentru prevenirea incendiilor;

- ţinerea sub control a fitopatogenilor care pot produce daune mari pădurii;

- aplicarea regimului de conservare pe suprafeţe importante din fondul forestier, acolo unde arborii sunt menţinuţi până la vârste apropiate de limita fiziologică.

Aceste obiective sunt în concordanţă cu  legislaţia în vigoare. În vederea realizării acestora, arboretelor studiate li s-au atribuit funcţiile ecologice, economice şi sociale corespunzătoare. Pentru a putea îndeplini funcţiile multiple atribuite, arboretele trebuie să aibă structuri optime (care reprezintă ţeluri în gospodărirea pădurilor), structuri pe care amenajamentul caută să le realizeze prin adoptarea bazelor de amenajare, prezentate anterior.

Având în vedere cele expuse pe scurt, amenajamentul Ocolului silvic Valea Mare a reglementat procesele de producţie lemnoasă şi de bioprotecţie, astfel încât structura arboretelor şi a pădurii să fie pusă de acord cu obiectivele ecoprotective atribuite.

Reglementarea proceselor de bioproducţie forestieră constă în:

a) stabilirea cuantumului normal al recoltelor;

b) elaborarea planurilor de amenajament.

Aceasta se realizează prin aplicarea principiilor de amenajare a pădurilor, expuse anterior şi urmăreşte în permanenţă ameliorarea structurii fiecărui arboret şi a pădurii în ansamblul ei, în vederea creşterii eficacităţii funcţionale a acestora.

Sintetic, conţinutul amenajamentului Ocolului silvic Valea Mare este următorul:

1) Situaţia teritorial – administrativă;

2) Organizarea teritoriului;

3) Gospodărirea din trecut a pădurilor;

4) Studiul staţiunii şi a vegetaţiei forestiere;

5) Stabilirea funcţiilor social–economice şi ecologice ale pădurii şi a bazelor de amenajare;

6) Reglementarea procesului de producţie lemnoasă şi măsuri de gospodărire a arboretelor cu funcţii speciale de protecţie;

7) Valorificarea superioară a altor produse ale fondului forestier în afara lemnului;

8) Protecţia fondului forestier;

9) Conservarea biodiversităţii;

10) Instalaţii de transport, tehnologii de exploatare şi construcţii forestiere;

11) Analiza eficacităţii modului de gospodărire a pădurilor;

12) Diverse;

13) Planuri de recoltare şi cultură;

14) Planuri privind instalaţiile de transport şi construcţiile forestiere;

15) Prognoza dezvoltării fondului forestier;

16) Evidenţe de caracterizare a fondului forestier;

17) Evidenţe privind aplicarea amenajamentului.

Prin urmare, amenajamentul O.S.Valea Mare este un studiu de bază, în gestionarea pădurilor fundamentat ecologic, cu conţinut tehnico-organizatoric şi juridic,  şi a fost întocmit numai pentru pădurile aparţinând domeniului public al statului administrat prin Ocolul silvic Valea Mare.

# Perioada de valabilitate a amenajamentului este de 10 ani.

A.1.8. Suprafeţe ale fondului forestier administrat prin Ocolul silvic Valea Mare şi categoriile funcţionale ale pădurilor care se suprapun peste arii protejate

Puțin peste 18% din suprafaţa de fond forestier proprietate publică a statului administrat prin Ocolul silvic Valea Mare  se suprapune peste situl Natura 2000 ROSCI 0344 - Pădurile din sudul piemontului Cândești.

În tabelul A.1.8.1, sunt prezentate, pe unităţi de producţie,  suprafeţele de fond forestier care se suprapun cu aria naturală protejată de interes comunitar și categoriile funcționale atribuite acestora:

Tabelul A.1.8.1.Situația pe U.P. -uri și categorii funcționale a suprafețelor forestiere din cadrul O.S.Valea Mare cuprinse în aria protejată ROSCI0344  Pădurile din Sudul Piemontului Cândești

| Nr | U.P. | Arii naturale protejate | Categorii funcţionale ptr.păduri și terenuri destinate împăduririi | Suprafata -ha- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Terenuri silvice, altele decât păduri și terenuri destinate împăduririi |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | I Valea Caselor | ROSCI0344 Pădurile din Sudul Piemontului Cândești | 1.5Q | 75,24 |
|  |  |  | Terenuri cu alte categorii de folosință | - |
| TOTAL | 75,24 |
| 2 | II Scheiu | ROSCI0344 Pădurile din Sudul Piemontului Cândești | 1.5Q | 371,75 |
|  |  |  | 1.5Q2L | 91,96 |
|  |  |  | 1.5G5Q | 9,89 |
|  |  |  | 1.5H5Q | 29,00 |
|  |  |  | Terenuri cu alte categorii de folosință | 0,96 |
| TOTAL | 503,56 |
| 3 | III Ludești | ROSCI0344 Pădurile din Sudul Piemontului Cândești | 1.5Q | 483,66 |
|  |  |  | 1.5Q2L | 168,04 |
|  |  |  | Terenuri cu alte categorii de folosință | 3,34 |
| TOTAL | 655,04 |
| TOTAL ROSCI0344 Pădurile din Sudul Piemontului Cândești | 1.5Q | 930,65 |
|  | 1.5Q2L | 260,00 |
|  | 1.5G5Q | 9,89 |
|  | 1.5H5Q | 29,00 |
|  | Total | 1229,54 |
|  | Terenuri cu alte categorii de folosință | 4,30 |
| TOTAL O.S.Valea Mare | 1233,84 |

Din suprafața totală a fondului forestier care face obiectul amenajamentului, de 6819,12 ha, doar 1233,84 ha sunt incluse în aria naturală protejată de interes comunitar ROSCI0344  Pădurile din Sudul Piemontului Cândești. Din această suprafață, 1229,54 ha au categoria de folosință forestieră păduri și terenuri destinate împăduririi sau reîmpăduririi. Restul suprafeței, de 4,30 ha, reprezintă terenuri forestiere cu alte categorii de folosință (terenuri neproductive, terenuri care servesc nevoilor de producție silvică și terenuri  ocupate temporar din fondul forestier).

Pădurile și terenurile destinate împăduririi sau reîmpăduririi au fost încadrate, din punct de vedere funcțional, la categoria 1.5Q - arboretele din păduri cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar şi specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanţă comunitară în scopul conservării habitatelor (din reţeaua ecologică Natura 2000: ROSCI0344  Pădurile din Sudul Piemontului Cândești) (TIV) ‒ 1190,65 ha, categoria 1.5G5Q - arboretele în care sunt amplasate suprafeţe experimentale pentru cercetări forestiere de durată, neconstituite în rezervaţii ştiinţifice (TIV) ‒ 9,89 ha și categoria 1.5H5Q - arboretele constituite ca  rezervaţii seminologice (TII) – 29,00 ha, îndeplinind funcții speciale de protecție, cu obiective de protecție și conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar.

Deoarece pădurile îndeplinesc funcții multiple, categoria funcțională menționată anterior a fost atribuită arboretelor, fie ca funcție prioritară, fie ca funcție secundară, în raport cu intensitatea celorlalte funcții pe care trebuie să le îndeplinească fiecare arboret.

Harta ariei naturale protejate de interes comunitar, suprapuse peste fondul forestier administrat de Ocolul silvic Valea Mare este prezentată în anexele studiului.

A.1.9. Zonarea funcţională şi tipurile de categorii funcţionale ale pădurilor

din cadrul O.S. Valea Mare care se suprapun cu ariile naturale protejate

Arboretele îndeplinesc funcții multiple. În raport cu intensitatea funcțiilor îndeplinite, fiecare arboret a fost încadrat la categoria funcțională prioritară (funcția cu intensitatea cea mai mare), exercitând, în subsidiar, și alte funcții de protecție și producție. Prin gruparea arboretelor în cadrul aceluiaşi tip funcțional, în raport cu categoriile funcţionale pentru  care sunt indicate măsuri silvotehnice similare, au rezultat următoarele tipuri de categorii funcţionale, specificate în tabelul de mai jos.

Arboretele din tipul II de categorii funcţionale sunt constituite ca rezervații seminologice.

Arboretele vor fi gospodărite după lucrările permise în tipul II de categorii funcţionale, cu menţiunea că în aceste arborete se va acorda o atenţie deosebită scopului pentru care s-au constituit ariile naturale protejate - conservarea diversităţii biologice.

Pădurile încadrate în tipul funcţional IV au funcţii de protecţie şi producţie, care permit aplicarea, cu precădere, de tratamente intensive prevăzute în normele tehnice, potrivit condiţiilor ecologice, social-economice şi tehnico-organizatorice.

Prin măsurile propuse se asigură conservarea habitatelor şi speciilor protejate.

Tabelul A.1.9.1. Tipurile funcţionale şi suprafeţele corespunzătoare din O.S. Valea Mare incluse în

aria protejată ROSCI0344  - Pădurile din sudul Piemontului Cândești

| U. P. | C a t e g o r i i f u n c ţ i o n a l e | TOTAL în sit/U.P. ha |
| --- | --- | --- |
|  | T.II | Total T.II | T.IV | Total T.IV | Total gr.I | Alte tere- nuri |  |
|  | 5H |  | 5G | 5Q |  |  |  |  |
| I | - | - | - | 75,24 | 75,24 | 75,24 | - | 75,24 |
| II | 29,00 | 29,00 | 9,89 | 463,71 | 473,60 | 502,60 | 0,96 | 503,56 |
| III | - | - | - | 651,70 | 651,70 | 651,70 | 3,34 | 655,04 |
| Total | 29,00 | 29,00 | 9,89 | 1190,65 | 1200,54 | 1229,54 | 4,30 | 1233,84 |

# A.1.10. Informaţii privind tipurile de lucrări vizate în cadrul O.S. Valea Mare conform amenajamentului silvic propus

Activitatea de amenajare silvică are în vedere cu precădere faptul că, pădurea, prin modul ei de organizare și funcționare, reprezintă o comunitate de viață (Dengler, 1935), un ecosistem forestier, dar și o biogeocenoză, astfel că soluțiile tehnice privind gospodărirea și conservarea arboretelor sunt în așa fel adoptate încât să asigure stabilitatea biocenozelor forestiere din cadrul masivelor păduroase care beneficiază de amenajament.

Prin amenajamentul silvic al O.S.Valea Mare sunt favorizate caracteristicile de bază ale biocenozelor pădurilor din zonă, caracteristici definite astfel (V.N.Nicolescu, 2016):

- Diversitate: care crește cu cât numărul de specii pe o porțiune este mai mare;

- Integralitate: asigurată de sistemul complex de raporturi diverse și numeroase create între populațiile componente;

- Heterogenitate: organismele pădurii sunt foarte diverse (producători, consumatori, descompunători);

- Autoreglare: capacitatea pădurii de a-și păstra pe intervale mari de timp o structură determinată, specifică, ce înregistrează doar mici variații cantitative de la o perioadă la alta;

- Echilibru dinamic: reprezintă starea normală a biocenozelor, ca efect al autoreglării;

- Stabilitate: capacitate de păstrare sau refacere a structurii și funcțiilor în cazul acțiunii unor factori perturbatori ai căror presiuni nu depășesc anumite limite;

- Producția de biomasă și transfer de materie organică: mare parte din biomasa sintetizată se stochează sub formă de lemn și scoarță, în biocenoza forestieră fiind mai dezvoltate lanțurile trofice bazate pe necromasă decât cele bazate pe biomasă.

De asemenea, amenajamentul supus evaluării de mediu nu aduce atingere trăsăturilor esențiale ale pădurii ca ecosistem forestier, trăsături care sunt (Kimmins, 1997, Otto, 1998 – după V.N.Nicolescu,2016):

- unitate structurală a factorilor biotici și abiotici;

- unitate funcțională, cu un flux permanent de energie care intră/iese dintr-un sistem;

- unitate complexă, concretizată într-o asociație diversificată și variabilă de ființe vii, de populații și de calități;

- unitate de echilibre de flux ce decurg din interdependența diversificată între ființele vii care sunt supuse la interacțiuni pozitive/negative în cadrul unei rețele;

- unitate dinamică, supusă în timp modificărilor;

- unitate deschisă, fără delimitare spațială fixă, schimbând permanent energie și materie vie și nevie, cu mediul său.

În lumina concepției ecosistemice despre pădure, arboretul reprezintă populația de arbori, care este cea mai importantă componentă a biocenozei forestiere, aceasta din urmă, în unitate cu mediul ei, constituind ecosistemul forestier (V. Giurgiu, 1979).

Pădurea reprezintă o sursă autoregenerabilă foarte complexă, care îndeplinește funcții ecologice, economice și sociale multiple, iar ca orice sistem biologic este alcătuită din 2 componente corelate: biocenoza - fitocenoza și zoocenoza, respectiv mediul forestier  - mediul de viață, habitatul forestier (V.N.Nicolescu, 2016).

Ca sistem biologic dinamic, capabil de autoorganizare și autoregenerare, pădurea tinde de la sine spre o stare de echilibru dinamic prin care își asigură autoconservarea, însă dat fiind faptul că este antrenată în procesul social-economic și cultural contemporan, arboretele care o compun nu-și pot îndeplini funcțiile ce le revin fără să fie aduse de fiecare dată, din punct de vedere structural, prin intermediul unor intervenții specifice periodice, într-o stare corespunzătoare (I.Leahu, 2001).

Pentru a menţine funcţiile diverse ale pădurii, este necesară o diversitate de forme (structuri şi compoziţii) ce pot fi obţinute numai printr-o gamă largă de intervenţii silviculturale. Prin structură înțelegem modul de alcătuire (organizare internă) a unui sistem, în cazul nostru reprezentat de pădure, care, fiind întinsă pe spații mari reprezintă un macrosistem neomogen, iar prin compoziție și o caracteristică care reprezintă un indicator al gradului  de diversitate dendrologică al unei păduri.

Pădurile fiind sisteme dinamice, se află într-o continuă schimbare. Ca urmare, fiecare stadiu de dezvoltare al arboretului, de la întemeierea lui până la dobândirea capacității de a se regenera, odată cu ajungerea la vârsta maturității, are în mod natural propria constelaţie de specii. Astfel, nu doar arboretele/pădurile aflate în stadiul de maturitate (pădurile cu structuri diversificate, cu mai multe etaje de vegetaţie şi generaţii de arbori) au biodiversitate naturală.

Numeroase specii, pentru satisfacerea necesităţilor (hrană, adăpost, reproducere, creşterea puilor etc.), au nevoie de structuri diverse ale pădurii pe când altele sunt adaptate numai unei anumite structuri.

Conceptul de diversitate biologică nu trebuie raportat la nivel de arboret (unitate amenajistică) ci la nivel de pădure (ansamblu de arborete) şi chiar de peisaj forestier. Realizarea unui amestec de arborete în diverse stadii de dezvoltare va asigura o diversitate de structuri şi compoziţii (de la simple la complexe) care va menţine astfel întreaga paletă de specii caracteristice tuturor stadiilor succesionale. Un astfel de mozaic este deci de preferat promovării aceluiaşi tip de structură (aceluiaşi tip de tratament silvic) pe suprafeţe extinse, indiferent dacă la nivel de arboret această structură este una diversificată.

O structură diversificată la nivel de peisaj forestier (şi chiar pe suprafeţe mai mari) este benefică nu numai din punct de vedere biologic (al conservării biodiversităţii) ci şi economic, permiţând practicarea unei game largi de lucrări agricole şi silvice şi deci convieţuirea armonioasă dintre societatea umană şi natură.

În cele ce urmează, sunt descrise succint; câteva dintre particularitățile intervențiilor silvice (lucrări de îngrijire, tratamente și lucrări legate de regenerarea pădurii) promovate prin amenajamentul silvic al O.S.Valea Mare din cadrul D.S.Dâmbovița.

A.1.10.1. Tratamente (tăieri de regenerare)

Tratamentele reprezintă un ansamblu de măsuri silvotehnice, de regenerare, conducere, protecţie şi de exploatare, indicate a se aplica în sistem integrat de-a lungul existenţei arboretelor în scopul creării celor mai bune condiţii ecologice şi structurale pentru ca pădurile să-şi poată îndeplini funcţiile atribuite cu maximum de randament şi eficienţă. Tratamentele adoptate reprezintă principalele căi prin care arboretele pot fi dirijate spre structura optimă. Produsele care rezultă în urma efectuării tăierilor de regenerare aplicate arboretelor ce au atins vârsta exploatabilităţii, potrivit tratamentelor silvice aplicate, sunt produse principale.

La alegerea tratamentului aplicabil unui arboret se va ţine seama de o serie de criterii şi recomandări dintre care:

- alegerea tratamentului se face pe baza analizei particularităţilor ecologice, a stării arboretelor respective, a funcţiilor ecologice și social-economice ale acestora, a accesibilităţii lor actuale şi de perspectivă, precum şi în raport de condiţiile tehnice şi economice existente, prioritar fiind tratamentul cel mai intensiv;

- se va da prioritate regenerării naturale care va conduce la realizarea cu cheltuieli mai reduse a unor arborete capabile să conserve diversitatea genetică locală, care sunt mai bine adaptate ecologic condiţiilor locale şi prin urmare sunt mai valoroase;

- promovarea, ori de câte ori este posibil, a arboretelor amestecate, divers structurate şi valoroase;

- se vor promova tratamentele prin care se evită fragmentarea habitatelor forestiere şi întreruperea bruscă a funcţiilor ecoprotective pe care trebuie să le exercite pădurea respectivă, evitându-se astfel declanşarea unor fenomene torenţiale, a eroziunii, a alunecărilor de teren, a fenomenului de înmlăştinare etc;

- tratamentele ce prevăd tăieri rase se vor adopta numai în arboretele total derivate, pe parchete de maxim 3 ha, conform legislației în vigoare;

- în cazul pădurilor cu funcții speciale de protecţie, la alegerea tratamentelor se acordă prioritate tratamentelor intensive bazate pe regenerarea sub masiv şi cu perioadă lungă de regenerare;

- trecerea de la o generaţie la alta este necesar să se facă fără întreruperi pentru a nu reduce din capacitatea bioecologică de regenerare a pădurii respective şi a nu se afecta rolul protector sau estetic al pădurii;

- în pădurile situate în condiţii extreme (pe terenuri degradate, pe pante mai mari de 35 grade etc.) se va acorda prioritate asigurării continuităţii pădurii, renunţându-se la aplicarea tratamentelor. În acest  tip de păduri se vor executa după caz, lucrări speciale de conservare.

Caracteristicile principale ale tratamentelor propuse a se executa sunt:

- Tratamentul tăierilor progresive

Tratamentul tăierilor progresive (tratamentul regenerărilor progresive) se va aplica în făgete pure de dealuri, făgete amestecate, gorunete pure, goruneto-făgete, șleauri de deal cu gorun, goruneto-stejărete, șleauri de deal cu GO,ST, stejărete pure de stejar, gârnițete pure și amestecuri  de GÎ,CE cu stejari mezofiți și vor fi urmate de îngrijirea seminţişului şi completări.

Acest tip de tratament constă în aplicarea de tăieri repetate neuniforme, concentrate în anumite ochiuri, împrăştiate neregulat în cuprinsul arboretelor exploatabile, urmărindu-se instalarea şi dezvoltarea seminţişului natural sub masiv, până ce se va constitui noul arboret. În principiu, tăierile progresive urmăresc realizarea obiectivului regenerării naturale sub masiv prin două modalităţi:

- punerea treptată în lumină a seminţişurilor utilizabile existente precum şi a celor instalate artificial prin semănături sau plantaţii sub masiv sau în margine de masiv;

- provocarea însămânţării naturale prin rărirea sau deschiderea arboretului acolo unde nu s-a declanşat încă instalarea regenerării naturale;

Pentru realizarea acestor obiective se disting în cadrul tratamentului menţionat trei genuri de tăieri: tăieri de deschidere de ochiuri sau de însămânţare, tăieri de lărgire a ochiurilor sau de punere în lumină precum şi tăieri de racordare.

Tăierile de deschidere de ochiuri urmăresc în principal să asigure instalarea şi dezvoltarea seminţişului utilizabil şi se aplică în anii de fructificaţie a speciei sau speciilor valoroase, în porţiunile de pădure în care seminţişul există deja sau se poate instala fără dificultăţi.

Principalele probleme care trebuie rezolvate la aplicarea tăierilor de deschidere de ochiuri se referă la repartizarea, forma, mărimea, orientarea şi numărul ochiurilor, precum şi la intensitatea tăierii în fiecare ochi. Repartizarea ochiurilor se face în funcţie de starea arboretelor şi a seminţişului, cât şi de posibilităţile de scoatere a materialului lemnos.

Amplasarea ochiurilor va începe în arboretele cele mai bătrâne, din interiorul acestora spre drumul de acces şi din partea superioară a versanţilor, spre a se evita ulterior colectarea masei lemnoase prin porţiunile regenerate. Distanţa dintre ochiuri, ocupată de pădurea netăiată, să aibă o lăţime de cel puţin 1-2 înălţimi medii ale arboretului, astfel încât în cadrul fiecărui ochi regenerarea să se desfăşoare independent de ochiurile alăturate.

Forma ochiurilor poate fi după caz: circulară, ovală, eliptică, putând diferi de la un ochi la altul, în funcţie de condiţiile staţionale şi de specia ce va fi promovată în regenerare. Forma ochiurilor va trebui astfel aleasă încât suprafaţa fertilă pentru regenerare să fie maximă. Astfel, ochiurile cu condiţii mai puţin prielnice pentru regenerare vor căpăta de regulă forma eliptică sau ovală şi se va pune accent deosebit pe orientarea acestora. Se recomandă astfel ca în cazul regiunilor mai călduroase, mai uscate, în care suprafaţa fertilă este situată în partea sudică a ochiului, deschiderea de ochiuri eliptice să se facă cu orientare est-vest iar în regiunile mai reci şi suficient de umede se preferă ochiurile cu orientare nord-sud.

Mărimea ochiurilor şi intensitatea răririi în ochiuri a arboretului bătrân depind în primul rând de exigenţele faţă de lumină a speciilor ce se doresc a fi regenerate. Astfel la speciile de umbră cu seminţiş sensibil la îngheţuri sau secetă care au nevoie de protecţia arboretului bătrân, ochiurile au mărimi de la suprafaţa proiecţiei a 2-3 arbori până la 1,5H sau chiar 2,0H (unde H reprezintă înălţimea medie a arboretului). În aceste ochiuri nu se intervine cu tăieri rase ci se procedează la rărirea arboretului în jurul arborilor seminceri care se păstrează în ochi.

Numărul ochiurilor nu se poate fixa anticipat, ci rezultă pe teren în funcţie de mărimea acestora şi de intensitatea tăierilor aplicate în fiecare ochi. Cu cât ochiurile sunt mai mari şi intensitatea tăierilor din ochiuri mai intensă cu atât numărul lor poate fi mai mic.

În ochiurile deschise se va urmări extragerea celor mai groşi arbori şi cu coroane bogate care extrase ulterior, după instalarea seminţişului, ar putea aduce prejudicii grave acestuia.

Tăierile de lărgire a ochiurilor sau de punere în lumină urmăresc iluminarea seminţişului din ochiurile deschise şi lărgirea lor progresivă.

Luminarea ochiurilor deja create care se corelează cu ritmul de creştere şi nevoile de lumină ale seminţişului se face moderat şi treptat (prin mai multe tăieri) la speciile de umbră, respectiv printr-o tăiere intensă la speciile de lumină într-un an cu fructificaţie abundentă. Lărgirea ochiurilor în porţiunile regenerate se poate face prin benzi concentrice sau excentrice numai în marginea lor fertilă unde regenerarea progresează activ datorită condiţiilor ecologice favorabile. În mod practic ochiurile eliptice se lărgesc spre nord în zonele cu deficit de căldură, unde s-au deschis ochiuri orientate N-S sau spre sud în regiunile cu deficit de umiditate unde s-au instalat ochiuri orientate E-V. Lăţimea benzilor poate varia între 1-2 înălţimi medii ale arboretului, în funcţie de temperamentul speciilor.

Tăierile de racordare a ochiurilor constau în ridicarea printr-o ultimă tăiere a arborilor rămaşi în ochiurile regenerate. Aceste tăieri se execută de regulă după ce s-a regenerat şi porţiunea dintre ochiuri sau când seminţişul ocupă cel puţin 70% din suprafaţă şi are o înălţime de 30-80 cm.

Dacă însă regenerarea este îngreunată sau seminţişul instalat este puternic vătămat, tăierea de racordare se poate executa, fiind însă urmată imediat de completări în porţiunile neregenerate. În arboretele parcurse cu acest tip de tratament perioada generală de regenerare este de cca 20 ani, însă tratamentul se poate aplica şi în varianta cu perioadă normală (15-20 ani la gorun).

Tratamentul tăierilor progresive răspunde din punct de vedere al biodiversităţii genetice actualelor şi viitoarelor cerinţe, de asemenea posedă aptitudini pentru conservarea şi ameliorarea structurii pe specii a arboretelor (diversitate ecosistemică). Calitatea deosebită a acestui tratament rezidă în faptul că ideea regenerării în ochiuri este preluată din procesul de regenerare a pădurii naturale.

b.Tratamentul tăierilor rase

Tratamentul tăierilor rase în parchete mici (tratamentul regenerărilor pe parchete mici, cu tăieri rase) are caracter de refacere sau substituire și va fi aplicat în arboretele necorespunzătoare din punct de vedere staţional şi al compoziţiei (arboretele total derivate), precum  şi în cele puternic afectate de doborâturi de vânt sau fenomene de uscare de intensitate ridicată.  Aceste tăieri vor fi urmate cu lucrări de împădurire şi lucrări de îngrijire a culturilor până la realizarea stării de masiv

Tratamentul tăierilor rase se caracterizează prin recoltarea integrală a arboretului exploatabil de pe o anumită suprafaţă, printr-o singură tăiere. Se vor executa tăieri rase în parchete mici (maximum 3 ha). Alăturarea parchetelor se va face în raport cu durata de realizare a stării de masiv şi intensitatea funcţiilor de protecţie atribuite, la intervale de 3-7 ani, mai mari în pădurile cu funcţii speciale de protecţie şi mai mici în cele cu funcţii de producţie şi protecţie.

Regenerarea arboretelor parcurse cu tăieri rase se va realiza pe cale artificială, la lucrările de împădurire promovându-se speciile autohtone valoroase din punct de vedere economic şi ecologic, corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure. Lucrările de împădurire se vor executa imediat după exploatarea şi curăţirea parchetelor.

c.Tratamentul crângului simplu

Acest tratament se va aplica în arboretele de salcâm cu o structură şi o stare de vegetaţie bună în care se poate conta pe obţinerea unei regenerări bune din lăstari ori drajoni asfel încât costurile de instalare a unei noi generaţii arborescente să fie minime.

Se va aplica varianta crângului simplu cu tăiere de jos, în vederea diminuării fenomenelor de eroziune şi alunecări de teren. Suprafaţa parchetelor va fi de maxim              3 ha. Restricţiile privind mărimea parchetelor ori orientarea benzilor şi alăturarea parchetelor sunt similare cu cele de la tăierile rase. După execuţia tratamentului s-au prevăzut şi lucrări de ajutorare a regenerării naturale.

Exploatarea se va face prin tăierea arborilor cât mai aproape de suprafaţa solului. Recoltarea arboretului de pe suprafaţa de regenerare se va face printr-o tăiere unică, executată în perioada de repaus vegetativ, pe cât posibil spre sfârşitul acesteia. Regenerarea se va realiza pe cale vegetativă prin lăstari şi drajoni.

Pentru obţinerea regenerării din drajoni (în cazul arboretelor în a doua şi a treia generaţie), acolo unde este posibil, după tăiere se va face o arătură cu plugul printre cioate, iar lăstarii din primul an vor fi înlăturaţi de la cioată în lunile iulie-agust. După caz, în anumite situaţii în care regenerarea din lăstari nu acoperă deplin întraga suprafaţă, se va interveni cu împăduri, în completarea regenerării naturale vegetative.

Parchetele vor avea forma unor benzi orientate pe curba de nivel sau cu înclinări care să permită execuţia lucrărilor de recoltare şi colectare a lemnului.

Posibilitatea de produse principale, (produsele obținute în urma aplicării tratamentelor), pentru toată suprafaţa ocolului, este de 6555 m3/an. Posibilitatea s-a adoptat în urma calculului indicatorilor de posibilitate, avându-se în vedere asigurarea continuității recoltelor, conform principiului continuității enunțat anterior. În tabelul de mai jos sunt prezentate valorile suprafețelor de parcurs și a volumelor de recoltat.

Tabelul A.1.10.1.1. Posibilitatea de produse principale pe specii şi tratamente, pe

unităţi de producţie şi total ocol

| U.P. | Tratamentul | Suprafaţa de parcurs -ha- | Volum de extras - m3 - | Posibilitatea pe specii - m3 - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Totală | Anuală | Total | Anual | GO | ST | CA | FA | CE | FR | TE | GI | SC | DR | DT | DM |
| I | Tăieri progresive | 72,50 | 7,25 | 7323 | 732 | 140 | 3 | 36 |  |  |  |  | 521 |  |  | 32 |  |
|  | Tăieri în crâng | 6,64 | 0,66 | 677 | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 |  | 7 |  |
|  | TOTAL U.P.I | 79,14 | 7,91 | 8000 | 800 | 140 | 3 | 36 |  |  |  |  | 521 | 61 |  | 39 |  |
| II | Tăieri progresive | 123,35 | 12,34 | 18397 | 1840 | 359 | 104 | 145 | 1027 | 185 |  | 1 |  |  |  | 15 | 4 |
|  | Tăieri rase | 22,13 | 2,21 | 5071 | 507 | 56 | 3 | 218 | 48 |  |  | 17 |  |  | 162 | 3 |  |
|  | Tăieri în crâng | 0,41 | 0,04 | 32 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  | TOTAL U.P. II | 145,89 | 14,59 | 23500 | 2350 | 415 | 107 | 363 | 1075 | 185 |  | 18 |  |  | 162 | 21 | 4 |
| III | Tăieri în crâng | 0,46 | 0,05 | 50 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | TOTAL U.P.III | 0,46 | 0,05 | 50 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| IV | Tăieri progresive | 276,82 | 27,68 | 33873 | 3387 | 1061 | 1957 | 61 | 176 | 50 | 3 |  |  |  |  | 73 | 6 |
|  | Tăieri rase | 1,32 | 0,13 | 106 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 1 |  |
|  | Tăieri în crâng | 0,43 | 0,05 | 21 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | TOTAL U.P.IV | 278,57 | 27,86 | 34000 | 3400 | 1061 | 1957 | 61 | 176 | 50 | 3 |  |  |  | 10 | 76 | 6 |
| O.S. | Tăieri progresive | 472,67 | 47,27 | 59593 | 5959 | 1560 | 2064 | 242 | 1203 | 235 | 3 | 1 | 521 |  |  | 120 |  |
|  | Tăieri în crâng | 7,94 | 0,80 | 780 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  | 12 |  |
|  | Tăieri rase | 23,45 | 2,34 | 5177 | 518 | 56 | 3 | 218 | 48 |  |  | 17 |  |  | 172 | 4 |  |
|  | TOTAL OCOL | 504,06 | 50,41 | 65550 | 6555 | 1616 | 2067 | 460 | 1251 | 235 | 3 | 18 | 521 | 66 | 172 | 136 | 10 |

A.1.10.2. Lucrări de îngrijire  şi conducere a arboretelor

Ansamblul lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor reprezintă totalitatea operaţiunilor de îngrijire şi conducere aplicate unui arboret de la instalare până la începerea lucrărilor de regenerare, efectuate pe baze ecologice, în raport cu ţelul de gospodărire urmărit.

Lucrările de îngrijire şi conducere a arboretelor au ca scop realizarea sau favorizarea unor structuri optime a arboretelor sub raport ecologic şi genetic, în conformitate cu legile de structurare şi funcţionare a ecosistemelor forestiere, în vederea creşterii eficacităţii funcţionale multiple a pădurilor, atât în ceea ce priveşte efectele de protecţie cât şi producţia lemnoasă şi nelemnoasă.

Ele acţionează asupra pădurii în următoarele direcţii principale:

- ameliorează permanent compoziţia şi structura genetică a populaţiilor, calitatea arboretului, starea fitosanitară a pădurii;

- reduc convenabil consistenţa, astfel încât spaţiul de nutriţie dintre arborii valoroşi să crească treptat, oferind astfel condiţii optime pentru creşterea arborilor în grosime şi înălţime;

- ameliorează treptat mediul pădurii conducând la intensificarea funcţiilor productive şi protectoare a acesteia;

- reglează raporturile inter şi intraspecifice la nivelul arboretului şi între diferitele etaje de vegetaţie ale pădurii;

- permit recoltarea unei cantităţi de masă lemnoasă ce se valorifică sub formă de produse secundare, etc.

Lucrările de îngrijire se diferenţiază în funcţie de structura pădurii, de stadiul de dezvoltare, de obiectivele urmărite prin aplicare în: degajări, curăţiri, rărituri şi tăieri de igienă. În urma efectuării lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor (curăţiri şi rărituri) rezultă material lemnos sub formă de produse secundare.

Degajările se vor executa în stadiul de desiş, eliminându-se speciile cu valoare economică scăzută, în favoarea celor valoroase (fag, brad, gorun, molid).

Curăţirile se vor executa în arboretele ajunse în stadiul de nuieliş-prăjiniş cu consistenţă plină 0,9-1,0 sau chiar 0,8. În ultimul caz se vor adopta procente de extracţie mai mici, iar intervenţia se va executa în a doua parte a deceniului. Prin curăţiri se va urmări în continuare promovarea speciilor valoroase, prin extragerea celor cu valoare economică scăzută, precum şi a celor din specia de bază, cu defecte tehnologice sau creşteri reduse. Intervenţiile se vor face în aşa fel încât consistenţa să nu scadă sub 0,8 pentru a se spori rezistenţa la doborâturi de vânt.

Răriturile se vor efectua în stadiul de dezvoltare de păriş, codrişor, promovându-se speciile valoroase şi exemplarele dominante.  Concomitent cu aceste lucrări  se vor extrage şi eventualii preexistenţi, fără însă a se crea goluri în arboret. O atenţie deosebită se va acorda arboretelor provenite din lăstari, cu mai multe exemplare la cioată. Intensitatea cu care se vor executa aceste lucrări rămâne în atenţia executorului, evitându-se reducerea consistenţei.

Tăierile de igienă se vor executa ori de câte ori este nevoie, în toate arboretele care necesită aceste tipuri de lucrări.

La aplicarea tăierilor de îngrijire şi conducere a arboretelor se vor respecta „Normele tehnice pentru îngrijirea şi conducerea arboretelor”, în vigoare.

În legătură cu aplicarea lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor prevăzute în amenajament, se fac următoarele precizări:

- planurile lucrărilor de îngrijire cuprind arborete care la data descrierii parcelare îndeplinesc condiţiile de a fi parcurse cu astfel de lucrări (consistenţe, diametre, etc.) şi cele care, în cursul deceniului, se estimează că vor îndeplini aceste condiţii. Dacă în perioada următoare, unele arborete care nu au fost incluse în planuri, vor avea o dezvoltare prin care se va ajunge la un stadiu la care se va impune executarea unei lucrări de îngrijire, ocolul silvic va trece la efectuarea acesteia;

- în situaţia în care arboretele nu sunt omogene, lucrările de îngrijire vor fi efectuate pe porţiunile care necesită intervenţii;

- suprafeţele de parcurs cu lucrări de îngrijire a arboretelor şi volumele de extras corespunzătoare acestora, planificate prin amenajament au un caracter orientativ;

- organul de execuţie va analiza situaţia concretă a fiecărui arboret şi în raport cu această analiză va stabili suprafaţa de parcurs şi volumul de extras anual;

- la executarea lucrărilor de îngrijire a arboretelor, o atenţie deosebită se va acorda arboretelor din prima clasă de vârstă, respectiv curăţirilor, de executarea lor depinzând stabilitatea şi eficacitatea funcţională a viitoarelor păduri. Aceste lucrări se vor executa indiferent de eficienţa economică de moment;

- cu tăieri de igienă se vor parcurge eşalonat şi periodic toate arboretele care necesită  acest tip de  lucrare.

Pentru deceniul de aplicare a amenajamentului s-a prevăzut să se execute anual următoarele lucrări de îngrijire a arboretelor:

- degajări              -      14,70 ha;

- curăţiri                -      30,80 ha  –       132 m3;

- rărituri                -     279,89 ha   –   5585 m3;

- tăieri de igienă  -   3070,33 ha  –    2630 m3;

Tabelul A.1.10.2.1. Suprafețele de parcurs și volumele de extras prin lucrări de îngrijire în cadrul

O.S.Valea Mare

| U.P. | Denumirea lucrării | Suprafaţa (ha) | Volum (m3) | Posibilitatea anuală pe specii (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Totală | Anuală | Total | Anual | GO | CA | GI | ST | SC | FA | CE | PLT | TE | FR | DR | DT | DM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| I | Degajări | 20,14 | 2,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Curăţiri | 83,33 | 8,33 | 272 | 27 | 7 | 7 | 8 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3 | 1 |
|  | Rărituri | 584,41 | 58,44 | 9855 | 985 | 275 | 390 | 82 | 37 |  | 54 | 11 |  |  |  | 4 | 81 | 51 |
|  | Total | 687,88 | 68,78 | 10127 | 1012 | 282 | 397 | 90 | 37 |  | 55 | 11 |  |  |  | 4 | 84 | 53 |
|  | T.de igienă | 656,64 | 656,64 | 5549 | 555 | 189 | 56 | 123 | 78 | 3 | 30 | 13 |  |  |  | 3 | 31 | 2 |
| II | Degajări | 67,55 | 6,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Curăţiri | 99,57 | 9,96 | 505 | 51 | 11 | 11 |  | 2 |  | 20 | 1 | 3 |  |  |  | 3 |  |
|  | Rărituri | 1326,83 | 132,68 | 29076 | 2908 | 673 | 909 |  | 85 |  | 984 | 36 | 42 | 43 |  | 78 | 31 | 27 |
|  | Total | 1493,95 | 149,40 | 29581 | 2959 | 684 | 920 |  | 87 |  | 1004 | 37 | 45 | 43 |  | 78 | 34 | 27 |
|  | T. de igienă | 1416,29 | 1416,29 | 12223 | 1222 | 487 | 260 |  | 66 |  | 330 | 23 | 1 | 5 |  | 10 | 37 | 3 |
| III | Degajări |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Curăţiri | 5,41 | 0,54 | 39 | 4 | - | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  | Rărituri | 413,94 | 41,39 | 7916 | 792 | 279 | 256 | 2 | 11 |  | 142 | 14 |  | 49 |  | 8 | 28 | 3 |
|  | Total | 419,35 | 41,93 | 7955 | 796 | 279 | 257 | 2 | 12 |  | 142 | 14 |  | 49 |  | 8 | 28 | 3 |
|  | T.de igienă | 351,58 | 351,58 | 3069 | 307 | 190 | 49 | 5 | 25 |  | 17 | 7 |  | 1 |  | 1 | 11 | 1 |
| IV | Degajări | 59,27 | 5,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Curăţiri | 119,67 | 11,97 | 500 | 50 | 14 | 9 |  | 12 |  | 6 | 3 |  |  | 1 |  | 5 |  |
|  | Rărituri | 473,75 | 47,38 | 9000 | 900 | 327 | 93 | 10 | 286 |  | 11 | 27 |  |  | 38 | 10 | 77 | 21 |
|  | Total | 652,69 | 65,29 | 9500 | 950 | 341 | 102 | 10 | 298 |  | 17 | 30 |  |  | 39 | 10 | 82 | 21 |
|  | T.de igienă | 645,82 | 645,82 | 5456 | 546 | 241 | 37 | 9 | 141 |  | 40 | 20 |  |  | 12 | 10 | 31 | 5 |
| O.S. | Degajări | 146,96 | 14,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Curăţiri | 307,98 | 30,80 | 1316 | 132 | 32 | 28 | 8 | 15 |  | 27 | 4 | 3 |  | 1 |  | 12 | 2 |
|  | Rărituri | 2798,93 | 279,89 | 55847 | 5585 | 1554 | 1648 | 94 | 419 |  | 1191 | 88 | 42 | 92 | 38 | 100 | 217 | 102 |
|  | Total | 3253,87 | 325,40 | 57163 | 5717 | 1586 | 1676 | 102 | 434 |  | 1218 | 92 | 45 | 92 | 39 | 100 | 228 | 104 |
|  | T.de igienă | 3070,33 | 3070,33 | 26297 | 2630 | 1107 | 402 | 137 | 310 | 30 | 417 | 63 | 1 | 6 | 12 | 24 | 110 | 11 |
|  | Tot.general | 6324,20 | 3395,73 | 83460 | 8347 | 2693 | 2078 | 239 | 744 | 30 | 1635 | 155 | 46 | 98 | 51 | 124 | 338 | 115 |

A.1.10.3. Lucrări de conservare prevăzute în amenajamentul silvic

Arboretele încadrate în tipul II de categorii funcţionale reprezintă o suprafaţă de  189,41 ha. În cadrul unităţilor de producţie, arboretele sunt încadrate în subunităţi de tip "M" - păduri supuse regimului de conservare deosebită (106,46 ha) şi în subunitatea de tip  „K” – rezervaţii de seminţe (82,95 ha) .

Pentru arboretele incluse în S.U.P.”K”, au fost prevăzute  tăieri de igienă. În aceste arborete se vor executa, după caz, și tăieri specifice rezervațiilor de semințe, conform instrucțiunilor în vigoare (de exemplu tăieri de formare a coronamentului).

Ţinând cont de rolul polifuncţional al arboretelor şi de faptul că sunt supuse regimului de conservare deosebită, măsurile de gospodărire pentru arboretele incluse în S.U.P.M.  prezintă două aspecte distincte şi anume:

- măsuri de gospodărire de ordin general, care urmăresc conservarea pădurilor, adică menţinerea lor într-o stare sanitară bună prin executarea lucrărilor de îngrijire, de igienă şi a lucrărilor speciale de conservare în cadrul arboretelor mature şi cu seminţiş utilizabil;

- măsuri de gospodărire specifice funcţiilor atribuite şi speciilor componente, urmărindu-se realizarea cu precădere a funcţiilor prioritare, care garantează şi realizarea funcţiilor secundare.

Practic cele două categorii de măsuri de gospodărire a pădurilor constituie un complex de măsuri, care trebuie aplicate corect, la timp şi cu continuitate.

În vederea realizării funcţiei prioritare, arboretelor li s-au prevăzut măsuri diferenţiate de gospodărire, urmărindu-se optimizarea structurii sub aspectul compoziţiei, distribuţiei pe verticală şi desimii arborilor la hectar. Se va evita dezgolirea solului menţinându-se densitatea normală a arborilor la hectar.

În arboretele de fag, se va căuta ca pe lângă speciile de bază, să se introducă speciile de amestec şi ajutor (PA, CI, TE,  JU, ş.a.) iar consistenţa să nu scadă sub 0,8.

Justificarea economică a gospodăririi acestor arborete rezultă din efectele de protecţie realizate de acestea, concretizate în:

- protecţia contra eroziunii solului şi consolidarea terenurilor alunecătoare;

- realizarea unui regim hidrologic corespunzător;

- efect peisagistic deosebit;

- conservarea genofondului forestier;

- crearea şi menţinerea unui microclimat sănătos în apropierea localităţilor.

La data actuală nu este stabilit un echivalent valoric al acestor funcţii, dar beneficiile acestora sunt evidente şi justifică pe deplin gospodărirea pe baze ecologice a acestor păduri.

Pentru îndeplinirea optimă a funcţiilor de protecţie, arboretelor din tipul II de categorii funcţionale li se vor aplica după caz următoarele lucrări:

- ajutorarea regenerării naturale;

- împăduriri în vederea completării golurilor existente;

- lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor tinere;

- lucrări speciale de conservare în arboretele mature cu seminţiş utilizabil şi în cele în care funcţia de protecţie începe să scadă.

Lucrările speciale de conservare reprezintă un ansamblu de lucrări prin care se urmăreşte menţinerea şi îmbunătăţirea stării fitosanitare a arboretelor, asigurarea permanenţei pădurii şi îmbunătăţirea continuă a exercitării de către acestea a funcţiilor de protecţie ce le-au fost atribuite, prin:

- efectuarea lucrărilor de igienizare;

- extragerea arborilor de calitate scăzută;

- promovarea nucleelor de regenerare naturală din speciile valoroase existente, prin efectuarea de extracţii de intensitate redusă, strict necesare menţinerii şi dezvoltării seminţişurilor respective;

- provocarea drajonării în arboretele de salcâm prin tăierea rădăcinilor în jurul cioatelor;

-  înlăturarea lăstarilor ce copleşesc drajonii în arboretele de salcâm;

- împădurirea golurilor existente, folosind specii şi tehnologii corespunzătoare staţiunii şi ţelurilor de gospodărire urmărite;

- introducerea speciilor de ajutor şi amestec corespunzătoare tipului natural

fundamental de pădure;

- combaterea bolilor şi dăunătorilor şi normalizarea efectivelor de vânat.

Suprafaţa de parcurs cu lucrări de conservare şi volumul de extras total, anual, şi pe specii, pe unităţi de producţie şi total ocol sunt date în tabelul următor:

Tabelul A.1.10.3.1. Suprafețele de parcurs și volumele de extras prin lucrări de conservare

| U P | Suprafaţa de parcurs cu tăieri de conservare (ha) | Volum de extras (m3) | Volum de extras pe specii (m3/an) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Totală | Anuală | Total | Anual | SC | DT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 13 |
| I | 7,10 | 0,71 | 330 | 33 | 29 | 4 |
| O.S. | 7,10 | 0,71 | 330 | 33 | 29 | 4 |

La efectuarea lucrărilor speciale de conservare se vor avea în vedere următoarele:

- pe staţiunile extreme (abrupturi, grohotişuri) vegetaţia existentă va fi tratată în regim natural;

-  la arboretele de cvercinee şi fag:

- extracţiile vor avea intensităţi reduse, strict necesare dezvoltării seminţişurilor naturale existente;

- menţinerea şi realizarea densităţii optime a arborilor la hectar;

- executarea complexului de lucrări (îngrijirea seminţişurilor, împădurirea golurilor);

-  la arboretele de salcâm:

-  tăierile de conservare se vor aplica sub forma unor tăieri de întinerire, aplicate sub forma unor benzi, din amonte în aval, din partea îndepărtată spre drum;

- alăturarea unei noi benzi se va face după ce s-a regenerat banda anterioară;

- regenerarea se va realiza din drajoni şi lăstari.

A.1.10.4.Lucrările de regenerare şi de împădurire

Regenerarea naturală este influenţată decisiv de:

- biologia fructificării speciilor forestiere (capacitatea lor de regenerare);

- cantitatea, calitatea şi modul de împrăştiere a seminţelor pe suprafaţa în curs de regenerare

- starea, desimea şi structura arboretului pe picior devenit exploatabil.

Întemeierea pe cale naturală a pădurii impune realizarea unor condiţii de bază şi anume:

- existenţa unui număr suficient de arbori valoroşi (arbori apţi de regenerare generativă sau vegetativă) împrăştiaţi corespunzător pe întreaga suprafaţă de regenerare sau capabili să asigure instalarea unei generaţii juvenile viabile şi valoroase ca urmare a modului de diseminare a seminţelor;

- recoltarea cu anticipaţie şi deci excluderea de la reproducere a arborilor necorespunzători sau nedoriţi ca specie, genotip sau fenotip;

- reglarea corespunzătoare a desimii arboretului parental în vederea realizării unor condiţii ecologice favorabile instalării noii generaţii, corelată cu preocuparea pentru ţinerea sub control a instalării altor populaţii (etaje) fitocenotice care pot prejudicia sau periclita instalarea regenerării în compoziţia optimă dorită.

În zonele în care instalarea naturală a seminţişului este periclitată sau îngreunată şi nesigură, se pot adopta, după împrejurări, unele lucrări sau complexe de lucrări specifice denumite.

A) Lucrări necesare pentru asigurarea regenerării naturale

Se constituie ca o componentă indispensabilă şi se integrează armonios în sistemul lucrărilor de îngrijire necesare în vederea producerii şi conducerii judicioase a regenerării pădurii cultivate.

Obiectivele acestor lucrări sunt:

- crearea condiţiilor corespunzătoare favorizării instalării seminţişului natural, format din specii proprii compoziţiei de regenerare;

- realizarea lucrărilor de reîmpădurire şi împădurire;

- consolidarea regenerării obţinute;

- selecţionarea puieţilor corespunzători calitativ;

- asigurarea compoziţiei de regenerare;

- remedierea prejudiciilor produse prin procesul de recoltare a masei lemnoase.

Asigurarea unei regenerări naturale de calitate presupune de multe ori completarea aplicării intervenţiilor (tăieri de regenerare, tratamente) prin care se urmăreşte instalarea sau dezvoltarea seminţişului cu anumite lucrări speciale, ajutătoare, care încetează o dată cu realizarea stării de masiv şi constau din:

1. Lucrări pentru favorizarea instalării seminţişului

Aceste lucrări sunt:

a) Extragerea seminţişurilor neutilizabile şi a subarboretului. Seminţişurile neutilizabile, precum şi subarboretul care împiedică regenerarea naturală, se extrag odată cu efectuarea primei tăieri de regenerare, numai în porţiunile de arboret unde se apreciază că ar afecta instalarea şi dezvoltarea seminţişului de viitor. Este mai ales cazul arboretelor constituite din specii de umbră (brădete, amestecuri de fag şi răşinoase, făgete), precum şi al stejăretelor şi mai ales gorunetelor unde seminţişul de carpen s-a instalat abundent.

b) Înlăturarea păturii vii invadatoare, care prin desimea ei îngreunează regenerarea naturală. Astfel de situaţii crează specii din genurile Rubus, Juncus, Athyrium, Luzula, Deschampsia, alte graminee şi muşchi (Hylocomium, Polytrichum, Sphagnum), care se îndepărtează în general în anii de fructificaţie a speciei de bază din compoziţia de regenerare.

c) Provocarea drajonării în arboretele de salcâm, regenerate pe cale vegetativă (tratate în crâng) mai mult de două generaţii.

d) Strângerea resturilor de exploatare, care constă în adunarea crăcilor, materialului lemnos sau a altor resturi nevalorificabile, rămase după exploatare. Acestea se depun în grămezi sau şiruri (martoane) late de 1 m şi dispuse pe linia de cea mai mare pantă pentru a evita rostogolirea lor peste seminţiş.

2. Lucrări pentru asigurarea dezvoltării seminţişului

Aceste lucrări se pot executa în seminţişurile naturale din momentul instalării lor până ce arboretul realizează starea de masiv şi constau din:

a) descopleşirea seminţişului. Prin această lucrare se urmăreşte protejarea seminţişului imediat după instalarea acestuia, împotriva buruienilor care îi pun în pericol existenţa sau care pot să-i împiedice dezvoltarea. Descopleşirea se efectuează o dată sau de două ori pe an, prima intervenţie făcându-se la o lună de la începerea sezonului de vegetaţie (pentru ca puieţii să se fortifice înainte de venirea perioadei cu arşiţă), iar cea de-a două în septembrie, dacă există pericolul ca buruienile, prin înălțimea lor, să cauzeze, în urma căderii zăpezii, culcarea puieţilor.

b) receparea seminţişului de foioase rănit prin lucrările de exploatare. Receparea seminţişului de foioase vătămat prin exploatare, prin tăierea de la suprafaţa solului, se face în timpul repausului vegetativ, pentru a menţine puterea de lăstărire a exemplarelor recepate. Extragerea puieţilor vătămaţi în decursul lucrărilor de exploatare se face pe măsură ce aceştia devin dăunători celor viabili, evitându-se astfel riscul descoperirii solului. Un efect cultural similar şi având cheltuieli minime se obţine şi prin tăierea a numai 2-3 verticile ale puieţilor vătămaţi.

c) înlăturarea lăstarilor. Lucrarea se execută în salcâmete, şleauri de luncă, de câmpie şi de deal şi urmăreşte extragerea exemplarelor din lăstari care, prin vigoarea de creştere, tind să copleşească puieţii din sămânţă sau drajonii.

B) Lucrări de regenerare — împăduriri

Regenerarea arboretelor, ca proces de asigurare a continuităţii arboretelor, a perenităţii pădurilor, se poate realiza prin două metode: regenerarea naturală şi regenerarea artificială.

Este în majoritate acceptată ideea că regenerarea naturală asigură constituirea unor arborete foarte valoroase, cu o productivitate ridicată şi un înalt grad de stabilitate, ce îşi exercită cu maximă eficienţă funcţiile atribuite. În baza acestei concepţii, principiile  de gospodărire raţională a pădurilor recomandă, în mod justificat, aplicarea tăierilor bazate pe regenerarea naturală în toate cazurile în care acest lucru este posibil.

Totuşi, sunt anumite cazuri care reclamă folosirea regenerării artificiale ca ultimă posibilitate de perpetuare a generaţiilor de arbori. În continuare vor fi prezentate cazuri care, prin diverse condiţii staţionale, impun ca regenerarea pădurii să se realizeze printr-o metodă mai puţin agreată, mai precis prin regenerarea artificială. Regenerarea artificială a acestor arborete permite pădurii să revină rapid în vechiul amplasament pentru a-şi exercita funcţiile eco-protective.

Intervenţii la fel de rapide se impun şi în cazul arboretelor calamitate natural prin incendii, uscare anormală, atacuri de insecte, etc. În ambele cazuri, regenerarea artificială este singura alternativă aflată la îndemâna silvicultorilor şi care oferă posibilitatea reintroducerii rapide a pădurii pe terenul pe care ea a mai existat.

În vederea creşterii productivităţii arboretelor se acţionează pe foarte multe căi. Una din primele astfel de modalităţi priveşte principiul potrivit căruia un arboret, prin asortimentul de specii, trebuie să valorifice complet potenţialul productiv al staţiunii. În baza acestui fapt, o mare importanţă se acordă regenerărilor artificiale ce vizează arboretele degradate, brăcuite, derivate, care nu corespund din punctul de vedere al cantităţii şi calităţii producţiei lor. Regenerarea naturală a acestor arborete este foarte greu de realizat (din cauza consistenţei scăzute, înţelenirii solului, vitalităţii scăzute etc.) iar uneori nici nu este dorită păstrarea aceluiaşi asortiment de specii care şi-a dovedit incapacitatea productivă. Regenerarea artificială este facilă şi permite introducerea de noi specii care să valorifice la maxim potenţialul staţiunii şi să ofere o producţie cantitativ şi calitativ superioară.

Intervenţia artificială poate uneori să aibă un caracter parţial, regenerarea în ansamblu având, în acest caz, un caracter mixt.

Putem vorbi despre un caracter parţial al regenerării artificiale atunci când se intervine într-un arboret care a fost supus tăierilor specifice regenerării naturale, în scopul realizării desimii optime pe întreaga suprafaţă. De asemenea, în acelaşi context, intervenţia ce urmăreşte reglarea structurii compoziţiei viitorului arboret folosind regenerarea artificială are un caracter parţial.

Un ultim aspect legat de acest caracter parţial vizează posibilitatea introducerii artificiale într-un arboret regenerat natural a unor specii deosebite, care să ridice valoarea arboretului.

În aceste cazuri prezentate anterior, regenerarea artificială, chiar dacă nu este folosită integral pe toată suprafaţa ci doar parţial în zonele în care se doreşte a se interveni, completează, ajută şi ridică valoarea regenerării naturale, totul în scopul obţinerii unui arboret care să corespundă exigenţelor staţiunii şi să valorifice cât mai bine potenţialul ei productiv.

În concluzie, folosirea regenerării artificiale este motivată de cazuri în care alte soluţii sunt imposibil sau dificil de realizat din cauze de ordin silvicultural, staţionai sau economic. De asemenea, atunci când reuşita regenerării impune realizarea acesteia cât mai urgent sau când se doreşte schimbarea asortimentului de specii a unui arboret, regenerarea artificială va putea fi luată în considerare în mod complet justificat.

C) Lucrări de completări în arborete care nu au închis starea de masiv

Sunt lucrări de împădurire ce se execută în regenerările naturale aflate în fazele de dezvoltare de seminţiş-desiş, deci curând după înlăturarea arboretului parental, la adăpostul căruia s-a instalat noua generaţie şi înainte ca solul să-şi piardă însuşirile tipic forestiere. De asemenea, această lucrarea se realizează în cazul plantaţiilor efectuate recent însă cu reuşită nesatisfăcătoare, în vederea completării golurilor din care puieţii s-au uscat, au dispărut sau au fost afectaţi de diverşi factori dăunători. Completările în regenerări naturale constituie categoria de lucrări de împăduriri cea mai frecvent aplicată în practica silvică, cu perspectiva creşterii ponderii acestora în măsura în care arboretele sunt optim structurate, corespunzătoare echilibrului ecologic.

În urma intervenţiei cu lucrări de împădurire rezultă arborete cu origine combinată, caracterul natural sau artificial al ecosistemului respectiv fiind imprimat în mare măsură de ponderea în suprafaţă a uneia sau alteia din cele două modalităţi de regenerare a pădurii.

Operaţiunea devine oportună pentru regenerarea punctelor (locurilor) unde regenerarea naturală nu s-a produs sau seminţişul natural instalat este neviabil, a fost grav vătămat şi nu mai poate fi valorificat, aparţine speciilor nedorite în viitoarea pădure, sau provine din lăstari în cazul unei regenerări mixte. Completările se vor face numai după evaluarea corectă (în fiecare an) a stării, desimii şi suprafeţei ocupate de seminţişurile naturale. Pe această bază se va estima şi prognoza cantitatea de material de împădurire necesară, sursa de aprovizionare, metoda, schema şi dispozitivul de împădurire preferabil, perioada optimă de executare în teren.

D) Lucrări de îngrijire a culturilor tinere

În perioada de la instalare până la atingerea reuşitei definitive, culturile forestiere au de înfruntat acţiunea multor factori dăunători, dintre care pe prim plan se situează concurenţa vegetaţiei erbacee şi a lăstarilor copleşitori, seceta şi insolaţia, atacurile de insecte şi bolile criptogamice, efectivele de vânat etc. Vulnerabilitatea culturilor în această perioadă, îndeosebi în cazul folosirii puieţilor cu rădăcină nudă, este agravată şi de şocul transplantării, la care se adaugă schimbarea de mediu, deosebit de însemnată, mai cu seamă în cazul folosirii unor specii în afara arealului lor natural între momentul plantării (semănării) şi al închiderii masivului, concurenţa intra şi inter-specifică între puieţi este aproape inexistentă, dezvoltarea fiecărui exemplar fiind condiţionată de propriul fond genetic, de caracteristicile fenotipice iniţiale şi de mediul de viaţă, care prezintă diferenţieri de la un loc la altul, ca urmare a eterogenităţii însuşirilor solului, a microclimatului local, a compoziţiei şi densităţii covorului erbaceu etc. Sub influența acestor factori, curând după înfiinţare, în culturile forestiere se manifestă tendinţa ierarhizării exemplarelor în raport cu poziţia lor relativă. Eterogenitatea condiţiilor de mediu şi a potenţialului genetic al plantelor influenţează în sens pozitiv sau negativ procesul creşterilor curente individuale, putând conduce în scurt timp la o pronunţată diferenţiere dimensională a puieţilor şi chiar la dispariţia unui număr însemnat de exemplare. Fenomenul se poate solda cu consecinţe negative în ceea ce priveşte uniformitatea închiderii masivului, în unele situaţii prelungind exagerat atingerea reuşitei definitive.

În scopul diminuării efectelor negative ale factorilor de mediu, pentru evitarea pierderilor, crearea şi menţinerea unor condiţii de creştere şi dezvoltare favorabile tuturor puieţilor, culturile forestiere sunt parcurse după instalare cu lucrări speciale de îngrijire, constând în înlăturarea unor defecţiuni şi omogenizarea condiţiilor de vegetaţie la nivelul întregii populaţii.

În funcţie de natura şi scopul urmărit prin aplicare, lucrările se repetă în fiecare an, însă cu frecvenţă tot mai redusă pe măsură ce cultura se dezvoltă, este mai puţin vulnerabilă şi prin caracteristicile ei se apropie de reuşita definitivă.

Principalele lucrări de îngrijire aplicate în culturi forestiere tinere constau în receparea puieţilor, reglarea desimii, întreţinerea solului şi combaterea vegetaţiei dăunătoare, precum şi din executarea unor lucrări cu caracter special cum ar fi: fertilizarea şi irigarea culturilor, elagaj artificial, tăierile de formare şi stimulare, combaterea bolilor şi dăunătorilor, etc.

Mai jos, sunt redate, sub formă tabelară, suprafețele defalcate pe specii și categorii de regenerare propuse prin prezentul amenajament al O.S.Valea Mare.

Tabel A.1.10.4.1. Lucrări de regenerare a pădurii promovate prin amenajamentul O.S.Valea Mare

| Lucrare de regenerare/împădurire (Cod) | Suprafața efectivă de împădurit -specii- (ha.) |
| --- | --- |
| U.P. I Valea Caselor | Total | GO | ST | FA | GÎ | CE | SC | DT |
| Ajutorarea regenerării naturale (A) | 36,19 | - | - | - | - | - | - | - |
| Lucrări de regenerare – împăduriri (B) | 8,67 | 0,65 | - | - | 1,15 | 1,14 | - | 5,73 |
| Completări în arboretele care nu au închis starea de masiv (C) | 2,10 | 0,35 | - | - | 0,38 | 0,23 | - | 1,14 |
| Îngrijirea culturilor tinere (D) | 13,41 | - | - | - | - | - | - | - |
| Total de împădurit (B+C) | 10,77 | 1,00 | - | - | 1,53 | 1,37 | - | 6,87 |
| U.P. II Scheiu | Total | GO | ST | FA | GÎ | CE | SC | DT |
| Ajutorarea regenerării naturale (A) | 85,02 | - | - | - | - | - | - | - |
| Lucrări de regenerare – împăduriri (B) | 36,02 | 28,56 | 0,31 | 0,52 | - | - | 0,17 | 6,46 |
| Completări în arboretele care nu au închis starea de masiv (C) | 10,62 | 8,35 | 0,06 | 0,11 | - | - | 0,03 | 2,07 |
| Îngrijirea culturilor tinere (D) | 54,90 | - | - | - | - | - | - | - |
| Total de împădurit (B+C) | 46,64 | 36,91 | 0,37 | 0,63 | - | - | 0,20 | 8,53 |
| U.P.III Ludești | Total | GO | ST | FA | GÎ | CE | SC | DT |
| Ajutorarea regenerării naturale (A) | 0,23 | - | - | - | - | - | - | - |
| Lucrări de regenerare – împăduriri (B) | 0,14 | - | - | - | - | - | 0,14 | - |
| Completări în arboretele care nu au închis starea de masiv (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Îngrijirea culturilor tinere (D) | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - |
| Total de împădurit (B+C) | 0,14 | - | - | - | - | - | 0,14 | - |
| U.P. IV Râncăciov | Total | GO | ST | FA | GÎ | CE | SC | DT |
| Ajutorarea regenerării naturale (A) | 91,35 | - | - | - | - | - | - | - |
| Lucrări de regenerare – împăduriri (B) | 44,98 | 23,06 | 15,69 | 0,19 | - | 0,03 | 0,17 | 5,84 |
| Completări în arboretele care nu au închis starea de masiv (C) | 10,13 | 5,10 | 3,78 | 0,04 | - | - | 0,04 | 1,17 |
| Îngrijirea culturilor tinere (D) | 47,41 | - | - | - | - | - | - | - |
| Total de împădurit (B+C) | 55,11 | 28,16 | 19,47 | 0,23 | - | 0,03 | 0,21 | 7,01 |
| O.S.Valea Mare | Total | GO | ST | FA | GÎ | CE | SC | DT |
| Ajutorarea regenerării naturale (A) | 212,79 | - | - | - | - | - | - | - |
| Lucrări de regenerare – împăduriri (B) | 89,81 | 52,27 | 16,00 | 0,71 | 1,15 | 1,17 | 0,48 | 18,03 |
| Completări în arboretele care nu au închis starea de masiv (C) | 22,85 | 13,80 | 3,84 | 0,15 | 0,38 | 0,23 | 0,07 | 4,38 |
| Îngrijirea culturilor tinere (D) | 115,86 | - | - | - | - | - | - | - |
| Total de împădurit O.S.Valea Mare (B+C) | 112,66 | 66,07 | 19,84 | 0,86 | 1,53 | 1,40 | 0,55 | 22,41 |

Specii:- GO: gorun; ST: stejar; FA: fag; GÎ: gârniță; CE: cer; SC: salcâm; DT: diverse tari (Paltin de munte, Frasin, Sorb, Mojdrean, Jugastru, Carpen).

A.1.11. Măsuri care se impun în caz de calamităţi care pot afecta pădurile

administrate prin O.S. Valea Mare

Pe parcursul aplicării prevederilor amenajamentului, arboretele pot fi afectate, în diferite grade de intensitate, de factori destabilizatori biotici şi abiotici: incendii, doborâturi de vânt, rupturi de zăpadă, inundaţii, secetă, atacuri de dăunători, uscare anormală etc.

În vederea gospodăririi durabile a fondului forestier este necesară extragerea materialului lemnos si valorificarea acestuia. Recoltarea materialului lemnos se va realiza cu respectarea prevederilor legislaţiei silvice în vigoare şi va consta în:

- extragerea integrală a materialului lemnos - în arboretele afectate integral de factori biotici şi abiotici şi în cele care, prin extragerea arborilor afectaţi, se determină încadrarea arboretelor în urgenţa I de regenerare;

- extragerea arborilor afectaţi - în arboretele afectate parţial de factori biotici şi abiotici.

Volumul rezultat se va încadra ca:

- produse accidentale I - volumul provenit din arboretele afectate integral de factori biotici şi abiotici precum şi cel din arboretele cu vârste mai mari decât ½ din vârsta exploatabilităţii;

- produse accidentale II - volumul provenit din arboretele cu vârste mai mici decât ½ din vârsta exploatabilităţii, afectate parţial de factori biotici şi abiotici.

Masa lemnoasă care se recoltează ca produse accidentale I se precomptează ca produse principale, numai dacă acesta provine din subunităţi de gospodărire pentru care se reglementează procesul de producţie, celelalte produse accidentale I, precum şi produsele accidentale II, nu se precomptează.

În condiţiile în care cuantumul volumului rezultat se încadrează sub nivelul pentru care legislaţia stabileşte modificarea prevederilor amenajamentului, acesta poate fi recoltat ca produse accidentale, după întocmirea şi aprobarea actelor de punere în valoare.

Condiţiile actuale pentru care este necesară întocmirea unei documentaţii de derogare de la prevederile amenajamentului, conform Ord. 766/2018, cu modificările şi completările ulterioare, sunt următoarele:

- volumul arborilor afectaţi însumează peste 20% din volumul arboretului existent la data apariţiei fenomenului şi nu poate fi extras prin lucrările silvotehnice prevăzute prin amenajament. Excepţie fac răşinoasele din afara arealului lor natural care se vor autoriza la exploatare în termen de 15  zile de la data aprobării actului de punere în valoare;

- arborii afectaţi sunt concentraţi pe o suprafaţă mai mare de 5000 m2;

- prin extragerea arborilor afectaţi se determină încadrarea arboretelor în urgenţa I de regenerare;

- arboretele sunt încadrate în S.U.P. „E”;

- în arboretele exploatabile neincluse în planurile decenale, din zona de stepă, silvostepă şi câmpie forestieră, unde s-a instalat pe cel puţin 30% din suprafaţă seminţiş utilizabil în care proporţia speciilor de stejari este de cel puţin 50%;

- este necesară schimbarea soluţiilor de gospodărire şi/sau împădurire.

Documentaţia de derogare, însoţită de avizul favorabil al conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură precum şi de actul de administrativ emis de autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, se va înainta spre aprobarea autorităţii publice centrale.

A.1.12. Factori ecologici determinanţi (pe clase de favorabilitate)

pentru speciile arboricole de bază din O.S. Valea Mare

#### Gorunul

Factorii pedologici puternic limitativi pentru arboretele de gorun sunt întâlniţi pe solurile puternic podzolite şi litice, aceştia fiind: volumul edafic mic, aerul şi aeraţia puternic deficitare în perioadele ploioase şi troficitatea potenţială submijlocie.

Tabel A.1.12.1.Factori ecologici gorun

| Factorii şi determinanţii ecologici | Clasa de favorabilitate |
| --- | --- |
|  | Ridicată şi foarte ridicată | Mijlocie | Scăzută şi foarte scăzută |
| Temperatura medie anuală (oC) | Cerinţe | 5,3-8,7 | 8,7-10,6 | <5,3;>10,6 |
|  | Condiţii | 9,6 |
| Precipitaţii medii anuale (mm) | Cerinţe | >600 | 500-600 | <500 |
|  | Condiţii | 730 |
| Suma temperaturilor medii diurne mai mari de 0 0C | Cerinţe | 3000-3700 | 2800-3000 | <2800;>3700 |
|  | Condiţii | 3612 |
| Suma temperaturilor medii diurne mai mari de 10 0C | Cerinţe | 1900-3025 | 3025-3260 | <1900;>3260 |
|  | Condiţii | 3190 |
| Durata perioadei de vegetaţie (luni) | Cerinţe | 6-8 | 5-6 | <5 |
|  | Condiţii | 6 |
| Conţinutul de argilă fină (<0,002 mm) | Cerinţe | <30 | 30-45 | >45 |
|  | Condiţii | 20-45 |
| Volumul edafic (m3/m2) | Cerinţe | >0,80 | 0,55-0,80 | <0,55 |
|  | Condiţii | 0,20-0,95 |
| Gradul de saturaţie în baze (V%) | Cerinţe | >35 | 25-30 | <25 |
|  | Condiţii | 61-88 |
| Adâncimea apei freatice (m) | Cerinţe | 1,0-2,0 | 0,6-1,0 | <0,6 |
|  | Condiţii | >2,5 |
| Suma bazelor de schimb (SB) | Cerinţe | >39 | 10-39 | <10 |
|  | Condiţii | 10-33 |
| Conţinutul de săruri solubile (mg% gsol) | Cerinţe | lipsă | 100-150 | >150 |
|  | Condiţii | - |
| Umiditatea atmosferică relativă în luna iunie (%) | Cerinţe | 70-80 | 65-70 | <65 |
|  | Condiţii | 64 |

Stejarul

Factorii pedologici puternic limitativi pentru arboretele de stejar sunt întâlnite pe solurile litice, aceştia fiind: volumul edafic mic, apa accesibilă şi substanţele nutritive.

Tabel A.1.12.2. Factori ecologici stejar

| Factorii şi determinanţii ecologici | Clasa de favorabilitate |
| --- | --- |
|  | Ridicată şi foarte ridicată | Mijlocie | Scăzută şi foarte scăzută |
| Temperatura medie anuală (oC) | Cerinţe | 8,2 – 10,7 | 7,5 – 10,8 | < 7,5 >10,8 |
|  | Condiţii | 10,2 |
| Precipitaţii medii anuale (mm) | Cerinţe | >630 | 520- 630 | <520 |
|  | Condiţii | 600 |
| Suma temperaturilor medii diurne mai mari de 0 0C | Cerinţe | 3200-3500 | 2800-3200 | <2800; 3500-4200 |
|  | Condiţii | 3885 |
| Suma temperaturilor medii diurne mai mari de 10 0C | Cerinţe | - | 3250 – 3500 | - |
|  | Condiţii | 3300 |
| Durata perioadei de vegetaţie (luni) | Cerinţe | 7-8 | 6 – 7 | <6 |
|  | Condiţii | 6,3 |
| Conţinutul de argilă fină (<0,002 mm) | Cerinţe | <42 | 42-51 | >51 |
|  | Condiţii | 21-45 |
| Volumul edafic (m3/m2) | Cerinţe | >1,0 | 0,6 – 1,0 | <0,6 |
|  | Condiţii | 0,20-0,90 |
| Gradul de saturaţie în baze (V%) | Cerinţe | >55 | 35 - 55 | <35 |
|  | Condiţii | 40-80 |
| Adâncimea apei freatice (m) | Cerinţe | 0,8 -2,0 | 0,6-0,8 | <0,6 |
|  | Condiţii | >2,5 |
| Conţinutul de săruri solubile (mg% gsol) | Cerinţe | <100 | 100-150 | >150 |
|  | Condiţii | - |
| Umiditatea atmosferică relativă în luna iunie (%) | Cerinţe | 70-80 | 65-70 | <65 |
|  | Condiţii | 62 |

#### Fagul

Factorii pedologici puternic limitativi pentru arboretele de fag sunt întâlnite pe solurile litice, aceştia fiind: volumul edafic mic, apa accesibilă şi substanţele nutritive.

Tabel A.1.12.3. Factori ecologici fag

| Factorii şi determinanţii ecologici | Clasa de favorabilitate |
| --- | --- |
|  | Ridicată şi foarte ridicată | Mijlocie | Scăzută şi foarte scăzută |
| Temperatura medie anuală (oC) | Cerinţe | 6-9 | 4-6; 9-10 | 4-2,8 |
|  | Condiţii | 9,2 |
| Precipitaţii medii anuale (mm) | Cerinţe | 700-1200 | 600-700 | <600 |
|  | Condiţii | 780 |
| Suma temperaturilor medii diurne mai mari de 0 0C | Cerinţe | 2200-2800 | 1600-2200 2800-4000 | 1600 |
|  | Condiţii | 3505 |
| Suma temperaturilor medii diurne mai mari de 10 0C | Cerinţe | - | 1100-3000 | - |
|  | Condiţii | 2980 |
| Durata perioadei de vegetaţie (luni) | Cerinţe | 5-7 | 4-5 | 3-4 |
|  | Condiţii | 6 |
| Conţinutul de argilă fină (<0,002 mm) | Cerinţe | 15-35 | 35-45 | >45 |
|  | Condiţii | 21-45 |
| Volumul edafic (m3/m2) | Cerinţe | >0,60 | 0,30-0,60 | <0,30 |
|  | Condiţii | 0,20-0,90 |
| Gradul de saturaţie în baze (V%) | Cerinţe | >40 | 25-40 | <25 |
|  | Condiţii | 20-80 |
| Umiditatea atmosferică relativă în luna iunie (%) | Cerinţe | 70-80 | 65-70 | <65 |
|  | Condiţii | 67 |

#### Gârniţa

Factorul limitativ este durata sezonului de vegetaţie (192 zile faţă de 210-240 zile cât ar fi necesare pentru condiţii foarte bune).

Tabel A.1.12.4. Factori ecologici gârniță

| Factorii şi determinanţii ecologici | Clasa de favorabilitate |
| --- | --- |
|  | Ridicată şi foarte ridicată | Mijlocie | Scăzută şi foarte scăzută |
| Temperatura medie anuală (oC) | Cerinţe | 9,9 – 10,4 | 10,4 - 10,6 | < 8 |
|  | Condiţii | 10,5 |
| Precipitaţii medii anuale (mm) | Cerinţe | > 550 | 450 - 550 | <450 |
|  | Condiţii | 770 |
| Suma temperaturilor medii diurne mai mari de 0 0C | Cerinţe | 3500-4000 | 2600-3500 | < 2600 |
|  | Condiţii | 3700-4000 |
| Suma temperaturilor medii diurne mai mari de 10 0C | Cerinţe | - | - | - |
|  | Condiţii | 3100-3500 |
| Durata perioadei de vegetaţie (luni) | Cerinţe | 7 - 8 | 6 - 7 | < 6 |
|  | Condiţii | 6-7 |
| Conţinutul de argilă fină (<0,002 mm) | Cerinţe | > 47 | 47 - 60 | > 60 |
|  | Condiţii | 21-45 |
| Volumul edafic (m3/m2) | Cerinţe | > 1,25 | 0,75 – 1,25 | <0,75 |
|  | Condiţii | 0,20-1,00 |
| Gradul de saturaţie în baze (V%) | Cerinţe | >60 | 30 - 60 | < 30 |
|  | Condiţii | 32-76 |
| Adâncimea apei freatice (m) | Cerinţe | 1,2 - 2,0 | 0,8 - 1,2 | < 0,8 |
|  | Condiţii | >2,5 |
| Conţinutul de săruri solubile (mg% gsol) | Cerinţe | < 100 | 100-200 | 200-300 |
|  | Condiţii | - |
| Umiditatea atmosferică relativă în luna iulie (%) | Cerinţe | 65-72 | 55-65 | < 55 |
|  | Condiţii | - |

Carpenul

Factorii puternic limitativi sunt volumul edafic mic, apa accesibilă şi substanţele nutritive.

Tabel A.1.12.5. Factori ecologici carpen

| Factorii şi determinanţii ecologici | Clasa de favorabilitate |
| --- | --- |
|  | Ridicată şi foarte ridicată | Mijlocie | Scăzută şi foarte scăzută |
| Temperatura medie anuală (oC) | Cerinţe | 8-10 | 6-8 | 5-6 |
|  | Condiţii | 6,0-9,0 |
| Precipitaţii medii anuale (mm) | Cerinţe | 600-800 | 500-600 | <500 |
|  | Condiţii | 770-850 |
| Suma temperaturilor medii diurne mai mari de 0 0C | Cerinţe | 2900-3200 | 3200-3800 | 2700-2900 |
|  | Condiţii | 2510-3500 |
| Suma temperaturilor medii diurne mai mari de 10 0C | Cerinţe | - | - | - |
|  | Condiţii | 2050-2960 |
| Durata perioadei de vegetaţie (luni) | Cerinţe | 6-8 | 5-6 | <5 |
|  | Condiţii | 5-6 |
| Conţinutul de argilă fină (<0,002 mm) | Cerinţe | 20-30 | 15-20; 30-40 | >40 |
|  | Condiţii | 21-45 |
| Volumul edafic (m3/m2) | Cerinţe | >0,60 | 0,30-0,40 | <0,30 |
|  | Condiţii | 0,20-0,90 |
| Gradul de saturaţie în baze (V%) | Cerinţe | 60-90 | 40-60 | <40 |
|  | Condiţii | 20-80 |
| Umiditatea atmosferică relativă în luna iunie (%) | Cerinţe | - | - | - |
|  | Condiţii | 70-75 |

A.1.13.Tipuri de staţiuni forestiere existente în zona OS Valea Mare

În Ocolul silvic Valea Mare, au fost identificate 9 tipuri de staţiune, care aparţin de două etaje  de vegetaţie şi anume:

- FD2 – deluros de cvercete (de gorun, cer, gârniţă, amestecuri dintre acestea) şi                         şleauri de deal – 3820,10 ha (57%);

- FD1 – deluros de cvercete cu stejar (şi cu cer, gârniţă, gorun şi amestecuri                         ale acestora) – 2859,46 ha (43%).

Tabelul A.1.13.1. Tipurile de staţiune identificate în cadrul Ocolului silvic Valea Mare

| Etaj de vegetaţie | Tipuri de staţiune | Suprafaţa totală | Categoria de bonitate (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cod | Diagnoza | -ha- | % | Superioară -ha- | Mijlocie -ha- | Inferioară - ha - |
| FD2 | 6.1.3.2. | Deluros de cvercete, (gorun,cer, gârniţă), Pm, podzolit, edafic mijlociu, cu graminee mezoxerofite | 275,37 | 4 | - | 275,37 | - |
|  | 6.1.4.2. | Deluros de cvercete (GO,CE,GI) Pm, podzolit-pseudogleizat, edafic mijlociu | 886,26 | 13 | - | 886,26 | - |
|  | 6.2.5.2. | Deluros de cvercete cu făgete de limită inferioară, Pm, brun edafic mijlociu cu Asperula şi Asarum | 2620,34 | 39 | - | 2620,34 | - |
|  | 6.2.6.3. | Deluros de cvercete, Pm, aluvial molic (intens sau moderat humifer) | 38,13 | 1 | - | 38,13 | - |
| TOTAL FD2 | 3820,10 | 57 | - | 3820,10 | - |
| FD1 | 7.3.3.2. | Deluros de cvercete cu stejar, Pm, podzolit-pseudogleizat cu Poa sp.Carex caryophyllea | 2430,29 | 36 | - | 2430,29 | - |
|  | 7.3.3.3. | Deluros de cvercete, cu stejar, Ps, brun podzolit, puternic pseudogleizat, edafic mare | 38,75 | 1 | 38,75 | - | - |
|  | 7.4.2.0. | Deluros de stejărete brun, II | 260,12 | 4 | - | 260,12 | - |
|  | 7.4.3.0. | Deluros de cvercete cu stejar, Pm-s, brun edafic mare | 48,58 | 1 | 48,58 | - | - |
|  | 7.5.3.0. | Deluros de cvercete cu stejar Pm-s, aluvial moderat humifer | 81,72 | 1 | - | 81,72 | - |
| TOTAL FD1 | 2859,46 | 43 | 87,33 | 2772,13 | - |
| TOTAL OCOL | Ha | 6679,56 | 100 | 87,33 | 6592,23 |  |
|  | % | 100 |  | 1 | 99 | - |

Din cele prezentate  în tabelul de mai sus, se observă că cele mai răspândite tipuri de staţiune sunt următoarele:

- 6.2.5.2. - Deluros de cvercete  cu făgete de limită inferioară, Pm, brun edafic mijlociu cu Asperula şi Asarum – 2620,34 ha – 39%;

- 7.3.3.2. – Deluros de cvercete cu stejar, Pm, podzolit-pseudogleizat cu Poa sp.,Carex caryophyllea – 2430,29 ha (36%).

Din totalul suprafeţei cu păduri şi terenuri destinate împăduririi (6679,56 ha), 87,33 ha (1%) sunt ocupate cu staţiuni de bonitate superioară și 6592,23 ha (99%) sunt ocupate cu staţiuni de productivitate mijlocie.

La baza stabilirii tipurilor de staţiuni existente pe teritoriul luat în studiu au stat lucrările de cartare staţională la scară mijlocie executate cu această ocazie, culegându-se date de ordin pedologic, geologic, climatologic, geomorfologic etc.

S-au studiat şi luat în considerare condiţiile existente între elementele caracteristice ale staţiunii: substratul litologic, forma de relief, climat şi microclimat local, tip şi subtip genetic de sol, pătura vie, potenţialul productiv şi tipul de pădure.

Ca lucrări de specialitate s-a consultat cu precădere lucrarea "Staţiuni forestiere" (Chiriţa et al., 1977) şi amenajamentele întocmite anterior.

A.1.14. Tipuri naturale de păduri din zona O.S. Valea Mare

Corespunzător condiţiilor climatice, staţionale şi de vegetaţie, pe teritoriul Ocolului silvic Valea Mare s-au identificat 26 de tipuri de pădure.

Pe formaţii forestiere, predomină gorunetele  pure – 1527,75 ha (22%), şleaurile de deal cu gorun – 1223,37 ha (18%), amestecurile de GI,CE cu stejari mezofiţi – 940,76 ha (14%), goruneto-făgetele – 706,20 ha (10%) şi goruneto-stejăretele – 739,75 ha (11%).

Cele mai răspândite tipuri de pădure sunt următoarele:

514.1 – Gorunet de platou cu sol greu (m) – 1215,18 ha (18%);

531.4 – Şleau de deal cu GO şi FA de productivitate mijlocie (m) – 866,13 ha (13%);

Din totalul tipurilor de pădure, 1% sunt de productivitate superioară și 99% sunt de productivitate mijlocie.

Tabelul A.1.14.1. Tipuri naturale de păduri  in cadrul O.S.Valea Mare

| Tip de pădure | Suprafaţa | Productivitate (ha) |
| --- | --- | --- |
| Cod | Diagnoză | ha | % | Sup. | Mijl. |
| 422.1 | Făget cu Carex pilosa (m) | 287,73 | 4 | - | 287,73 |
| 433.1 | Făget amestecat din regiunea de dealuri (m) | 546,23 | 8 | - | 546,23 |
| 511.1 | Gorunet normal cu floră de mull (s) | 14,50 | - | 14,50 | - |
| 511.3 | Gorunet cu floră de mull de productivitate mijlocie (m) | 27,22 | - | - | 27,22 |
| 512.1 | Gorunet cu Carex pilosa (m) | 56,19 | 1 | - | 56,19 |
| 513.1 | Gorunet de coastă cu graminee şi Luzula sp. (m) | 214,66 | 3 | - | 214,66 |
| 514.1 | Gorunet de platou cu sol greu (m) | 1215,18 | 18 | - | 1215,18 |
| 522.1 | Goruneto-făget cu Carex pilosa (m) | 706,20 | 11 | - | 706,20 |
| 531.2 | Şleau de deal cu gorun şi fag de productivitate superioară (s) | 12,55 | - | 12,55 | - |
| 531.3 | Goruneto-şleau de fag de productivitate mijlocie (m) | 173,50 | 3 | - | 173,50 |
| 531.4 | Şleau de deal cu GO şi FA de productivitate mijlocie (m) | 866,13 | 13 | - | 866,13 |
| 532.1 | Goruneto șleau de productivitate superioară (s) | 0,60 | - | 0,60 | - |
| 532.3 | Goruneto-şleau de productivitate mijlocie (m) | 42,49 | 1 | - | 42,49 |
| 532.4 | Şleau de deal cu gorun de productivitate mijlocie (m) | 128,10 | 2 | - | 128,10 |
| 541.1 | Goruneto-stejăret de productivitate mijlocie (m) | 739,75 | 11 | - | 739,75 |
| 551.1 | Stejăreto-goruneto-şleau de productivitate superioară (s) | 20,93 | - | 20,93 | - |
| 551.3 | Stejăreto-goruneto-şleau de productivitate mijlocie (m) | 336,43 | 5 | - | 336,43 |
| 551.4 | Şleau de deal cu gorun şi stejar de productivitate mijlocie (m) | 30,49 | 1 | - | 30,49 |
| 613.2 | Stejăret de coastă şi platouri din regiunea de dealuri de productivitate mijlocie (m) | 19,81 | - | - | 19,81 |
| 614.1 | Stejăret normal de terasă (m) | 57,25 | 1 | - | 57,25 |
| 614.2 | Stejăret de terase joase şi lunci vechi din regiunea de dealuri (m) | 119,85 | 2 | - | 119,85 |
| 721.4 | Gârniţet de platou de productivitate mijlocie (m) | 79,97 | 1 | - | 79,97 |
| 722.2 | Gârniţet de versant (m) | 43,04 | 1 | - | 43,04 |
| 741.1 | Amestec normal de gorun, gârniţă şi cer (m) | 746,97 | 11 | - | 746,97 |
| 742.1 | Amestec de stejar pedunculat cu cer şi gârniţă (m) | 155,04 | 2 | - | 155,04 |
| 743.1 | Amestec de stejar cu cer şi gârniţă (s) | 38,75 | 1 | 38,75 | - |
| TOTAL GENERAL | ha | 6679,56 | 100 | 87,33 | 6592,23 |
|  | % | 100 |  | 1 | 99 |

A.1.15. Infrastructura de transport din fondul forestier al O.S. Valea Mare

Pentru asigurarea unei bune gospodăriri a fondului forestier se impune realizarea unei reţele corespunzătoare de instalaţii pentru recoltarea, colectarea şi transportul materialului lemnos.

De asemenea, dezvoltarea acestei reţele are implicaţii directe asupra alegerii unor tehnologii de exploatare adecvate exigenţelor unei silviculturi care promovează regenerarea pe cale naturală cât şi asupra construcţiei şi întreţinerii unor spaţii de cazare pentru personalul silvic.

Instalaţiile de transport existente în raza Ocolului silvic Valea Mare, care deservesc recoltarea, colectarea şi transportul masei lemnoase sau alte servicii legate de gospodărirea fondului forestier sunt prezentate în tabelul următor:

Tabelul A.1.15.1. Instalații de transport

| Nr. crt. | Indicativ drum | U.P. | u.a. | Denumirea drumului | Lungime (Km) | Suprafaţa deservită -ha- | Volum exploatabil deservit -m3- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | În pădure | În afara pădurii | Totală |  |  |
| DRUMURI PUBLICE |
| 1 | DP001 | I |  | Piteşti-Găeşti | - | 1,80 | 1,80 | 32,08 | - |
| 2 | DP002 | I,II,III |  | Crânguri-Hulubeşti-Ludeşti-Târgovişte | 3,96 | 4,60 | 8,56 | 362,37 | 6796 |
| 3 | DP003 | II |  | DC96 Măgura-Dumbrava | - | 5,60 | 5,60 | 202,64 | 15590 |
| 4 | DP004 | II |  | DJ702L Ludeşti-Scheiu-Cândeşti Deal | 0,20 | 16,90 | 17,10 | 1059,56 | 9188 |
| 5 | DP005 | I,III,IV |  | Hulubeşti-Butoiu-Decândeni-Ungureni | - | 9,50 | 9,50 | 273,68 | 24211 |
| 6 | DP006 | I,IV |  | Gura Foii-Frasin Vale-Ungureni | 4,70 | 1,00 | 5,70 | 295,00 | 25100 |
| TOTAL DRUMURI PUBLICE | 8,86 | 39,40 | 48,26 | 2225,33 | 80885 |
| DRUMURI FORESTIERE |
| 7 | FE001 | I |  | Cernata | 5,40 | 0,90 | 6,30 | 327,71 | 2794 |
| 8 | FE002 | I |  | Cernata Ramificaţie | 1,80 | - | 1,80 | 115,29 | 3307 |
| 9 | FE003 | II | 184D | Tălmaş | 4,27 | 0,32 | 4,59 | 312,77 | 24244 |
| 10 | FE004 | II | 185D | Valea Hotarului | 8,09 | - | 8,09 | 794,80 | 13876 |
| 11 | FE005 | II,III | 186D,132D | Balila | 6,94 | - | 6,94 | 396,10 |  |
| 12 | FE006 | IV |  | Râncăciov | 1,00 | 0,10 | 1,10 | 289,88 | 34422 |
| TOTAL DRUMURI FORESTIERE | 27,5 | 1,32 | 28,82 | 2236,55 | 78643 |
| DRUMURI DE EXPLOATARE |
| 13 | DE001 | I,IV |  | Saru-Gârleni-Blidari | 8,80 | 2,40 | 12,2 | 473,23 | 15085 |
| 14 | DE002 | III |  | Ramificaţie DP002–parcelele 18, 23 | 1,50 | 3,72 | 5,22 | 201,26 | 365 |
| 15 | DE003 | III |  | Butoiu de Sus – parcela 168 | - | 1,21 | 1,21 | 122,69 | 50 |
| 16 | DE004 | III |  | Ramificaţie DP002 – parcela 27 | 2,89 | 2,75 | 5,64 | 233,95 | 856 |
| 17 | DE005 | I,IV |  | Frasin Deal-Butoiu de Sus | 4,10 | 2,10 | 6,20 | 339,79 | 14497 |
| 18 | DE006 | IV |  | Ramificaţie DE005 – parcela 74 | 5,90 | - | 5,90 | 603,28 | 27549 |
| 19 | DE007 | IV |  | Mislea – parcela 7 | 0,80 | - | 0,80 | 94,81 | 4815 |
| TOTAL DRUMURI DE EXPLOATARE | 23,99 | 12,18 | 37,17 | 2069,01 | 63217 |
| TOTAL INSTALAȚII DE TRANSPORT | 60,35 | 52,90 | 114,25 | 6530,89 | 222745 |
| DRUMURI NECESARE |
| 20 | FN001 | II | - | Prelungire Tălmaş | 1,84 | – | 1,84 | 288,23 | 2821 |
| TOTAL DRUMURI NECESARE | 1,84 | – | 1,84 | 288,23 | 2821 |
| TOTAL INSTALAŢII DE TRANSPORT | 62,19 | 52,90 | 116,09 | 6819,12 | 225566 |

Lungimea drumurilor existente în suprafaţa teritorială a O.S. Valea Mare care deservesc fondul forestier actual este de 114,25 km, din care:

- drumuri publice – 48,26 km;

- drumuri forestiere – 28,82 km;

- drumuri de exploatare – 37,17 km.

Indicele de densitate al instalaţiilor de transport existente este de 9,0 m/ha, din care:

- drumuri publice – 1,3 m/ha;

- drumuri forestiere – 4,2 m/ha;

- drumuri de exploatare – 3,5 m/ha.

Accesibilitatea fondului forestier este de 71%.

Accesibilitatea s-a determinat pentru o distanţă de colectare de maxim 1,2 km.

Accesibilitatea posibilităţii de produse principale este de 71%,  a posibilităţii de produse secundare 74% si a posibilităţii totale  de 71%.

Drumul necesar are în vedere mărirea gradului de accesibilizare a fondului forestier. În urma unei analize privind necesitatea și oportunitatea realizării lui, direcția și ocolul silvic, vor decide dacă acesta se va construi sau nu. În caz afirmativ, vor obține aprobările necesare, iar documentațiile respective vor fi, distinct, supuse evaluărilor de mediu. În amenajamentul actual lungimea și traseul acestuia sunt orientative.

# A.1.16. Resurse naturale şi materii prime necesare implementării planului

Cu excepţia lemnului tăiat în cursul diferitelor tipuri de lucrări, pentru implementarea prevederilor amenajamentului silvic, nu sunt necesare resurse naturale (apă, sol, rocă) şi prin urmare acestea nu vor fi exploatate din fondul forestier sau din afara acestuia.

Specificul lucrărilor prevăzute în amenajamentul silvic, nu impune utilizarea de materii prime din ecosisteme forestiere sau din alte tipuri de ecosisteme.

A.1.17. Emisii şi deşeuri generate de implementarea amenajamentului silvic

şi modalitatea de eliminare a acestora

Posibile deşeuri şi emisii de substanţe potenţial poluante vor fi produse în perioada de execuţie a lucrărilor silvotehnice de utilajele de tăiere, recoltare, colectare şi transport al materialului lemnos şi de personalul care deserveşte aceste utilaje. Valoarea concentraţiilor de poluanţi atmosferici proveniţi din activităţile specifice de gospodărire a pădurilor se încadrează  şi se vor încadra în limitele admise (CMA date de STAS 1257/87).

Nu vor exista organizări de şantier propriu-zise, vehiculele pentru transportul lemnului fiind staţionate pe marginea drumurilor forestiere. Atunci când este prevăzută efectuarea a două intervenţii, în arboretele care fac parte din planurile de recoltare a produselor principale şi secundare, revenirea cu lucrări pe aceleaşi suprafeţe, se face numai o singură dată în interval de 10 ani. Lucrările de tăiere se vor executa, în funcţie de specificul lor, cu topoare sau cu motoferăstraie, acestea din urmă fiind poluante practic doar din punct de vedere fonic.

Substanţe cu potenţial poluant sunt combustibilii (motorină, benzină) folosiţi de utilajele cu care se realizează recoltarea, colectarea şi transportul masei lemnoase, care prin arderi generează emisii în atmosferă. Emisiile de agenţi poluanţi  produşi de către aceste utilaje pot fi considerate nesemnificative deoarece utilajele sunt folosite pentru intervale scurte de timp şi au consumuri mici de combustibil.

Principalul deşeu generat prin lucrările prevăzute în amenajamentul silvic este rumeguşul rezultat în procesul de fasonare a materialului lemnos. Cantitatea rezultată este însă mică şi lipsită de un potenţial poluant semnificativ, putând fi reintegrată în circuitul biologic al naturii fără a produce dezechilibre la nivelul solului şi a ecosistemului forestier.

Pe lângă rumeguş, pot să apară deşeuri menajere şi reziduuri de la utilajele folosite. Acestea vor fi colectate corespunzător, eliminându-se astfel orice sursă de poluare în fondul forestier şi în apropierea acestuia.

Deşeurile menajere (hartie, cartoane, plastic, sticle, materiale textile, deşeuri organice) vor fi produse în cantităţi mici de muncitorii implicaţi în lucrările specifice, mai ales în timpul meselor. Aceste deşeuri vor fi colectate selectiv în saci de plastic, vor fi transportate în afara fondului forestier şi depozitate la sediul ocolului silvic, de unde vor fi predate unităţilor autorizate (societăţilor de salubrizare) pentru valorificare sau eliminare. Evidenţa deşeurilor se va întocmi la ocolul silvic, respectandu-se prevederile H.G. 856/2002.

Reziduurile potenţiale rezultate de la utilajele folosite în diferitele tipuri de lucrări din fondul forestier (uleiuri, scurgeri accidentale de carburanţi, filtre) vor fi atent colectate şi depozitate în containere speciale, urmând să fie scoase din fondul forestier şi predate operatorilor autorizați în colectarea şi neutralizarea deşeurilor cu potenţial ridicat de poluare a solului şi a apelor.

Emisii în apă - nu este cazul, deoarece se va evita trecerea maşinilor şi utilajelor prin cursurile de apă permanente sau nepermanente.

Emisii în aer - se vor produce mai ales sub formă de gaze şi pulberi, ca urmare a folosirii maşinilor şi utilajelor la executarea lucrărilor silvotehnice prevăzute de amenajament. Ele se vor încadra în limitele admise de lege prin folosirea unor maşini şi utilaje performante, cu inspecţiile tehnice la zi.

Conform legislaţiei in vigoare, valorile limită pentru eventualii poluanţi sunt:

- dioxid de sulf:

-valoarea limită orară pentru sănătatea umană = 350µg/mc.

-valoarea limită pentru protecţia ecosistemelor (an calendaristic şi  iarna) = 20µg/mc.

- dioxid şi oxizi de azot:

-valoarea limită orară pentru sănătatea umană = 200µg/mc.

-valoarea limită pentru protecţia ecosistemelor (an calendaristic şi  iarna) = 30µg/mc.

- pulberi în suspensie PM10:

-valoarea limită orară pentru sănătatea umană = 50µg/mc.

- monoxid de carbon:

-valoarea limită orară pentru sănătatea umană = 10 mg/mc.

- benzen:

- valoarea limită orară pentru sănătatea umană = 5µg/mc.

- plumb:

- valoarea limită orară pentru sănătatea umană = 0,5µg/mc.

A.1.18. Activităţi care vor fi generate ca rezultat al implementării planului

Principalele activităţi generate prin implementarea amenajamentului silvic sunt:

- lucrări de recoltare a masei lemnoase;

- lucrări de regenerare a pădurii;

A.1.19. Descrierea proceselor tehnologice

Recoltarea şi colectarea masei lemnoase din parchete reprezintă o activitate care rezultă din implementarea amenajamentului silvic al O.S. Valea Mare. Ca urmare, pentru reducerea pe cât posibil a efectelor negative a acestei activităţi asupra pădurii trebuie să se aplice  tehnologii adecvate de exploatare prin care să se evite dezgolirea şi degradarea solului şi care să asigure pe termen lung o stare de sănătate corespunzătoare arboretelor, precum şi regenerarea acestora în cele mai bune condiţii. Prin aplicarea celor mai indicate tehnologii de exploatare, se are în vedere protejarea solului şi a arborilor care rămân în arboret.

În vederea asigurării protecţiei ecologice a pădurilor şi a mediului înconjurător   tehnologia de exploatare a masei lemnoase va consta în următoarele:

- pregătirea unităţilor amenajistice pentru exploatare

- materializarea (delimitarea) parchetelor cu respectarea normelor în vigoare privind amplasarea şi delimitarea acestora;

- nu se vor accepta soluţii de colectare cu tractoarele, pe drumuri de scos-apropiat cu înclinarea mai mare de 25 grade (40%). În aceste u.a. se va permite colectarea doar cu instalaţii cu cablu sau cu animale de povară pentru distanţe de până la 400 m;

- desimea admisă a căilor amenajate pentru tractarea lemnului tăiat (incluzând şi traseele existente) va fi de maximum 100m/ha pentru un bazinet sau pentru instalaţiile cu cablu de 85 m/ha, suprafaţa ocupată încadrându-se în 5% din suprafaţa parchetului;

- elementele geometrice limitative admise: instalaţii cu cablu, cu lăţimea culoarului deschis de maxim 6m între trunchiurile arborilor marginali. Căile de acces pentru tractoare sau alte culoare de acces pentru exploatare: lăţimea culoarului maxim 4,7 m, lăţimea căii de circulaţie 2,5m, declivitatea maximă a căii 5%.

- la joncţiunea cu calea de transport (drum auto) a căilor pentru tractoare sau a liniilor pentru funiculare se vor materializa spaţii de lucru, de regulă în afara regenerării şi pe cât posibil fără mişcări mari de pământ.

- doborârea arborilor

- este obligatorie executarea tapei la diametrul mai mare de 15 cm precum şi efectuarea tăierii din partea opusă la 3-5 cm deasupra tapei. Înălţimea  acesteia va fi mai mică de 15 cm iar adâncimea 1/2 până la 1/3 la foioase;

- direcţia de doborâre spre aval este interzisă; de asemenea este interzisă doborârea spre ochiurile cu seminţiş. Este obligatorie folosirea penelor hidraulice sau mecanice la direcţionarea căderii;

- arborii doborâţi se curăţă de crăci la locul de doborâre şi se secţionează în lungimi maxime de 10 m la foioase şi 12 m la răşinoase.

c.) colectarea lemnului

- trunchiurile rezultate din secţionare se olăresc înainte de mişcarea lor dacă nu se utilizează scuturi sau conuri metalice sau din material plastic;

- este obligatorie utilizarea rolelor de ghidare dacă lemnul se apropie cu cablul tractorului sau funicularului la un unghi mai mare de 10 grade;

- corhănirea normală a pieselor cu volum mai mare de 0,1 m3 este interzisă, la fel şi voltatul.

A.1.20. Caracteristicile proiectelor sau planurilor existente, propuse sau aprobate ce pot genera impact cumulativ cu planul care este în procedura de evaluare şi care pot afecta aria naturală protejată de interes comunitar

Ocoalele silvice limitrofe Ocolului silvic Valea Mare sunt: O.S. Sturzeni, O.S. Târgoviște, O.S. Găești şi O.S. Topoloveni. De asemenea, pentru fondul forestier proprietate privată, limitrof celui proprietate publică a statului, pot exista amenajamente silvice. Acestea nu generează impact cumulativ cu amenajamentul studiat decât în cazul unor lucrări desfăşurate simultan în unităţi amenajistice învecinate, ceea ce este foarte puţin probabil. În astfel de situaţii, puţin plauzibile, impactul potenţial asupra faunei ar putea creşte din cauza cumulării zgomotelor produse de echipamente şi a limitării posibilităţilor de migrare ale unor specii către habitatele învecinate, neafectate de lucrări.

Printr-o bună colaborare şi comunicare între ocoalele silvice învecinate şi o planificare corespunzătoare a lucrărilor din zonele limitrofe acestor ocoale silvice, se pot evita situaţii de tipul celor descrise mai sus, care ar putea să ducă la o cumulare a efectelor potenţial negative.

Amenajamentul silvic al Ocolului silvic Valea Mare, are legătură și este necesar pentru managementul ariei naturale protejate ROSCI0344 Pădurile din Sudul Piemontului Cândești, care cuprinde parte din fondul forestier care face obiectul acestuia.

Planul de management al acestei arii protejate este aprobat prin O.M. 1200/28.06.2016, sens în care soluțiile promovate prin amenajament au fost  armonizate cu prevederile planurilor de management, prin urmare, lucrările silvice care se vor aplica  în deceniul de valabiliate a amenajamentului vor contribui la menținerea biodiversității, la conservarea habitatelor și a speciilor de interes comunitar pentru care zona a fost declarată arie naturală protejată.

B. INFORMAŢII PRIVIND ARIILE NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR AFECTATE DE IMPLEMENTAREA PLANULUI

B.1. Date privind  aria naturală protejată de interes comunitar care cuprinde suprafețe forestiere administrate prin O.S. Valea Mare: suprafaţă, tipuri de habitate şi specii de interes comunitar care ar putea fi afectate prin implementarea planului

Suprafaţa fondului forestier, proprietate publică a statului, administrat de Ocolul Silvic Valea Mare (6819,12 ha) se suprapune  peste suprafaţa sitului ROSCI0344  Pădurile din Sudul Piemontului Cândești, (%UP I Valea caselor, %UP II Scheiu şi % UP III Ludești).

În tabelul următor sunt prezentate unităţile de producţie şi suprafeţele lor incluse în situri Natura 2000.

Tabelul B.1.1. Suprafeţe forestiere din cadrul O.S. Valea Mare cuprinse în aria protejată

| Unitate de producţie | Aria naturală protejată (sit Natura 2000) | Suprafaţa (ha) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Pădure | Alte categorii de folosinţă | Total |
| I Valea Caselor | ROSCI0344 Pădurile din Sudul Piemontului Cândești | 75,24 | - | 75,24 |
| II Scheiu |  | 502,60 | 0,96 | 503,56 |
| III Ludești |  | 651,70 | 3,34 | 655,04 |
| TOTAL O.S. Valea Mare | - | 1229,54 | 4,30 | 1233,84 |

În privința ponderii suprafețelor aferente unităților de producție/ocolului silvic, cuprinse în ROSCI0344  Pădurile din Sudul Piemontului Cândești, situația se prezintă astfel:

Tabel B.1.2.Ponderea suprafețelor din cadrul O.S.Valea Mare cuprinse în aria protejată

| Unitate de producție | Suprafața U.P. (ha.) | Suprafața O.S. cuprinsă în sit |
| --- | --- | --- |
|  |  | (ha.) | (%) |
| I Valea Caselor | 1455,37 | 75,24 | 5 |
| II Scheiu | 3013,53 | 503,56 | 17 |
| III Ludești | 777,46 | 655,04 | 84 |
| IV Râncăciov | 1572,76 | - | - |
| TOTAL O.S. Valea Mare | 6819,12 | 1233,84 | 18 |

Constatăm faptul că nu toată suprafața administrată prin O.S.Valea Mare este cuprinsă în aria protejată, ci doar 18%. Totodată, în ce privește U.P.III Ludești, o mare parte a suprafeței aferente este cuprinsă în aceasta, iar din cadrul U.P. I Valea Caselor doar o mică suprafață se află pe  teritoriul sitului.

În privința unităților amenajistice (u.a.) cuprinse în sit, situația este prezentată tabelar mai jos.

Tabel B.1.3. Evidența u.a.- urilor cuprinse în sit

| Unitate de producție | Unități amenajistice | Suprafața |
| --- | --- | --- |
| I Valea Caselor | 157;180;183;185 -187 | 75,24 |
| II Scheiu | 109,111-118;127,128;130-141 | 503,56 |
| III Ludești | 1-8;12-15;18-20;23,24;27;30-46;137 | 655,04 |

O mică parte din terenurile forestiere administrate prin O.S.Valea Mare și cuprinse în aria protejată au alte categorii de folosință, fiind încadrate la terenuri pentru hrana vânatului, terenuri neproductive respectiv terenuri transmise temporar către persoane juridice.

Tabel B.1.4. Evidența unităților amenajistice nezonate funcțional (alte categorii de folosință) cuprinse in aria protejată ROSCI0344  Pădurile din Sudul Piemontului Cândești

| U.P. | Terenuri cu alte categorii de folosință (în afară de pădure și clasă de regenerare) | u.a. | Suprafață totală (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| I Valea Caselor | - | - | - |
| II Scheiu | Terenuri pentru hrana vânatului | 133V,134V1,134V2, 135V,136V1,136V2 | 0,96 |
| III Ludești | Terenuri pentru hrana vânatului | 6V1,6V2,34V1,34V2 | 1,04 |
|  | Terenuri neproductive | 5N1,5N2,13N,14N | 1,70 |
|  | Terenuri transmise temporar | 5F1,5F2,5F3,6F | 0,60 |
| TOTAL O.S. | - | - | 4,30 |

În privința terenurilor neproductive cuprinse în sit, aceste au fost încadrate ca și sărături care au crustă.

Referitor la terenurile transmise temporar acestea sunt acele terenuri care în prezent sunt în folosința temporară a unor operatori economici care extrag petrol.

Terenurile pentru hrana vânatului sunt necesare pentru gestionarea faunei cinegetice.

Toate aceste întinderi la care am făcute referire în tabelul anterior nu au vegetație forestieră și în consecință amenajamentul O.S.Valea Mare nu prevede lucrări silvice pentru u.a-urile aferente acestora.

B.1.1 Situl de importanţă comunitară  ROSCI0344  Pădurile din Sudul Piemontului Cândești

Aria protejată ROSCI0344  - Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti este localizată în Regiunea de dezvoltare III Sud Muntenia, pe teritoriul administrativ al judeţului Dâmboviţa, pe raza comunelor: Lucieni 19%, Ludeşti 19%, Gura Foii 19%, Măneşti 12%, Crângurile 10%, Cobia 6%, Hulubeşti 2%, Raciu < 1%, Tătărani < 1%.

Tabel B.1.1.1. Unități administrative suprapuse cu ROSCI0344   Pădurile din

Sudul Piemontului Cândești

| Judeţ | Localitate | Procent din localitate ocupat de arie | Suprafaţa localităţii - ha - | Suprafaţa din arie inclusă în localitate - ha - | Procent din arie ocupat de localitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dâmboviţa | Lucieni | 19 | 4438 | 843,22 | 19,55 |
|  | Ludeşti | 19 | 8593 | 1632,67 | 37,85 |
|  | Gura Foii | 19 | 2422 | 460,18 | 10,67 |
|  | Măneşti | 12 | 3795 | 455,4 | 10,56 |
|  | Crângurile | 10 | 5202 | 520,2 | 12,06 |
|  | Cobia | 6 | 5276 | 316,56 | 7,34 |
|  | Hulubeşti | 2 | 2146 | 42,92 | 0,99 |
|  | Raciu | < 1 | 2517 | - | - |
|  | Tătărani | < 1 | 6380 | - | - |

Tabel B.1.1.2. Evidența tipurilor de utilizări ale terenului ce se regăsesc în cadrul sitului Natura 2000

| Nr. crt. | Clasă Corine Land Cover | Denumire clasă Corine Land Cover |
| --- | --- | --- |
| 1. | 311 | Păduri de foioase |
| 2. | 321 | Pajişti naturale |
| 3. | 211 | Terenuri arabile neirigate |
| 4. | 222 | Livezi |
| 5. | 511 | Cursuri de apă |
| 6. | 996 | Drumuri |
| 7. | 121 | Unităţi industriale sau comerciale |

Situl Natura 2000 ROSCI0344 Pădurile din Sudul Piemontului Cândești se află în cadrul regiunii biogeografice continentală, iar din punct de vedere geografic are coordonatele 44º 55' latitudine nordică şi 25º 15' longitudine estică.

Această arie naturală protejată este situată în zona Piemontului Cândeşti - estul Podişului Getic, fiind localizată între pârâul Valea Potopului, în vest, şi râul Dâmboviţa - judeţul Dâmboviţa, în est, iar altitudinea variază între 200 m în sud şi 466 m în nord - Dealul Fântânei,

Aria protejată cuprinde trei trupuri de pădure, aflate în administrarea Ocoalelor silvice Valea Mare, Găeşti, Târgovişte şi Sturzeni, astfel:

- trupul de pădure nordic - pe raza comunelor Măneşti, Ludeşti şi Hulubeşti;

- trupul de pădure central - pe raza comunelor Lucieni şi Cobia;

- trupul de pădure sudic - pe raza comunelor Crângurile, Gura Foii şi Cobia.

Accesul în zona sitului, pe fiecare trup de pădure în parte, se poate face astfel:

- trupul de pădure nordic - prin DJ702A Drăgăeşti - Potocelu - Ludeşti - Hulubeşti - Valea Caselor - Valea Mare - Livezi, care traversează situl de la nord la sud, şi prin DJ702L Cândeşti Deal - Teleşti - Ludeşti, aflat la limita sud-vestică a acestui trup;

- trupul de pădure central - prin DN72 Găieşti-Târgovişte care mărgineşte limita estică a trupului şi DJ702E Ungureni-Cobia-Găieşti care mărgineşte limita vestică a trupului de pădure;

- trupul de pădure sudic - prin DC112 care străbate acest trup, DJ702E Ungureni-Cobia- Găieşti, aflat la limita nord-estică a acestui trup şi prin DC108 Gura Foii - Catanele, în sud.

Tabelul B.1.1.3. Tipuri de habitate de interes comunitar prezente în sit și evaluarea lor conform Planului de management și formularului standard, analizate și prin Decizia A.N.A.N.P. nr.415/16.09.2020

| Tipuri de habitate | Evaluare |
| --- | --- |
| Cod | PF | NP | Acoperire (Ha) | Pesteri (nr.) | Calit.date | A/B/C/D | A/B/C |
|  |  |  |  |  |  | Rep. | Supr. rel. | Status conserv. | Eval. globala |
| 6430 |  |  | 83,45 |  | Buna | B | C | B | B |
| 6510 |  |  | 7,27 |  | Buna | B | C | B | B |
| 9130 |  |  | 392,11 |  | Buna | B | C | B | B |
| 9170 |  |  | 1562,70 |  | Buna | A | C | A | B |
| 91E0* | X |  | 42,81 |  | Buna | B | C | B | B |
| 91M0 |  |  | 591,10 |  | Buna | A | C | A | B |
| 91Y0 |  |  | 1560,00 |  | Buna | A | C | A | B |

Reprezentivitate: A – excelentă, B – bună, C – semnificativă, D – nesemnificativă.

Suprafaţa relativă: A – 100 ≥ p > 15%, B – 15 ≥ p > 2%, C – 2 ≥ p > 0%.

Stare de conservare: A – excelentă, B – bună, C – medie sau redusă

Evaluare globală: A – valoare excelentă, B – valoare bună, C – valoare considerabilă.

Tabelul B.1.1.4. Lista habitatelor de interes comunitar din cadrul ROSCI0344  Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti şi ponderea acestora, potrivit Planului de management al ariei protejate

| Cod habitat | Denumire habitat | Prezent în Formularul Standard al sitului | Suprafaţa determinată |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ha | % din suprafaţa sitului |
| 91Y0 | Păduri dacice de stejar şi carpen | Da | 1560,00 | 36,17 |
| 9130 | Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum | Da | 392,11 | 9,09 |
| 9170 | Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum | Da | 1562,7 | 36,23 |
| 91MO | Păduri balcano-panonice de cer şi gorun | Da | 591,1 | 13,71 |
| 91E0* | Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior - Alno-Padion, Alnion icanae, Salicion albae | Da | 42,81 | 0,99 |
| 6430 | Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan şi alpin | Da | 83,45 | 1,93 |
| 6510 | Pajişti de altitudine joasă - Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis | Da | 7,27 | 0,17 |
| Total suprafaţă habitate de interes comunitar, pentru care a fost declarat situl | 4239,44 | 98,29 |
| Suprafaţă ocupată de alte tipuri de habitate*: - 3150 Lacuri eutrofice naturale cu vegetaţie de tip Magnopotamion sau Hydrocharition; - 6440 Pajişti aluvionare inundabile, de Cnidion dubii; - 40A0* Tufărişuri subcontinentale peripanonice; - 6240* Pajişti stepice subpanonice. | 73,56 | 1,71 |
| Total suprafaţă sit | 4313,00 | 100,0 |
| Calitatea datelor referitoare la tipul de habitat în locul respectiv | Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete. |

**- habitatele 3150, 6440, 40A0* și 6240* menționate în Planul de management nu sunt enumerate în Formularul standard actualizat și nici în Decizia A.N.A.N.P. nr.415/16.09.2020.

Având în vedere faptul că datele prezentate în tabelul anterior se referă la întreaga suprafață a sitului, în cele ce urmează vom expune tabelar doar situația habitatelor întâlnite în fondul forestier administrat prin O.S.Valea Mare și asupra cărora aplicarea amenajamentului silvic elaborat pentru acest titular poate genera un impact.

Dintre cele 5 tipuri de habitate forestiere de interes comunitar menţionate în Planul de management, pe teritoriul administrat prin O.S. Valea Mare, în zona de suprapunere cu aria protejată se întâlnesc doar 3 tipuri de habitate: 9130, 9170 respectiv 91Y0 (Tabelul B.1.1.5.).

Tabelul B.1.1.5. Tipuri de pădure incluse în habitate Natura 2000 - zona din cadrul O.S. Valea Mare cuprinsă în ROSCI0344 Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti

| U.P. | Tip habitat Natura 2000 | Tip habitat românesc | Tip pădure | Suprafaţa (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I Valea Caselor | 9170 - Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum | R4123 – Păduri Dacice de gorun (Quercus petraea), fag (Fagus sylvatica) și carpen (Carpinus betulus) cu Carex pilosa | 512.1 | 6,51 |
|  | 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpen | R4126 – Păduri moldave mixte de gorun (Quercus petraea), fag (Fagus sylvatica) și tei argintiu (Tylia tomentosa) cu Carex brevicollis | 551.3 | 18,80 |
|  | Nu există corespondent | Nu există corespondent | 614.2 | 0,54 |
|  |  |  | 741.1 | 0,99 |
|  |  |  | 742.1 | 48,40 |
|  | TOTAL U.P. I | - | 75,24 |
| II Scheiu | 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum | R4120 – Păduri moldave mixte de fag (Fagus sylvatica) și tei argintiu (Tilia tomentosa) cu Carex brevicollis | 433.1 | 63,86 |
|  | 9170 - Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum | R4123 – Păduri Dacice de gorun (Quercus petraea), fag (Fagus sylvatica) și carpen (Carpinus betulus) cu Carex pilosa | 522.1 | 174,16 |
|  | Nu există corespondent | R4129 – Păduri dacice de gorun (Quercus petraea) și fag (Fagus sylvatica) cu Festuca drymea | 513.1 | 13,33 |
|  |  | R4139 – Păduri getice de stejar pedunculat (Quercus robur) și gorun (Quercus petraea) cu Carex praecox | 514.1 | 135,41 |
|  |  | Nu există corespondent | 531.4 | 115,49 |
|  |  |  | 614.2 | 0,35 |
|  | TOTAL U.P.II | - | 502,60 |
| III Ludești | 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpen | R4126 – Păduri moldave mixte de gorun (Quercus petraea), fag (Fagus sylvatica) și tei argintiu (Tylia tomentosa) cu Carex brevicollis | 532.4 | 118,05 |
|  |  |  | 551.3 | 21,18 |
|  | Nu există corespondent | R4139 – Păduri getice de stejar pedunculat (Quercus robur) și gorun (Quercus petraea) cu Carex praecox | 514.1 | 201,77 |
|  |  |  | 614.1 | 1,95 |
|  |  | Nu există corespondent | 531.4 | 299,55 |
|  |  |  | 614.2 | 8,51 |
|  |  |  | 741.1 | 0,69 |
|  | TOTAL U.P.III | - | 651,70 |
| O.S. Valea Mare | 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum | R4120 – Păduri moldave mixte de fag (Fagus sylvatica) și tei argintiu (Tilia tomentosa) cu Carex brevicollis | 433.1 | 63,86 |
|  | TOTAL |  | - | 63,86 |
|  | 9170 - Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum | R4123 – Păduri Dacice de gorun (Quercus petraea), fag (Fagus sylvatica) și carpen (Carpinus betulus) cu Carex pilosa | 512.1 | 6,51 |
|  |  |  | 522.1 | 174,16 |
|  | TOTAL |  | - | 180,67 |
|  | 91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen | R4126 – Păduri moldave mixte de gorun (Quercus petraea), fag (Fagus sylvatica) și tei argintiu (Tylia tomentosa) cu Carex brevicollis | 551.3 | 39,98 |
|  |  |  | 532.4 | 118,05 |
|  | TOTAL |  | - | 158,03 |
|  | Nu există corespondent | R4129 – Păduri dacice de gorun (Quercus petraea) și fag (Fagus sylvatica) cu Festuca drymea | 513.1 | 13,33 |
|  |  | R4139 – Păduri getice de stejar pedunculat (Quercus robur) și gorun (Quercus petraea) cu Carex praecox | 514.1 | 337,18 |
|  |  |  | 614.1 | 1,95 |
|  |  | Nu există corespondent | 531.4 | 415,04 |
|  |  |  | 614.2 | 9,40 |
|  |  |  | 741.1 | 1,68 |
|  |  |  | 742.1 | 48,40 |
|  | TOTAL | - | 826,98 |
|  | TOTAL O.S. Valea Mare |  | - | 1229,54 |

Potrivit tabelului rezultă că în suprafața de fond forestier administrată prin O.S.Valea Mare, porțiunea cuprinsă în ROSCI0344 Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti, se întâlnesc următoarele tipuri de pădure :

- 433.1 – Făget amestecat din regiunea de dealuri (m);

- 512.1 – Gorunet cu Carex pilosa (m);

- 513.1 – Gorunet de coastă cu graminee și Luzula sp.(m);

- 514.1 – Gorunet de platou cu sol greu (m);

- 522.1 – Goruneto-făget cu Carex pilosa (m);

- 531.4 – Șleau de deal cu gorun și fag de productivitate mijlocie (m);

- 532.4 – Șleau de deal cu gorun de productivitate mijlocie (m);

- 551.3 – Stejăreto-goruneto-șleau de productivitate mijlocie (m);

- 614.1 – Stejăret normal de terasă (m);

- 614.2 – Stejăret de terase joase și lunci vechi din regiunea de dealuri (m);

- 741.1 – Amestec normal de gorun, gârniță și cer (m);

- 742.1 – Amestec de stejar pedunculat cu cer și gârniță (m).

După cum s-a observat, nu toate aceste tipuri de pădure au corespondent cu tipul de habitat Natura 2000 (7 tipuri), iar dintre ele unele (4 tipuri) nu au corespondent nici cu tipul românesc de habitat.

În discuție fiind posibiliul impact al aplicării amenajamentului O.S.Valea Mare asupra ariei protejate, la analiza acestuia a fost luată în calcul toată suprafața de pădure și terenuri destinate împăduririi cuprinsă în ROSCI0344 Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti,iar nu numai suprafața aferentă tipurilor de habitate Natura 2000.

Ca pondere a tipurilor de habitate Natura 2000 în porțiunea ROSCI care cuprinde fond forestier aflat în structura O.S.Valea Mare, raportat la suprafața habitatelor respective din întregul sit avem următoarea situație:

Tabel B.1.1.6. Ponderea habitatelor Natura 2000

| Unitate de producție | Tip habitat Natura 2000 | Suprafață tip habitat Natura 2000 din cadrul O.S.Valea Mare cuprinsă în sit (ha) | Suprafață totală tip habitat Natura 2000 cuprinsă în sit (doar tipurile existente și în teritoriul O.S. Valea Mare cuprins în sit) (ha) | Pondere tip habitat Natura 2000 în cadrul suprafețelor O.S.Valea Mare cuprinse în sit (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I Valea Caselor | 9170 | 6,51 | - | - |
|  | 91Y0 | 18,80 | - | - |
| II Scheiu | 9130 | 63,86 | - | - |
|  | 9170 | 174,16 | - | - |
| III Ludești | 91Y0 | 139,23 | - | - |
| TOTAL O.S. | 9130 | 63,86 | 392,11 | 16 |
|  | 9170 | 180,67 | 1562,70 | 12 |
|  | 91Y0 | 158,03 | 1560,00 | 10 |
| Suprafață cu corespondent tip habitat Natura 2000 | 402,56 | 3514,81 | 11 |
| Suprafață fără corespondent cu habitat tip Natura 2000 | 826,98 | - | - |

Situaţia detaliată, la nivel de unitate amenajistică (u.a.), a tipurilor natural fundamentale de pădure este prezentată în anexa 2. În această anexă, pentru fiecare unitate amenajistică (u.a.) este prezentat codificat caracterul actual al arboretului.

În acest mod, prin amenajament, este reflectată situaţia comparativă între compoziţia actuală a arboretelor şi cea corespunzătoare tipului natural-fundamental de pădure, precum şi situaţia provenienţei arboretelor (naturale sau artificiale).

Speciile menţionate în formularul standard și Planul de management sunt prezentate mai jos.

Tabelul B.1.1.7. Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi        evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

| Specie | Populatie | Sit |
| --- | --- | --- |
| Grup | Cod | Denumire ştiinţifică/populară | S | NP | Tip | Marime | Unit. masura | Categ. | Calit. date | AIBICID | AIBIC |
|  |  |  |  |  |  | Min. | Max. |  | CIRIVIP |  | Pop. | Cons. | Izolare | Global |
| A | 1193 | Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă, izvoraș cu burta galbenă) |  |  | P | 100 | 500 | i | P | M | C | B | B | B |
| I | 1088 | Cerambyx cerdo (Croitorul mare al stejarului) |  |  | P | 50 | 100 | i | P | G | C | B | C | B |
| I | 1083 | Lucanus cervus (Rădașcă) |  |  | P | 9500 | 10000 | i | P | G | C | B | C | B |
| I | 6908 | Morimus asper funereus (Croitor cenușiu) |  |  | P | 3000 | 4500 | i | P | G | C | B | C | B |
| R | 1220 | Emys orbicularis (Țestoasă de apă) |  |  | P |  |  |  |  | M | D |  |  |  |

Abundenţa speciei: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă.

Evaluare (populaţie): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D – nesemnificativă.

Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă.

Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populaţie neizolată, dar la limita ariei de distribuţie, C - populaţie neizolată cu o arie de răspândire extinsă.

Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C – considerabilă.

Alte specii relevante identificate în perimetrul ariei protejate ROSCI0344 Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti, potrivit cu Formularul standard și Planul de management, sunt:

Tabel B.1.1.8. Alte specii de faună

| Specii | Populatie | Motivatie |
| --- | --- | --- |
| Grup | Cod | Denumire ştiinţifică/ populară | S | NP | Mărime | Unit. măsură | Categ. | Anexa | Alte categorii |
|  |  |  |  |  | Min. | Max. |  | CIRIVIP | IV | V | A | B | C | D |
| M | 2631 | Meles meles (Bursuc) |  |  | 0 | 10 | Număr de indivizi | P |  |  |  |  | X |  |
| A | 2361 | Bufo bufo (Broasca râioasă brună) |  |  | 10 | 50 | Număr de indivizi | P |  |  |  |  | X | A |
| R | 1283 | Coronella austriaca (Șarpe de alun) |  |  | 10 | 50 | Număr de indivizi | P | X |  |  |  | X | A |
| A | 2351 | Salamandra salamandra (Salamandră de uscat) |  |  | 10 | 50 | Număr de indivizi | P |  |  |  |  | X | A |

Statutul de interes al speciilor mai sus amintite (Tabelele B.1.1.7 și B.1.1.8) este

după cum urmează:

Tabel B.1.1.9. Acte unionale/naționale care reglementează statutul de interes al unor specii de faună

| Specia | Legislație care reglementează statutul de interes al speciei |
| --- | --- |
| Cod | Denumire științifică/populară | Directiva 92/43/CEE | O.U.G. NR.57/2007 | Legea nr.407/2006 |
| Mamifere |
| 2631 | Meles meles (Bursuc) | - | Anexa 5 B | Anexa nr.1 |
| Herpetofaună |
| 1283 | Coronella austriaca (Șarpe de alun) | Anexa IV | Anexa 4 A | - |
| 1220 | Emys orbicularis (Țestoasă de apă) | Anexa II,IV | Anexele 3,4 A | - |
| 2351 | Salamandra salamandra (Salamandră de uscat) | - | Anexa 4 B | - |
| 1193 | Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă, izvoraș cu burta galbenă) | Anexele II,IV | Anexele 3,4 A | - |
| 2361 | Bufo bufo (Broasca râioasă brună) | - | Anexa 4 B | - |
| Entomofaună |
| 1088 | Cerambyx cerdo (Croitorul mare al stejarului) | Anexele II,IV | Anexele 3,4 A | - |
| 1083 | Lucanus cervus (Rădașcă) | Anexa II | Anexa 3 | - |
| 6908 | Morimus asper funereus (Croitor cenușiu) | Anexa II | Anexa 3 | - |

Dintre speciile enumerate în tabelul de mai sus, potrvit actelor de reglementare doar speciile Emys orbicularis, Bombina variegata, Cerambyx cerdo, Lucanus cervus și Morimus funereus sunt specii a căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de conservare.

## Descrierea sitului:

Aria naturală protejată este poziţionată în partea estică a Podişului Getic - subdiviziunea Piemontul Cândeşti.

Peisajul dominant este cel forestier, caracterizat de prezenţa stejarului şi carpenului. Formele de relief şi cursurile de apă permanente şi temporare sunt elementele cele mai evidente ce se remarcă la nivelul peisajului. Alături de peisajul pădurilor de foioase pe spaţii restrânse, şi destul de fragmentat apare peisajul terenurilor agricole cu subcomponentele sale: păşuni, fâneţe şi terenuri arabile. Acestea sunt peisaje antropice, caracterizate printr-o variabilitate anuale diferită funcţie de culturile şi/sau lucrările care sunt promovate.

Alte caracteristici ale sitului: Din punct de vedere geologic situl se caracterizează prin existența depozitelor loessoide în locurile plane și a „stratelor de Cândești”, pe versanți. Hidrologic, situl se află în bazinul hidrografic al râului Dâmbovița, între acesta și pârâul Potopul, cu o scurgere orientată de la nord la sud.

Expoziția generală este predominant estică și vestică, deci parțial însorită sau parțial umbrită. Altitudinea variază intre 200 m în sud și 466 m în nord – Dealul Fântânei. Situl este situat într-un climat ploios, cu precipitații în tot cursul anului (valorile medii anuale variază intre 560 mm și 780 mm), temperatura medie a lunii celei mai calde sub 22°C, dar cel puțin 4 luni ea depășește 10°C (temperatura medie anuală variază în jurul valorii de 10°C). Solurile de pe teritoriul sitului sunt predominant luvisoluri, cambisoluri și protosoluri.

Din punct de vedere al claselor de habitate identificate în aria protejată ROSCI0344 Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti situația se prezintă astfel (reprodusă după formularul standard):

TabeL B.1.1.10. Caracteristici generale ale sitului

| Cod | Clase habitate | Acoperire (%) |
| --- | --- | --- |
| N09 | Pajişti naturale, stepe | 1.97 |
| N12 | Culturi (teren arabil) | 0.26 |
| N14 | Păşuni | 0.95 |
| N15 | Alte terenuri arabile | 0.72 |
| N16 | Păduri de foioase | 94.48 |
| N19 | Păduri de amestec | 1.50 |

Calitate şi importanță: Importanţa sitului Natura 2000 ROSCI0344 Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti este dată de prezenţa a 7 habitate Natura 2000 şi a 3 specii de nevertebrate de importanţă comunitară. Încă 4 tipuri de habitate identificate în cuprinsul arie protejate sunt evidențiate în Planul de management – Tabelul 5 din plan, însă suprafața acestora e mică.

Sub raport fitoclimatic, situl se încadrează în etajul nemoral al pădurilor de foioase, subetajele făgetelor colinare, în partea de nord a sitului, cu altitudini de până la 466 m, și al pădurilor de cvercinee - gorun, cer, stejar, în partea mai joasă a sitului și în sud. Particularitățile morfohidrografice și pedoclimatice sunt favorabile pentru ecosistemele formate din păduri de Quercus cerris și Quercus fraineto.

Aceste specii formează aici cele mai tipice asociații de acest gen. Speciile însoțitoare sunt reprezentate de Ulmus minor, Acer campestre, Pyrus pyraster, Malus sylvestris, Fraxinus ornus și altele asemenea.

În aceste păduri se dezvoltă ecosisteme formate din subarboret bogat, cele mai frecvente specii fiind păducelul, lemnul câinesc, cornul, călinul și altele asemenea.

Stratul erbaceu este format de obicei dintr-un amestec de specii mezofile și xerofile, în care predomină specii de Carex sp, Lathyrus niger şi altele asemenea. Situl este acoperit în cvasitotalitate de păduri, cele mai reprezentative și larg răspândite habitate de interes comunitar fiind făgetele colinare (9130), pădurile dacice de stejar și carpen (91Y0), pădurile de gorun cu carpen (9170) și pădurile balcano-panonice de gorun și cer (91M0).

# Vulnerabilitate:

Cele mai importante impacturi  și activități cu efect mare asupra sitului sunt redate mai jos.

Tabel B.1.1.11. Impacturi și activități (potrivit Formularului standard)

| Impacturi negative |
| --- |
| Intens. | Cod | Amenințări și presiuni | Poluare (Cod) | În sit/în afară |
| H | A10 | Restructurarea deținerii terenului agricol |  | B |
| H | B 02.02 | Curățarea pădurii | N | O |
| H | B 02.04 | Îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de uscare | N | I |
| H | K 01.01 | Eroziune | N | I |

Cele mai importante impacturi și activități cu efect mediu/mic asupra sitului sunt după cum urmează:

Tabel B.1.1.12. Impacturi și activități cu efect mediu/mic

(potrivit Formularului standard)

| Impacturi negative |
| --- |
| Intens. | Cod | Amenințări și presiuni | Poluare (Cod) | În sit/ în afară |
| M | A04 | Pășunatul | N | I |
| M | B | Silvicultura | N | I |
| M | B03 | Exploatare forestieră fără replantare sau refacere naturală |  | B |
| M | C 01.01 | Extragere de nisip si pietriș | N | O |
| M | C02 | Exploatarea și extracția de petrol și gaze | N | O |
| M | E01 | Zone urbanizate, habitare umană (locuințe umane) | N | O |
| M | E 01.03 | Habitare dispersată (locuințe risipite, disperse) | N | I |
| M | K 01.03 | Secare | N | I |

Desemnarea sitului: Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului mediului și dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importantă comunitară ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Managementul sitului: Organismul responsabil pentru managementul sitului este Agențai Națională pentru Arii Naturale protejate (A.N.A.N.P.)

Situl are plan de management aprobat prin O.M. nr.1200/2016.

Actelele normative emise în legătură cu ROSCI0344 Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti sunt:

- Ordin nr. 2.387 din 29 septembrie 2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, publicat în M.Of.nr.846 din 29/11/2011;

- Anexe din 29 septembrie 2011 la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor                              nr.2.387/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, publicat în M.Of. nr.846 bis din 29/11/2011;

- Ordin nr. 1.200 din 28 iunie 2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0344 Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti, publicat în M.Of.nr.791 din 07/10/2016;

C. Date despre prezenţa, localizarea, populaţia şi ecologia habitatelor şi a speciilor de interes comunitar din  zona O.S. Valea Mare şi impactul potenţial al amenajamentului silvic asupra acestora

C.1. Metodologia de lucru utilizată în monitorizarea şi descrierea habitatelor

şi a speciilor de interes comunitar din zona O.S. Valea Mare

Identificarea habitatelor forestiere de interes comunitar din cadrul Ocolului silvic Valea Mare s-a făcut în perioada 2021 - 2022, de către personalul silvic abilitat din cadrul I.N.C.D.S. „Marin Drăcea” – S.C.D.E.P.Pitești, care a valorificat şi informaţiile culese din teren pentru descrierea parcelară, la nivel de unitate amenajistică (subparcelă).

În cadrul descrierii parcelare, conform normelor tehnice pentru amenajarea pădurilor, pe lângă alte informaţii tehnice, s-au cules date referitoare la caracteristicile staţiunii şi vegetaţiei, identificându-se astfel tipul de staţiune, tipul natural-fundamental de pădure şi caracterul actual al tipului de pădure, aceste informații servind la identificarea habitatelor de interes comunitar. Pentru habitatele de interes comunitar, prezentate în continuare, s-a realizat corespondenţa cu tipurile natural-fundamentale de pădure.

Pentru culegerea datelor referitoare la speciile forestiere, s-au efectuat sondaje în toate unitaţile amenajistice (subparcele), prin care s-au stabilit, pe lângă elementele dendrometrice, procentele de participare ale speciilor, modul de regenerare, vârsta, vitalitatea, tipul de floră, subarboretul, iar în arboretele cu vârste mari s-au executat inventarieri statistice, în suprafeţe de probă circulare sau inventarieri integrale, în cazul suprafeţelor mici.

Identificarea şi descrierea habitatelor de interes conservativ (menţionate în Directiva 92/43/EEC) s-a făcut pe baza asociaţiilor vegetale caracteristice şi a unor specii de recunoaştere (specii cheie), avându-se în vedere caracterizarea şi clasificarea habitatelor Natura 2000 din “Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din România” (Gafta & Owen et al., 2008), corespondenţa dintre tipurile de pădure şi habitatele Natura 2000, din cartea “Habitatele din România” (Doniţă et al, 2005) şi din “Ghid sintetic de monitorizare pentru habitatele de interes comunitar: tufărişuri, turbării şi mlaştini, stâncării, păduri” (Biriş et al, 2013).

Habitatele şi speciile identificate au fost raportate la Formularul standard, Planul de management al ariei protejate, avându-se în vedere obiectivele de conservare specifice sitului Natura 2000, transmise de către A.N.A.N.P, pentru a se vedea dacă se regăsesc în tipurile de habitate sau în lista speciilor de interes comunitar sau naţional.

Menţionarea unor tipuri de habitate şi a unor specii de interes comunitar sau naţional în Formularele standard ale siturilor Natura 2000 nu certifică neapărat prezenţa acestora și în zona forestieră de referință din cuprinsul O.S.Valea Mare, zonă care reprezintă o mai mică parte ca întindere din suprafaţa ROSCI0344 Pădurile din Sudul Piemontului Cândești.

Statutul și starea de conservare a habitatelor și a speciilor de plante sunt prezentate în conformitate cu prevederile Directivei Consiliului Europei 92/43/CEE, cu formularul standard Natura 2000 și planul de management al ariei protejate ce se suprapune peste zona O.S. Valea Mare, precum și cu obiectivele specifice de conservare stabilite prin Decizia A.N.A.N.P. nr.415/16.09.2020.

Totodată a fost consultată și lucrarea de specialitate “Raportul sintetic privind starea de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar din România” (Mihăilescu et al., 2015).

Pentru stabilirea speciilor rare din zona O.S. Valea Mare, au fost luate în considerare o serie de acte legislative naţionale și unionale care reglementează statutul şi starea de conservare a speciilor de pe teritoriul României și al Uniunii Europene, mai ales Directiva Consiliului 92/43/EEC (Directiva Habitate) respectiv OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, actualizată.

În suprafețele forestiere din cadrul O.S.Valea Mare cuprinse în aria protejată au fost identificate habitate forestiere (tipuri de păduri) care nu au corespondent cu tipuri de habitat Natura 2000. Totuși, în virtutea faptului că și aceste păduri/arborete/habitate fac obiectul gospodăririi silvice pe baza amenajamentului, măsurile propuse prin prezentul studiu vor avea un efect benefic și asupra habitatelor forestiere respective și care nu au corespondent cu tipuri de habitate Natura 2000.

C.2. Tipuri de habitate de interes conservativ prezente în

zona Ocolului silvic Valea Mare

# Corespondenţa între tipurile naturale de pădure descrise în amenajament (după Paşcovschi şi Leandru, 1958) şi  habitatele de importanţă comunitară, s-a făcut în conformitate cu lucrarea „Habitatele din România” (Doniţă et al., 2005).

# Formularul standard al ROSCI0344 Pădurile din Sudul Piemontului Cândești menționează 5 tipuri de habitate forestiere care prezintă interes conservativ și anume:

- 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum;

- 9170 - Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum;

- 91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi gorun;

- 91E0*- Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior - Alno-Padion, Alnion icanae, Salicion;

- 91Y0 -  Păduri dacice de stejar şi carpen;

# Dintre acestea, în cadrul teritoriului O.S.Valea Mare, zona cuprinsă în sit, se întâlnesc doar habitatele comunitare 9130 - păduri de fag de tip Asperulo – Făgetum, 9170 – păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum și 91Y0 – păduri dacice de stejar și gorun, fiind întâlnite în teritoriile ocupate de Unităţile de producţie I Valea Caselor, II Scheiu și III Ludești.

# În tabelul următor sunt prezentate doar habitatele Natura 2000, identificate în cadrul fondului forestier, proprietate publică a statului, administrat prin O.S. Valea Mare

Tabelul C.2.1. Tipuri de habitate prezente în fondul forestier din cadrul O.S. Valea Mare

| Tip habitat Natura 2000 | Tip habitat românesc | Tip pădure | Suprafaţa (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum | R4120 – Păduri moldave mixte de fag (Fagus sylvatica) și tei argintiu (Tilia tomentosa) cu Carex brevicollis | 433.1 | 63,86 |
| TOTAL 9130 | - | - | 63,86 |
| 9170 – Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum | R4123 – Păduri Dacice de gorun (Quercus petraea), fag (Fagus sylvatica) și carpen (Carpinus betulus) cu Carex pilosa | 512.1 | 6,51 |
|  |  | 522.1 | 174,16 |
| TOTAL 9170 | - | - | 180,67 |
| 91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen | R4126 – Păduri moldave mixte de gorun (Quercus petraea), fag (Fagus sylvatica) și tei argintiu (Tylia tomentosa) cu Carex brevicollis | 551.3 | 39,98 |
|  |  | 532.4 | 118,05 |
| TOTAL 91Y0 | - | - | 158,03 |
| TOTAL tipuri habitate Natura 2000 | 402,56 |
| Nu există corespondent | R4129 – Păduri dacice de gorun (Quercus petraea) și fag (Fagus sylvatica) cu Festuca drymea | 513.1 | 13,33 |
|  | R4139 – Păduri getice de stejar pedunculat (Quercus robur) și gorun (Quercus petraea) cu Carex praecox | 514.1 | 337,18 |
|  |  | 614.1 | 1,95 |
|  | Nu există corespondent | 531.4 | 415,04 |
|  |  | 614.2 | 9,40 |
|  |  | 741.1 | 1,68 |
|  |  | 742.1 | 48,40 |
| TOTAL | - | 826,98 |
| TOTAL O.S. Valea Mare |  | - | 1229,54 |

După cum reiese din tabel, suprafaţa cu habitate forestiere suprapusă cu situl ROSCI0344 Pădurile din Sudul Piemontului Cândești este de 1229,54 ha, dar numai pe 402,56 ha, au fost identificate habitate forestiere de interes comunitar. Facem menţiunea că prezentul amenajament supus evaluării de mediu, a fost elaborat numai pentru structura de fond forestier proprietate publică a statului.

Situaţia detaliată, la nivel de unitate amenajistică a tipurilor natural fundamentale de pădure este prezentată în Anexa 2.

Anexa 2 cuprinde evidenţa detaliată a lucrărilor prevăzute de amenajament pentru fiecare tip de arboret, lucrări care au în vedere conducerea acestora spre compoziţii optime. În toate arboretele exploatabile, amenajamentul silvic promovează ca şi compoziţie de regenerare pe cea corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure. Lucrările propuse a se executa au scopul de a optimiza structura pădurilor sub toate aspectele, în concordanță cu legislaţia în vigoare şi cu cercetările ştiinţifice în domeniu.

C.2.1. Descrierea tipurilor de habitate de interes conservativ

prezente pe teritoriul O.S. Valea Mare cuprins în sit

Începând cu Programul CORINE, s-a încetăţenit în Europa termenul de habitat care, stricto senso, înseamnă loc de viaţă, adică mediul abiotic în care trăieşte un organism sau o biocenoză distinctă. Acest mediu este un geotop căruia îi corespunde un ecotop. Iar acest ecotop transformat de biocenoză este un biotop.

În această accepţiune este definit habitatul în lucrările clasice de biologie şi ecologie, inclusiv în unele dicţionare (de exemplu: www.Biology-Online.org/dictionary /habitats). Dar, în accepţiunea care i s-a dat în programul CORINE şi apoi în celelalte sisteme de clasificare ce au urmat, prin habitat s-a înţeles, de fapt, un ecosistem, adică un ,,habitat” stricto senso şi biocenoza corespunzătoare care îl ocupă (Habitatele din România, N.Doniță et al, 2005).

În raza fondul forestier administrat prin O.S.Valea Mare, zona cuprinsă în sit, sunt prezente doar 3 tipuri de habitate forestiere de interes comunitar care însumează 402,56 ha și anume:

- 9130 – Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum;

- 9170 – Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum;

- 91Y0 – Păduri dacice de stejar şi carpen.

De asemenea, potrivit clasificării habitatelor din România (Doniţă et al., 2005), în cadrul suprafețelor O.S.Valea Mare cuprinse în aria protejată, întâlnim următoarele tipuri de habitate românești:

- R4120 – Păduri moldave mixte de fag (Fagus sylvatica) și tei argintiu (Tilia tomentosa) cu Carex brevicollis;

- R4123 – Păduri Dacice de gorun (Quercus petraea), fag (Fagus sylvatica) și carpen (Carpinus betulus) cu Carex pilosa;

- R4126 – Păduri moldave mixte de gorun (Quercus petraea), fag (Fagus sylvatica) și tei argintiu (Tylia tomentosa) cu Carex brevicollis;

- R4129 – Păduri dacice de gorun (Quercus petraea) și fag (Fagus sylvatica) cu Festuca drymea;

- R4139 – Păduri getice de stejar pedunculat (Quercus robur) și gorun

(Quercus petraea) cu Carex praecox.

Tipurile natural fundamentale de pădure întâlnite în zona de referință (teritoriul forestier al O.S.Valea Mare cuprins în aria protejată) sunt:

- 433.1 – Făget amestecat din regiunea de dealuri (m);

- 512.1 – Gorunet cu Carex pilosa (m);

- 513.1 – Gorunet de coastă cu graminee și Luzula sp.(m);

- 514.1 – Gorunet de platou cu sol greu (m);

- 522.1 – Goruneto-făget cu Carex pilosa (m);

- 531.4 – Șleau de deal cu gorun și fag de productivitate mijlocie (m);

- 532.4 – Șleau de deal cu gorun de productivitate mijlocie (m),

- 551.3 – Stejăreto-goruneto-șleau de productivitate mijlocie (m);

- 614.1 – Stejăret normal de terasă (m);

- 614.2 – Stejăret de terase joase și lunci vechi din regiunea de dealuri (m);

- 741.1 – Amestec normal de gorun, gârniță și cer (m);

- 742.1 – Amestec de stejar pedunculat cu cer și gârniță (m).

C.2.1.1. Habitatul 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum

Pentru zona din cadrul O.S.Valea Mare cuprinsă în ROCI0344 Pădurile din Sudul Piemontului Cândești habitatul 9130 însumează o suprafaţă de 63,86 ha fond forestier proprietate publică a statului.

Descriere generală: În România, acest tip de habitat este constituit din făgete neutrofile din etajul colinar şi submontan. Stratul arborescent al fitocenozei este edificat de fag (Fagus sylvatica), alături de care apare frecvent carpenul (Carpinus betulus). Stratul ierbos are o dezvoltare variabilă, în funcţie de gradul de închidere al coronamentului arboretului, şi este reprezentat de specii neutrofile: Anemone nemorosa, Lamiastrum (Lamium) galeobdolon, Galium odoratum, G. schultesii, Melica uniflora, Dentaria spp., Carex pilosa, Carex brevicolis, Rubus hirtus, etc.

În unele situaţii, ca urmare a unui management neadecvat sau a acţiunii unor factori destabilizatori, poate să apară o degradare a habitatului prin derivarea compoziţiei stratului arborescent cu carpen, plop tremurător, etc. Solurile sunt de tip eutricambosol şi districambosol, mijlociu-profunde, slab scheletice, moderat – slab acide, mezobazice, jilave, cu humus de tip mull, având o troficitate mijlocie spre ridicată.

Specii caracteristice: Fagus sylvatica, Carpinus betulus, Abies alba, Anemone nemorosa, Lamiastrum (Lamium) galeobdolon, Galium odoratum, G. schultesii, Melica uniflora, Dentaria spp.

Asociaţii vegetale: Carpino-Fagetum Paucă 1941; Galio schultesii-Fagetum (Burduja et al. 1973) Chifu et Ştefan 1994; Lathyro veneti-Fagetum (Dobrescu et Kovács 1973) Chifu 1995.

Distribuţie: Habitatul are o distribuţie (cvasi)continuă în etajul nemoral al fagului, preponderent la altitudini situate sub 600(800)m. Este prezent în Subcarpaţii Moldovei, Subcarpaţii Getici, Podişul Moldovei, Podişul Transilvaniei, Piemonturile şi Dealurile vestice, Munţii Banatului, Munţii Apuseni, Munţii Gurghiu, Harghitei, Baraolt, Bodoc, Perşani.

Regiuni biogeografice: alpină, continentală.

Sursa: Ghidul sintetic de monitorizare pentru habitatele de interes comunitar: tufărișuri, turbării și mlaștini, stâncării, păduri, 2014

C.2.1.2. Habitatul 9170 – Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum

Pentru zona din cadrul O.S.Valea Mare cuprinsă în ROCI0344 „Pădurile din sudul Piemontului Cândești” habitatul 9170 însumează o suprafaţă de 180,67 ha fond forestier proprietate publică a statului.

Descriere generală: Fitocenozele caracteristice acestui tip de habitat sunt edificate de specii europene nemorale. Stratul arborilor este compus, în etajul superior, din gorun (Quercus petraea, ssp. petraea, polycarpa, dalechampii), exclusiv sau în amestec cu fag (Fagus sylvatica ssp. sylvatica, moesiaca), uneori cu exemplare de stejar pedunculat (Quercus robur), cireş (Prunus avium), tei (Tilia cordata, uneori, în sudul şi sud-vestul ţării, T. tomentosa), iar în etajul inferior din carpen (Carpinus betulus), jugastru (Acer campestre).

Stratul arbuştilor este dezvoltat variabil, în funcţie de gradul de acoperire al coronamentului, şi este compus de regulă din Corylus avellana, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Euonymus europaeus, E. verrucosus, Ligustrum vulgare, Rosa canina, uneori Acer tataricum. Stratul ierburilor şi subarbuştilor este dominat de Carex pilosa cu elemente ale florei de mull (Galium odoratum, Asarum europaeum, Stellaria holostea). Solurile sunt de tip eutricambosol şi luvosol pseudogleizat, profunde–mijlociu profunde, slab–moderat acide, mezobazice, hidric echilibrate, uneori cu stagnări de apă, mezobazice, jilave, cu humus de tip mull, având o troficitate mijlocie spre ridicată.

Specii caracteristice: Quercus petraea (ssp. petraea, polycarpa, dalechampii), Carpinus betulus, Fagus sylvatica (ssp. sylvatica, moesiaca), Tilia cordata, rar T. tomentosa, Acer campestre, Corylus avellana, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Euonymus europaeus, E. verrucosus, Ligustrum vulgare, Carex pilosa, Galium odoratum, Asarum europaeum, Stellaria holostea.

Asociaţii vegetale: Carici pilosae-Carpinetum Neuhäusl et Neuhäuslova-Novotna 1964 (syn.: Dentario bulbiferae-Quercetum petraeae Resmeriţă (1974) 1975, Caricipilosae-Carpinetum Chifu 1995, Carici pilosae-Quercetum petraeae typicum Sanda et Popescu 1999).

Distribuţie: Habitatul apare în etajul nemoral, subetajul pădurilor de gorun, intra- şi pericarpatic, având o distribuţie (cvasi)continuă, preponderent la altitudini situate între 300(200) - 600(800) m, în situaţii particulare putând ajunge chiar la 1000-1200 m. Este prezent în Subcarpaţi, Podişul Moldovei, Podişul Transilvaniei, Piemonturile vestice, Munţii Banatului, Munţii Apuseni (Zărand, Metaliferi, Codru Moma, Pădurea Craiului, Şes etc.).

Regiuni biogeografice: alpină, continentală.

Sursa: Ghidul sintetic de monitorizare pentru habitatele de interes comunitar: tufărișuri, turbării și mlaștini, stâncării, păduri, 2014

C.2.1.3. 91Y0 – Păduri dacice de stejar şi carpen

Pentru zona din cadrul O.S.Valea Mare cuprinsă în ROCI0344 Pădurile din Sudul Piemontului Cândești, habitatul 91Y0 însumează o suprafaţă de 158,03 ha fond forestier proprietate publică a statului.

Descriere generală: Fitocenozele corespunzătoare acestui tip de habitat sunt reprezentate de păduri constituite din diverse specii de Quercus, cu carpen Carpinus betulus în etajul inferior, alături de care apar exemplare de cireş (Prunus avium), tei (Tilia cordata, T. platyphyllos, T. tomentosa), paltini (Acer pseudoplatanus, A. platanoides), în etajul superior, iar în inferior jugastru (Acer campestre), sorb de câmp (Sorbus torminalis), măr (Malus sylvestris), păr (Pyrus pyraster).

Stratul arbuştilor este dezvoltat variabil, în funcţie de umbră, compus din Corylus avellana, Crataegus monogyna, Euonymus europaeus, E. verrucosus, Cornus mas, C. sanguinea, Ligustrum vulgare, Staphylea pinnata, Sambucus nigra. Liane care pot fi întâlnite în acest habitat sunt Hedera helix, Clematis vitalba. Stratul ierburilor şi subarbuştilor constituit din specii ale florei de mull.

Specii caracteristice: Carpinus betulus, Quercus robur, Q petraea, Q dalechampii, Q. cerris, Q. frainetto, Tilia tomentosa, Pyrus eleagrifolia, Cotinus coggygria, Stellaria holostea, Carex pilosa, C. brevicollis, Carpesium cernuum, Dentaria bulbifera, Galium schultesii, Festuca heterophylla, Ranunculus auricomus, Lathyrus hallersteinii, Melampyrum bihariense, Aposeris foetida, Helleborus odorus.

Asociaţii vegetale: Aro orientalis-Carpinetum (Dobrescu et Kovács 1973) Täuber 1992; Lathyro hallersteinii-Carpinetum Coldea 1975; Melampyro bihariensis-Carpinetum (Borza 1941) Soó 1964 em. Coldea 1975; Evonymo nanae-Carpinetum (Borza 1937) Seghedin et al. 1977; Galio kitaibeliani-Carpinetum Coldea et Pop 1988; Ornithogalo-Tilio-Quercetum Dihoru 1976; Tilio tomentosae-Quercetum dalechampii Sârbu 1978.

Distribuţie: Acest tip de habitat apare în zona pădurilor de foioase (câmpiile, piemonturile şi podişurile intra- şi extra-carpatice) şi în etajul nemoral, subetajul pădurilor de gorun, preponderent la altitudini situate între 300(200) - 600(800) m. Este prezent în Subcarpaţii Moldovei şi Getici, Podişul Moldovei, nordul Dobrogei, partea nordică a Câmpiei Române, Piemonturile şi Dealurile Vestice, Podişul Transilvaniei şi depresiunile intracarpatice.

Regiuni biogeografice: alpină, continentală, stepică.

Sursa: Ghidul sintetic de monitorizare pentru habitatele de interes comunitar: tufărișuri, turbării și mlaștini, stâncării, păduri, 2014

C.2.2. Descrierea tipurilor de habitate românești

prezente pe teritoriul O.S. Valea Mare cuprins în sit

În afara sistemelor de clasificare a habitatelor existente pentru Europa, în majoritatea ţărilor au fost dezvoltate sisteme naţionale de clasificare a habitatelor sau a ecosistemelor. În unele cazuri acestea sunt unitare, luând în considerare toate categoriile de acoperire ale terenului, dar cel mai frecvent se referă doar la o singură categorie: păduri, pajişti, mlaştini, terenuri degradate şi neproductive, habitate acvatice etc.

Și în România, problema stabilirii habitatelor s-a pus încă din anul 1991, când s-a început colaborarea în cadrul Programului Internaţional CORINE, prilej cu care au fost prezentate peste 240 de tipuri de habitate. În cursul anilor, a crescut numărul habitatelor identificate şi descrise sumar, ajungându-se în 1995 la un număr de 986 de intrări aparţinând la 7 niveluri ierarhice de clasificare. Acest material, amplificat, a fost preluat în lucrarea PALAEARCTIC HABITATS CLASSIFICATION (Devillers, Devillers-Terschuren et Vander Linden, 1996).

Ulterior au fost descrise categorii mai mari de habitate pentru pajişti (Sârbu et al., 2001), pentru turbării (Mihăilescu et Ștefănuț, 2004) şi pentru vegetaţia din Carpaţii României (Mihăilescu et Sanda, 2004). Recent, au fost conturate 57 de categorii de habitate, făcându-se şi corespondenţa lor cu categoriile de habitate din Directiva Habitate, EMERALD şi EUNIS (Sârbu et al., 2003).

Codul fiecărui tip de habitat este alcătuit din litera R (de la România) şi din 4 cifre. Primele două cifre din cod corespund cu cele ale claselor, respectiv subclaselor din clasificarea PALAEARCTIC HABITATS, iar ultimele două sunt numerele de ordine ale habitatelor româneşti în subclasele respective.

După cum reiese din Tabelul C.2.1. în suprafața forestieră din cadrul O.S.Valea Mare cuprinsă în ROSCI0344 Pădurile din Sudul Piemontului Cândești există următoarele tipuri de habitate românești: R4120, R4123, R4126, R4129, R41239. Dintre acestea doar tipurile R4120, R4123 și R4126 au corespondent cu tipuri de habitate Natura 2000.

Din totalul celor 1229,54 ha, păduri și terenuri destinate împăduririi administrate prin O.S. Valea Mare, care sunt incluse în aria protejată, 402,56 ha (33%) reprezintă habitate românești care au corespondent cu tipuri de habitat Natura 2000.

Așa cum am mai arătat anterior, unele măsuri necesare pentru conservarea habitatelor și speciilor de interes comunitar din cadrul suprafețelor O.S. Valea Mare cuprinse în ROSCI0344  Pădurile din Sudul Piemontului Cândești, și pe care le propunem prin prezentul studiu, vor fi luate în considerare și față de zona de referință care include și suprafețele care nu au putut fi cartate din punct de vedere al încadrării pe tipuri de habitate comunitare, justificat atât de faptul că există o interconectivitate a tuturor biocenozelor locale învecinate, cât și de acela că în cadrul sitului întâlnim specii de interes comunitar, așa cum este menționat în documentele specifice și corelat cu situația din teren.

C.2.2.1. R4120 – Păduri moldave mixte de fag (Fagus sylvatica) și tei argintiu (Tilia tomentosa) cu Carex brevicollis

Răspândire: în Podişul Central Moldovenesc, în etajul nemoral, subetajul pădurilor de gorun şi de amestec cu gorun, dar și în alte zone din țară prielnice acestui tip de habitat românesc, precum Podișul Getic, inclusiv zona administrată prin O.S.Valea Mare în sudul Piemontului Cândești.

Staţiuni: Altitudini: 200–400 m. Clima: T = 9,5–7,50C, P = 500–600 mm. Relief: versanţi slab – mediu înclinaţi, umbriţi, platouri. Roci: marne, gresii calcaroase, luturi. Soluri: de tip eutricambosol, faeoziom, profunde, slab acide, eubazice, hidric optimale, eutrofice.

Structura: Fitocenoze edificate de specii europene nemorale, balcanice şi cauca-ziene. Stratul arborilor, compus, în etajul superior, din fag (Fagus sylvatica ssp. moesiaca cu exemplare de F. orientalis, F. taurica) şi tei (Tilia tomentosa, T. platyphyllos, T. cordata), cu exemplare de ulm (Ulmus glabra), frasin (Fraxinus excelsior, F. coriariaefolia), paltin (Acer platanoides), gorun (Quercus petraea), plop tremurător (Populus tremula), stejar pedunculat (Quercus robur), paltin (Acer pseudo-platanus), cireş (Prunus avium), iar în etajul inferior carpen (Carpinus betulus), jugastru (Acer campestre), sorb de câmp (Sorbus torminalis); are acoperire 80–100% şi înălţimi de 25–30 m la 100 de ani. Stratul arbuştilor, slab dezvoltat, compus din Corylus avellana, Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, Sambucus nigra, Cornus mas, C. sanguinea, Evonymus verrucosus, Viburnum lantana; liane: Hedera helix. Stratul ierburilor şi subarbuştilor, foarte bogat cu specii ale florei de mull (Galium odoratum, Asarum europaeum, Stellaria holostea etc.).

Valoare conservativă: mare.

Compoziţie floristică: Specii edificatoare: Fagus sylvatica, Tilia tomentosa; Specii caracteristice: Corydalis cava ssp. marschaliana, Carex brevicollis. Alte specii importante: în flora vernală: Allium ursinum, Anemone nemorosa, A. ranunculoides, Corydalis solida, Isopyrum thalictroides, Dentaria glandulosa, D. bulbifera, D. quinquefolia; în flora estivală: Athyrium filix-femina, Ajuga reptans, Brachypodium sylvaticum, Carex pilosa, C. sylvatica, C. digitata, C. brevicollis, Circaea lutetiana, Gymnocarpium robertianum, Glecoma hirsuta, Lamium galeobdolon, Lathyrus vernus, L. venetus, Mercurialis perennis, Platanthera bifolia, Paris quadrifolia, Pulmonaria officinalis, Salvia glutinosa, Sanicula europaea, Stachys sylvatica, Stellaria media, Veronica chamaedris, Viola reichenbachiana ş.a.

Sursa: Habitate din România, N.Doniță et al, 2005

C.2.2.2. R4123 – Păduri Dacice de gorun (Quercus petraea), fag (Fagus sylvatica) și carpen (Carpinus betulus) cu Carex pilosa

Răspândire: pe toate dealurile peri- şi intracarpatice din sudul şi estul ţării, în etajul nemoral, subetajul pădurilor de gorun şi de amestec cu gorun.

Staţiuni: Altitudini: 300–800 m. Clima: T = 9–60C, P = 600–800 mm. Relief: versanţi cu înclinări şi expoziţii diferite, mai mult umbrite la altitudini mici. Roci: variate, molase, marne, depozite luto-argiloase. Soluri: de tip luvosol pseudogleizat, profunde-mijlociu profunde, slab-moderat acide, mezobazice, hidric echilibrate dar cu stagnări temporare de apă deasupra orizontului B, mezobazice.

Structura: Fitocenoze edificate de specii europene nemorale. Stratul arborilor, compus, în etajul superior, din gorun (Quercus petraea, ssp. petraea, ssp. polycarpa, ssp. dalechampii), exclusiv sau în amestec cu fag (Fagus sylvatica ssp. sylvatica, moesiaca), cu exemplare de stejar pedunculat (Quercus robur), cireş (Prunus avium), tei (Tilia cordata rar T. tomentosa), în etajul inferior carpen (Carpinus betulus), jugastru (Acer campestre) ş.a.; are acoperire 80–90% şi înălţimi de 20–27 m la 100 de ani. Stratul arbuştilor, dezvoltat variabil, în funcţie de umbrire, compus din Corylus avellana, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Evonymus europaeus, E. verrucosus, Ligustrum vulgare, Rosa canina, uneori Acer tataricum. Stratul ierburilor şi subarbuştilor. dominat de Carex pilosa cu elemente ale florei de mull (Galium odoratum, Asarum europaeum, Stellaria holostea).

Valoare conservativă: moderată.

Compoziţie floristică: Specii edificatoare: Quercus petraea (Fagus sylvatica); Specii caracteristice: - ; Alte specii importante: Ajuga reptans, Brachypodium sylvaticum, Dactylis polygama, Euphorbia amygdaloides, Genista tinctoria, Lamium galeobdolon, Lathyrus niger, L.venetus, Luzula luzuloides, Pulmonaria officinalis, Scrophularia nodosa, Stellaria holostea, Viola reichenbacjiana, Bromus benekeni ş.a.

Sursa: Habitate din România, N.Doniță et al, 2005

C.2.2.3. R4126 – Păduri moldave mixte de gorun (Quercus petraea), fag (Fagus sylvatica) și tei argintiu (Tylia tomentosa) cu Carex brevicollis

Răspândire: Podişurile din estul României şi Subcarpaţii de Curbură, în etajul nemoral, subetajul pădurilor de gorun şi de amestec cu gorun, dar și în alte zone din țară prielnice acestui tip de pădure, precum Podișul Getic, inclusiv zona administrată prin O.S.Valea Mare în sudul Piemontului Cândești.

Staţiuni: Altitudini: 200–500 m. Clima: T = 9–7,50C, P = 500–650 mm. Relief: versanţi slab – mediu înclinaţi, cu diferite expoziţii, văi largi, platouri, culmi late. Roci: marne, gresii calcaroase depozite lutoargiloase. Soluri: de tip faeoziom (sol cenuşiu), luvosol, eutricambosol, profunde, slab acide, eubazice, hidric echilibrate (cu posibile deficite vara), eutrofice.

Structura: Fitocenoze edificate de specii europene, nemorale şi caucaziene. Stratul arborilor, compus, în etajul superior, din gorun (Quercus petraea ssp. petraea, dalechampii) frecvent şi stejar pedunculat (Quercus robur), tei (Tilia tomentosa, T. platyphyllos, T.cordata), frasini (Fraxinus excelsior, F.coriariaefolia), paltini (Acer platanoides, A. pseudoplatanus), cireş (Prunus avium), ulmi (Ulmus glabra, U.minor), la altitudini mai mare cu participarea fagului (Fagus sylvatica ssp. moesiaca), iar în etajul inferior carpen (Carpinus betulus), jugastru (Acer campestre), sorb de câmp (Sorbus torminalis), măr (Malus sylvestris), păr (Pyrus pyraster), arţar tătărăsc (Acer tataricum); are acoperire 80–90% şi înălţimi de 22–30 m la 100 de ani. Stratul arbuştilor, în general dezvoltat variabil, este compus din Cornus mas, C. sanguinea, Corylus avellana, Sambucus nigra, Staphyllea pinnata, Crataegus monogyna ş.a. Stratul ierburilor şi subarbuştilor, dominat de flora de mull (Galium odoratum, Asarum europaeaum, Stellaria holostea), cu unele specii de răspândire regională (Carex brevicollis, Dentaria quinquefolia).

Valoare conservativă: moderată.

Compoziţie floristică: Specii edificatoare:Quercus petraea (Fagus sylvatica), Tilia tomentosa, Fraxinus excelsior, Carpinus betulus. Specii caracteristice: Carex brevicollis, Dentaria quinquefolia. Alte specii importante: Allium ursinum, Arum orientale, Ajuga reptans, A. genevensis, Brachypodium sylvaticum, Carex sylvatica, C. pilosa, Dactylis polygama, Dentaria bulbifera, Euphorbia amygdaloides, Lathyrus venetus, Mercurialis perennis, Melica uniflora, Polygonatum multiflorum, P. latifolium, Ranunculus auricomus, Sanicula europaea, Scutellaria altissima, Stachys sylvatica, Salvia glutinosa, Scrophularia nodosa, Viola mirabilis, V. hirta, V. odorata, V. reichenbachiana, Bromus benekeni.

Sursa: Habitate din România, N.Doniță et al, 2005

C.2.2.4. R4129 – Păduri dacice de gorun (Quercus petraea) și fag (Fagus sylvatica) cu Festuca drymea

Răspândire: pe dealurile din toată ţara, în etajul nemoral, subetajul pădurilor de gorun şi de amestec cu gorun, mai frecvent în sudul şi vestul României.

Staţiuni: Altitudini: 300–700 m. Clima: T = 9–70C, P = 700–900 mm. Relief: versanţi cu diferite înclinări, de regulă repezi, expoziţii mai mult însorite. Roci: variate, în special silicioase. Soluri: de tip districambosol şi luvosol, mijlociu profunde, frecvent scheletice, acide, mezobazice, hidric echilibrate, mezotrofice.

Structura: Fitocenoze edificate de specii europene nemorale şi balcanice. Stratul arborilor compus exclusiv din gorun (Quercus petraea ssp. polycarpa, ssp. dalechampii, ssp. petraea), sau cu puţin amestec de fag (Fagus sylvatica ssp. moesiaca), rar, carpen (Carpinus betulus), sorb de câmpie (Sorbus tominalis), cireş (Prunus avium); are acoperire 70–90% şi înălţimi de 20–25 m la 100 de ani. Stratul arbuştilor, de regulă slab dezvoltat, compus din Crataegus monogyna, Cornus mas, C. sanguinea, Ligustrum vulgare ş.a. Stratul ierburilor şi subarbuştilor, dominat de Festuca drymeia, în petece, mai mult sau mai puţin întinse, şi de Luzula luzuloides.

Valoare conservativă: moderată.

Compoziţie floristică: Specii edificatoare: Quercus petraea (Fagus sylvatica). Specii caracteristice: Festuca drymeia. Alte specii importante: Asperula odorata, Calama-grostis epigeios, Dentaria bulbifera, Euphorbia amygdaloides, Galium schultesii, Genista tinctoria, Glechoma hirsuta, Geum urbanum, Lamium galeobdolon, Melica uniflora, Poa nemoralis, Veronica officinalis, rar chiar Vaccinium myrtillus.

Sursa: Habitate din România, N.Doniță et al, 2005

C.2.2.5 R4139 – Păduri getice de stejar pedunculat (Quercus robur) și gorun

(Quercus petraea) cu Carex praecox

Răspândire: în estul Podişului Getic, între Ploieşti şi Piteşti, în etajul nemoral, subetajul pădurilor de gorun şi de amestec cu gorun.

Staţiuni: Altitudine 200–400 m. Clima: T = 10–90C, P = 600–700 mm. Relief: pie-monturi întinse plane, slab fragmentate. Roci: depozite de molase, cu conţinut ridicat de argilă. Soluri: de tip luvosol, profund, pseudogleizat în orizontul B, mezobazic, cu umiditate alternantă (umed primăvara, uscat vara), mezotrofic.

Structura: Fitocenoze edificate de specii europene, nemorale. Stratul arborilor, compus, în etajul superior, din stejar pedunculat (Quercus robur), exclusiv sau în amestec variabil cu gorun (Quercus petraea), cu puţine exemplare de ulmi (Ulmus procera, U. minor), plop tremurător (Populus tremula), iar în etajul inferior arţar tătărăsc (Acer tataricum), jugastru (Acer campestre), păr pădureţ (Pyrus pyraster); are o acoperire de 70–90% şi înălţimi de 20–28 m la 100 de ani. Stratul arbuştilor, dezvoltat variabil, compus din Crataegus monogyna, Corylus avellana, Prunus spinosa, Ligustrum vulgare, Rhamnus cathartica, Frangula alnus, Viburnum lantana. Stratul ierburilor şi arbuştilor, bine dezvoltat dominat de Poa angustifolia, Carex praecox.

Valoare conservativă: moderată.

Compoziţie floristică: Specii edificatoare:Quercus robur (Q. petraea). Specii caracteristice: – . Alte specii: Agrostis stolonifera, Brachypodium sylvaticum, Carex caryophillea, Carex divulsa, C. contigua, C. tomentosa, Calamagrostis epigeios, Dactylis polygama, Galium mollugo, G. cruciata, Glecoma hirsuta, Geum urbanum, Juncus effusus, Lysimachia nummularia, Lamium galeobdolon, Polygonatum lati-folium, Scrophularia nodosa, Veronica chamaedris, V. officinalis, ş.a.

Sursa: Habitate din România, N.Doniță et al, 2005

C.3. Date despre prezenţa, localizarea, populaţiile locale şi ecologia speciilor de floră de interes conservativ din zona Ocolului silvic Valea  Mare

Formularul standard, planul de management și decizia privind obiectivele de conservare nu enumeră specii de plante de interes comunitar pe teritoriul ariei protejate ROSCI0344 Pădurile din Sudul Piemontului Cândești.

C.4. Date despre prezenţa, localizarea, populaţiile locale şi ecologia speciilor de faună de interes conservativ prezente în cadrul

Ocolului silvic Valea Mare

În tabelele următoare sunt menţionate habitatele în care se pot întâlni speciile de faună de interes comunitar precum și date privind biologia, ecologia şi localizarea speciilor aparținând faunei de interes comunitar de pe suprafaţa ocolului silvic, asupra cărora lucrările incluse în planul de amenajament silvic ar putea avea un impact potenţial negativ.

Speciile de interes comunitar care nu sunt specifice habitatelor împădurite unde au loc lucrări silvice sau cele pentru care aceste habitate nu prezintă importanţă, nefiind caracteristice zonei forestiere, nu sunt relevante pentru analiza impactului asupra sitului rezultat în urma aplicării amenajamentului silvic al O.S.Valea Mare.

C.4.1. Date despre prezenţa, localizarea, populaţiile locale şi ecologia speciilor de păsări de interes conservativ prezente în cadrul

Ocolului silvic Valea Mare

În formularul standard al sitului de importanţă comunitară, planul de management  respectiv decizia A.N.A.N.P privind obiectivele de conservare specifice nu sunt menţionate specii de păsări, deoarece, în general, speciile de păsări de interes comunitar, sunt avute în vedere la ariile de protecție specială avifaunistică - SPA.

C.4.2. Date despre prezența, localizarea, populațiile locale şi ecologia speciilor de nevertebrate de interes conservativ prezente

în cadrul Ocolului silvic Valea Mare

În ceea ce priveşte speciile de nevertebrate, în formularul  standard al sitului, planul de management și decizia A.N.A.N.P. privind obiectivele de conservare specifice se găsesc 3 specii de nevertebrate (insecte) de interes conservativ european (anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE) şi anume Cerambyx cerdo (croitorul mare al stejarului), Morimus funereus (croitor cenuşiu) şi  Lucanus cervus (rădaşcă). Aceste trei specii sunt caracteristice habitatelor forestiere şi sunt prezente şi la nivelul teritoriului administrat prin O.S.Valea Mare care este cuprins în aria naturală protejată ROSCI0344 Pădurile din Sudul Piemontului Cândești.

În tabelul următor sunt menţionate speciile de nevertebrate de interes comunitar precum şi unele date privind biologia, ecologia şi localizarea acestora în suprafaţa Ocolului silvic Valea Mare, asupra cărora lucrările incluse în planul de amenajament silvic ar putea avea un impact potenţial negativ.

Tabel C.4.2.1. Date privind prezenţa, localizarea şi ecologia speciilor protejate de nevertebrate

| Nevertebrate Specia | Prezenţă | Localizare (tipuri de habitate în care e prezentă specia) | Ecologie |
| --- | --- | --- | --- |
| Cerambyx cerdo (croitorul mare al stejarului) | În zone compact impădurite | 9130 – Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 – Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91Y0 – Păduri dacice de stejar şi carpen. Alte habitate forestiere | Este printre cele mai mari coleoptere din Europa (24-55 mm lungime). Corpul alungit, robust, antene foarte lungi (mai lungi decât corpul la masculi şi ajungând până la vârful elitrei la femelă). Larvele acestei specii se dezvoltă în lemnul viu de Quercus. Este o specie care nu zboară pe distanţe mari, adulţii rar îndepărtându-se mai mult de 500 de metri de copacul lor. Preferă arbori mari, bătrâni, solitari, expuşi la soare, din ecosisteme forestiere naturale sau seminaturale, din păşuni cu arbori rari sau din medii antropizate (parcuri urbane). Specia selectează de regulă arborii bătrâni şi perimaţi, cum ar fi stejarii de peste 100 de ani cu diametru mai mare de 40 cm. În urma dezvoltării larvelor, care se hrănesc atât sub scoarţă cât şi în lemn, zonele de pe copaci cu scoarţa desprinsă au un aspect caracteristic cu galerii mari, sinuoase. Arborii ocupaţi de specie pot fi recunoscuţi şi după galeriile de emergenţă ale adulţilor, ce prezintă deschideri mari şi ovale, iar cele recente au porţiunea ce străbate scoarţa de nuanţă roşcată.(Ghid sintetic pentru monitorizarea speciilor de nevertebrate de interes comunitar din România) |
| Morimus funereus (croitorul cenuşiu) | În zone compact impadurite | 9130 – Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 – Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91Y0 – Păduri dacice de stejar şi carpen. Alte habitate forestiere | Croitor de dimensiune mare, cu lungime de 16-38 mm. Deşi culoarea de fond a corpului este neagră, acesta este acoperit de o pubescenţă foarte deasă de culoare cenuşie-argintie, ce acoperă aproape complet fondul negru. Partea anterioară a capului, începând cu fruntea, este îndreptată abrupt în jos formând cu vertexul un unghi aproape drept. Antenele cu articole neinelate. Pronotul cu numeroase rugozităţi neregulate, iar lateral cu câte un dinte puternic şi ascuţit apical. Elitrele cenuşii, cu granule fine şi lucioase, mai puternice la bază, iar pe fiecare elitră pot fi remarcate câte 2 pete. Este considerată a fi o specie polifagă, ce se dezvoltă predominant în lemnul mort de fag şi stejar. Adulţii pot fi găsiţi în păduri pe trunchiurile căzute, cioate recente sau buşteni proaspăt tăiaţi de fag, stejar, castan, plop, tei, arţar, carpen, salcie etc. (Ghid sintetic pentru monitorizarea speciilor de nevertebrate de inters comunitar din Romania) |
| Lucanu cervus (rădaşcă) | În zone compact impadurite | 9130 – Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 – Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91Y0 – Păduri dacice de stejar şi carpen. Alte habitate forestiere | Specie de dimensiune mare, la care masculii pot ajunge până la 80-90 mm. Femelele sunt mai mici, uneori de doar 20 mm. Corpul alungit, masiv, de culoare neagră sau brun închis, cu luciu mat în special la femele, iar în cazul masculului, mandibulele şi elitrele de culoare brun-castanie. Specia prezintă un accentuat dimorfism sexual. La masculi capul este masiv, mai lat ca pronotul, iar mandibulele sunt foarte bine dezvoltate, lungi şi ramificate cu aspectul unor coarne de cerb. Acestea sunt bifide la extremităţi şi prevăzute cu un dinte median sau postmedian la partea lor internă şi pot atinge la exemplarele foarte mari jumătate din lungimea corpului. Femelele, mai mici ca masculii, au pronotul mult mai lat comparativ cu capul, mandibulele mai scurte decât capul şi picioarele anterioare adaptate pentru săpat. Este considerată specie polifagă, ce se dezvoltă în lemnul putred (aflat sub nivelul solului) al multor specii de foioase, dar preferă quercineele. Poate fi întâlnit în păduri de foioase cât şi în zone deschise cu arbori izolaţi sau cu garduri vii, în grădini urbane şi suburbane, parcuri, păşuni împădurite, oriunde există o sursă suficientă de lemn mort. (Ghid sintetic pentru monitorizarea speciilor de nevertebrate de inters comunitar din Romania) |

C.4.3. Date despre prezenţa, localizarea, populaţiile locale şi ecologia speciilor de amfibieni şi reptile de interes conservativ prezente

în cadrul Ocolului silvic Valea Mare

În privința herpetofaunei locale de inters comunitar, în formularul standard al sitului de importanţă comunitară ROSCI0344 Pădurile din Sudul Piemontului Cândești sunt menționate speciile conform cu tabelul de mai jos.

Tabel C.4.3.1.Specii de amfibieni și reptile relevante pentru aria naturală protejată, enumerate în Formularul standard respectiv menționate în Planul de management

| Herpetofaună Specia | Prezenţă | Localizare (tipuri de habitate în care e prezentă specia) | Ecologie |
| --- | --- | --- | --- |
| Amfibieni |
| Bombina variegata (izvoraș cu burta galbenă, buhai de baltă cu burta galbenă) | Bălți, pâraie, mlaștini | Habitate umede, habitate acvatice | Este o specie mai puțin pretențioasă în alegerea habitatului, fiind întâlnită în bălți temporare sau permanente, curate sau poluate, cu sau fără vegetație, mlaștini, pâraie cu curs mai lin, izvoare, zone mlăștionase cu ochiuri mici de apă.În perioadele de secetă se ascunde în locuri umede până la apariția ploilor.Trăiește mai mutl pe uscat. Hrana constă în mici animale acvatice, dar și în felurite insecte de uscat. Are ca dușmani șerpii. Sunt animale diurne și crepusculare. De obicei, această specie se exclude reciproc cu Bombina bombina care ocupă în principal bălțile din lunca văilor, iar B.variegata ocupă băltoacele de pe terasele dealurilor.Totuși ele se încrucișează și dau naștere a hibrizi naturali. Bombinele iernează pe uscat, în găuri.Revin în apă primăvara devreme, uneori chiar în martie.Ponta este depusă, de obieci în mai și chiar de două ori pe an.Ouăle sunt grupate în grămezi mici pe fundul apei sau lipite de plante.Larvele se metamorfozează toamna. Este o specie aproape ameninţată, conform IUCN şi figurează în Cartea Roşie a Vertebratelor din România ca specie aproape ameninţată. La nivelul Uniunii Europene, măsurile de protecţie a speciei sunt reglementate prin Directiva 92/43/CEE, Anexa II, iar la nivel naţional, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Anexa 3 şi 4A, Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007, cu modificările şi completările ulterioare. Specia a fost întâlnită frecvent şi în apropierea ochiurilor de apă, în şanţuri, în urmele lăsate de roţile tractoarelor, pe litieră, vremea ploioasă favorizând dezvoltarea ei. Calitatea habitatului în sit este bună, potrivit mențiunilor Planului de management referitoare la această specie. Statutul de prezenţă: rezidentă; larg răspândită. Abundenţă: comună (Catalogul habitatelor, speciilor și siturilor natura 2000 în România, 2013; Ghid sintetic de monitorizare a speciilor comunitare de reptile și amfibieni din România, 2013; Broaște, șerpi, șopârle, I.E.Fuhn, 1969;Plan management al ROSCI0344 Pădurile din Sudul Piemontului). |

| Herpetofaună Specia | Prezenţă | Localizare (tipuri de habitate în care e prezentă specia) | Ecologie |
| --- | --- | --- | --- |
| Bufo bufo (broasca râioasă brună) | Livezi, culturi, liziere păduri | Habitate terestre învecinate cu păduri, habitate forestiere | Este o specie terestră cu viață crepuscular-nocturnă. Numai în perioada de reproducere este acvatică. Poate fi întâlnită în livezi, păduri, culturi și în jurul așezărilor omenești. Noaptea iese la vânătoare de râme, melci, diverse artropode. Consumă diverse coleoptere. În timpul zilei stă ascunsă în galerii subterane, în crăpături, sub pietre, trunchiuri de copaci, frunze. Prin faptul că se hrănește cu coropișnițe este considerată folositoare pentru agricultură. Se reproduce în martie-aprilie.Ponta este depusă în șiraguri lungi de 3-5 m, răsucite pe plantele acvatice, cu ouă mici și negre, dispuse în 2-4 rânduri. Larvele se metamorfozează în iulie-august.Statut: preo-cupare minimă, la nivel european - IUCN 2009. Figurează ca specie aproape ameninţată cu dispariţia în Cartea Roşie a Vertebratelor din România, 2005. La nivel naţional măsurile de protecţie a speciei sunt reglementate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, Anexa 4B. Habitat: Se întâlneşte de la şes până la munte, atât în regiunile nelocuite cât şi în cele cultivate. Statutul de prezenţă: rezidentă; nativă. Abundenţă: prezentă. Calitatea habitatului în sit este bună. Potrivit planului de management 2 exemplare au fost observate pe litieră în timpul zilei, într-o pădure din nordul ariei - zona I Ludeşti (Broaște, șerpi, șopârle, I.E.Fuhn, 1969; Plan management al ROSCI0344 Pădurile din Sudul Piemontului Cândești). |
| Salamandra salamandra (salamandră) | Păduri umede | 9130 – Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum, dar și alte habitate forestiere umede | Trăiește în pădurile umede din regiunile deluroase și de munte . Excepțional se întâlnește și în păduri la altitudini sub 400m. Preferă văile umede, malul pâraielor și izvoarelor. Preferă să stea sub covorul de mușchi, sub pietre, bușteni putrezi. Hrana constă în râme, limacși, melci, diferite artropode. Nu are dușmani, deoarece glandele din tegument produc un venin puternic. Felul de viață este nocturn, dar când plouă, după secetă, salamandrele ies și ziua.Sunt animale terestre, dar în mod excepțional intră în apă dacă este mică. Împerecherea are loc primăvara sau vara, pe sol sau în apă puțin adâncă. Salamandra este de obicei ovovivipară, ea depunând larvele în stadiu înaintat de dezvoltare. Nașterea larvelor are loc, de obicei, în primăvara următoare fecundării. Salamandra este o specie care formează mai multe subspecii. Statut: preocupare minimă, în multe ţări europene - IUCN 2009. Figurează ca specie vulnerabilă în Cartea Roşie a Vertebratelor din România, 2005. La nivel naţional, măsurile de protecţie a speciei sunt reglementate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011,cu modificările şi completările ulterioare, Anexa 4B. Habitat: Se întâlneşte în locuri umede cu covoare de muşchi, pe malul pâraielor şi lângă izvoare din pădurile de foioase şi conifere. Distribuţie în România; Prezentă în regiunile de deal şi munte, de la 200 m altitudine, în pădurile de foioase: fag, stejar, şi de conifere; lipseşte în Dobrogea. (Catalogul habitatelor, speciilor și siturilor natura 2000 în România, 2013; Ghid sintetic de monitorizare a speciilor comunitare de reptile și amfibieni din România, 2013; Broaște, șerpi, șopârle, I.E.Fuhn, 1969; Plan management al ROSCI0344 Pădurile din Sudul Piemontului Cândești). |
| Herpetofaună Specia | Prezenţă | Localizare (tipuri de habitate în care e prezentă specia) | Ecologie |
| Reptile |
| Coronella austriaca (șarpe de alun) | Luminișuri și lizere de pădure, alunișuri | 9130 – Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 – Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91Y0 – Păduri dacice de stejar şi carpen. Alte habitate forestiere | Preferă zonele uscate şi însorite, luminişuri şi liziere de pădure, alunişuri şi zone cu vegetaţie arborescentă. În zonele umede este prezent foarte rar. Este întâlnit de la câmpie până la 1500 m altitudine. Se hrănește îndeosebi cu reptile (șopârle în special), rareori cu mamifere mici și păsări. Începe să fie activ din aprilie și până la sfârșitul lui octombrie, când intră în hibernare. În aprilie - mai are loc împerecherea. Șarpele de alun este ovovivipar, dar adesea depune ouă care eclozează foarte repede. Ponta depusă în august-septembrie cuprinde 3-15 pui care năpârlesc curând după naștere. Figurează ca specie vulnerabilă în Cartea Roşie a Vertebratelor din România, 2005. La nivel naţional măsurile de protecţie a speciei sunt reglementate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007,aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Anexa 4A. Habitat: Distribuţie în România: Specia este întâlnită în toată ţara. Statutul de prezenţă: rezidentă; nativă. Abundenţă: prezentă. Calitatea habitatului în sit este bună. (Catalogul habitatelor, speciilor și siturilor natura 2000 în România, 2013; Ghid sintetic de monitorizare a speciilor comunitare de reptile și amfibieni din România, 2013; Broaște, șerpi, șopârle, I.E.Fuhn, 1969; Plan management al ROSCI0344 Pădurile din Sudul Piemontului Cândești). |
| Emys orbicularis (țestoasă de apă) | Băți, iazuri, lacuri, ape curgătoare ce au curs lin | Habitate acvatice, habitate forestiere/terestre aflate în proximitatea celor acvatice | Preferă habitate acvatice (bălţi, heleşteie, lacuri, râuri ce au cursul lin) din zonele de câmpie, colinare şi de deal, cu vegetaţie ierboasă şi arbustivă pe mal, cu vegetaţie acvatică şi cu populaţii importante de peşti şi nevertebrate acvatice. Este sensibilă la calitatea apei, nefiind întâlnită în ape poluate. Ziua stă adesea pe mal la soare, de cele mai multe ori pe trunchiuri de arbori căzute în apă. Noaptea vânează sub apă pești, râme diferite insecte acvatice. Nu are dușmani naturali, numai vidra o poate ataca uneori. Femela depune prin mai-iunie, 3-16 ouă. Clocirea durează, în funcţie de temperatura solului, 3-5 luni. Femela se deplasează uneori destul de departe de apă pentru a depune ouăle intr-o groapă pe care o sapă cu membrele posterioare. Uneori, embrionii pot hiberna în ou, eclozând doar în primăvara următoare. Sexul puilor este dependent de temperatura: din ouăle ţinute la temperaturi mai scăzute (până la 25°C) vor ieşi masculi, iar din ouale ţinute la peste 30°C vor ieşi doar femele. Este o specie vulnerabilă, conform IUCN. La nivelul Uniunii Europene, măsurile de protejare a speciei sunt reglementate prin Directiva 92/43/CEE Anexa II, iar la nivel naţional, prin Ordonanţa de urganţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Anexa 3 şi 4A, Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007, cu modificările şi completările ulterioare. Statutul de prezenţă: rezidentă, nativă. Abundenţă: rară. Calitatea habitatului în sit este bună. Mărimea populaţiei speciei în sit a fost apreciată la câteva exemplare. (Catalogul habitatelor, speciilor și siturilor natura 2000 în România, 2013; Ghid sintetic de monitorizare a speciilor comunitare de reptile și amfibieni din România, 2013; Broaște, șerpi, șopârle, I.E.Fuhn, 1969; Plan management al ROSCI0344 Pădurile din Sudul Piemontului Cândești) |

Dintre speciile de herpetofaună locală menționate în formularul standard și Planul de management, pe care le-am descris succint în tabelul anterior, apreciem că Bombina variegata, Bufo bufo respectiv Emis orbicularis, ar putea fi prezente ocazional în zona forestieră a O.S.Valea Mare cuprinsă în aria protejată ROSCI0344 Pădurile din sudul Piemontului Cândești, doar în acele zone unde există și umiditate (bălți temporare formate pe drumuri de acces, pâraie, liziere de pădure, păduri învecinate cu zone unde există bălți, lacuri).

În schimb, Salamandara salamandra și Coronella austriaca preferă exclusiv habitatele forestiere din zonă, în principal cele unde există fag în cazul salamandrei respectiv subarboret cu alun și lizere în cazul șarpelui de alun.

Pentru aceste specii de herpetofaună Decizia A.N.A.N.P. nr.415 din 16.09.2020 nu stabilește obiective de conservare.

C.4.4. Date despre prezenţa, localizarea, populaţiile locale şi ecologia

speciilor de mamifere de interes conservativ prezente

în cadrul Ocolului silvic Valea Mare

În formularul standard al ariei protejate ROSCI0344 Pădurile din Sudul Piemontului Cândești, precum și în planul de management  este  menţionată o singură specie de mamifere care prezintă relevanță pentru aria naturală protejată și anume Meles meles.

În tabelul următor sunt prezentate date despre localizarea şi ecologia acestei specii.

Tabel C.4.4.1. Date privind prezenţa, localizarea şi ecologia speciilor protejate de mamifere (Potrivit Planului de management)

| Mamifere Specia | Prezenţă | Localizare (tipuri de habitate în care e prezentă specia) | Ecologie |
| --- | --- | --- | --- |
| Meles meles (viezure, bursuc) | În zone compact impadurite, liziere de pădure | 9130 – Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 – Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91Y0 – Păduri dacice de stejar şi carpen. Alte habitate forestiere | Preferă pădurile de foioase din zonele de deal şi câmpie, adesea în apropierea culturilor agricole, în locuri mai retrase, ocupând cam acelaşi habitat cu vulpea. Este întâlnit şi în pădurile de munte, în luncile apelor curgătoare. Sapă o vizuină cu mai multe ieşiri, pe versanţii însoriţi ai colinelor împădurite sau pe povârnişuri din câmpie. Viezurele se reunește adesea în colonii familiale care ocupă o rețea de galerii și vizuini. În fapt, într-o galerie-vizuină propriu zisă locuiește un singur individ. Ajunge matur sexual la vârsta de un an și jumătate. În privința perioadei de împerechere sunt emise diferite ipoteze, stabilindu-se că, totuși, perioada de împerechere începe în luna martie, dar embrionul intră într-o stare de latență până în ianuarie-februarie. Apoi, urmează gestația propriu zisă care ține 7-8 săptămâni. Femela dă naștere la 3-5 pui. Este întâlnit şi în pădurile de munte, în luncile apelor curgătoare. Statut: preocupare minimă la nivel european, conform IUCN. La nivel naţional măsurile de protecţie a speciei sunt reglementate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Anexa 5B. Nu figurează în Cartea Roşie a Vertebratelor din România, 2005. Habitat: Distribuţie în România: Este comună în păduri de la munte până la câmpie. Statutul de prezenţă: rezidentă, nativă. Abundenţă: comună. Calitatea habitatului în sit este bună. Mărimea populaţiei speciei în sit: Conform datelor din domeniul silvic, la o suprafaţă de 10 000 ha, numărul bursucilor este de 10-15 indivizi. La nivel european, populaţia este stabilă, chiar cu tendinţă de creştere în Europa centrală ca urmare a reducerii rabiei în populaţiile de bursuci. |

C.4.5. Date despre prezenţa, localizarea, populaţiile locale şi ecologia

speciilor de peşti de interes conservativ prezente

în cadrul Ocolului silvic Valea Mare

În formularul standard ale ariei protejate ROSCI0344 Pădurile din Sudul Piemontului Cândești, planul de management respectiv decizia A.N.A.N.P. privind obiectivele de conservare specifice nu sunt menţionate  specii de peşti de interes comunitar. Precizăm și că la nivelul fondului forestier, proprietate publică a statului, administrat prin Ocolul silvic Valea Mare, nu există unități amenajistice încadrate la ape care fac parte din fondul forestier.

C.5. Evaluarea mărimii populaţiilor de faună de interes european

şi a distribuţiei acestora în zona O.S. Valea Mare

Mărimea populaţiilor speciilor de faună de interes comunitar de pe suprafaţa O.S. Valea Mare inclusă în sit poate fi estimată pornind de la următoarele tipuri de date: datele prezente în formularul standard Natura 2000 și Planul de management, precum și cele din decizia A.N.A.N.P privind stabilirea obiectivelor specifice de conservare, date și informații din alte surse relevante pentru zona analizată şi mai ales, pe baza răspândirii în zona de referință a habitatelor favorabile acestora.

În privința speciilor de mamifere, amfibieni, reptile și nevertebrate la care am făcut trimitere și care sunt menționate în formularul standard și planul de management al ariei protejate ROSCI0344 Pădurile din sudul Piemontului Cândești care cuprinde și parte din teritoriul forestier al O.S.Valea Mare, sunt necesare studii de specialitate care să stabilească mărimea și distribuția populațiilor speciilor respective.

Decizia A.N.A.N.P. 415/16.09.2020 oferă date privind mărimea în sit a populațiilor celor mai reprezentative specii de interes comunitar, astfel:

- Lucanus cervus (rădașcă): (1) mărimea populației speciei în aria naturală protejată este estimată la 9500 – 10000 indivizi potrivit datelor din planul de management; (2) de asemenea, este semnalat că, în anul 2014, în perioada de activitate a speciei, au fost inventariați 517 indivizi, masculi și femele, mulți sub formă de exoschelete întregi sau fragmentate; (3) specia a fost observată în următoarele tipuri de habitate: 9130 – Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 – Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum, 91Y0 – Păduri dacice de stejar şi carpen respectiv 91M0 – păduri balcano-panonice de cer și gorun, acest ultim habitat nefiind identificat în zona de referință a ocolului;

- Cerambyx cerdo (croitorul mare al stejarului): (1) mărimea populației speciei în aria naturală protejată este apreciată la 50 – 100 indivizi potrivit cu datele din planul de management; (2) în sit, specia a fost observată în tipurile de habitat comunitare  9170 – Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum, 91Y0 – Păduri dacice de stejar şi carpen respectiv 91M0 – păduri balcano-panonice de cer și gorun, acest ultim habitat nefiind prezent în zona de referință a O.S.Valea Mare, cuprinsă în sit.

- Morimus funereus (croitorul cenușiu): (1) mărimea populației este estimată în sit la 3000-4500 indivizi, conform datelor din planul de management; (2) specia a fost observată în următoarele tipuri de habitate: 9130 – Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 – Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum, 91Y0 – Păduri dacice de stejar şi carpen respectiv 91M0 – păduri balcano-panonice de cer și gorun, acest ultim habitat nefiind identificat în zona de referință a ocolului;

C.5.1. Schimbări în densitatea populaţiilor (nr. de indivizi/suprafaţă)

şi în dinamica habitatelor şi a speciilor

Astfel de date nu pot rezulta decât în urma unor programe de monitorizare atent efectuate, pe o durata de câţiva ani. Ca urmare a faptului ca astfel de programe nu s-au derulat în zona analizată, nu sunt date disponibile pentru a analiza schimbările în densitatea populaţiilor în funcţie de dinamica habitatelor. Tinând însă cont de faptul că amenajamentul silvic a căutat sa conserve tipurile de habitate forestiere existente, putem aprecia ca nu au avut loc schimbari majore în dinamica habitatelor în ultimii 10 ani şi nici în dinamica efectivelor speciilor de interes comunitar din zonă.

C.5.2. Date privind structura şi dinamica populaţională şi de areal

a speciilor de faună de interes comunitar din zona O.S. Valea Mare

Pe baza datelor referitoare la structura și dinamica populațională la nivel național, cuprinse în sursele de specialitate, estimăm că tendinţele populaţionale pentru speciile de interes comunitar care viețuiesc sau tranzitează teritoriul O.S. Valea Mare cuprins în aria protejată, sunt în general stabile, putând fi şi crescătoare, descrescătoare sau necunoscute, în funcţie de un cumul de factori de influenţă locali.

C.5.3. Relaţiile structurale şi funcţionale care creează şi menţin integritatea

ariilor naturale protejate de interes comunitar

Aplicarea măsurilor de protecţie specifice permit menţinerea integrităţii şi conservării biodiversităţii în aria protejată Natura 2000 ROSCI0344 Pădurile din sudul Piemontului Cândești.

În limitele teritoriale ale Ocolului silvic Valea Mare, caracteristicile geologice, geomorfologice, climatice şi de vegetaţie sunt favorabile pentru menţinerea tipului natural fundamental de pădure, respectiv pentru conservarea habitatelor şi speciilor, deoarece asigură o mare diversitate ecosistemică, iar fragmentarea habitatelor este practic inexistentă.

Gospodărirea fondului forestier după amenajamente silvice nu distruge relaţiile structurale şi funcţionale din cadrul ariilor naturale protejate de interes naţional sau comunitar, fapt dovedit şi de aplicarea amenajamentelor anterioare (toate zonele cu păduri care au fost incluse în arii naturale protejate au fost anterior gospodărite după amenajamente silvice, speciile de interes conservativ care au fost găsite în aceste habitate prezentând populaţii solide, viabile şi stabile, calitatea acestor habitate forestiere fiind unul din principalii factori care au condus la introducerea acestor zone în reţeaua ecologică Natura 2000).

C.6. Perioadele de reproducere (depunere pontă, cuibărit, gestație, fătat, creştere pui) pentru speciile protejate de faună de interes comunitar semnalate în zona O.S. Valea Mare

Tabel C.6.1. – Perioada de reproducere (depunere pontă, cuibărit, gestație, fătat, creșterea  puilor) la speciile incluse în formularul standard

| Specie | Perioada de reproducere - cuibărit şi de creştere a puilor |
| --- | --- |
| Amfibieni și reptile |
| Bombina variegata | Bombinele iernează pe uscat, în găuri.Revin în apă primăvara devreme, uneori chiar în martie.Ponta este depusă, de obieci în mai și chiar de două ori pe an.Ouăle sunt grupate în grămezi mici pe fundul apei sau lipite de plante.Larvele se metamorfozează toamna |
| Bufo bufo | Se reproduce în martie-aprilie.Ponta este depusă în șiraguri lungi de 3-5 m, răsucite pe plantele acvatice, cu ouă mici și negre, dispuse în 2-4 rânduri. Larvele se metamorfozează în iulie-august. |
| Coronella austriaca | Începe să fie activ din aprilie și până la sfârșitul lui octombrie, când intră în hibernare. În aprilie -mai are loc împerecherea. Șarpele de alun este ovovivipar, dar adesea depune ouă care eclozează foarte repede. Ponta depusă în august-septembrie cuprinde 3-15 pui care năpârlesc curând după naștere. |
| Emys orbicularis | Femela depune prin mai-iunie, 3-16 ouă. Clocirea durează, în funcţie de temperatura solului, 3-5 luni. Uneori, embrionii pot hiberna în ou, eclozând doar în primăvara următoare. |
| Salamandra salamandra | Împerecherea are loc primăvara sau vara, pe sol sau în apă puțin adâncă. Salamandra este de obicei ovovivipară, ea depunând larvele în stadiu înaintat de dezvoltare. Nașterea larvelor are loc, de obicei, în primăvara următoare fecundării. |
| (nevertebrate ) |
| Cerambyx cerdo | Iunie - iulie |
| Morimus funereus | Mai-iulie |
| Lucanus cervus | Mai-iulie |
| (mamifere) |
| Meles meles | În privința perioadei de împerechere sunt emise diferite ipoteze, stabilindu-se că, totuși, perioada de împerechere începe în luna martie, dar embrionul intră într-o stare de latență până în ianuarie-februarie. Apoi, urmează gestație propriu zisă care ține 7-8 săptămâni. Femela dă naștere la 3-5 pui. |

După cum se observă din tabelul C.6.1. in principal, pentru majoritatea speciilor perioadele de reproducere, fătat, cuibărit și creștere a puilor se întind pe întreaga perioadă a primăverii și parte a sezonului estival, epocă în care lucrările de exploatare care promovează regenerarea naturală prin aplicarea tratamentelor sunt oprite.

Este necesar ca la realizarea tuturor categoriilor de lucrări din fondul forestier, calendarul acestora, pe cât posibil, să fie pus în acord cu perioadele de reproducere, cuibărit, fătat și creștere a puilor, astfel încât să nu fie periclitată dinamica populațională a speciilor de referință. În privința lucrărilor de îngrijire promovate prin amenajament, acestea au un impact mic, chiar nesemnificativ, cu condiția să fie realizate corespunzător.

De perioada de reproducere a speciilor mai sensibile la factori externi potenţial perturbatori se va ţine cont şi la realizarea calendarului cu perioadele în care este de dorit să nu se desfăşoare lucrări de anvergură în fondul forestier.

C.7. Statutul şi starea de conservare a habitatelor şi a speciilor de interes

comunitar din situl Natura 2000 care cuprinde și

suprafețe de fond forestier din cadrul  O.S. Valea Mare

Pentru evaluarea statutului şi a stării de conservare a populaţiilor speciilor comunitare de pe teritoriul O.S. Valea Mare au fost avute în vedere datele/informațiile existente în literatura de specialitate precum şi cele din decizia A.N.A.N.P privind obiectivele de conservare și cele din planul de management.

Din datele cunoscute în prezent despre efectivele speciilor de interes comunitar din zona analizată care relevă tendinţele viitoare, apare că starea actuală a speciilor protejate pe perioada de valabilitate a noului amenajament se va menţine în linii mari la nivelul actual. Aici concură nu numai soluțiile promovate prin amenajamentul silvic ci și alți factori care nu țin de gospodărirea pădurilor (agricultură, vânătoare, etc.)

Valorile de referinţă pentru ca populaţia unei specii să se regăsească în stare de conservare favorabilă, reprezintă valorile minime care garantează supravieţuirea pe termen lung a acelei populaţii în habitatul ei caracteristic (care în cazul de faţă poate include habitate de adăpost, hrănire, creşterea puilor sau doar o parte a acestor componente).

Starea de conservare favorabilă asigură premisele necesare ca în viitor atât populaţia speciei în cauză cat şi habitatul ei caracteristic să rămână prezente în zona respectivă cu o valoare a efectivelor, respectiv a suprafeţei habitatului, cel puţin egală cu populaţia/suprafaţa la momentul în care s-a efectuat analiza preliminară.

Evaluarea stării  de conservare a habitatelor

Conform ghidului metodologic (Combroux et Schwoerer, 2007), starea de conservare a habitatelor şi a speciilor a fost apreciata ca fiind favorabilă (FV), neadecvată (U1), nefavorabilă (U2) sau necunoscută (XX).

Starea de conservare a habitatului va fi considerată favorabilă în situaţia în care habitatul se află în parametrii de calitate normali iar stabilitatea habitatului pe termen scurt, mediu şi lung este asigurată, în lipsa unor presiuni şi factori de risc semnificativi care ar putea afecta evoluţia habitatului în prezent şi viitor.

Starea de conservare a habitatului va fi considerată neadecvată în situaţia în care habitatul este în prezent supus unor presiuni şi riscuri (inclusiv antropice) de mică anvergură care afectează deja parametrii de calitate ai habitatului punând în pericol stabilitatea habitatului pe termen lung.

Starea de conservare a habitatului va fi considerată nefavorabilă  dacă habitatul este deja afectat semnificativ ca urmare a unor presiuni şi riscuri majore ce pun în pericol stabilitatea sa pe termen scurt, mediu şi lung.

Evaluarea stării  de conservare a speciilor

Conform Directivei 92/43/EEC, starea de conservare a speciei va fi considerată favorabilă în situaţia în care aria de răspândire a speciei nu  se reduce şi nu riscă să se reducă intr-un viitor previzibil, datele referitoare la dinamica populaţiei speciei arată că specia este şi va fi pe termen lung o componentă viabilă a habitatului natural caracteristic /habitatelor naturale caracteristice.

Starea de conservare a speciei va fi considerată neadecvată în situaţia în care aria de răspândire a speciei riscă să se reducă într-un viitor previzibil iar supravieţuirea speciei în cadrul habitatului natural nu este asigurată pe termen lung, existând un risc de reducere a habitatului natural ca urmare a intervenţiei unor factori naturali sau antropici.

Starea de conservare a speciei va fi considerată nefavorabilă în situaţia în care aria de răspândire a speciei riscă să se reducă pe termen scurt, iar supravieţuirea speciei în cadrul habitatului natural nu este asigurată pe termen scurt, existând un risc imediat sau pe termen scurt de reducere a habitatului natural ca urmare a unor presiuni şi riscuri majore.

Starea de conservare a speciei va fi considerată necunoscută dacă nu vor exista suficiente date pentru estimarea sa.

C.7.1.   Statutul şi starea de conservare a speciilor de amfibieni şi reptile

Pe suprafaţa O.S. Valea Mare cuprinsă în sit, sunt enumerate la nivelul formularului standard și analizate în Planul de management 2 specii de amfibieni și 2 de reptile.

Redăm în situația tabelară de mai jos aprecierile cu privire la aceste specii, raportat la zona de referință a ocolului silvic.

Tabel C.7.1.1.Starea de conservare a speciilor de reptile și amfibieni de interes comunitar

din zona O.S. Valea Mare cuprinsă în sit

| Reptile și amfibieni | Statut de conservare apreciat la nivelul zonei de referință |
| --- | --- |
|  | Parametri luaţi în calcul (FV – favorabil; U1 nefavorabil inadecvat; U2 – nefavorabil; XX-necunoscut) | Stare de conservare apreciată la nivelul zonei de referință |
| Specii enumerate în formularul standard |
| Bombina variegata Bufo bufo Coronella austriaca Emys orbicularis Salamandra salamandra | Areal FV Populaţie XX Habitatul speciei FV Perspective XX | Necunoscută |

În privința speciilor Emys orbicularis și Bufo bufo, chiar dacă în Planul de management se face mențiunea că au fost identificate exemplare în pădure, având în vedere totuși că aceste specii depind de habitate acvatice, considerăm că prezența acestora în fondul forestier cuprins în aria protejată și administrat prin O.S.Valea Mare poate fi mai mult ocazională, mai ales în zonele de lizieră învecinate cu suprafețe umede, bălți temporare sau permanente sau în cuprinsul fondului forestier unde există pâraie cu apă lent curgătoare ori acolo unde s-au format șleauri pe porțiunile plane ale drumurilor de acces în parchetele de exploatare, și care favorizează stagnarea apei din precipitații.

Pentru speciile enumerate mai sus, stabilirea cu certitudine a parametrilor caracteristici impune derularea unor studii de durată.

C.7.2. Statutul şi starea de conservare a speciilor de nevertebrate

Pe teritoriul O.S. Valea Mare au fost identificate, trei specii de nevertebrate de interes comunitar, a căror prezenţă este confirmată şi în formularul standard, planul de managment respectiv în decizia A.N.A.N.P privind obiectivele de conservare specifice.

Tabel C.7.2.1. Statutul de conservare şi starea de conservare a

speciilor de nevertebrate de interes comunitar

| Nevertebrate (insecte) | Statut de conservare apreciat la nivelul zonei de referință |
| --- | --- |
|  | Parametri luaţi în calcul (FV – favorabil; U1 nefavorabil inadecvat; U2 – nefavorabil; XX-necunoscut) | Stare de conservare apreciată la nivelul zonei de referință |
| Specii enumerate în formularul standard |
| Cerambyx cerdo | Areal FV Populaţie U1 Habitatul speciei U1 Perspective FV | Nefavorabilă - inadecvată |
| Morimus funereus | Areal FV Populaţie FV Habitatul speciei FV Perspective FV | Favorabilă |
| Lucanus cervus | Areal FV Populaţie FV Habitatul speciei FV Perspective FV | Favorabilă |

Habitatele forestiere din zona de referință asigură condiţii optime şi au în general o stare de conservare favorabilă, ceea ce va permite ca pe termen mediu dinamica populațională a speciilor de coleoptere de interes comunitar să fie stabilă.

În vederea menținerii stării de conservare pentru speciile Lucanus cervus și Morimus funereus respectiv în scopul îmbunătățirii stării de conservare pentru specia Cerambyx cerdo se va avea în vedere păstrarea pe teren a unui volum suficient de lemn mort respectiv lăsarea pe picior a unui număr rezonabil de arbori bătrâni.

De asemenea, în arboretele din cadrul O.S.Valea Mare cu vârste mai mici de 80 de ani și cuprinse în sit, aflate în diferite faze de dezvoltare, se va urmări să existe permanent un număr de 2-5 arbori uscați/perimați la hectar.

C.7.3. Statutul şi starea de conservare a speciilor de mamifere

Teritoriul forestier administrat prin O.S. Valea Mare are în componența sa habitate forestiere prielnice viețuirii speciilor de faună caracteristice zonelor cu păduri.

Având în vedere starea de conservare a habitatelor naturale din zona analizată, precum și diversitatea tipurilor de pădure raportat și la datele/informațiile cuprinse în literatura de specialitate (precum distrubuția/arealul la nivel național, ș.a), pot fi prezente și alte specii de mamifere cu relevanță pentru aria protejată, în afara speciei Meles meles inclusă în formularul standard.

Tabel C.7.3.1. Statutul de conservare şi starea de conservare a speciilor de mamifere enumerate în Formularul standard și Planul de management

| Mamifere | Parametrii de apreciere | Statut de conservare la nivel naţional | Statut şi stare de conservare apreciată în cadrul O.S. Valea Mare, zona cuprinsă în sit |
| --- | --- | --- | --- |
| Mamifere enumerate în formularul standard |
| Meles meles | Areal FV Populaţie XX Habitatul speciei FV Perspective XX | Necunoscută | Necunoscută |

C.7.4. Statutul şi starea de conservare a habitatelor de interes comunitar

din zona O.S. Valea Mare

În zona fondului forestier proprietate publică a statului administrată prin O.S.Valea Mare și cuprinsă în aria protejată, există 3 tipuri de habitate forestiere de interes comunitar, a căror suprafață cumulată este de 402,56 ha.

Suprafața cu arborete cuprinsă în sit pentru care tipul natural fundamental nu are corespondent cu tipul de habitat forestier natura 2000  însumează 826,98 ha.

În tabelul următor redăm situația actuală a pădurilor din zona de referință, raportată la suprafața cuprinsă în sit.

Tabel C.7.4.1. Starea de conservare a habitatelor de interes comunitar la nivelul zonei forestiere administrate prin O.S. Valea Mare cuprinsă în aria protejată ROSCI0344 Pădurile din sudul Piemontului Cândești

| Habitate de interes comunitar | Parametrii cuantificați la nivelul sitului* | Statut şi stare de conservare apreciată în O.S. Valea Mare |
| --- | --- | --- |
| 9130 Păduri de fag de tip Asperulo -Făgetum | Areal (km2) FV Suprafaţă (km2) FV Structură şi funcţii FV Perspective FV | Favorabilă |
| 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip Galio - Carpinetum | Areal (km2) FV Suprafaţă (km2) FV Structură şi funcţii FV Perspective FV | Fvaorabilă |
| 91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen | Areal (km2) FV Suprafaţă (km2) U1 Structură şi funcţii U1 Perspective FV | Nefavorabilă-inadecvată |

*-potrivit datelor furnizate de planul de management

Din interpretarea datelor referitoare la evaluarea stării de conservare a habitatelor existente în sit și raportarea acestora la datele privind caracterul, structura și compoziția arboretelor din zona de referință, descrise în cadrul actualului amenajament silvic, precum și cele privind subarboretul și caracteristicile elementelor biometrice culese din teren, dar și altele, putem concluziona că starea habitatelor forestiere din cadrul O.S.Valea Mare cuprinse în sit este stabilă, aplicarea lucrărilor silvice promovate prin amenajamentul O.S.Valea Mare fiind utilă menținerii respectiv îmbunătățirii stării de conservare a acestor habitate.

C.7.5. Statutul şi starea de conservare a speciilor de plante de interes comunitar din zona O.S. Valea Mare

În zona Ocolului silvic Valea Mare, suprapusă cu aria protejată, nu au fost identificate specii de plante de interes comunitar.

C.8. Alte informaţii relevante privind conservarea ariilor naturale protejate

de interes comunitar, inclusiv posibile schimbări în evoluţia lor

În viitor nu se prevăd schimbări negative în echilibrul dinamic al ecosistemelor existente în suprafața forestieră din structura O.S.Valea Mare cuprinsă în sit, ca urmare a implementării reglementărilor prezentului amenajament silvic.

O atenţie deosebită trebuie acordată măsurilor de protecţie pe care prezentul amenajament le-a propus împotriva doborâturilor şi rupturilor de vânt şi zăpadă, incendiilor, poluării, bolilor şi altor dăunători, uscării anormale, conservării biodiversitătii, care vin în sprijinul conservării speciilor şi habitatelor de interes comunitar şi nu numai.

În plus, este foarte important ca în activitatea de exploatare forestieră să fie respectate cu strictețe regulile de exploatare și cele privind protecția mediului, așa încât impactul generat de recoltarea masei lemnoase să fie minimizat cât mai mult posibil, dacă nu chiar anihilitat total.

În concluzie amenajamentul silvic nu va perturba evoluția naturală a ecosistemelor cuprinse în ROSCI0344 Pădurile din sudul Piemontului Cândești.

C.9. Obiectivele de conservare ale ariei protejate ROSCI0344 Pădurile din sudul Piemontului Cândești

Având în vedere că parte din teritoriul forestier administrat prin O.S.Valea Mare este cuprins în aria protejată ROSCI0344 Pădurile din sudul Piemontului Cândești sunt avute în vedere obiectivele de conservare specifice habitatelor şi speciilor stabilite de A.N.A.N.P. prin Decizia nr. 415/16.09.2020, acestea fiind prezentate în continuare.

Tipuri de habitate prezente în sit:

9130 Păduri de fag de tip Asperulo -Făgetum

Potrivit datelor din planul de management preluate prin Decizia A.N.A.N.P. nr.415/16.09.2020, starea de conservare la nivel de sit a acestui tip de habitat este favorabilă (favorabilă din punct de vedere al suprafeței ocupate, favorabilă din punct de vedere al structurii și funcțiilor specifice și favorabilă din punct de vedere al perspectivelor).

Obiectivul de conservare specific la nivel de sit pentru acest habitat este menținerea stării de conservare, definit prin următorii parametrii:

Tabel C.9.1. – Parametrii și valori țintă pentru tipul de habitat 9130

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare ţintă | Informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Suprafaţa habitatului | Ha | Cel puţin 392,11 ha. | La nivelul ariei protejate, habitatul este întrepătruns cu alte habitate forestiere.Ocupă 9,09% din suprafața sitului. |
| Compoziția echilibrată între speciile arborescente edificatoare | % | minim 60% | Prezența speciilor principale de bază în compoziția arboretului în raport de compoziția dată de tipul natural fundamental de pădure. Dirijarea prin lucrări a regenerărilor/arboretelor spre compoziția de regenerare/compoziția țel stabilită prin norme |
| Numărul de descopleșiri realizate pentru protejarea semințișurilor de concurența speciilor ierboase și arbustive | Nr.descopleșiri/an | Cel mult 2 | 2 descopleșiri pe an, una la începutul sezonului de vegetație – lunile mai iunie, iar alta spre sfârșitul acestuia – luna septembrie, cel puțin în primii 2-3 ani de la instalare, până la atingerea unei înălțimi de 40-50 cm, în funcție de caracteristicile fiecărui arboret |
| Numărul de arbori uscați pe picior | număr arbori/ha. | Minim 5 | - minim 5 arbori/ha în arboretele de până la 80 ani, cu o valoare normală de 4-5 arbori/ha; - minim 3 arbori/ha în arborete de peste 80 ani, cu o valoare normală de 2-3 arbori la ha. |
| Număr de arbori aflați în descompunere pe sol, cu excepția arboretelor sub 20 ani | număr arbori/ha/ | Cel puțin 3 | - minim 3 arbori la ha în arborete de până la 80 ani, cu o valoare normală de 4-5 arbori; - minim 1 arbore la ha. în arborete de peste 80 ani, cu o valoare normală de 2-3 arbori la ha. |
| Numărul de arbori bătrâni, scorburoși, de peste 80 ani | Număr arbori/ha. | Cel puţin 8 | Sunt luați în evidență și arborii scorburoși deperisați, uscați sau în curs de uscare |
| Dinamica suprafeței habitatului | % | Cel mult 5 | -maxim 5% diminuare a suprafeței (potrivit datelor din Planului de management). Amenajamentul O.S.Valea Mare nu propune lucrări care să diminueze suprafața habitatelor. |
| Ponderea arborilor din specii alohtone | % | Cel mult 5 | -maxim 5% din compoziția arboretului. (potrivit datelor din Planului de management). |
| Ponderea arborilor regenerați din sămânță din total arboret | % | Cel puțin 60 | Conform cu datele din Planul de management. Pentru arboretele corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure și a căror productivitate concordă cu potențialul productiv al stațiunii amenajamentul silvic promovează tratamente care asigură regenerarea naturală din sămânță a arboretelor. |
| Ponderea suprafeței arboretului în care existența stratului ierbos este în pericol | % | Cel mult 20 | Conform cu datele din Planul de management. Gradul de prezență și dezvoltare a stratului ierbos este în strînsă legătură cu vârsta arboretului și gradul de acoperire al coronamentului pădurii (consistența arboretului). Se are în vedere asigurarea/menținerea unei consistențe adecvate pentru arboretele neexploatabile și preexploatabile , iar la cele exploatabile incluse în planul decenal se are în vedere coroborarea gradului de diminuare a consistenței cu gradul de instalare a semințișului natural/ a regenerării artificiale. |

9170 Păduri de stejar cu carpen de tip Galio – Carpinetum

Potrivit datelor din planul de management preluate prin Decizia A.N.A.N.P. nr.415/16.09.2020, starea de conservare la nivel de sit a acestui tip de habitat, este favorabilă (favorabilă din punct de vedere al suprafeței ocupate, favorabilă din punct de vedere al structurii și funcțiilor specifice și favorabilă din punct de vedere al perspectivelor).

Obiectivul de conservare specific la nivel de sit pentru acest habitat este menținerea stării de conservare, definit prin următorii parametrii:

Tabel C.9.2. – Parametrii și valori țintă pentru tipul de habitat 9170

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare ţintă | Informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Suprafaţa habitatului | Ha | Cel puţin 1562,70 ha. | La nivelul ariei protejate, habitatul este întrepătruns cu alte habitate forestiere.Ocupă 36,23% din suprafața sitului. |
| Compoziția echilibrată între speciile arborescente edificatoare | % | minim 60% | Prezența speciilor principale de bază în compoziția arboretului în raport de compoziția dată de tipul natural fundamental de pădure. Dirijarea prin lucrări a regenerărilor/arboretelor spre compoziția de regenerare/compoziția țel stabilită prin norme |
| Numărul de descopleșiri realizate pentru protejarea semințișurilor de concurența speciilor ierboase și arbustive | Nr.descopleșiri/an | Cel mult 2 | 2 descopleșiri pe an, una la începutul sezonului de vegetație – lunile mai iunie, iar alta spre sfârșitul acestuia – luna septembrie, cel puțin în primii 2-3 ani de la instalare, până la atingerea unei înălțimi de 40-50 cm, în funcție de caracteristicile fiecărui arboret |
| Numărul de arbori uscați pe picior | număr arbori/ha. | Minim 5 | - minim 5 arbori/ha în arboretele de până la 80 ani, cu o valoare normală de 4-5 arbori/ha; - minim 3 arbori/ha în arborete de peste 80 ani, cu o valoare normală de 2-3 arbori la ha. |
| Număr de arbori aflați în descompunere pe sol, cu excepția arboretelor sub 20 ani | număr arbori/ha/ | Cel puțin 3 | - minim 3 arbori la ha în arborete de până la 80 ani, cu o valoare normală de 4-5 arbori; - minim 1 arbore la ha. în arborete de peste 80 ani, cu o valoare normală de 2-3 arbori la ha. |
| Numărul de arbori bătrâni, scorburoși, de peste 80 ani | Număr arbori/ha. | Cel puţin 8 | Sunt luați în evidență și arborii scorburoși deperisați, uscați sau în curs de uscare |
| Dinamica suprafeței habitatului | % | Cel mult 5 | -maxim 5% diminuare a suprafeței (potrivit datelor din Planul de management). Amenajamentul O.S.Valea Mare nu propune lucrări care să diminueze suprafața habitatelor. |
| Ponderea arborilor din specii alohtone | % | Cel mult 5 | -maxim 5% din compoziția arboretului. (potrivit datelor din Planului de management). |
| Ponderea arborilor regenerați din sămânță din total arboret | % | Cel puțin 60 | Conform cu datele din Planul de management. Pentru arboretele corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure și a căror productivitate concordă cu potențialul productiv al stațiunii amenajamentul silvic promovează tratamente care asigură regenerarea naturală din sămânță a arboretelor. |
| Ponderea de închidere a coronamentului la nivel de arboret, cu excepția arboretelor în curs de regenerare | % | Cel puțin 70 | Potrivit datelor din Planul de managemen. Amenajamentul O.S.Valea Mare are în vedere asigurarea /menținerea unei consistențe adecvate pentru arboretele neexploatabile și preexploatabile. |
| Ponderea acoperirii realizate de semințiș plus arborii bătrâni din total arboret | % | Cel puțin 70 | Conform cu datele din Planul de management. Amenajamentul O.S.Valea Mare are în vedere pentru arboretele incluse în planul decenal coroborarea gradului de diminuare a consistenței cu gradul de instalare a semințișului natural / a regenerării artificiale. |
| Ponderea speciilor alohtone din stratul ierbos, ce ar putea împiedica regenerarea naturală a semințișului și arboretului. | % | Cel mult 10 | Potrivit datelor din Planul de managemen. Prim amenajamentul silvic sunt pomovate lucrări de ajutorare a regenerării naturale, care pot include și descopleșiri în funcție de situația din teren, de la ca la caz. |

91Y0 – Păduri dacice de stejar cu carpen

Potrivit datelor din planul de management preluate prin Decizia A.N.A.N.P. nr.415/16.09.2020, starea de conservare la nivel de sit a acestui tip de habitat este nefavorabilă-inadecvată (favorabilă din punct de vedere al suprafeței ocupate și nefavorabilă-inadecvată din punct de vedere al structurii și funcțiilor specifice, respectiv nefavorabilă-inadecvată din punct de vedere al perspectivelor).

Obiectivul de conservare specific la nivel de sit pentru acest habitat este îmbunătățirea stării de conservare, definit prin următorii parametrii:

Tabel C.9.3. – Parametrii și valori țintă pentru tipul de habitat 91Y0

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare ţintă | Informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Suprafaţa habitatului | Ha | Cel puţin 1560,00 ha. | La nivelul ariei protejate, habitatul este întrepătruns cu alte habitate forestiere. Ocupă 36,17% din suprafața sitului. |
| Compoziția echilibrată între speciile arborescente edificatoare | % | minim 60% | Prezența speciilor principale de bază în compoziția arboretului în raport de compoziția dată de tipul natural fundamental de pădure. Dirijarea prin lucrări a regenerărilor/arboretelor spre compoziția de regenerare/compoziția țel stabilită prin norme |
| Numărul de descopleșiri realizate pentru protejarea semințișurilor de concurența speciilor ierboase și arbustive | Nr.descopleșiri/an | Cel mult 2 | 2 descopleșiri pe an, una la începutul sezonului de vegetație – lunile mai iunie, iar alta spre sfârșitul acestuia – luna septembrie, cel puțin în primii 2-3 ani de la instalare, până la atingerea unei înălțimi de 40-50 cm, în funcție de caracteristicile fiecărui arboret |
| Numărul de arbori uscați pe picior | număr arbori/ha. | Cel puțin 5 | - minim 5 arbori/ha în arboretele de până la 80 ani, cu o valoare normală de 4-5 arbori/ha; - minim 3 arbori/ha în arborete de peste 80 ani, cu o valoare normală de 2-3 arbori la ha. |
| Număr de arbori aflați în descompunere pe sol, cu excepția arboretelor sub 20 ani | număr arbori/ha/ | Cel puțin 3 | - minim 3 arbori la ha în arborete de până la 80 ani, cu o valoare normală de 4-5 arbori; - minim 1 arbore la ha. în arborete de peste 80 ani, cu o valoare normală de 2-3 arbori la ha. |
| Numărul de arbori bătrâni, scorburoși, de peste 80 ani | Număr arbori/ha. | Cel puţin 8 | Sunt luați în evidență și arborii scorburoși deperisați, uscați sau în curs de uscare |
| Dinamica suprafeței habitatului | % | Cel mult 5 | -maxim 5% diminuare a suprafeței (potrivit datelor din Planul de management). Amenajamentul O.S.Valea Mare nu propune lucrări care să diminueze suprafața habitatelor. |
| Ponderea arborilor din specii alohtone | % | Cel mult 5 | -maxim 5% din compoziția arboretului. (potrivit datelor din Planului de management). |
| Ponderea arborilor regenerați din sămânță din total arboret | % | Cel puțin 60 | Conform cu datele din Planul de management. Pentru arboretele corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure și a căror productivitate concordă cu potențialul productiv al stațiunii, amenajamentul silvic promovează tratamente care asigură regenerarea naturală din sămânță a arboretelor. |
| Ponderea de închidere a coronamentului la nivel de arboret, cu excepția arboretelor în curs de regenerare | % | Cel puțin 70 | Amenajamentul O.S.Valea Mare are în vedere asigurarea/menținerea unei consistențe adecvate pentru arboretele neexploatabile și preexploatabile. |
| Ponderea acoperirii realizate de semințiș plus arborii bătrâni din total arboret | % | Cel puțin 70 | Amenajamentul O.S.Valea Mare are în vedere pentru arboretele incluse în planul decenal coroborarea gradului de diminuare a consistenței cu gradul de instalare a semințișului natural/ a regenerării artificiale. |
| Ponderea speciilor alohtone din stratul ierbos, ce ar putea împiedica regenerarea naturală a semințișului și arboretului. | % | Cel mult 10 | Potrivit datelor din Planul de management. Prim amenajamentul silvic sunt pomovate lucrări de ajutorare a regenerării naturale, care pot include și descopleșiri în funcție de situația din teren, de la ca la caz. |
| Ponderea suprafeței arboretului în care existența etajului arborilor este pusă în pericol | % | Cel mult 10 | Amenajamentul silvic promovează lucrări care asigură gestionarea durabilă a pădurilor. De asemenea, legislația silvică are în vedere măsuri pentru înlăturarea efectelor acțiunii factorilor dăunători ce s-ar putea manifesta asupra arboretelor. |

1083 – Lucanus cervus (rădaşca)

Potrivit datelor din planul de management preluate prin Decizia A.N.A.N.P. nr.415/16.09.2020, starea de conservare  a speciei la nivelul sitului este favorabilă (din punct de vedere al populației, al suprafeței habitatului și al perspectivelor), iar obiectivul de conservare specific sitului pentru specie este menţinerea stării de conservare, aşa cum este definit prin urmăritorii parametri şi valori ţintă:

Tabel C.9.4. – Parametrii și valori țintă pentru specia Lucanus cervus

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare ţintă | Informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Mărimea populaţiei | Număr indivizi | Cel puțin 9750 | Mărimea populației speciei în aria protejată este estimată la 9500-10000i și se înscrise în clasa 6: 5000-1000i |
| Suprafața habitatului speciei | Ha | Cel puțin 2446 | În sit specia a fost observată și în tipurile de habitat existente în raza fondului forestier administrat prin ocol și cuprins în sit: 9130 – păduri de fag de tip Asperulo-Făgetum, 9170 – păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Cărpinetum, 91Y0 -păduri dacice de stejar și carpen |
| Cantitatea de insecticide utilizată în habitatele forestiere vizate de specie | Litri/ha | O pentru pesticidele 1A și 1B – cele persistente, toxice sau ale căror derivate rămân biologic active și se acumulează în lanțurile trofice | Se vor folosi cel mult pesticide de combatere și depistare non chimice |
| Numărul de arbori bătrâni, scorburoși, de peste 80 ani | Număr arbori/hectar | Cel puţin 8 | Se impune păstrarea unui număr de arbori uscați/deperisați/în curs de uscare. |
| Ponderea speciilor alohtone și copleșitoare – pin, salcâm și altele asemenea din suprafața habitatelor vizate de specie | % | Cel mult 5 | Eliminarea sau ținerea sub control a speciilor alohtone/ copleșitoare și altele asemenea. Prin amenajamentul silvic, se acordă prioritate regenerării cu specii din tipul natural fundamental de pădure. |
| Volum lemn mort | m³/Ha | Cel puţin 10 | Activitatea se va realiza în conformitate cu normele silvice |
| Populația prezentă în arie | Nr.indivizi/ha | Cel puțin 50% din suprafață cu cel puțin un specimen | Indicatori de monitorizare ce vor fi urmăriți în sensul menținerii stării de conservare favorabilă potrivit datelor din Planul de management al ROSCI0344 Pădurile din sudul Piemontului Cândești |
| Suprafața habitatului ocupată de specie | ha | Nici o mișcare a suprafeței habitatului | Amenajamentul silvic promovează tipul natural fundamental de pădure. În u.a.187 C din U.P. I Valea Caselor și u.a. 30 B din U.P.III Ludești – unități amenajistice constituite pentru gospodărirea arboretelor de salcâm cuprinse în sit – sunt propuse lucrări de asigurare a regenerării după tăieri în crâng, precum drajonări, ș.a, în conformitate cu legislația silvică și normele tehnice existente la ora actuală. În prezent nu sunt reglementări care să prevadă substituirea arboretelor de salcâm, dat fiind și că salcâmetele au putere mare de drajonare/ lăstărire. |
| Minimul mărimii viabile a populației | Nr.indivizi/an | Cel puțin 1 specimen observat anual | Indicatori de monitorizare ce vor fi urmăriți în sensul menținerii stării de conservare favorabilă potrivit datelor din Planul de management al ROSCI0344 Pădurile din sudul Piemontului Cândești |
| Dovezi ale reproducerii | Nr.arbori cu urme de activitate larvară | Cel puţin 3 | Indicatori de monitorizare ce vor fi urmăriți în sensul menținerii stării de conservare favorabilă potrivit datelor din Planul de management al ROSCI0344 Pădurile din sudul Piemontului Cândești |

1088 – Cerambyx cerdo (croitorul mare)

Potrivit datelor din planul de management preluate prin Decizia A.N.A.N.P. nr.415/16.09.2020, starea de conservare a speciei la nivelul sitului este nefavorabilă-inadecvată (din punctul de vedere al populației „U1” – nefavorabilă-inadecvată, al suprafeței habitatului „U1”- nefavorabilă-inadecvată, al perspectivelor „FV” – favorabilă. Obiectivul de conservare pentru această specie este îmbunătățirea stării de conservare, aşa cum este definit prin urmăritorii parametri şi valori ţintă:

Tabel C.9.5. – Parametrii și valori țintă pentru specia Cerambyx cerdo

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare ţintă | Informații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- |
| Mărimea populaţiei | Număr indivizi | Cel puțin 100 | Mărimea populației speciei în aria protejată este estimată la 50-100i,și se înscrise în clasa 2. |
| Suprafața habitatului speciei | Ha | Cel puțin 451,42 | În sit specia a fost observată și în tipurile de habitat existente în raza fondului forestier administrat prin ocol și cuprins în aria naturală: 9170 – păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Cărpinetum, 91Y0 -păduri dacice de stejar și carpen. Potrivit Deciziei A.N.A.N.P. nr.415/16.09.2020 suprafața habitatului a scăzut în ultimii 50 de ani prin exploatarea arborilor seculari. |
| Cantitatea de insecticide utilizată în habitatele forestiere vizate de specie | Litri/ha | O pentru pesticidele 1A și 1B – cele persistente, toxice sau ale căror derivate rămân biologic active și se acumulează în lanțurile trofice | Se vor folosi cel mult pesticide de combatere și depistare non chimice |
| Numărul de arbori bătrâni, scorburoși, de peste 80 ani | Număr arbori/hectar | Cel puţin 8 | Se impune păstrarea unui număr de arbori uscați/deperisați/în curs de uscare. |
| Ponderea speciilor alohtone și copleșitoare – pin, salcâm și altele asemenea din suprafața habitatelor vizate de specie | % | Cel mult 10 | Eliminarea sau ținerea sub control a speciilor alohtone/ copleșitoare și altele asemenea. Prin amenajamentul silvic, se acordă prioritate regenerării cu specii din tipul natural fundamental de pădure. |
| Volum lemn mort | m³/Ha | Cel puţin 10 | Activitatea se va realiza în conformitate cu normele silvice |
| Populația prezentă în arie | Nr.indivizi/ha | Cel puțin 50% din suprafață cu cel puțin un specimen | Indicatori de monitorizare ce vor fi urmăriți în sensul menținerii stării de conservare favorabilă potrivit datelor din Planul de management al ROSCI0344 Pădurile din sudul Piemontului Cândești |
| Suprafața habitatului ocupată de specie | ha | Nici o mișcare a suprafeței habitatului | Amenajamentul silvic promovează tipul natural fundamental de pădure. În u.a.187 C din U.P. I Valea Caselor și u.a. 30 B din U.P.III Ludești – unități amenajistice constituite pentru gospodărirea arboretelor de salcâm cuprinse în sit – sunt propuse lucrări de asigurare a regenerării după tăieri în crâng, precum drajonări, ș.a, în conformitate cu legislația silvică și normele tehnice existente la ora actuală. În prezent nu sunt reglementări care să prevadă substituirea arboretelor de salcâm, dat fiind și că salcâmetele au putere mare de drajonare/ lăstărire. |
| Minimul mărimii viabile a populației | Nr.indivizi/an | Cel puțin 1 specimen observat anual | Indicatori de monitorizare ce vor fi urmăriți în sensul menținerii stării de conservare favorabilă potrivit datelor din Planul de management al ROSCI0344 Pădurile din sudul Piemontului Cândești |
| Dovezi ale reproducerii | Nr.arbori cu urme de activitate larvară | Cel puţin 3 | Indicatori de monitorizare ce vor fi urmăriți în sensul menținerii stării de conservare favorabilă potrivit datelor din Planul de management al ROSCI0344 Pădurile din sudul Piemontului Cândești |

1089 – Morimus funereus (croitor cenuşiu)

Potrivit datelor din planul de management preluate prin Decizia A.N.A.N.P. nr.415/16.09.2020, starea de conservare a acestei specii la nivelul sitului este favorabilă (din punct de vedere al populației, al suprafeței habitatului și al perspectivelor), iar obiectivul de conservare specific sitului pentru specie este menţinerea stării de conservare, aşa cum este definit prin urmăritorii parametri şi valori ţintă:

Tabel C.9.6. – Parametrii și valori țintă pentru specia Morimus funereus

| Parametru | Unitate de măsură | Valoare ţintă | Valoare ţintă |
| --- | --- | --- | --- |
| Mărimea populaţiei | Număr indivizi | Cel puțin 3750 | Mărimea populației speciei în aria protejată este estimată la 3000-4500i,și se înscrise în clasa 5: 1000-5000i. |
| Suprafața habitatului speciei | Ha | Cel puțin 2446,00 | În sit specia a fost observată și în tipurile de habitat existente în raza fondului forestier administrat prin ocol și cuprins în aria naturală: 9130 – păduri de fag de tip Asperulo – Făgetum; 9170 – păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Cărpinetum, 91Y0 -păduri dacice de stejar și carpen. Habitatul adecvat este asigurat de pădurile de peste 45 ani, unde pot fi arbori uscați/parțial uscați, fapt ce asigură condiții optime pentru dezvoltarea speciei |
| Cantitatea de insecticide utilizată în habitatele forestiere vizate de specie | Litri/ha | O pentru pesticidele 1A și 1B – cele persistente, toxice sau ale căror derivate rămân biologic active și se acumulează în lanțurile trofice | Se vor folosi cel mult pesticide de combatere și depistare non chimice |
| Numărul de arbori bătrâni, scorburoși, de peste 80 ani | Număr arbori/hectar | Cel puţin 8 | Se impune păstrarea unui număr de arbori uscați/deperisați/în curs de uscare. |
| Ponderea speciilor aohtone și copleșitoare – pin, salcâm și altele asemenea din suprafața habitatelor vizate de specie | % | Cel mult 5 | Eliminarea sau ținerea sub control a speciilor alohtone/ copleșitoare și altele asemenea. Prin amenajamentul silvic, se acordă prioritate regenerării cu specii din tipul natural fundamental de pădure. |
| Volum lemn mort | m³/Ha | Cel puţin 10 | Activitatea se va realiza în conformitate cu normele silvice |
| Populația prezentă în arie | Nr.indivizi/ha | Cel puțin 50% din suprafață cu cel puțin un specimen | Indicatori de monitorizare ce vor fi urmăriți în sensul menținerii stării de conservare favorabilă potrivit datelor din Planul de management al ROSCI0344 Pădurile din sudul Piemontului Cândești |
| Suprafața habitatului ocupată de specie | ha | Nici o mișcare a suprafeței habitatului | Amenajamentul silvic promovează tipul natural fundamental de pădure. În u.a.187 C din U.P. I Valea Caselor și u.a. 30 B din U.P.III Ludești – unități amenajistice constituite pentru gospodărirea arboretelor de salcâm cuprinse în sit – sunt propuse lucrări de asigurare a regenerării după tăieri în crâng, precum drajonări, ș.a, în conformitate cu legislația silvică și normele tehnice existente la ora actuală.În prezent nu sunt reglementări care să prevadă substituirea arboretelor de salcâm, dat fiind și că salcâmetele au putere mare de drajonare/ lăstărire. |
| Minimul mărimii viabile a populației | Nr.indivizi/an | Cel puțin 1 specimen observat anual | Indicatori de monitorizare ce vor fi urmăriți în sensul menținerii stării de conservare favorabilă potrivit datelor din Planul de management al ROSCI0344 Pădurile din sudul Piemontului Cândești |
| Dovezi ale reproducerii | Nr.arbori cu urme de activitate larvară | Cel puţin 3 | Indicatori de monitorizare ce vor fi urmăriți în sensul menținerii stării de conservare favorabilă potrivit datelor din Planul de management al ROSCI0344 Pădurile din sudul Piemontului Cândești |

D.1. Impactul potenţial al amenajamentului silvic al O.S. Valea Mare

asupra ariilor protejate de interes comunitar

Impactul potenţial al lucrărilor prevăzute în amenajamentul silvic al O.S. Valea Mare asupra habitatelor şi speciilor de interes conservativ european incluse în formularul standard al ariei protejate ROSCI0344 Pădurile din sudul Piemontului Cândești respectiv în Planul de management, potrivit și cu Decizia A.N.A.N.P 415/16.09.2020 privind obiectivele de conservare specifice, raportat la suprafața forestieră din structura ocolului silvic cuprinsă în sit, poate fi încadrat la următoarele categorii:

- Reducerea suprafeţei de habitat;

- Reducerea nişelor de cuibărit/reproducere existente

- Reducerea accesibilităţii hranei

- Fragmentarea habitatului;

- Reducerea nişelor de adăpost pe timpul migraţiei.

Dintre factorii de impact (sistemul SINCRON) din categoria silviculturii – care sunt cei care apar cu o probabilitate mai mare în timpul desfășurării lucrărilor silvice, o parte au fost identificaţi în cadrul O.S. Valea Mare, potrivit datelor din tabelul următor:

Tabel D.1.1. factori de impact susceptibili să afecteze habitatele și speciile

| Factori de impact susceptibili să afecteze habitatele şi speciile | Observaţii |
| --- | --- |
| B02.01 Replantarea pădurii | - |
| B02.01.01 Replantarea pădurii (arbori nativi) | - |
| B02.01.02 Replantarea pădurii (arbori nenativi) | - |
| B02.02 Curăţarea pădurii | - |
| B02.03 Îndepărtarea lăstărişului | - |
| B02.04 Îndepărtarea arborilor uscaţi sau în curs de uscare | - |
| B02.05 Producţia lemnoasă ne-intensivă (lăsarea lemnului mort / neatingerea de copacii vechi) | - |
| B04 Folosirea biocidelor, hormonilor și chimicalelor (în pădure) | Nu sunt reglementate prin amenajamentul silvic |
| B06 Pășunatul în pădure |  |
| B07 Alte activităţi silvice | - |

Lucrările promovate prin amenajamentul silvic al O.S. Valea Mare ar putea avea un impact potenţial negativ asupra habitatelor/speciilor de interes conservativ existente/prezente în suprafața forestieră proprietate publică a statului din cadrul ocolului silvic, zona cuprinsă în aria naturală protejată ROSCI0344 Pădurile din sudul Piemontului Cândești.

Vom evidenția în cele ce urmează, pentru fiecare habitat şi specie de interes comunitar, factorii de impact potenţial negativi, estimați conform sistemului Syncron de apreciere a impactului la nivelul UE. Intensitatea fiecărui factor de impact a fost evaluată ca fiind joasă (low - L), medie (medium - M) sau ridicată (high - H).

Factorul de impact este considerat a avea o intensitate joasă (L) daca impactul direct şi indirect asupra habitatului/speciei este unul scăzut, fără a afecta semnificativ şi pe termen  mediu şi lung habitatul sau comportamentul (de hrănire, de reproducere) speciei respective.

Factorul de impact este considerat a avea o intensitate medie (M) daca impactul direct şi indirect asupra habitatului/speciei este unul mediu, cu posibilitatea de a afecta pe termen  mediu şi lung habitatul sau comportamentul (de hrănire, de reproducere) speciei respective, fără a o determina neapărat sa migreze către habitatele învecinate.

Factorul de impact este considerat a avea o intensitate ridicată (H) daca impactul direct şi indirect asupra habitatului/speciei este unul ridicat, cu afectarea certă, imediată sau pe termen scurt a habitatului şi a comportamentului (de hrănire, de reproducere) speciei respective, cu şanse mari ca specia sa migreze către zone mai mult sau mai puţin învecinate.

D.1.1. Impactul potenţial al proiectului asupra ariei protejate ROSCI0344 Pădurile din sudul Piemontului Cândești

Impactul diferitelor tipuri de lucrări prevăzute în amenajamentul silvic (lucrări de îngrijire şi tratamente silvice) asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar din zona administrată prin O.S. Valea Mare, și anume suprafața forestieră cuprinsă în sit,  poate fi cuantificat prin identificarea factorilor de risc (a factorilor de impact) şi estimarea efectului potenţial negativ pe care aceştia îl au asupra habitatelor şi a speciilor de interes comunitar din zona de referință.

Măsurile de reducere a impactului, care prin implementarea lor corectă pot să reducă efectele negative ale lucrărilor asupra habitatelor şi a speciilor la o valoare acceptabilă (nesemnificativă) sunt tratate la unul dintre capitolele următoare.

D.1.1.1. Impactul potenţial asupra habitatelor de interes conservativ

Factorii de impact respectiv impactul potenţial la adresa celor 3 tipuri de habitate de interes conservativ, identificate în zona sitului ROSC0344 Pădurile din sudul Piemontului Cândești, sunt menţionaţi în tabelul următor.

Tabel D.1.1.1.1. Factori de impact identificaţi în cazul habitatelor protejate din O.S. Valea Mare

| Habitat de interes comunitar/ Cod Natura 2000 | Factori de impact identificaţi în zona O.S. Valea Mare | Impact potenţial asupra habitatului (pentru fiecare factor) (L M H) | Impact potenţial total asupra habitatului (L M H) |
| --- | --- | --- | --- |
| 9130 – Păduri de fag de tip Asperulo-Asarum 9170-Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum 91Y0 – Păduri dacice de stejar şi carpen | B0201 Replantarea pădurii | L | L |
|  | B020101 Replantarea pădurii (arbori nativi) | L |  |
|  | B020102 Replantarea pădurii (arbori nenativi) | L |  |
|  | B0202 Curăţarea pădurii | L |  |
|  | B0203 Îndepărtarea lăstărişului | L |  |
|  | B0204 Îndepărtarea arborilor uscaţi sau în curs de uscare | L |  |
|  | B0205 Producţia lemnoasă neintensivă | L |  |
|  | B04 Folosirea biocidelor, hormonilor și chimicalelor (în pădure) | M |  |
|  | B06 Păşunatul în pădure (Activitate nereglementată de amenajamentul silvic) | M |  |
|  | B07 Alte activităţi silvice | L |  |

Impactul general asupra habitatelor forestiere îl considerăm scăzut (L), deoarece la nivelul suprafeţei ocolului silvic ocupată de habitatele forestiere de interes comunitar, cuprinse în sit, procentul lucrărilor care presupun intervenţii semnificative de extragere de masă lemnoasă (tăieri de produse principale), cărora li se poate asocia şi o apariţie importantă a factorilor de impact descrişi mai sus, este unul mic.

În suprafaţa amenajată cuprinsă în aria protejată, amenajamentul silvic promovează lucrări care au rolul de a menţine o stare fitosanitară corespunzătoare a pădurii şi de a dirija procesul natural de creştere şi dezvoltare a arboretelor, în vederea îndeplinirii funcţiilor ecologice şi social-economice fixate pădurilor. Aceste lucrări, strict pentru suprafața cuprinsă în sit, sunt prezentate în tabelul următor.

Tabel D.1.1.1.2. Lucrări propuse prin amenajamentul silvic al O.S.Valea Mare raportat la suprafața cuprinsă în ROSCI0344 Pădurile din sudul Piemontului Cândești

| Unitate de producție | Lucrări propuse prin amenajamentul O.S.Valea Mare, pentru perioada 2022-2031 | Suprafața de parcurs (ha.) |
| --- | --- | --- |
| I Valea Caselor | Curățiri | - |
|  | Rărituri | 1,53 |
|  | T.Igienă | 72,85 |
|  | Tăieri de produse principale (T.crâng) | 0,86 |
| II Scheiu | Curățiri | 21,88 |
|  | Rărituri | 321,25 |
|  | T.Igienă | 159,47 |
|  | Tăieri de produse principale | - |
| III Ludești | Curățiri | 0,20 |
|  | Rărituri | 343,73 |
|  | T.Igienă | 307,31 |
|  | Tăieri de produse principale (T.crâng) | 0,46 |
| Total suprafață ocol în aria protejată | Curățiri | 22,08 |
|  | Rărituri | 666,51 |
|  | T.Igienă | 539,63 |
|  | Tăieri de produse principale | 1,32 |

Potrivit cu datele din tabelul anterior, totalul suprafeței de parcurs cu lucrări silvice prevăzute în amenajament este de 1229,54 ha, iar ponderea pe tipuri de lucrări este următoarea:

- Curățiri – 1,8%;

- Rărituri – 54,2%;

- T.Igienă – 43,9%

- Tăieri de produse principale – 0,1%.

Putem observa deci că, lucrările de îngrijire, care generează un impact minor, aproape nul asupra sitului, însumează un procent de 99,9%. Așadar, starea de conservare a ariei protejate ROSCI0344 Pădurile din sudul piemontului Cândești respectiv cea a speciilor de interes conservativ nu este periclitată de aplicarea amenajamentului. În plus, soluțiile promovate prin amenajamentul O.S. Valea Mare coroborate cu măsurile de reducere propuse prin prezentul studiu de evaluare adecvată vor conduce la anihilarea oricărui impact potențial negativ.

D.1.1.2. Impactul potenţial asupra florei de interes conservativ

În zona sitului ROSCI0344 Pădurile din sudul Piemontului Cândești nu au fost incluse în formularul standard specii de plante de interes comunitar.

D.1.1.3. Impactul potenţial asupra faunei de interes conservativ

Facem menţiunea că pentru cea mai mare parte a speciilor de interes comunitar impactul acestor activităţi la nivelul O.S. Valea Mare este unul scăzut (L), dat fiind faptul ca activităţile desfășurate în baza planurilor de amenajament nu produc modificări radicale ale habitatelor, iar în cazul în care apar modificări, acestea au caracter temporar şi afectează zone punctuale de pe suprafaţa împădurita.

Acest aspect permite speciilor de faună să se refugieze în zonele învecinate, iar după încheierea lucrărilor să repopuleze arealul afectat.

Tabel  D.1.1.3.1.  Factori de impact identificaţi în cazul speciilor de nevertebrate de interes comunitar de pe suprafața sitului Natura 2000 care se suprapun cu O.S. Valea Mare

| Specie (nevertebrate) | Factori de impact identificaţi în O.S. Valea Mare | Impact potențial total asupra speciei (pentru fiecare factor) (L M H) | Impact potențial total asupra speciei (L M H) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cerambyx cerdo Morimus funereus Lucanus cervus | B0202 Curăţarea pădurii | L | L |
|  | B0204 Îndepărtarea arborilor uscaţi sau în curs de uscare | M |  |
|  | B04 Folosirea biocidelor, hormonilor și chimicalelor (în pădure) - activitate nereglementată de amenajamentul silvic | M |  |
|  | B07 Alte activităţi silvice | L |  |

Majoritatea factorilor de impact care pot genera un potenţial impact negativ asupra celor trei specii de nevertebrate identificate la nivelul sitului, raportat la suprafaţa de fond forestier cuprinsă în sit care face obiectul amenajamentului silvic, au fost evaluaţi ca având intensitate scăzută, deoarece lucrările silvotehnice cu un potenţial negativ semnificativ de influenţă (tăieri principale) sunt prevăzute pe aproximativ 0,1% din suprafaţa suprapusă cu situl.

În plus cele două unități amenajistice pentru care sunt prevăzute tăieri de produse principale (tratamentul tăierilor în crâng), au compoziția pe bază de salcâm, specie care nu este importantă pentru existența celor 3 specii de coleoptere cu valoare conservativă, care preferă arboretele de cvercinee (stejar, gorun), dar și fag.

În cuprinsul zonei de referință, ocolul silvic va avea în vedere, în deceniul de amenajare 2022-2031, menținerea pe picior a unor arbori de stejar, gorun și fag de mari dimensiuni, care vor fi semnalaţi cu vopsea, cu rol în menţinerea biodiversităţii și care au o importanţă deosebită atât pentru peisaj cât şi pentru speciile de nevertebrate. Respectarea măsurilor de reducere a impactului va asigura conservarea speciilor respective în bune condiţii.

De asemenea, trebuie precizat că folosirea biocidelor, hormonilor şi chimicalelor nu face obiectul lucrărilor propuse de amenajamentul silvic.

Tabel D.1.1.3.2.  Factori de impact identificaţi în cazul speciilor de mamifere relevante pentru aria protejată, enumerate în Formularul standard și Planul de management, prezente/posibil prezente pe teritoriul O.S.Valea Mare și zona de referință din cadrul ocolului cuprinsă în sit

| Specie (mamifere) | Factori de impact identificaţi în zona de referință a O.S. Valea Mare | Impact potential total asupra speciei (pentru fiecare factor) (L M H) | Impact potential total asupra speciei (L M H) |
| --- | --- | --- | --- |
| Specii înscrise în formularul standard |
| Meles meles (viezure) | B02.02 Curăţarea pădurii | L | L |
|  | B02.03 Îndepărtarea lăstărişului | L |  |
|  | B02.04 Îndepărtarea arborilor uscaţi sau în curs de uscare | L |  |
|  | B04 Folosirea biocidelor, hormonilor și chimicalelor (în pădure) - activitate nereglementată de amenajamentul silvic | M |  |
|  | B06 Păşunatul în pădure( activitate nereglementată de amenajamentul silvic) | L |  |
|  | B07 Alte activităţi silvice | L |  |

După cum am arătat și anterior în privința impactului lucrărilor silvice asupra populaţiei speciilor de mamifere, apreciem că acesta este unul scăzut, fiindcă la nivelul suprafeţei de referință din cadrul O.S.Valea Mare, pe aproape toată suprafața cuprinsă în sit (99,9%), lucrările silvotehnice constau în lucrări de îngriijire care prespun extragerea unor volume la hectar foarte mici, mici sau moderate, fiind propuse, după cum am mai arătat următoarele lucrări: curăţiri (1,8%),şi rărituri (54,2%), tăieri de igienă (43,9%).

Reiterăm că folosirea biocidelor, hormonilor şi chimicalelor nu face obiectul lucrărilor propuse de amenajamentul silvic, iar aceste metode nu se utilizează în gestionarea pădurilor.

Tabel D.1.1.3.3.  Factori de impact identificaţi în cazul speciilor de amfibieni și reptile ce prezintă interes conservativ prezente/posibil prezente pe teritoriul O.S.Valea Mare și zona de referință din cadrul ocolului cuprinsă în sit

| Specie (amfibieni/reptile) | Factori de impact identificaţi în zona de referință a O.S. Valea Mare | Impact potential total asupra speciei (pentru fiecare factor) (L M H) | Impact potential total asupra speciei (L M H) |
| --- | --- | --- | --- |
| Specii înscrise în Formularul standard și Planul de management |
| Bombina variegata (buhai de baltă cu burta galbenă) Bufo bufo (broască râioasă brună) Emys orbicularis (țestoasă de apă) | B02.02 Curăţarea pădurii | L | L |
|  | B02.03 Îndepărtarea lăstărişului | L |  |
|  | B02.04 Îndepărtarea arborilor uscaţi sau în curs de uscare | L |  |
|  | B04 Folosirea biocidelor, hormonilor și chimicalelor (în pădure) - activitate nereglementată de amenajamentul silvic | M |  |
|  | B06 Păşunatul în pădure( activitate nereglementată de amenajamentul silvic) | L |  |
|  | B07 Alte activităţi silvice | L |  |
| Coronella austriaca (șarpe de alun) | B02.02 Curăţarea pădurii | L | L |
|  | B02.03 Îndepărtarea lăstărişului | M |  |
|  | B04 Folosirea biocidelor, hormonilor și chimicalelor (în pădure) - activitate nereglementată de amenajamentul silvic | M |  |
|  | B06 Păşunatul în pădure (activitate nereglementată de amenajamentul silvic) | L |  |
|  | B07 Alte activităţi silvice | L | L |
| Salamandra salamandra (salamandra) | B02.02 Curăţarea pădurii | L |  |
|  | B02.03 Îndepărtarea lăstărişului | L |  |
|  | B04 Folosirea biocidelor, hormonilor și chimicalelor (în pădure) - activitate nereglementată de amenajamentul silvic | M |  |
|  | B06 Păşunatul în pădure ( activitate nereglementată de amenajamentul silvic) | L |  |
|  | B07 Alte activităţi silvice | L |  |

Observăm că și în situația impacturilor asupra herpetofaunei, impactul folosirii biocidelor, hormonilor și al chimicalelor în pădure, poate avea asupra acestor specii un potențial impact negativ estimat la un nivel mediu. Utilizarea acestor produse nu face obiectul lucrărilor propuse de amenajamentul silvic și nu se utilizează în gestionarea pădurilor.

Considerente generale privind analiza impactului potenţial al amenajamentului asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar

Stadiul actual de dezvoltare și nivelul de stabilitate robustă ale ecositemelor/habitatelor forestiere existente în teritoriul forestier din cadrul O.S.Valea Mare cuprins în aria protejată ROSCI0344 Pădurile din sudul Piemontului Cândești, după  cum rezultă atât din Formularul standard și Planul de management cât și din datele validate prin Decizia A.N.A.N.P. 415/16.09.2020 privind aprobarea Normelor metodologice pentru implementarea obiectivelor de conservare stabilite pentru acest sit, sunt, în bună măsură, rezultatul aplicării de către administrația silvică a soluțiilor de gospodărire durabilă a pădurilor, implementate pe baza amenajamentelor silvice succesive, care au asigurat continuitate în organizarea structural-funcţională a arboretelor, fundamentată pe principii de amenajare a pădurilor care iau în considerare cu prevalență latura ecologică a gestionării fondului forestier proprietate publică a statului.

Soluțiile promovate prin amenajamentul actual, elaborat în baza normelor tehnice de amenajare a pădurilor şi a altor reglementari din domeniu, coroborate cu măsurile specifice necesare adoptate prin prezentul studiu de evaluare adecvată, în măsura aplicării/implementării corespunzătoare de către administrația silvică vor consolida pentru perioada 2022-2031 starea de conservare a habitatelor și speciilor de interes conservativ existente/prezente în suprafața forestieră de referință (teritoriul din cadrul O.S.Valea Mare cuprins în sit), și implicit vor aduce un aport evident în funcționarea întregii arii naturale protejate ROSCI0344 Pădurile din sudul piemontului Cândești, privită ca biosistem.

Având în vedere aceste considerente, concluzionăm că va fi asigurată menţinerea la un nivel optim a structurii şi funcţiilor habitatelor, cât şi a dinamicii populaţiilor speciilor protejate de interes comunitar din zona supusă studiului.

D.2. Identificarea şi evaluarea tuturor tipurilor de impact negativ susceptibile să afecteze în mod semnificativ speciile şi habitatele de interes comunitar din cuprinsul ariei forestiere din cadrul O.S. Valea Mare, zona cuprinsă în sit

Gradul impactării unui habitat forestier diferă în funcţie de diferitele tipuri de activităţi care au loc în cadrul acelui habitat. Nivelul de impactare este dat atât de intensitatea şi extinderea activităţii generatoare de impact, cât şi de tipul de impact ce are loc în habitatul respectiv. Tipurile de impact pe care lucrările de amenajament silvic le pot avea asupra faunei au fost detaliate pe larg pentru fiecare specie în parte în capitolele precedente.

Impactul lucrărilor prevăzute în amenajamentul silvic asupra speciilor de interes comunitar care se întâlnesc în habitatele împădurite, dar şi pe terenurile neproductive şi care fac obiectul conservării în situl de interes comunitar din zonă, se poate încadra în câteva categorii potenţiale şi anume:

- distrugerea habitatului;

- fragmentarea habitatului;

- reducerea suprafeţei şi simplificarea habitatului;

- degradarea habitatului;

- reducerea nişelor de cuibărit/reproducere şi adăpost existente;

Natura acestui impact depinde de tipul de stres exercitat de fiecare activitate asupra habitatului şi a speciilor caracteristice acestuia.

Nici unul dintre aceşti factori de risc nu afectează semnificativ în prezent habitatele şi speciile prezente în suprafața administrată prin ocolul silvic și cuprinsă în aria protejată ROSCI0344 Pădurile din sudul Piemontului Cândești.

Gospodărirea fondului forestier proprietate publică a statului pe bază de amenajament silvic prin promovarea de lucrări silviculturale adoptate pentru fiecare arboret în parte, astfel încât acestea să fie conduse în sensul îndeplinirii funcțiilor ecologice atribuite, va asigura conservarea biodiversității din cadrul ariei pe termen mediu (deceniul în curs, 2022-2031), dar și lung (continuitatea asigurată prin următoarele reamenajări).

Tipurile de impact susceptibile să afecteze habitatele şi speciile de interes comunitar sunt: impact direct, impact indirect, impact pe termen scurt, impact pe termen lung, impact rezidual şi impact cumulativ.

D.2.1. Impactul negativ direct susceptibil să afecteze habitatele şi speciile de interes comunitar din zona O.S. Valea Mare cuprinsă în sit

În privința florei, care are un rol deosebit în stabilitatea oricărui ecosistem, deci și al celor forestiere, efectul negativ direct al lucrărilor silvice prevăzute în amenajamentul silvic asupra speciilor de floră constă în principal în călcarea vegetaţiei ierboase în cursul lucrărilor sau în procesul de extragere a masei lemnoase la marginea drumurilor de exploatare cu ajutorul utilajelor forestiere mecanizate (de regulă tractoare) sau a atelajelor.

O modalitate eficientă de a proteja pe cât posibil speciile de floră specifice acestor zone, este de a stabili anticipat începerii exploatării parchetelor, a căilor de scos -                      apropiat respectiv de a verifica în cursul exploatării modul de respectare a celor stabilite în acest sens.

În ceea ce priveşte impactul direct pe care lucrările din cadrul amenajamentului silvic le-ar putea avea asupra speciilor de faună de interes comunitar care vieţuiesc sau tranzitează zona ocolului, acesta se referă în principal la omorârea accidentală a adulţilor la unele specii de nevertebrate, amfibieni şi reptile, şi la deranjarea activităţilor de hrănire sau de adăpost în cazul întregii faune de interes comunitar prezente în zonă. În plus dacă sunt evidențiate aspecte relevante privind protejarea faunei de interes local sau național, potrivit planurilor de management cinegetice, ș.a. apare ca evidentă și luarea în considerare a acestora de la caz la caz.

Zgomotul şi vibraţiile propagate de maşinile şi utilajele (motoferăstraie) în funcțiune, folosite pentru realizarea lucrărilor silvice și exploatarea parchetelor autorizate, reprezintă o sursă care deranjează populațiile din fauna existentă în proximitatea șantierelor de lucru.

Chiar și având în vedere că multe specii suportă în apropiere prezența factorului antropic, este necesară adoptarea unor soluții/măsuri specifice în ce privește realizarea lucrărilor silvice prevăzute în amenajmentul silvic, așa încât să fie utilizate, acolo unde este posbil și există relevanță, pentru a proteja sonor zona, utilaje forestiere care să degaje puține noxe și să producă zgomot redus, precum atelaje, etc.

Impactul activităţilor cu potenţial de degradare a habitatului asupra insectelor de interes comunitar depinde de vulnerabilitatea acestora, precum şi de contribuţia relativă a impacturilor cumulative şi interactive. Sensibilitatea populaţiilor speciilor de insecte de interes comunitar este determinată de rezistenta acestora la schimbări (capacitatea de a rezista degradărilor) şi de vitalitatea lor, adică de capacitatea de a restabili populaţii viabile în condiţiile unor modificări survenite în cadrul habitatelor.

Aplicarea planului de amenajare a pădurilor nu va avea un impact direct  semnificativ asupra populaţiilor de insecte de interes comunitar, deoarece se propune conservarea măcar parţială a arborilor bătrâni, dar şi menţinerea unui număr rezonabil de arbori uscaţi și putrezi, aflați în picioare sau căzuți, iar acolo unde există elemente deosebite de biodiversitate chiar și peste 10 m3/ha lemn putred/uscat. (potrivit și cu Decizia nr.415/16.09.2020 a A.N.A.N.P. -  a se revedea și tabelele nr.C.9.4,C.9.5,C.9.6).

De asemenea se vor semnala şi menţine diversele forme genetice ale tuturor speciilor existente (indiferent de proporţia arboretelor), inclusiv a speciilor arbustive.

Impactul direct este doar local asupra nevertebratelor, în special asupra stadiilor de viaţă larvară şi va fi punctual, fără a afecta decât o mică fracţiune a populaţiilor.

Efectul lucrărilor silvotehnice asupra populaţiilor speciilor de interes comunitar de amfibieni şi reptile este aproape nul. Impactul direct pentru speciile de amfibieni şi reptile a căror prezenţă ar fi posibilă în zona de studiu este strâns legat de zona analizată.

Aceste specii se vor refugia din zona de exploatare odată cu începerea lucrărilor prevăzute în amenajamentul silvic, fiind afectate de zgomot, de vibraţii, diminuându-se astfel eventualele pierderi.

Suprafaţa pentru care a fost realizat amenajamentul forestier conţine habitate favorabile pentru specii de mamifere caracteristice zonei. Având în vedere mobilitatea mare și foarte mare a mamiferelor, impactul amenajamentului silvic asupra speciilor de mamifere este nesemnificativ, mai ales în contextul respectării măsurilor de reducere a impactului recomandate. Mamiferele de talie medie şi mică, au o mobilitate mare şi vor părăsi zona de influenţă a planului stabilindu-se în zonele din jurul amplasamentului.

În privința speciei Meles meles, enumerată în formularul standard și planul de management,  care are o activitate de regulă nocturnă, impactul lucrărilor silvice va fi unul mic, mai ales că iarna intră într-o stare de somn, nu prea profund, întrerupt doar în zilele cu soare.

În general, simplificarea habitatelor forestiere ca urmare a tăierii parţiale (rar totale) a arborilor, în cursul tăierilor de regenerare sau a unor lucrări silvice de îngrijire şi conducere a pădurii (degajări, curăţiri, rărituri, tăieri de igienă), presupune dispariţia din păduri a unor componente ale ecosistemului cum ar fi arborii bătrâni cu scorburi, arborii căzuţi la pământ (în urma unor furtuni, a unor boli, a vârstei înaintate) sau a buştenilor (lemnul mort), şi odată cu acestea  dispariţia microhabitatelor (cum ar fi cuiburile sau vizuinile). În situația ariei protejate ROSCI0344 Pădurile din Sudul Piemontului Cândești, și anume în ceea ce privește suprafața forestieră din structura O.S.Valea Mare, cuprinsă în sit, caracteristicile, starea și vârsta arboretelor au impus tăieri în crîng la salcâmete ajunse la vârsta exploatabilității pentru o foarte mică suprafață (1,32 ha.), în scopul asigurării regenerării naturale a suprafețelor exploatate.

Lucrările de îngrijire şi conducere a arboretelor presupun o tăiere parţială a arborilor, procentele de extras fiind mici. În cazul tratamentelor, deşi uneori are loc o tăiere totală a arboretelor, suprafeţele în cauză sunt mici (1,32 ha.), raportate la întreaga suprafaţă cu pădure, şi vor fi distribuite mozaicat atât teritorial, cât şi temporal în perioada de valabilitate a amenajamentului. Prin urmare, impactul acestor lucrări va fi nesemnificativ.

În mod normal, alterarea structurii verticale a habitatului duce la reducerea diversităţii speciilor. Diversitatea structurală a habitatului oferă mai multe microhabitate şi permite interacţiuni mult mai complexe între specii. Tăierea preferenţială a anumitor arbori dintr-o pădure reprezintă o forma de simplificare a habitatului. În timpul tăierilor selective, nu numai compoziţia în specii se schimbă, dar tăierile creează mai multe microclimate extreme care sunt de obicei mai calde, mai reci, mai uscate şi mai puţin ferite de vânt decât în pădurile în care nu s-a intervenit.

În cazul nişelor de hrănire şi adăpost sau cuibărit, acestea pot deveni improprii în cazul unora dintre tipurile de lucrări (de exemplu, în cazul păsărilor care cuibăresc în arbori bătrâni) iar speciile afectate îşi vor remodela răspândirea în habitat în funcţie de acest aspect, existând pericolul ca sa apară diminuări ale efectivelor acestora, dar nu la nivelul întregului habitat ci doar local, prin relocarea speciilor către zonele neafectate de lucrări. Executarea lucrărilor pe suprafeţe relativ mici în cadrul unui tip de pădure (la nivelul parcelelor) favorizează mobilitatea speciilor, ale căror efective totale nu se reduc semnificativ la nivelul habitatului, ci doar în zonele afectate de lucrări şi de regulă numai pe durata lucrărilor, aceasta şi în funcţie de tipul de lucrări silvice executate.

De asemenea, va fi păstrat, în habitatele forestiere de interes comunitar identificate în zona de referință, un număr de cel puţin 5 arbori bătrâni pe picior, sub forma unor insule de îmbătrânire. În celelelate habitate, pentru care nu există corespondent între tipul natural fundamental și tipul de habitat Natura 2000, pot fi păstrați 1-3 arbori maturi uscați/în curs de uscare/deperisați la ha, de regulă de dimensiuni mai mari.

În plus, pentru asigurarea unei biodiversități la nivel dendrologic, prin aplicarea lucrărilor silvice promovate prin amenajament, vor fi promovați/păstrați un număr suficient de arbori proveniți din alte specii diseminate, precum cireș, tei, sorb, paltin, frasin, ulm, jugastru, plop tremurător, etc. De asemenea, tot pentru asigurarea biodiversității dendrologice, vor fi păstrate în limitele unei proporții rezonabile de subarboret, un număr suficient de exemplare din toate speciile întâlnite cum ar fi alun, păducel, sânger, corn, clocotiș și altele asemenea.

Localizarea lucrărilor pe suprafeţe relativ mici (parcele), comparativ cu suprafaţa habitatelor forestiere, va face ca  efectul potenţial negativ asupra speciilor de faună să fie minim. Speciile mai sensibile se refugiază din zonele în care au loc lucrări către habitatele învecinate, revenind cel mai adesea în locaţiile iniţiale, mai ales dacă modificarea habitatului nu este una pregnantă aşa cum se întâmplă în cazul tăierilor rase.

D.2.2. Impactul indirect susceptibil să afecteze habitatele şi speciile

de interes comunitar

Impactul indirect poate să apară din activităţile conexe care însoţesc lucrările prevăzute în  amenajament, şi care se traduce în ultima instanţă tot prin posibilitatea diminuării efectivelor unor specii de interes comunitar.

Impactul negativ indirect poate fi prognozat printr-o „restrângere a habitatelor” cauzate de lucrările temporare care se vor efectua în cadrul amenajamentului silvic, cu posibila  migrare a speciilor de nevertebrate, amfibieni, reptile şi mamifere către zonele din jur cu habitate identice sau asemănătoare şi care oferă condiţii asemănătoare de hrănire şi reproducere, numite habitate „receptori”.

Nu considerăm că lucrările din amenajamentul silvic ar putea avea impact indirect potenţial negativ asupra speciilor de nevertebrate, amfibieni sau de mamifere de interes comunitar şi naţional care trăiesc sau tranzitează zona O.S. Valea Mare.

D.2.3. Impactul pe termen scurt susceptibil să afecteze habitatele şi speciile

de interes comunitar

Impactul pe termen scurt este datorat desfăşurării efective a lucrărilor prevăzute în amenajamentul silvic şi a prezenţei umane în habitatele respective. În bună măsură, impactul pe termen scurt derivă din impactul direct asupra faunei.

În această categorie intră alterarea condiţiilor de habitat pentru specii de păsări, amfibieni, reptile şi mamifere, iar în cazul insectelor, acest aspect este mai puţin relevant. Deranjarea la cuib sau în timpul creşterii puilor la mamifere, distrugerea involuntară a unor habitate de reproducere pentru amfibieni (simpla trecere repetată a unor vehicule (motorizate sau nu) printr-o baltă temporară în care se găseşte ponta de amfibieni reprezintă un factor de risc care duce practic la pierderea pontei şi la scăderea efectivelor populaţiei în zonă. Situaţia este aceeaşi şi în cazul pierderii unor zone de hrănire, de exemplu a unor arbori bătrâni, scorburoşi ce adăpostesc numeroase nevertebrate sau larve ce constituie hrană pentru anumite specii de păsări (ex. pentru ciocănitoare), sau constituie vizuini pentru diferite specii de mamifere. Trebuie ţinut însă cont și că arborii bătrâni sunt mult mai vulnerabili la boli (la atacul unor agenţi fitopatogeni) şi prin urmare îndepărtarea exemplarelor a căror prezență pe teren poate periclita starea de sănătate a pădurii, serveşte la menţinerea stabilității ecosistemului forestier.

Exemplarele îmbătrânite de arbori sunt de asemenea mult mai vulnerabile la factori de mediu extremi (furtuni, vânturi puternice, alunecări de teren) şi de aceea doborâturile sunt mult mai frecvente în categoria arborilor ajunşi la maturitatea exploatării sau la arborii îmbătrâniţi decât la exemplarele mai tinere.

D.2.4. Impactul pe termen lung susceptibil să afecteze habitatele şi speciile

de interes comunitar

Pe termen lung, impactul lucrărilor de amenajament se traduce prin efectul unora dintre tipurile de lucrări prevăzute în amenajamentul silvic (tăieri de regenerare, împăduriri) asupra populaţiilor speciilor de interes comunitar prezente în zona O.S. Valea Mare.

Numai atunci când lucrările prevăzute de amenajament sunt realizate în conformitate cu prescripțiile din normele silvice şi cu normele de protecţie a mediului, pădurea, ca tip de habitat, se va dezvolta/reface cu păstrarea compoziţiei şi a structurii actuale sau chiar va evolua spre habitate cu o diversitate biologică mai mare.

Nu întotdeauna, tăierile, chiar şi cele rase, se soldează cu pierderi de biodiversitate. În astfel de situaţii are loc o modificare drastică a habitatului din zona defrişată, dar care până la redobândirea stării de masiv (în urma regenerării naturale sau artificiale) atrage specii iubitoare de lumină, atât plante heliofile sau helio-sciofile cât şi multe specii de fluturi, reptile, mamifere şi păsări.

De regulă, doar speciile sensibile la lumină şi cele care şi-au pierdut zonele de reproducere şi de hrănire migrează către habitatele învecinate. Oricum suprafeţele care vor fi vizate pentru tăieri rase în vederea schimbării compoziţiei arboretelor sunt foarte mici.

În aceste condiţii, apreciem că pe termen lung impactul lucrărilor prevăzute în amenajamentul silvic va fi unul neglijabil şi per ansamblu lucrările silvice vor contribui la conservarea structurii şi compoziţiei în specii a habitatelor, prin păstrarea în limitele valorilor de referinţă a efectivelor pentru speciile de interes comunitar.

D.2.5. Impactul rezidual susceptibil să afecteze habitatele şi speciile

de interes comunitar

Ca urmare a implementării măsurilor de reducere a impactului asupra biodiversităţii din perimetrul studiat şi imediata vecinătate a acestuia, dar şi prin respectarea legislaţiei de mediu, nu se preconizează un impact rezidual cauzat de implementarea obiectivelor prevăzute în cadrul amenajamentului silvic al O.S. Valea Mare. Amenajamentul silvic este o proiecţie pe 10 ani a modului de amenajare şi gestionare durabilă a pădurii, care continuă vechiul amenajament silvic, astfel încât pădurea să fie administrată în mod continuu. Ca urmare a acestei abordări pe termen lung, nu poate fi luat în calcul un impact rezidual în situaţia acestui proiect.

În situația tăierilor principale definitive, care promovează regenerarea naturală a pădurilor, sunt prevăzute prin amenajament, cu caracter preventiv, şi lucrări de reîmpădurire, cu specii caracteristice tipului natural fundamental de pădure şi habitatului.

D.2.6. Impactul cumulativ susceptibil să afecteze habitatele şi speciile

de interes comunitar

Principalele activităţi existente în vecinătatea planului sunt reprezentate de activităţile agricole şi silvice. Activităţile silvice din ocoalele silvice învecinate se desfăşoară pe baza unor planuri de amenajament, dezvoltate pe aceleaşi principii ca şi amenajamentul silvic ce face obiectul acestui studiu.

Conform legislaţiei naţionale, toate amenajamentele se realizează pe baza unor norme silvice de amenajare a pădurilor ce stabilesc cadrul în care se administrează funcţiile pădurii, respectiv obiectivele de protecţie ori producţie. Normele silvice stabilesc de asemenea şi cadrul tehnic în care soluţiile tehnice pot fi implementate.

În condiţiile în care amenajamentele vecine au fost realizate ori urmează a se realiza în conformitate cu normele tehnice şi ţinând cont de realităţile existente în teren, putem estima că impactul cumulat al acestor amenajamente asupra integrităţii zonei studiate este nul, sau cel mult nesemnificativ.

Totuși, în proximitatea suprafeței de fond forestier proprietate publică a statului din cadrul O.S.Valea Mare, inclusiv zona cuprinsă în sit, există terenuri forestiere proprietate privată, dobândite de diverse persoane în baza legilor fondului funciar, unde se desfășoară lucrări de recoltare a masei lemnoase, dar datorită faptului că pentru marea parte este asigurată respectarea regimului silvic pe baza încheierii de contracte silvice de pază,  activitățile specifice de recoltare a masei lemnoase din aceste păduri nu creează un impact cumulativ semnificativ asupra teritoriului forestier al O.S.Valea Mare cuprins în sit.

D.2.7. Concluzii privind impactul general susceptibil să afecteze habitatele şi speciile de interes comunitar din cadrul O.S. Valea Mare

Prin măsurile propuse de amenajamentul silvic al O.S. Valea Mare, se realizează gospodărirea durabilă a pădurilor, în concordanţă cu principiile ştiinţifice moderne, cu regimul silvic şi legislaţia actuală în vigoare, asigurând conservarea şi ameliorarea ecosistemelor forestiere.

Prin implementarea prezentului amenajament silvic nu se fragmentează habitate de interes comunitar şi nu se realizează un impact negativ semnificativ asupra ariei naturale protejate. Dimpotrivă măsurile propuse conduc la realizarea permanenţei pădurii prin conservarea habitatelor de interes comunitar şi a speciilor de floră şi faună existente.

Conservarea şi ameliorarea biodiversităţii la cele patru niveluri ale acesteia (intraspecifică, interspecifică, ecosistemică şi a peisajelor) este una din legităţile care stau la baza întocmirii amenajamentului silvic.

Impactul amenajamentului silvic analizat asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată ROSCI0344 Pădurile din Sudul Piemontului Cândești, poate avea unele componente negative, dar ele sunt nesemnificative. Odată cu aplicarea tratamentelor, a lucrărilor de îngrijire a arboretelor, a împăduririlor şi a tăierilor de igienă are loc extragerea totală (aici cazul tăierilor în crâng) sau parţială a arborilor din cuprinsul arboretelor prevăzute cu astfel de lucrări. Aceste procese, deşi par în realitate că ar avea un impact negativ asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, în realitate, efectele pe termen mediu şi lung asupra pădurii în ansamblu sunt pozitive. Ansamblul de măsuri propuse prin prezentul amenajament silvic, au rolul şi scopul de a îndruma şi conduce structura actuală a pădurilor spre o structură optimă din punct de vedere al eficacităţii funcţionale, al conservării şi ameliorării biodiversităţii.

Ca urmare a aplicării măsurilor menţionate, speciile de interes comunitar nu vor fi perturbate decât într-o mică măsură (nesemnificativ) şi pentru scurtă durată. În activitatea de exploatare se vor evita nişele de hrănire şi adăpost, zonele de reproducere, căile de migraţie, astfel încât suprafeţele habitatelor folosite pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere a speciilor de interes comunitar nu vor fi afectate şi nici nu se vor diminua. Nu vor fi schimbări semnificative nici în densitatea populaţiilor speciilor de interes comunitar ori naţional.

Nu se va reduce suprafaţă habitatelor folosite pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere a speciilor de interes comunitar. Având în vedere faptul că, prin aplicarea tratamentelor, vor fi înlocuite arboretele mature ori cele neconforme (uscate, îmbătrânite, contorsionate, bolnave) cu arborete tinere cu compoziţie apropiată de cea a pădurii preexistente ori cu arborete care se pretează mai bine la condiţiile climatice şi pedologice locale (ex: înlocuirea treptată a salcâmului din compoziţia actuală a pădurii cu teiul argintiu, specie care se pretează mai bine la condiţiile climatice şi pedologice din zonă),  nu poate fi vorba de distrugerea şi dispariţia habitatelor. Dimpotrivă, arboretele tinere pot oferi mai multe surse de hrană şi locuri de adăpost decât cele mature, cel puţin pentru o parte a faunei. Pe de altă parte, înlocuirea treptată a arborilor îmbătrâniţi sau ajunşi la maturitatea de exploatare cu arboret tânăr (mai ales pe calea regenerărilor naturale) va permite păstrarea caracteristicilor ecologice şi a sănătăţii habitatelor forestiere pe termen lung, cu repercusiuni favorabile asupra florei şi a faunei locale, inclusiv a celei de interes conservativ.

În concluzie, amenajamentul silvic şi implementarea lui nu vor avea un impact negativ care să afecteze semnificativ speciile şi habitatele din siturile Natura 2000 suprapuse peste zona O.S. Valea Mare.

Menţionăm faptul că în documentul elaborat de Comisia Europeană „Ghidul de interpretare – Natura 2000 şi pădurile – Provocări şi oportunităţi” indicaţiile trasate pentru gospodărirea siturilor se bazează pe promovarea gospodăririi durabile şi multifuncţionale a pădurilor, principii care stau la baza activităţii de amenajare a pădurilor (amenajamentelor silvice) încă de la începuturile sale, ele fiind esenţa amenajamentelor silvice.

D.3. Măsuri de reducere a impactului asupra habitatelor şi a speciilor de interes comunitar din situl Natura 2000, care cuprinde și zone din cadrul O.S. Valea Mare

Pentru reducerea impactului asupra habitatelor şi a speciilor de interes comunitar de pe suprafaţa ariei protejate care cuprinde și zone din cadrul O.S.Valea Mare sau este situată în imediata vecinătate a teritoriului forestier al ocolului situat în afara sitului, sunt propuse o serie de măsuri generale şi specifice. Atât pentru habitate cât şi pentru speciile de faună de interes, măsurile în cauză au fost propuse în concordanţă cu legislaţia de mediu actuală şi cu măsurile similare care sunt menţionate în literatura de specialitate la nivel european.

D.3.1. Măsuri generale de reducere a impactului asupra habitatelor

şi a speciilor de interes comunitar

O măsură obligatorie pentru toate speciile de animale de interes comunitar este reprezentată de punerea în acord a lucrărilor silvice cu biologia şi ecologia acestora, fiind interzise activităţile în acele perioade ale anului şi pe acele suprafeţe care sunt esenţiale pentru reproducerea şi supravieţuirea speciilor protejate.

De asemenea, pentru toate speciile respective, este de dorit ca să se desfăşoare acţiuni de monitorizare atât la nivel de populaţii cât şi la nivelul stării habitatelor şi a factorilor de impact evidenţiaţi. De asemenea, zonele de reproducere, de adăpost, zonele de aglomerare în timpul migraţiei trebuie inventariate, cunoscute şi protejate cu precădere. Aceste  activităţi de monitorizare trebuie desfăşurate de către administratorii ariei protejate suprapuse peste teritoriul ocolului silvic pentru care este întocmit amenajamentul supus studiului de evaluare în urma unor astfel de studii se va putea evidenţia cu precizie tendinţa de evoluţie a populaţiilor speciilor în cauză.

Utilizarea substanţelor biocide şi insecticide în pădure se cere extrem de bine fundamentată, iar utilizarea acestora se recomandă sa fie făcută numai în cazuri de absolută necesitate, cu obținerea avizelor necesare. Această eventuală acţiune nu face obiectul amenajamentului.

În continuare sunt prezentate măsurile generale de reducere a impactului asupra habitatelor şi a speciilor de floră şi faună de interes comunitar luate în analiză în cadrul prezentului studiu.

Ca şi măsuri generale pentru conservarea habitatelor și a  speciilor de inters comunitar, și nu numai, din cuprinsul O.S.Valea Mare și al sitului ROSCI0344 Pădurile din sudul Piemontului Cândești sunt recomandate următoarele:

- respectarea prevederilor amenajamentului silvic;

- respectarea prevederilor legale în domeniul protecţiei mediului;

- asigurarea condiţiilor tehnice şi organizatorice pentru activităţile efectuate, astfel încât să se prevină riscurile pentru persoane, bunuri sau mediul înconjurător;

- întreţinerea şi repararea utilajelor din dotare se va realiza în ateliere mecanice specializate;

- la colectarea masei lemnoase se interzice târârea şi depozitarea buştenilor în albiile pâraielor;

- se va evita colectarea masei lemnoase pe timp nefavorabil (ploi)

- exploatarea masei lemnoase se va realiza astfel încât să se evite degradarea solului;

- în perioadele de îngheţ/dezgheţ sau cu precipitaţii abundente, în cazul în care platforma drumului auto forestier este îmbibată cu apă, se interzice transportul de orice fel;

- se vor nivela căile de scos-apropiat folosite la colectarea lemnului, după terminarea lucrărilor;

- se vor utiliza tehnologii de exploatare adecvate condiţiilor de teren, în funcţie de felul tăierii;

- se vor fasona coroanele arborilor separat la locul de doborâre (nu se vor scoate din parchet arbori cu coroană);

- arborii cu coroană, masa lemnoasă rezultată se va pachetiza în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât pentru scoaterea acestora să se evite degradarea solului, arborilor şi seminţişului;

- arbori nemarcaţi situaţi pe limita căilor de scos-apropiat, vor fi protejaţi obligatoriu împotriva vătămărilor, prin aplicarea de lungoane, ţăruşi şi manşoane;

- doborârea arborilor se execută: în afara suprafeţelor cu regenerare naturală sau artificială, pentru a se evita distrugerea sau vătămarea puieţilor, respectiv pe direcţii care să nu producă vătămări sau rupturi ale arborilor nemarcaţi;

- la tăierile cu restricţii: colectarea lemnului se face în afara porţiunilor cu seminţiş, respectiv scosul lemnului se face prin semitârâre sau suspendare;

- interzicerea aplicării tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană, varianta arbori întregi, cu excepţia cazurilor în care operaţiunea de scos-apropiat se realizează cu funiculare sau suspendat;

- la tăierile de produse principale cu restricţii, resturile de exploatare se strâng pe cioate, în grămezi cât mai înalte, în afara ochiurilor sau zonelor cu seminţiş natural, fără a ocupa mai mult de 10% din suprafaţa parchetului;

- la terminarea exploatării parchetului se interzice abandonarea resturilor de exploatare pe văile şi pâraiele din interiorul parchetelor;

- tăierea arborilor se realizează cât mai jos, astfel încât înălţimea cioatei, măsurată în amonte să nu depăşească 1/3 din diametrul secţiunii acesteia, iar la arborii groşi de 30 cm să nu depăşească 10 cm;

- interzicerea degradării zonelor umede, desecarea, drenarea sau acoperirea ochiurilor de apă;

- tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete care este diferenţiată în funcţie de tratamentul aplicat şi de felul tăierii, nu trebuie să producă prejudicierea peste limitele admise de reglementările specifice, a arborilor nemarcaţi, degradarea solului şi a malurilor de ape;

- interzicerea depozitării materialelor lemnoase în albiile pâraielor şi văilor sau în locuri expuse viiturilor;

- instalarea de funiculare, punctele de încărcar şi descărcare se amplasează în afară suprafeţelor de seminţiş, iar arbori folosiţi pentru ancorare se vor proteja cu manşoane;

- nu se vor amenaja depozite de carburanţi în pădure şi în apropierea cursurilor de apă;

- nu se vor executa în pădure lucrări de reparaţii a motoarelor, de schimbare a uleiului şi încărcare a rezervoarelor auto cu combustibil;

- deversarea în apele de suprafaţă, apele subterane, evacuarea pe sol şi depozitarea în condiţii necorespunzătoare a uleiurilor uzate;

- prevenirea  stocării/depozitării deşeurilor în pădure;

- interzicerea folosirii utilajelor cu şenile la operaţiunea de scosul-apropiatul materialului lemnos;

- se vor utiliza numai căile de acces şi cele de transport forestier aprobate şi prevăzute în planul de situaţie;

- instruirea personalului de exploatare asupra măsurilor de protecţie a mediului, a obligaţiilor şi responsabilităţilor ce le revin, precum şi a condiţiilor impuse prin prezentul studiu de evaluare adecvată;

- să ia toate măsurile de: prevenire şi stingere a incendiilor, iar în caz de incendiu să intervină la stingerea incendiilor cu utilaje proprii şi personalul muncitor existent până la intervenţia altor autorităţi;

- prevenirea apariţiei focarelor de infestare a lemnului şi a pădurii în parchetele de exploatare şi în platformele primare.

D.3.2. Măsuri specifice de reducere a impactului asupra habitatelor şi a speciilor de interes comunitar şi modul în care aceste măsuri vor reduce/elimina impactul negativ asupra ariilor protejate de interes comunitar

Analizând factorii de risc în cazul habitatelor se constată că cei cu potențial negativ sunt legaţi de aplicarea lucrărilor silvotehnice care presupun recoltarea integrală a materialului lemnos din cadrul unei unităţi amenajistice (tăieri rase, tăieri în crâng, tăieri de racordare), iar în cazul speciilor de faună, se constată că cea mai mare parte a speciilor ar putea fi deranjate în perioada de reproducere, de creşterea a puilor şi în timpul hrănirii.

Pentru păsări, în special,  măsurile cele mai importante sunt identificarea zonelor cu cuiburi, nederanjarea acestora (după ce sunt identificate) şi efectuarea lucrărilor specifice ale amenajamentului silvic în afara perioadei de cuibărit a speciilor în cauză.

În tabelele următoare sunt prezentate măsurile specifice de reducere a impactului asupra habitatelor şi a speciilor de interes comunitar luate în analiză în cadrul prezentului studiu.

Tabel D.3.2.1. Măsuri de reducere a impactului asupra habitatelor de interes comunitar

| Habitate de interes comunitar/ Cod Natura 2000 | Măsuri de reducere a impactului asupra habitatelor de interes comunitar din zona O.S. Valea Mare |
| --- | --- |
| 9130 – Păduri de fag de tip Asperulo – Asarum 9170 – Păduri de stejar de tip Galio - Cărpinetum 91Y0 – Păduri dacice de stejar şi carpen | -interzicerea păşunatului în cadrul habitatului (nu face obiectul amenajamentului) -se va dirija compoziţia arboretelor tinere spre tipul natural natural fundamental de pădure şi spre structuri cât mai diversificate atât în plan orizontal cât şi vertical; -monitorizarea pătrunderii şi proliferării de specii invazive; -promovarea, pe cât posibil, a regenerării naturale a habitatului; -promovarea speciilor caracteristice tipului natural fundamental de pădure şi habitatului; -se vor monitoriza regenerările naturale şi se vor aplica lucrări specifice de ajutorare a regenerării naturale; -se vor menţine în pădure, în arboretele de peste 80 de ani, cel puţin 8 din arbori/ha parţial uscaţi, bătrâni sau rupţi care prezintă cavităţi şi scorburi, sub forma unor insule de îmbătrânire. -se va meţine un volum de lemn mort de cel puţin 10 m3/ha. |

Tabel D.3.2.2. Măsuri de reducere a impactului asupra speciilor de faună de interes comunitar

| Specii | Măsuri de reducere a impactului asupra speciilor de interes comunitar din zona O.S. Valea Mare |
| --- | --- |
| Specii menționate în formularul standard |
| Mamifere |
| Meles meles (viezure) | -punerea în acord a măsurilor de gospodărire a pădurilor cu cele privind gestionarea faunei cinegetice, acolo unde există vizuini („fortărețe” de galerii și vizuini) locuite; -măsuri de prevenire a rabiei și a altor zoonoze; -combaterea braconajului. |
| Herpetofaună |
| Bombina variegata (buhai de baltă cu burta galbenă) | -punerea in acord a lucrărilor silvice – amploare, perioada de derulare – cu biologia speciei, acolo unde este relevant (arborete, terenuri de împădurit, cuprinse în zona de referință a ocolului și ariei protejate, situate lângă mini habitate umede/acvatice locuite de aceste specii, cum ar fi: pâraie lent curgătoare, bălți, etc.); -interzicerea altor activităti care pot determina alterarea habitatelor de hrănire și de reproducere cum ar fi pășunatul, etc.; - evitarea folosirii de substante biocide; - identificarea si inventarierea zonelor de viețuire, actuale și potențiale; - promovarea activităților de monitorizare. - instruirea culegătorilor de ciuperci și a lucrătorilor zilieri folosiți la lucrările silvice pentru a nu vătăma, ucide sau captura aceste specii de herpetofaună. -interzicerea colectării, comercializării şi a distrugerii. |
| Bufo bufo (broască râioasă brună) |  |
| Emys orbicularis (țestoasă de apă) |  |
| Coronella austriaca (șarpe de alun) | -menținerea lăstărișurilor, nuielișurilor, alunișurilor acolo unde este relevant, și, după caz, acolo unde este necesară rărirea sau înlocuirea acestora cu puieți/semințișuri naturale ale altor specii forestiere valoroase, aceste operațiuni se vor realiza treptat; - păstrarea subarboretului, pe cât posibil a cel puțin 5-10% din suprafață, acolo unde este relevant; menținerea desișurilor, tufișurilor și alunișurilor din lizierele de pădure și pe lângă potecile din fondul forestier. - instruirea culegătorilor de ciuperci și a lucrătorilor zilieri folosiți la lucrările silvice pentru a nu vătăma, ucide sau captura această specie de șarpe - interzicerea colectării, comercializării şi a distrugerii |

| Specii | Măsuri de reducere a impactului asupra speciilor de interes comunitar din zona O.S. Valea Mare |
| --- | --- |
| Salamandra salamandra (salamandră) | -oprirea exploatării masei lemnoase în parchete, până la 1-2 zile după încetarea ploilor și zvântarea solului; -instruirea culegătorilor de ciuperci și a lucrătorilor zilieri folosiți la lucrările silvice pentru a nu vătăma, ucide sau captura acești amfibieni; -interzicerea colectării, comercializării şi a distrugerii. |
| Nevertebrate |
| Cerambyx cerdo (croitor mare de stejar) | - punerea în acord a lucrărilor silvice – amploare, perioada de derulare – cu biologia speciei, pentru evitarea oricărei perturbari; - interzicerea altor activităţi care pot determina alterarea habitatelor de hrănire şi de reproducere; - evitarea folosirii de substanţe biocide; - promovarea activităţilor de monitorizare. - interzicerea colectării şi a distrugerii exemplarelor speciei; - se vor menţine în pădure cel puţin 8 din arbori/ha parţial uscaţi, bătrâni sau rupţi care prezintă cavităţi şi scorburi, sub forma unor insule de îmbătrânire; - se va meţine un volum de lemn mort de cel puţin 10 m3/ha. - instalarea panourilor informative cu privire la importanţa ocrotirii speciei de interes conservativ. |
| Morimus funereus (croitor cenușiu) |  |
| Lucanus cervus (rădașcă) |  |

D.3.3. Măsuri organizatorice recomandate pentru reducerea impactului asupra habitatelor şi a speciilor de interes comunitar din zona O.S. Valea Mare

- Respectarea riguroasă a planificării lucrărilor silvice pentru a se evita perturbarea speciilor sau distrugerea cuiburilor şi adăposturilor;

- Identificarea zonelor de importanţă majoră pentru speciile de floră şi faună sălbatică;

- Identificarea pe teritoriul O.S. Valea Mare a locurilor de adăpost, reproducere, hrănire, sau cuibărit pentru speciile protejate, înainte de începerea lucrărilor propuse şi aplicarea celor mai bune metode de reducere a presiunii şi a impactului antropic - respectiv evitarea lucrărilor în perioadele de reproducere a speciilor. Aceste activităţi se pot realiza în colaborare cu specialişti în studiul biodiversităţii, pe baza unor protocoale de colaborare;

- Informarea personalului silvic de teren al ocolului şi a lucrătorilor din parchete cu privire la restricţiile legate de speciile protejate, înainte şi în timpul desfăşurării lucrărilor sau ori de cate ori se consideră necesar, prin instruiri adecvate;

- Instruirea personalului implicat în lucrări silvice cu privire la prevenirea şi combaterea poluărilor accidentale (carburanţi, uleiuri, deşeuri menajere), menţinerea zgomotului în limitele legale, prevenirea şi stingerea incendiilor şi a altor situaţii de urgenţă care pot să apară în timpul tăierilor de regenerare sau a celor de întreţinere şi conducere a pădurii.

- Implementarea şi monitorizarea unui plan de management al deşeurilor şi a unui plan privind modul de acţiune în cazul unor poluări accidentale.

D.3.4. Măsuri curente de lucru pentru reducerea impactului asupra habitatelor

şi a speciilor

- Utilizarea pe cât posibil a infrastucturii existente (drumuri, drumuri tehnologice, poduri); trebuie evitată crearea de noi drumuri de acces dacă nu este neapărat nevoie, se recomandă parcurgerea traseelor deja existente şi evitarea manevrelor inutile;

- Limitarea numărului de vehicule implicate în lucrări la strictul necesar; se recomandă folosirea de vehicule cu nivel scăzut de gaze poluante şi consum redus de carburanţi;

- Interzicerea folosirii de utilaje sau echipamente vechi, neconforme normelor tehnice, care prezintă scurgeri de produse petroliere;

- Interzicerea efectuării în păduri a lucrărilor de întreţinere sau de reparaţie la vehicule sau la echipamente (tractoare, maşini transport, motoferăstraie);

- Folosirea de lubrifianţi de tip Castrol şi Lubrifin, ce conţin valori mai scăzute cu 3% HAP (hidrocarburi aromatice policiclice) şi care sunt clasificate ca nepericuloase pentru mediu, securitatea şi sănătatea populaţiei;

- Respectarea măsurilor preconizate pentru deversări accidentale de carburanţi, incendii şi alte evenimente, în conformitate cu fişele de securitate ale produselor utilizate;

- Limitarea funcţionării surselor generatoare de zgomot la perioadele de timp strict necesare.

D.3.5. Măsuri specifice pentru reducerea impactului asupra habitatelor

şi a speciilor de floră şi faună

- Îndepărtarea vegetaţiei trebuie realizată doar în limitele necesităţilor, cu luarea de măsuri pentru refacerea ecologică dacă se impune;

- Interzicerea perturbării intenţionate a speciilor de faună în cursul perioadei de reproducere, în cursul perioadelor de creştere  a puilor sau de migraţie;

- Interzicerea oricărei forme de recoltare, capturare, distrugere, vătămare sau ucidere a exemplarelor de floră şi faună aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- Interzicerea deteriorării sau distrugerii cuiburilor sau culegerii intenţionate a acestora şi a ouălor din natură;

- Interzicerea deteriorării/distrugerii locurilor de reproducere ori de odihnă pentru avifaună;

- Interzicerea recoltării florilor şi a fructelor, dar şi culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a plantelor în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- Interzicerea spălării în cursurile de apă sau pe malurile acestora a vehiculelor sau a oricăror materiale; spălarea acestora se va realiza doar în spaţii destinate şi amenajate corespunzător;

- Protejarea marcajelor sau panourilor de informare în ariile protejate;

- Interzicerea introducerii de seminţe de plante alohtone (non-native), spori, etc;

- Interzicerea accesului în perimetrul pădurilor din O.S. Valea Mare a animalelor de companie odată cu echipele de lucru sau la punctele de lucru (câini, pisici, etc potential purtătoare de boli);

- Interzicerea abandonării de deşeuri, reziduuri, materiale de orice fel; realizarea unui control strict asupra deşeurilor rezultate, în conformitate cu planul de management al deşeurilor.

D.4. Procentul pierdut din suprafaţa habitatelor

Prin implementarea amenajmentului silvic nu se va pierde din suprafaţa habitatelor.

Primul principiu care stă la baza elaborării amenajamentelor silvice este principiul continuităţii şi permanenţei pădurii, care reflectă preocuparea continuă de a asigura, prin amenajament, condiţiile necesare pentru gestionarea durabilă a pădurilor, astfel încât acestea să ofere societăţii – în mod continuu – produse lemnoase şi de altă natură, precum şi servicii de protecţie şi sociale cât mai mari şi de calitate superioară. Principiul, se referă deci, atât la continuitatea în sens progresiv a funcţiilor de producţie, cât şi la permanenţa şi ameliorarea funcţiilor de protecţie şi sociale, vizând nu numai interesele generaţiei actuale, ci şi cele de perspectivă ale societăţii. Totodată, potrivit acestui principiu, amenajamentul acordă o atenţie permanentă asigurării integrităţii şi dezvoltării habitatelor forestiere.

Faptul că există o raportare permanentă la tipurile natural fundamentale de pădure nu poate conduce, în condiţiile respectării măsurilor implementate prin amenajamentul silvic, decât la păstrarea mărimii şi îmbunătăţirea calităţii habitatelor forestiere.

D.5. Procentul ce va fi pierdut din suprafeţele habitatelor folosite pentru

necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor de interes comunitar

Implementarea amenajamentului silvic pe teritoriul administrat de O.S. Valea Mare nu va conduce la pierderi ale suprafeţelor habitatelor de interes comunitar care servesc pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor de interes comunitar ori ale celor de interes naţional. Aşa cum a mai fost precizat, 99,9% din suprafaţa de fond forestier din cadrul O.S.Valea Mare cuprinsă în sit, este prevăzut a fi parcursă în acest deceniu numai cu lucrări de îngrijire şi tăieri de igienă, lucrări în urma cărora compactitatea pădurii se păstrează în condiţii optime.

D.6. Durata şi persistenţa fragmentării habitatelor

Deoarece diferitele tipuri de lucrări preconizate a se realiza în raza O.S. Valea Mare în baza amenajamentului silvic, se vor desfăşura etapizat (în perioade diferite) şi pe suprafeţe mici de teren care nu vor întrerupe continuitatea pădurii, nu putem vorbi de fragmentare de habitate forestiere. Habitatele forestiere vor suferi însă schimbări, prin înlocuirea unor fragmente de pădure ajunse la vârsta exploatabilităţii cu păduri tinere, regenerate în principal pe cale naturală.

D.7. Durata şi persistenţa perturbării speciilor de interes comunitar

Speciile de interes comunitar, fie că este vorba de plante, nevertebrate sau vertebrate vor fi perturbate numai pe perioadele scurte de timp în care se vor desfăşura lucrările prevăzute în amenajamentului silvic. Tratamentele de regenerare, tăierile rase şi o parte din lucrările de îngrijire şi conducere a pădurii au loc de regulă în anotimpul rece (noiembrie-februarie), în perioada de repaus hibernal al arborilor, perioadă în care şi activitatea speciilor este redusă.

Aplicarea corespunzătoare a lucrărilor de îngrijire şi a tratamentelor este condiţionată de efectuarea tăierilor în perioade (epoci) favorabile, perioade în care intervenţiile respective se fac cu influenţe ecologice negative minime asupra arboretelor.

Este cunoscut faptul că influenţele negative ale activităţii de exploatare sunt cu atât mai mari cu cât acestea se desfăşoară pe o perioadă mai lungă de timp. De aceea, în cadrul perioadelor (epocilor) în care este permisă desfăşurarea activităţilor de exploatare se acordă durate de timp în care acestea trebuie să fie încheiate. Aceste durate se referă la aceleaşi procese de recoltare şi colectare şi sunt diferenţiate în funcţie de zona geografică în care se găseşte amplasat parchetul şi de volumul de masă lemnoasă de exploatat.

În general, lucrările din parchete au o durată de maxim 30 de zile, aceasta depinzând de mărimea parchetului şi de amplitudinea tratamentelor de regenerare sau de îngrijire şi conducere a pădurii.

Se va evita desfăşurarea de lucrări, mai ales de tratamente de regenerare sau tăieri rase (tipuri de lucrări de o anvergură mai mare), în perioadele de reproducere ale speciilor de interes comunitar, perioade care corespund în general intervalului martie-iulie.

În afara perioadelor de desfăşurare a lucrărilor, nu vor exista perturbări ale activităţii speciilor de faună. Nu putem vorbi de persistenţa perturbării speciilor de interes comunitar după încheierea lucrărilor silvice din unităţile amenajistice.

Aşa cum am mai precizat, în perioada de aplicare a lucrărilor silvotehnice este de aşteptat ca unele specii, în special păsările şi mamiferele prezente în zonă, să fie deranjate de specificul activităţilor desfăşurate, dar acestea având o mobilitate ridicată îşi vor găsi loc de refugiu în zonele învecinate. Lucrările silvotehnice se execută de regulă la intervale mari de timp şi în nici un caz pe suprafeţe mari. Habitatele forestiere existente în zonă sunt suficient de mari şi de stabile pentru a asigura supravieţuirea speciilor migrate din zonele în care se execută lucrări.

Perturbarea speciilor va fi însă temporară în majoritatea situaţiilor, doar pe perioada lucrărilor propuse în prezentul amenajament silvic. Aceste perturbări trebuie reduse la minimum prin respectarea recomandărilor din prezentul studiu de evaluare adecvată. Estimăm că nu va exista un impact de durată sau persistent la nivelul acestei arii naturale protejate.

D.8. Calendarul de implementare şi monitorizare

a măsurilor de reducere a impactului

Calendarul stabilit în cadrul studiului de evaluare adecvată  trebuie respectat de Ocolul silvic Valea Mare, care este responsabil pentru implementarea măsurilor de reducere a impactului.

Activităţile de monitorizare a măsurilor de reducere a impactului trebuie să se desfăşoare pe întreaga perioadă de implementare a amenajamentului.

Monitorizările trebuie să se facă lunar pentru evaluarea impactului potenţial al lucrărilor silvice asupra habitatelor şi a speciilor de interes comunitar (eventuala tăiere a unor arbori seculari, eventuala distrugere a populaţiilor locale ale unor specii rare, tăieri ilegale,etc), cu sesizarea autorităţii locale sau regionale de mediu în situaţia în care se observă neconformităţi.

Vor fi monitorizate lunar aspectele legate de diferitele forme de poluare potenţială (poluarea solului, a aerului, a apelor, sursele de zgomot), precum şi modul de  gospodărire a deşeurilor, în principal a rumeguşului şi a deşeurilor menajere produse de lucrătorii silvici în timpul lucrărilor prevăzute în amenajament. Se vor monitoriza anual diferitele tipuri de lucrări silvice prevăzute în amenajamentul silvic (regenerări, degajări, curăţiri, rărituri, tăieri de igienă), care influenţează structura şi compoziţia în specii a ecosistemelor forestiere dar şi răspândirea şi dispersia speciilor.

Calendarul implementării şi monitorizării măsurilor de reducere a impactului va fi corelat cu perioadele de reproducere, cuibărit şi creştere a puilor, astfel încât speciile de interes comunitar care trăiesc în zona ocolului să nu fie deranjate de lucrările silvotehnice în aceste perioade de sensibilitate crescută.

Perioada cea mai sensibilă pentru biodiversitate este cea din intervalul lunilor aprilie-iulie atunci când lucrările prevăzute în amenajamentul silvic sunt reduse la minim. În general se fac în această perioadă degajările, curăţirile, răriturile, tăierile de însămânţare sau tăierile de igienă în arboretele fără regenerare.

Ţinând cont de faptul că cea mai mare parte a lucrărilor, se execută în afara perioadei de vegetaţie, cea mai mare parte a speciilor locale nu vor fi afectate în perioada de reproducere de prezenţa umană, de tăierile de arbori şi de zgomotul echipamentelor.

Tabel D.8.1. Calendarul propus pentru monitorizarea măsurilor de reducere a impactului

| Obiective | Indicatori de monitorizare | Frecvenţa de monitorizare |
| --- | --- | --- |
| Monitorizarea stării de conservare a habitatelor | Surprinderea unor posibile modificări în cadrul habitatelor; propuneri pentru remedierea problemelor | Lunară |
| Monitorizarea stării de conservare a florei | Surprinderea unor modificări în abundența și distribuția speciilor de plante de interes conservativ; propuneri pentru remedierea problemelor | Lunară |
| Monitorizarea stării de conservare a nevertebratelor | Surprinderea unor modificări în abundenţa şi distribuţia speciilor de nevertebrate; propuneri pentru remedierea problemelor | Lunară |
| Monitorizarea stării de conservare a amfibienilor şi reptilelor | Surprinderea unor modificări în abundenţa şi distribuţia speciilor de amfibieni şi reptile; propuneri pentru remedierea problemelor | Lunară |
| Monitorizarea stării de conservare a mamiferelor | Surprinderea unor modificări în abundenţa şi distribuţia speciilor de mamifere; propuneri pentru remedierea problemelor | Lunară |
| Monitorizarea stării de conservare a păsărilor | Surprinderea unor modificări în abundenţa şi distribuţia speciilor de păsări; propuneri pentru remedierea problemelor | Lunară |
| Monitorizarea poluării potenţiale (sol, aer, apă) | Identificarea şi eliminarea/diminuarea surselor de poluare (dacă există); propuneri pentru remedierea problemelor | Lunară |
| Monitorizarea poluării fonice | Respectarea legislaţiei privind normele admise ale poluării fonice; propuneri pentru remedierea problemelor | Lunară |
| Monitorizarea gestionării deşeurilor rezultate în cursul lucrărilor | Identificarea şi eliminarea deşeurilor menajere şi a reziduurilor din habitatele forestiere (dacă exista); propuneri pentru remedierea problemelor | Lunară |
| Monitorizarea păşunatului în pădure | Identificarea unor modificări ale vegetaţiei ierboase şi arbustive determinate de păşunat ilegal; propuneri pentru remedierea problemelor | Lunară |
| Monitorizarea braconajului | Identificarea unor posibile activităţi de braconaj; propuneri pentru remedierea problemelor | lunară |
| Monitorizarea lucrărilor de ajutorare a regenerărilor naturale | Suprafaţa anuală parcursă cu lucrări de ajutorare a regenerărilor naturale | anuală |
| Monitorizarea suprafeţelor regenerate | Suprafaţa regenerată anual, din care: - Regenerări naturale - Regenerări artificiale (împăduriri+completări) | anuală |
| Monitorizarea lucrărilor de ajutorare şi conducere a arboretelor tinere | - Suprafaţa anuală parcursă cu degajări - Suprafaţa anuală parcursă cu curăţiri - Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea curăţirilor - Suprafaţa anuală parcursă cu rărituri - Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea răriturilor. | anuală |
| Monitorizarea lucrărilor speciale de conservare | - Suprafaţa anuală parcursă cu lucrări de conservare - Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea lucrărilor de conservare. | anuală |
| Monitorizarea aplicării tratamentelor silvice | - Suprafaţa anuală parcursă cu lucrări de produse principale - Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea tăierilor de produse principale. | anuală |
| Monitorizarea tăierilor de igienizare a pădurilor | - Suprafaţa anuală parcursă cu tăieri de igienizare - Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea tăierilor de igienizare. | anuală |
| Monitorizarea stării de sănătate a arboretelor | Evaluarea suprafeţelor forestiere infestate cu dăunători; propuneri pentru remedierea problemelor | anuală |
| Monitorizarea impactului presiunii antropice asupra arboretelor | Evaluarea volumul de masă lemnoasă tăiată ilegal; propuneri pentru remedierea problemelor | anuală |

Monitorizarea măsurilor de reducere a impactului conform calendarului propus va avea ca scop:

- urmărirea modului în care sunt respectate prevederilor amenajamentului silvic;

- urmărirea modului în care sunt respectate recomandările evaluării adecvate;

- urmărirea modului în care sunt puse în practică prevederile amenajamentului silvic corelate cu recomandările prezentei evaluări adecvate;

- urmărirea modului în care sunt respectate prevederilor legislaţiei de mediu cu privire la evitarea poluărilor accidentale şi intervenţia în astfel de cazuri;

- urmărirea modului în care sunt respectate prevederile legislaţiei de mediu cu privire la conservarea habitatelor şi a speciilor de interes comunitar;

Stabilirea responsabilităţilor aplicării prevederilor amenajamentului silvic şi a punerii în practică a recomandărilor prezentei evaluări adecvate revine titularului planului, respectiv O.S.Valea Mare.

Dacă în perioada monitorizărilor vor fi semnalate şi alte specii interes comunitar (floră/faună), decât cele identificate până în prezent (în cadrul prezentului studiu), se vor aplica şi pentru acestea măsurile generale şi specifice de reducere a impactului, stabilite la nivelul grupei principale de taxoni.

În condiţiile în care ocolul silvic va contracta cu terţi diversele lucrări care se vor executa în cadrul amenajamentului silvic, este direct răspunzător de respectarea de către aceştia a prevederilor amenajamentului şi a recomandărilor prezentei evaluări adecvate.

D.9. Perioade în care se recomandă oprirea/limitarea lucrărilor silvotehnice

ca urmare a perioadelor de reproducere a faunei de interes conservativ și a speciilor relevante pentru sit și zona ocolului

Este de evitat distrugerea cuiburilor păsărilor amplasate în pădure și, pe cât posibil, este recomandat ca, în zonele relevante – acolo unde sunt identificate cuiburi active, perioadele de realizare a lucrărilor silvice să țină cont de epocile de cuibărit și creștere a puilor.

La amfibieni, perioada de reproducere este martie-aprilie, iar metamorfoza poate dura până spre sfârșitul verii, când apar adulţii.

În cazul  reptilelor, împerecherea şi depunerea pontei are loc în perioada aprilie-mai, pentru ca eclozarea să aibă loc în perioada august-septembrie la majoritatea speciilor.

Se recomandă ca la realizarea lucrărilor din fondul forestier, fie că este vorba de tăieri de regenerare, fie de lucrări de întreţinere şi de conducere a pădurii, să se ţină cont de perioadele de reproducere şi pentru mamifere, astfel încât majoritatea lucrărilor să fie efectuate în afara acestor perioade în care speciile sunt mai sensibile la factorii externi perturbatori.

Acest lucru este posibil pentru că majoritatea lucrărilor, importante din punctul de vedere al recoltei de lemn, sunt planificate în anotimpul rece, în perioada de latenţă a speciilor lemnoase (noiembrie-februarie).

De perioada de reproducere a speciilor mai sensibile la factori externi potenţial perturbatori se va ţine cont şi la realizarea calendarului cu perioadele în care trebuie evitate lucrări de anvergură în fondul forestier. Datele din calendar vor fi corelate cu cele privind distribuţia speciilor de faună pe teritoriul O.S. Valea Mare.

La  potrivirea calendarului lucrărilor cu epocile de reproducere și creștere a puilor se va avea în vedere relevanța, asupra căreia se va aprecia în funcție de rezultatele monitorizării, astfel ca lucrările silvice/forestiere să nu fie oprite sau suspendate inutil.

Tabel D.9.1. Perioadele de reproducere/cuibărire a faunei de interes conservativ în care se recomandă oprirea/limitarea lucrărilor silvice

| Lunile anului/Perioada de reproducere/cuibărire/creştere a puilor | Amfibieni | Reptile | Mamifere |
| --- | --- | --- | --- |
| Ianuarie | - | - | - |
| Februarie | - | - | X |
| Martie | X | - | X |
| Aprilie | X | X | X |
| Mai | X | X | X |
| Iunie | X | X | X |
| Iulie | X | X | X |
| August | X | X | X |
| Septembrie | - | X | X |
| Octombrie | - | - | - |
| Noiembrie | - | - | - |
| Decembrie | - | - | - |

CONCLUZII

Amenajamentul silvic cuprinde toate tipurile de lucrări ce urmează a fi efectuate în următorii 10 ani, referindu-se la recoltarea masei lemnoase, la lucrările de conducere şi îngrijire a arboretelor, la lucrările de conservare şi la lucrările de împădurire şi îngrijire a seminţişurilor. Lucrările preconizate în amenajamentul actual continuă şi completează lucrările de gestionare durabilă a pădurii din vechiul amenajament, ca parte a strategiei de dezvoltare durabilă a societăţii.

Recoltarea de produse principale se realizează prin tratamente de regenerare, sub formă de tăieri progresive, tăieri în crâng, tăieri rase urmărindu-se instalarea şi dezvoltarea seminţişului natural sub masiv şi a plantaţiilor până la constituirea noul arboret.

Se vor desfăşura lucrări de ajutorare a regenerărilor naturale şi de împădurire, mai ales de favorizare a instalării şi dezvoltării seminţişului, de îngrijire şi conducere a arboretelor, pentru a se asigura continuitatea pădurii, menţinerea compoziţiei acesteia dar şi o stare favorabilă de conservare a ecosistemului forestier.

Lucrările de îngrijire şi de conducere a arboretelor, indispensabile pentru păstrarea continuităţii pădurii, a consistenţei optime a arborilor şi a stării de sănătate a ecosistemului forestier vor consta în degajări, curăţiri, rărituri, tăieri de igienă. Materialul lemnos recoltat în urma efectuării acestor tipuri de lucrări intră în categoria produselor secundare.

În condiţiile respectării măsurilor de reducere a impactului stabilite şi a planului de monitorizare a activităţilor şi elementelor de mediu protejate (habitate, specii de interes conservativ), considerăm că prevederile amenajamentului silvic nu conduc la pierderi de suprafaţă în habitatele de interes comunitar şi nici la fragmentări ale habitatelor care ar putea limita mobilitatea organismelor sau ar putea altera semnificativ mediul de viaţă al speciilor ce trăiesc în păduri.

În cursul lucrărilor silvice prevăzute de amenajament nu vor fi folosite substanţe chimice sau hormoni de creştere care s-ar putea acumula în organismele diverselor specii şi apoi transmise altor specii de-a lungul lanţurilor trofice. Substanţe biocide vor fi folosite numai în situaţii bine fundamentate, în cazul proliferării în masă a unor fitopatogeni.

Lucrările silvice se vor realiza cu tehnologii şi utilaje care să reducă riscul de degradare a substratului, a solului, a seminţişului, a subarboretului, astfel încât să fie reduse la minim perturbările asupra biocenozelor forestiere.

Pentru implementarea amenajamentului silvic nu se folosesc şi nu se vor folosi resurse naturale (apă, sol, rocă, etc). Specificul lucrărilor prevăzute în amenajamentul silvic nu impune utilizarea de materii prime din ecosisteme forestiere sau din alte tipuri de ecosisteme.

Mici cantităţi de deşeuri (rumeguş, deşeuri menajere), posibile reziduuri (scurgeri de uleiuri, combustibili) şi emisii de substanţe potenţial poluante (gaze din arderea combustibililor) vor fi produse în perioada de execuţie a lucrărilor silvice de vehiculele şi echipamentele folosite şi de personalul care le deserveşte. Printr-un management corespunzător al deşeurilor, prin colectarea  selectivă a acestora, prin folosirea unor utilaje în bună stare de funcţionare şi a unor măsuri de diminuare a zgomotelor şi vibraţiilor, deşeurile şi emisiile generate vor fi menţinute în limite normale, fără a afecta semnificativ speciile care trăiesc în zona O.S. Valea Mare.

Personalul ocolului silvic va monitoriza respectarea prevederilor legale şi a măsurilor stabilite în acest studiu, de către operatorii economici care vor desfăşura tăieri în parchete sau diverse activităţi silvotehnice în arboretele din cadrul O.S.Valea Mare situate în aria protejată ROSCI0344 Pădurile din Sudul Piemontului Cândești. Vor fi respectate de asemenea prevederile planurilor de management.

În perimetrul ocolului silvic, echilibrul ecologic al populaţiilor se menţine deocamdată într-o stare relativ bună, fără a fi supus unor factori perturbatori majori. Managementul forestier adecvat, propus în amenajament, este în măsură să conserve suprafeţele ocupate la ora actuală de pădure ca tip major de ecosistem şi să păstreze conectivitatea în cadrul habitatelor, asigurându-se astfel menţinerea pe termen lung a speciilor de faună.

Nişele de hrănire, adăpost şi cuibărit pot deveni pe termen scurt improprii în cazul unor tipuri de lucrări, iar speciile afectate îşi vor remodela răspândirea în habitat în functie de acest aspect, existând pericolul să apară diminuări ale efectivelor populaţionale. Aceste diminuări nu au loc însă la nivelul întregului habitat ci doar local, prin migrarea speciilor către zonele neafectate de lucrări. Executarea lucrărilor silvice pe suprafeţe relativ mici, fără  fragmentarea habitatelor, favorizează mobilitatea speciilor, ale căror efective totale nu se reduc semnificativ la nivelul habitatului.

Punerea în practică a amenajamentului silvic nu va avea un impact direct  semnificativ asupra populaţiilor de insecte de interes comunitar, deoarece se propune păstrarea unor arbori bătrâni parţial uscaţi, cel puţin 8 exemplare la hectar şi a unui volum de lemn mort la ha de minim 10m3, potrivit și celor stabilite prin Decizia A.N.A.N.P. nr.415/16.09.2020.

Impactul direct este doar local asupra nevertebratelor, în special asupra stadiilor de viaţă larvară şi va fi punctual, fără a afecta decât o mică fracţiune a populaţiilor.

Suprafaţa O.S. Valea Mare conţine habitate favorabile pentru speciile de mamifere semnalate în zonă. Având în vedere mobilitatea foarte mare a speciilor de mamifere, impactul direct al amenajamentului asupra acestor specii este nesemnificativ şi numai temporar (pe parcursul lucrărilor), mai ales în contextul implementării măsurilor de reducere a impactului de către administraţia silvică.

Un aspect foarte important este acela ca la menținerea unor arbori uscați/bătrâni /scorburoși precum și a altora asemenea, care prezintă un risc de cădere, se va ține cont de poziția și distanța față de căile de acces, precum poteci, drumuri existente, astfel ca să fie prevenite eventuale incidente nefaste asupra oamenilor și bunurilor acestora. Totodată, la alegerea unor arbori uscați/putrezi pe picior spre a fi menținuți pe teren, în scopul ameliorării și conservării biodiversității, în subparcelele unde se vor desfășura lucrări de recoltare a masei lemnoase puse în valoare, se vor avea în vedere cu prioritate normele de protecție a muncii specifice activității de exploatare forestieră,

Normele de protecţia pădurii au în vedere măsuri de protejare a speciilor  de păsări insectivore care sunt utile prin faptul că țin sub control populațiile de insecte ce pot deveni dăunătoare pădurii. În cazul unor lucrări silvice absolut necesare, acestea vor fi realizate punctual, pe cât posibil în afara perioadelor de reproducere a speciilor în cauză, fără ca zonele de cuibărit şi creştere a puilor sa fie afectate şi cu menţinerea unui nivel de zgomot acceptabil prin utilizarea de echipamente în bună stare tehnică.

Legat tot de activitatea de protecție, protejarea mușuroaielor de furnici de pădure contribuie de asemenea la asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare a arboretelor, dat fiind faptul că acestea consumă larve de insecte și insecte parazite care în număr mare dăunează pădurii. Chiar dacă aceste aspecte care țin de activitatea de protecție a pădurilor nu sunt prevăzute de amenajamentul silvic, administrația silvică le poate avea în vedere pentru deceniul actual de amenajare, acolo unde constată că e relevant.

Tratamentele de regenerare şi lucrările de îngrijire şi conducere a pădurii au loc de regulă în anotimpul rece, în perioada de repaus hibernal a arboretului, perioadă în care activitatea speciilor este în general redusă, ceea ce minimizează impactul potenţial negativ al lucrărilor asupra speciilor de faună, mai ales de păsări.

Impactul pe termen scurt constă în posibila alterare a condiţiilor de habitat pentru speciile de floră şi faună, deranjarea speciilor de faună în perioada de reproducere sau distrugerea unor nişe de hrănire şi adăpost prin tăierea arborilor scorburoşi, mai ales în cazul păsărilor insectivore. Prin implementarea măsurilor de reducere a impactului, aceste aspecte potenţial negative ar putea fi aduse la un prag acceptabil pentru fauna locală.

Majoritatea factorilor de impact la adresa habitatelor şi a speciilor de interes comunitar au o intensitate scăzută şi nu pun în pericol menţinerea pe termen lung a populaţiilor locale din O.S. Valea Mare.

Pentru reducerea impactului potenţial negativ al lucrărilor silvotehnice asupra florei şi faunei de interes conservativ, trebuie să existe la nivelul ocolului silvic un program de instruire a pădurarilor, care trebuie să cunoască, să identifice şi să protejeze elementele valoroase ale florei şi faunei din habitatele forestiere. Cunoaşterea speciilor invazive şi semnalarea lor în vederea extirpării este de asemenea necesară.

Dacă lucrările din amenajament sunt realizate în conformitate cu normele silvice şi cu cele de protecţie a mediului, pădurea ca tip de habitat îşi va menţine în ansamblu compoziţia şi structura actuală, fără a exista un impact semnificativ pe termen lung asupra speciilor de interes comunitar.

În cazul habitatelor de interes comunitar, impactul rezidual este nesemnificativ şi este datorat în principal modificărilor ce au loc la nivel de microclimat, mai ales ca urmare a modificărilor de consistenţă a arboretelor.

Prezentul amenajament silvic continuă planificarea şi gestionarea durabilă a pădurii din vechiul amenajament şi de aceea nu se poate vorbi de un impact rezidual semnificativ.

În condiţiile în care amenajamentele ocoalelor silvice învecinate au fost realizate ori urmează a se realiza în conformitate cu normele tehnice în vigoare, putem estima că impactul cumulativ al acestor amenajamente asupra integrităţii zonei studiate este nesemnificativ.

Este recomandată monitorizarea periodică a habitatelor şi a biodiversităţii de către specialişti, în perioada de implementare a amenajamentului silvic, şi mai ales în perioadele sensibile pentru faună, precum cele de migraţie, reproducere şi creştere a puilor. Pentru asigurarea unei stări favorabile de conservare a speciilor pe termen lung, este necesară cunoaşterea şi protejarea zonelor de reproducere, de adăpost şi a culoarelor de migrare ale speciilor de faună de interes comunitar din zona administrată prin O.S.Valea Mare respectiv teritoriul forestier administrat prin ocol și cuprins în sit.

Cu condiţia implementării măsurilor de reducere a impactului propuse de prezentul studiu, considerăm că prezentul amenajament silvic nu va genera un impact negativ semnificativ asupra ariei naturale protejate ROSCI0344 Pădurile din Sudul Piemontului Cândești, suprapuse total sau parţial peste teritoriul forestier din structura ocolului slvic şi nici asupra habitatelor sau speciilor de floră şi faună de importanţă conservativă aflate în zona de interes.

BIBLIOGRAFIE

Doniţă N., Popescu A., Paucă-Comănescu M., Mihăilescu S., Biriş I. A. 2005(a). Habitatele din România, Editura Tehnică-Silvică, Bucureşti.

Florescu I. I. 1991. Tratamente silviculturale, Editura Ceres, Bucureşti.

Florescu I., Nicolescu N. V. 1998. Silvicultură, Vol. II - Silvotehnica, Editura Universităţii Transilvania din Braşov.

Leahu I. 2001. Amenajarea Pădurilor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

Nicolescu V.N., Silvicultură, Vol I. Biologia pădurii, Editura Aldus, Barșov, 2016.

Paşcovschi S., Leandru V. 1958. Tipuri de pădure din Republica Populară Română, Institutul de Cercetări Silvice, Seria a II-a - Manuale, Referate, Monografii, Nr. 14, Editura AgroSilvică de Stat, Bucureşti.

Fuhn E.I., Broaște, șerpi, șopârle, Ed. Științifică, București, 1969.

Gafta D.,  Mountford J.O. (coord.) et al., 2008. Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din România, Risoprint, Cluj-Napoca.

Ionescu O., Cazacu C., Pasca C., Sirbu G., Attila S., Ionescu Grorgeta, Adamescu M., Popa M., Chiriac S., Deju R., Jurj R., Cotovelea Ancuta., Mirea I., Pop M., 2013 - Ghid sintetic de monitorizare pentru speciile de mamifere  de interes comunitar din Romania, Ed. Silvică, Brasov.

Iorgu St., Surugiu V., Gheoca Voichita, Popa Oana Paula, Popa L., Sirbu I., Parvulescu L., Iorgu Elena Iulia, Manci C., Fusu L., Stan Melanya, Dascălu Magdalena, Szekely L., Stanescu M., Vizauer T.C., 2015 – Ghid sintetic pentru monitorizarea speciilor de nevertebrate de interes comunitar din Romania, Ed. SC Compania de Consultanta şi Asistenta Tehnica SRL, SC Integra Trading SRL, Bucuresti.

Mihăilescu S., Anastasiu P., Popescu A., Alexiu V.F., Negrean G., Bodescu F., Manole A., Ion R.G., Goia I.G., Holobiuc I., Vicol I., Neblea M.A., Dobrescu C., Mogîldea D.E., Sanda V., Biţă-Nicolae C.D., Comănescu P., 2015. Ghidul de monitorizare a speciilor de plante de interes comunitar din România, Edit. Dobrogea, Constanţa.

Flora ilustrată a României. Pteridophyta et Spermatophyta, Ciocârlan, 2009)

Plante vasculare din România. Ghid ilustrat de teren, Sârbu et al., 2013)

Ghid sintetic de monitorizare a speciilor comunitare de reptile şi amfibieni din Romania, Ed. Centrul de informare tehnologica “Delta Dunarii”, Tulcea, 2013

Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din România, 2015

Formularele standard ale ariilor naturale protejate Natura 2000;

Nota MMAP 253925/MF/18.12.2020

Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului 2000 - 2. Norme tehnice pentru îngrijirea şi conducerea arboretelor, Bucureşti.

Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului 2000 - 3. Norme tehnice privind alegerea şi aplicarea tratamentelor, Bucureşti.

Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului 2000 - 5. Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor.

http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/SDF_SCI_17.09.2021.pdf, site accesat la 17.03.3022.

ANEXE

Anexa 1 – Harta Ocolului silvic Valea Mare (pentru coordonatele  Stereo 70)

Anexa 2 - Evidenţa unităţilor amenajistice cuprinse în Siturile Natura 2000 din cadrul

O.S. Valea Mare

Anexa 3 - Harta siturilor de importanţă comunitară (SCI) suprapuse peste O.S.

Valea Mare

Anexa 4 - Harta cu distribuţia tipurilor de habitate de interes comunitar din cadrul O.S. Valea Mare

Anexa 2 - Evidenţa unităţilor amenajistice cuprinse în aria naturală protejată ROSCI0344 Pădurile din sudul Piemontului Cândești din cadrul  O.S. Valea Mare – D.S.Dâmbovița din cadrul R.N.P. Romsilva

| U.P. | U.a. | Suprafaţa | Tip de pădure | Caracterul actual | Lucrări propuse | Compziţia ţel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 157 | 4.01 | 7421 | 2 | 46 | ST5GI 4DT 1 |
| I | 180 | 24.39 | 7421 | 2 | 46 | ST6GO 2GI 2 |
| I | 183 | 0.54 | 6142 | A | 48 | SC10 |
| I | 185 A | 0.99 | 7411 | 5 | 48 | GI4GO 4DT 2 |
| I | 185 B | 0.4 | 5513 | A | 46 | FR6STR3DT 1 |
| I | 186 A | 12.96 | 5513 | 2 | 46 | GO3ST 4GI 3 |
| I | 186 B | 5.44 | 5513 | 2 | 46 | GO6ST 3CE 1 |
| I | 187 A | 16.81 | 7421 | 2 | 46 | ST5GO 2GI 3 |
| I | 187 B | 5.65 | 5121 | 2 | 46 | GO7CA 2DT 1 |
| I | 187 C | 0.86 | 5121 | A | CJ 51 | SC9DT 1 |
| I | 187 D | 3.19 | 7421 | 2 | 46 | GO4GI 4ST 2 |
| II | 109 A | 2.11 | 5141 | 2 | 48 | GO9DT 1 |
| II | 109 B | 6.88 | 5221 | 5 | 46 | GO5FA 4CA 1 |
| II | 111 A | 2.21 | 5221 | 2 | 48 | GO6FA 3DT 1 |
| II | 111 B | 0.44 | 5141 | 2 | 46 | GO10 |
| II | 112 A | 13.86 | 5221 | 2 | 48 | GO5FA 4DT 1 |
| II | 112 B | 1.09 | 5221 | 9 | 46 | ST10 |
| II | 112 C | 0.35 | 6142 | 9 | 46 | FR10 |
| II | 112 D | 6.56 | 5141 | 2 | 46 | GO10 |
| II | 113 A | 5.01 | 5221 | 5 | 46 | GO5FA 4DT 1 |
| II | 113 B | 9.89 | 5141 | 2 | 48 | GO10 |
| II | 114 A | 7.63 | 5221 | 5 | 46 | GO5FA 4DT 1 |
| II | 114 B | 5.83 | 5141 | 2 | 46 | GO9DT 1 |
| II | 115 A | 2.12 | 5221 | 2 | 47 | GO5FA 4DT 1 |
| II | 115 B | 14.39 | 5141 | 2 | 48 | GO8FA 1DT 1 |
| II | 115 C | 4.79 | 5141 | 2 | 48 | GO9FA 1 |
| II | 116 A | 19.76 | 5221 | 2 | 47 | GO6FA 3DT 1 |
| II | 116 B | 12.81 | 5141 | 2 | 46 | GO9DT 1 |
| II | 117 A | 12.48 | 5221 | 2 | 46 | GO5FA 4DT 1 |
| II | 117 B | 8.12 | 5141 | 2 | 46 | GO10 |
| II | 117 C | 0.24 | 5221 | A | 46 | ST7FR 3 |
| II | 118 A | 11.19 | 5221 | 5 | 48 | GO5FA 3DT 2 |
| II | 118 B | 2.33 | 5141 | 2 | 46 | GO9DT 1 |
| II | 127 A | 16.84 | 5314 | 5 | 48 | FA5GO 3CA 2 |
| II | 127 B | 20.88 | 5141 | 2 | 46 | GO10 |
| II | 127 C | 0.50 | 5221 | A | 46 | ST10 |
| II | 127 D | 0.95 | 5221 | A | 46 | ST10 |
| II | 128 A | 3.66 | 5141 | 2 | 46 | GO9CA 1 |
| II | 128 B | 1.44 | 5314 | 2 | 48 | GO5FA 3TE 1DT 1 |
| II | 130 A | 13.57 | 5314 | 5 | 48 | FA5GO 3TE 1DT 1 |
| II | 130 B | 3.69 | 5141 | 2 | 46 | GO9DT 1 |
| II | 131 A | 10.90 | 4331 | 5 | 48 | FA8TE 1DT 1 |
| II | 131 B | 11.92 | 5141 | 2 | 46 | GO9DT 1 |
| II | 132 A | 14.23 | 4331 | 5 | 48 | FA8DT 2 |
| II | 132 B | 7.88 | 5141 | 2 | 48 | GO9DT 1 |
| II | 133 A | 9.26 | 5221 | 5 | 48 | FA5GO 3DT 2 |
| II | 133 B | 14.46 | 4331 | 5 | 46 | FA7GO 2DM 1 |
| II | 133 C | 7.32 | 5141 | 2 | 46 | GO9DT 1 |
| II | 133V | 0.15 | 0 |  |  | 0 |
| II | 134 A | 1.24 | 5131 | 5 | 46 | GO5ST 2CA 2DT 1 |
| II | 134 B | 24.27 | 4331 | 2 | 48 | FA7GO 2DT 1 |
| II | 134 C | 4.72 | 5141 | 2 | 48 | GO9DT 1 |
| II | 134V1 | 0.25 | 0 |  |  | 0 |
| II | 134V2 | 0.06 | 0 |  |  | 0 |
| II | 135 A | 9.74 | 5314 | 5 | 48 | FA5GO 3DT 2 |
| II | 135V | 0.18 | 0 |  |  | 0 |

| U.P. | U.a. | Suprafaţa | Tip de pădure | Caracterul actual | Lucrări propuse | Compziţia ţel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II | 136 A | 25.43 | 5221 | 5 | 48 | GO6FA 3DT 1 |
| II | 136V1 | 0.1 | 0 |  |  | 0 |
| II | 136V2 | 0.22 | 0 |  |  | 0 |
| II | 137 A | 29.07 | 5314 | 5 | 48 | GO5FA 4DT 1 |
| II | 137 B | 6.18 | 5131 | 2 | 48 | GO9DT 1 |
| II | 137 C | 0.35 | 5141 | A | 46 | GO7FR 3 |
| II | 137 D | 0.56 | 5221 | A | 46 | ST8DT 2 |
| II | 138 A | 22.40 | 5314 | 5 | 48 | GO4FA 4DT 2 |
| II | 138 B | 2.03 | 5131 | 2 | 46 | GO9DT 1 |
| II | 139 A | 22.43 | 5314 | 5 | 48 | FA6GO 3DT 1 |
| II | 139 B | 1.73 | 5141 | 2 | 46 | GO9DT 1 |
| II | 140 A | 19.98 | 5221 | 5 | 48 | GO5FA 3DT 2 |
| II | 140 B | 3.88 | 5131 | 2 | 46 | GO9CA 1 |
| II | 140 C | 10.54 | 5221 | 2 | 46 | GO6FA 3DT 1 |
| II | 140 D | 1.25 | 5141 | 2 | 46 | GO10 |
| II | 140 E | 0.49 | 5141 | 2 | 46 | GO10 |
| II | 140 F | 0.50 | 5141 | 2 | 46 | GO10 |
| II | 141 A | 24.47 | 5221 | 2 | 48 | GO5FA 4DT 1 |
| II | 141 B | 3.75 | 5141 | 2 | 46 | GO9CA 1 |
| III | 1 A | 15.73 | 5314 | 5 | 48 | GO5FA 2CA 2TE 1 |
| III | 1 B | 2.22 | 5141 | 2 | 46 | GO8TE 1CA 1 |
| III | 2 A | 2.52 | 6142 | 9 | 46 | ST6FR 3DT 1 |
| III | 2 B | 0.92 | 5141 | 2 | 46 | GO9TE 1 |
| III | 2 C | 18.65 | 5314 | 2 | 46 | GO4ST 1CA 3FA 1DT 1 |
| III | 3 A | 0.24 | 5324 | A | 46 | ST9DT 1 |
| III | 3 B | 18.93 | 5324 | 5 | 48 | GO4ST 2TE 2CA 1DT 1 |
| III | 4 A | 19.65 | 5314 | 5 | 48 | GO5FA 2CA 2TE 1 |
| III | 4 B | 1.25 | 5141 | 2 | 46 | GO8CA 1TE 1 |
| III | 4 C | 2.23 | 5141 | 2 | 46 | GO8CA 1TE 1 |
| III | 4 D | 0.41 | 5141 | A | 46 | SC8DT 2 |
| III | 5 A | 13.63 | 5314 | 5 | 48 | GO5FA 3CA 1DT 1 |
| III | 5 B | 0.2 | 5141 | 7 | 46 | CA8DT 2 |
| III | 5 C | 6.07 | 5141 | 2 | 46 | GO9DT 1 |
| III | 5 D | 0.18 | 5141 | A | 46 | ST7FR 3 |
| III | 5 E | 0.7 | 5141 | 7 | 46 | CA8GO 2 |
| III | 5F1 | 0.21 | 0 |  |  | 0 |
| III | 5F2 | 0.15 | 0 |  |  | 0 |
| III | 5F3 | 0.11 | 0 |  |  | 0 |
| III | 5N1 | 0.66 | 0 |  |  | 0 |
| III | 5N2 | 0.45 | 0 |  |  | 0 |
| III | 6 A | 17.24 | 5314 | 5 | 46 | GO6FA 2CA 1DT 1 |
| III | 6 B | 2.54 | 5141 | 2 | 46 | GO9DT 1 |
| III | 6 C | 0.27 | 5141 | 7 | 46 | CA9PI 1 |
| III | 6 D | 1.73 | 5141 | 2 | 46 | GO10 |
| III | 6 E | 0.22 | 5141 | A | 46 | ST6CA 3DT 1 |
| III | 6V1 | 0.38 | 0 |  |  | 0 |
| III | 6V2 | 0.17 | 0 |  |  | 0 |
| III | 6F | 0.13 | 0 |  |  | 0 |
| III | 7 A | 7.84 | 5324 | 5 | 48 | GO6CA 2TE 1DT 1 |
| III | 7 B | 0.37 | 5141 | 2 | 46 | GO9DT 1 |
| III | 7 C | 0.91 | 5141 | 2 | 46 | GO9DT 1 |
| III | 7 D | 0.15 | 5141 | A | 46 | GO7FR 3 |
| III | 8 A | 17.34 | 5324 | 5 | 48 | GO5TE 2CA 2DT 1 |
| III | 8 B | 3.87 | 5141 | 2 | P0 | GO8DT 2 |
| III | 12 A | 3.69 | 5324 | 5 | 48 | GO7CA 1TE 1DT 1 |
| III | 12 B | 1.48 | 5141 | 2 | 46 | GO9DT 1 |
| III | 13 A | 2.9 | 5314 | 5 | 48 | GO6FA 1CA 2TE 1 |
| III | 13 B | 6.33 | 5141 | 2 | 46 | GO9DT 1 |
| III | 13N | 0.14 | 0 |  |  | 0 |

| U.P. | U.a. | Suprafaţa | Tip de pădure | Caracterul actual | Lucrări propuse | Compziţia ţel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III | 14 A | 3.35 | 5314 | 5 | 48 | GO6FA 1CA 2DT 1 |
| III | 14 B | 7.17 | 5141 | 2 | 46 | GO9DT 1 |
| III | 14N | 0.45 | 0 |  |  | 0 |
| III | 15 A | 7 | 5314 | 2 | 48 | GO6FA 3DT 1 |
| III | 15 B | 3.89 | 5141 | 2 | 46 | GO9DT 1 |
| III | 15 C | 2.32 | 5141 | 2 | 46 | GO9DT 1 |
| III | 15 D | 0.65 | 5141 | 2 | 46 | GO9DT 1 |
| III | 15 E | 0.94 | 5314 | 5 | 48 | GO3FA 3CA 3DT 1 |
| III | 15 F | 0.2 | 5141 | 7 | 46 | CA10 |
| III | 15 G | 0.42 | 5141 | 7 | 46 | CA10 |
| III | 18 A | 22.25 | 5314 | 5 | 48 | GO4FA 4CA 2 |
| III | 18 B | 11.74 | 5141 | 2 | 46 | GO9DT 1 |
| III | 19 A | 0.67 | 6142 | 9 | 46 | FR7ANN3 |
| III | 19 B | 12.91 | 5314 | 2 | 46 | GO4FA 4CA 1DT 1 |
| III | 19 C | 7 | 5141 | 2 | 46 | GO9DT 1 |
| III | 20 | 0.39 | 5314 | 2 | 46 | FA8GO 1CA 1 |
| III | 23 A | 0.69 | 7411 | 2 | 46 | GI9ST 1 |
| III | 23 B | 1 | 5141 | A | 46 | ST10 |
| III | 23 C | 0.17 | 5324 | 2 | 46 | GO8CA 2 |
| III | 23 D | 2.51 | 5314 | 5 | 48 | GO5FA 3CA 1ST 1 |
| III | 23 E | 0.49 | 5324 | B | 46 | CA6SC 2DT 2 |
| III | 23 F | 0.15 | 5324 | A | 46 | ST10 |
| III | 23 G | 1.22 | 5324 | A | 46 | GO7CA 1GI 1FR 1 |
| III | 23 H | 0.72 | 5324 | A | 46 | ST6FR 4 |
| III | 23 I | 0.3 | 5324 | A | 46 | FR8GO 2 |
| III | 23 J | 0.47 | 5324 | 5 | 46 | GO7CA 2DT 1 |
| III | 23 K | 6.06 | 5314 | 5 | 46 | FA5GO 2ST 1CA 2 |
| III | 23 L | 0.16 | 6141 | 2 | 46 | ST10 |
| III | 24 A | 0.22 | 6142 | A | 46 | ANN10 |
| III | 24 B | 1.37 | 6141 | A | 46 | ST10 |
| III | 24 C | 6.82 | 5324 | 2 | 48 | GO7ST 2DT 1 |
| III | 24 D | 7.97 | 5314 | 5 | 48 | FA5GO 4DT 1 |
| III | 24 E | 0.36 | 5324 | 7 | 46 | CA8FR 2 |
| III | 24 F | 11.52 | 5141 | 2 | 46 | GO10 |
| III | 24 G | 0.42 | 6141 | A | 46 | ST10 |
| III | 27 A | 12.53 | 5513 | 2 | 46 | GO6ST 4 |
| III | 27 B | 8.45 | 5513 | 2 | 46 | GO6ST 4 |
| III | 27 C | 0.2 | 5513 | 7 | 47 | CA10 |
| III | 30 A | 7.45 | 5324 | 2 | 46 | GO9DT 1 |
| III | 30 B | 0.46 | 5324 | B | Z5 51 | SC10 |
| III | 30 C | 8.54 | 5141 | 2 | 46 | GO10 |
| III | 30 D | 0.72 | 5141 | A | 46 | GO8DT 2 |
| III | 31 A | 0.35 | 5324 | 2 | 46 | GO9CA 1 |
| III | 31 B | 0.77 | 5141 | 2 | 46 | GO10 |
| III | 32 A | 1.3 | 6142 | A | 46 | ST5FR 5 |
| III | 32 B | 21.02 | 5314 | 5 | 48 | GO5FA 4DT 1 |
| III | 32 C | 3.04 | 5141 | 2 | 46 | GO10 |
| III | 33 A | 17.31 | 5314 | 5 | 48 | GO5FA 4DT 1 |
| III | 33 B | 10.2 | 5141 | 2 | 46 | GO8ST 1DT 1 |
| III | 34 A | 4.14 | 5314 | 5 | 48 | GO7FA 2DT 1 |
| III | 34 B | 0.58 | 6142 | A | 46 | ST7FR 3 |
| III | 34 C | 6.54 | 5314 | 2 | 46 | GO5FA 4DT 1 |
| III | 34 D | 15.25 | 5141 | 2 | 46 | GO8ST 1DT 1 |
| III | 34V1 | 0.14 | 0 |  |  | 0 |
| III | 34V2 | 0.35 | 0 |  |  | 0 |
| III | 35 A | 0.81 | 6142 | A | 46 | ST6FR 4 |
| III | 35 B | 6.96 | 5141 | 2 | 46 | GO9ST 1 |
| III | 35 C | 4.96 | 5324 | 2 | 46 | GO8CA 1DT 1 |
| III | 36 A | 3.81 | 5314 | 5 | 46 | GO5FA 3CA 2 |

| U.P. | U.a. | Suprafaţa | Tip de pădure | Caracterul actual | Lucrări propuse | Compziţia ţel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III | 36 B | 3.25 | 5141 | 2 | 46 | GO10 |
| III | 36 C | 5.6 | 5141 | A | 46 | ST9GO 1 |
| III | 36 D | 0.66 | 5141 | A | 46 | PI10 |
| III | 36 E | 5.07 | 5141 | 2 | 46 | GO5ST 5 |
| III | 37 A | 14.6 | 5324 | 5 | 48 | GO6CA 4 |
| III | 37 B | 17.19 | 5141 | 2 | 46 | GO9DT 1 |
| III | 37 C | 0.39 | 5324 | 7 | 46 | CA7DT 3 |
| III | 38 A | 9.98 | 5314 | 2 | 48 | GO6FA 3DT 1 |
| III | 38 B | 5.63 | 5141 | 2 | 46 | GO10 |
| III | 38 C | 1.44 | 6142 | 9 | 46 | ST8FR 2 |
| III | 39 A | 10.17 | 5314 | 5 | 48 | GO6FA 3CA 1 |
| III | 39 B | 2.64 | 5141 | 2 | 46 | GO10 |
| III | 39 C | 0.35 | 5141 | A | 46 | PI10 |
| III | 40 | 11.98 | 5314 | 5 | 48 | GO5FA 2CA 2DT 1 |
| III | 41 | 21.34 | 5324 | 5 | 48 | GO8CA 1DT 1 |
| III | 42 A | 0.07 | 6142 | 9 | 46 | ST9DT 1 |
| III | 42 B | 5.3 | 5314 | 5 | 48 | GO4FA 2CA 4 |
| III | 43 A | 18.11 | 5314 | 5 | 48 | GO4FA 4CA 1DT 1 |
| III | 43 B | 9.26 | 5141 | 2 | 46 | GO9DT 1 |
| III | 44 A | 0.9 | 6142 | 9 | 46 | ST7DT 3 |
| III | 44 B | 14.03 | 5314 | 5 | 48 | FA5GO 3CA 2 |
| III | 44 C | 3.21 | 5141 | 2 | 46 | GO9DT 1 |
| III | 45 A | 15.8 | 5314 | 5 | 48 | GO4FA 4CA 1DT 1 |
| III | 45 B | 3.81 | 5141 | 5 | 48 | GO7CA 3 |
| III | 45 C | 6.66 | 5141 | 2 | 46 | GO9DT 1 |
| III | 45 E | 9.69 | 5141 | 5 | 48 | GO9DT 1 |
| III | 46 A | 9.35 | 5314 | 2 | 46 | FA5GO 3CA 2 |
| III | 46 B | 5.31 | 5141 | 5 | 48 | GO5CA 5 |
| III | 137 A | 0.83 | 5314 | 5 | 48 | FA5GO 3CA 2 |
| III | 137 B | 9.76 | 5324 | 2 | 48 | GO9DT 1 |

LEGENDĂ:

Caracterul actual al tipului de pădure:

Cod       Denumire

1 	Natural fundamental productivitate superioară

2 	Natural fundamental productivitate mijlocie

3 	Natural fundamental productivitate inferioară

4           Natural fundamental subproductiv

5 	Parţial derivat

6           Total derivat de productivitate superioară

7 	Total derivat de productivitate mijlocie

8 	Total derivat de productivitate inferioară

9 	Artificial de productivitate superioară

A 	Artificial de productivitate mijlocie

B 	Artificial de productivitate inferioară

Lucrări propuse:

Cod     Denumire

40       Degajări, completări

41       Degajări

46       Tăieri igienă

47       Curăţiri

48       Rărituri

54       Completări

56       Îngrijirea culturilor

57       Îngrijirea culturilor, completări

58       Îngrijirea seminţişului

59       Îngrijirea seminţişului, completări

P0      Tăieri de igienă (T. Progresive dec. II)

P1      Tratamentul tăierilor progresive – însămânţare

P2      Tratamentul tăierilor progresive – punere în lumină

P3      Tratamentul tăierilor progresive – însămânţare, punere în lumină

P5      Tratamentul tăierilor progresive – racordare, împăduriri

P8      Tratamentul tăierilor progresive – împăduriri sub masiv

R0      Tăieri de igienă (T. Rase dec. II)

R1      Tratamentul tăierilor rase

CJ      Tratamentul tăierilor în crâng (tăiere de jos)