NOTĂ DE FUNDAMENTARE

| Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Hotărâre a Guvernului privind aprobarea caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Îmbunătățirea condițiilor de funcționare în siguranță a acumulării permanente Solești, pe râul Vaslui, județul Vaslui” |
| --- |
| Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ |
| 2.1. | Sursa proiectului de act normativ | Proiectul este inclus în Planul de Management de Risc la Inundații al bazinului hidrografic Prut-Bârlad (Ciclul 2 de implementare a Directivei Inundații), care reprezintă o viziune strategică pentru managementul riscului la inundații atât la nivel de Administrație Bazinală de Apă Prut-Bârlad, cât și la nivel de A.P.S.F.R. - Areas with Potential Significant Flood Risk - Zone cu Risc Potențial Semnificativ la Inundații. Zona de interes a proiectului a fost desemnată ca zonă cu risc potențial semnificativ de inundații (Râul Vaslui - aval confluență Coropceni – amonte confluență Delea, sector îndiguit). În acest sens, s-au stabilit obiectivele de management al riscului la inundații, s-au identificat măsurile necesare în atingerea obiectivelor managementului riscului la inundații și s-au prioritizat măsurile care vizează reducerea riscului la inundații la nivel de A.P.S.F.R, ținând cont de obiectivele specifice de management al riscului la inundații. |
| 2.2. | Descrierea situaţiei actuale | Acumularea Solești a fost proiectată și realizată ca acumulare permanentă cu rol complex, cu următoarele folosințe: - asigurarea serviciilor de utilitate publică de apărare împotriva inundațiilor a municipiului Vaslui, a localităților Solești, Văleni - locuitorii din zona de luncă, Moara Domnească - locuitorii din zona de luncă, Satu Nou, Muntenii de Sus și suburbia Moara Greci și a diverselor obiective social - economice situate în aval de baraj, apărare împotriva inundațiilor în bazinul hidrografic al râului Vaslui și în bazinul hidrografic al râului Bârlad; - este principala sursă de alimentare cu apă a municipiului Vaslui; - asigurarea unui luciu piscicol la nivel normal de retenție – regim natural; - asigurarea apei pentru irigații; - asigurarea unui debit minim ecologic în aval de baraj. Starea tehnică a barajului: - pereul de pe taluzul amonte prezintă dale fisurate și exfoliate; - rosturile dintre dale sunt distruse; - dispariția stratului drenant de sub mai multe dale; - covorul vegetal de pe taluzul aval este foarte slab dezvoltat; - împrejmuirea barajului este degradată. Starea tehnică a golirii de fund: - pereții laterali ai turnului prezintă importante zone degradate cu betoane desprinse; - în zonele în care armătura este la suprafață se constată o corodare a acesteia; - la nișele pentru pozarea batardourilor se constată o desprindere a betonului, pe alocuri și corodarea pieselor metalice înglobate în beton; - rizberma din anrocamente din piatră brută necesită completări; - canalul de evacuare necesită decolmatare. Starea tehnică a descărcătorului de ape mari: - pereul din dale de beton de pe taluzurile și radierului canalului de acces este degradat; - radierul canalului rapid în zona rectangulară cu redane, de o parte și de alta spre taluzuri, prezintă subspălări pe toată lungimea care au creat caverne cu adâncimea între 0,70 m - mal stâng și 1,10 m - mal drept; - pereul din dale de beton de pe ambele taluzuri este fisurat și deplasat în plan vertical; - rizberma din anrocamente din piatră brută necesită completări cu piatră pe toată lungimea de 50 m; - canalul de evacuare este colmatat în proporție de circa 60% pe toată lungimea de 445 m; - prismul din anrocamente de la baza taluzului - mal stâng, este distrus. Canalele pentru puțurile autodescărcătoare sunt colmatate, iar o parte din puțuri nu prezintă indicii de funcționare. Debitele de infiltrație prin corp baraj, cât și cele din pânza freatică sunt cumulate şi măsurate în cele două puncte de măsurare din bazinul disipator al golirii de fund, debitele sunt colectate și cu ajutorul bretelelor drenante de la baza barajului. Se impune departajarea modului de evacuare și realizare a măsurătorilor, ținând cont că este vorba de parametrii diferiți privind comportarea umpluturilor din baraj și subpresiunile din terenul de fundare. Sistemul de măsurare pentru solicitările exterioare necesită a fi îmbunătățit prin instalare a 2 stații hidrometrice în secțiunile podurilor din localitățile Solești și Vaslui care să fie dotate și cu senzori radar și sistem video pentru monitorizarea blocajelor potențiale cu plutitori și a efectelor ghețurilor. În privința funcționării echipamentelor de măsurare și monitorizare (EMM-urilor) pe secțiunea de urmărire a infiltrațiilor prin corpul barajului se constată că, 8 din cele 11 puțuri pătrund în terenul de fundare. Această situație determină concluzia că aceste puțuri de fapt măsoară nivelul presiunii hidrostatice din talpa de fundare și nu nivelul piezometric și alura curbei de infiltrație practice prin baraj. Starea tehnică a echipamentelor hidromecanice: - stavila plană pentru golirea acumulării și stavila plană pentru preaplin sunt uzate fizic și moral, garniturile de etanșare sunt îmbătrânite, iar sistemul de acționare este deficitar și cu motoare de acționare energofage; - grătarele de la golirea de fund (piscicole şi pentru reținere plutitori) sunt colmatate obturând evacuarea apei prin casetă. Turnul de manevră nu are acoperiș sau cabină pentru protecția mecanismelor și instalațiilor și nu este dotat cu niciun fel de utilaj pentru ridicarea mecanismelor hidromecanice. La priza de apă tip sifon este necesară înlocuirea tronsonului de conductă până la apometru, iar la caseta golirii de fund este necesar înlocuirea integrală a tronsonului de conductă, fiind puternic corodat și cu vana de închidere blocată. Starea tehnică a podului peste descărcătorul de suprafață: prezintă deteriorări ale betonului la suprastructura și infrastructura podului, precum și deteriorări ale elementelor de racord cu terasamentele și albia; deteriorări ale tablierului din beton armat în zona de rezemare; intradosul fâșiilor cu goluri este carbonatat și exfoliat; deteriorări puternice la betonul antretoazelor de capăt reprezentate de crăpături și infiltrații ale apelor meteorice; infiltrații la consolele trotuarelor și carbonatarea betonului în aceste zone; banchetele de rezemare sunt deteriorate prezentând striviri, armături vizibile, beton carbonatat; degradări ale consolelor trotuarelor la culei; degradări ale parapetului de siguranță pietonal amplasat pe laterale. Starea actuală a centrului de exploatare și intervenție: Având în vedere rezultatele expertizei tehnice, se consideră oportună demolarea centrului de exploatare și intervenție existent și realizarea unui nou centru de exploatare și intervenție în incinta existentă, pe amplasamentul actual al centrului de exploatare și intervenție. Clădirea propusa va fi amplasată pe locația actuală a centrului de exploatare și intervenție existent, în cadrul incintei aferente. Urmare a stării actuale, se impune realizarea lucrărilor la obiectivul de investiție „Îmbunătățirea condițiilor de funcționare în siguranță a acumulării permanente Solești, pe râul Vaslui, județul Vaslui” ce vor contribui la asigurarea durabilității, rezistenței și mărirea gradului de siguranță în exploatare a barajului, reducerea riscului de inundații în vederea protejării populației, infrastructurii și a obiectivelor socio-economice localizate în zonele de risc și protejarea corpurilor de apă, a biodiversității prin măsuri ecologice relevante în special cele privind migrației peștilor și prin măsuri pentru asigurarea debitului ecologic și de prevenire a eutrofizării corpurilor de apă. Motivele principale care fundamentează necesitatea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție sunt următoarele: - remedierea deficiențelor funcționale apărute atât la părțile constructive ale barajului, turnului de manevră, golirii de fund și descărcătorului de ape mari, cât și la echipamentele hidromecanice, sistemul de măsură și control, realizarea unui nou centrul de exploatare și intervenție cât și realizarea unor lucrări noi; - realizarea de lucrări care vizează măsuri ecologice relevante protecției mediului și biodiversității, respectând astfel cerințele DNSH - Do Not Significant Harm - a nu prejudicia semnificativ, aferente Programului de reabilitare a acumulărilor existente care necesită intervenții de urgență, pentru exploatarea în condiții de siguranță; - conformitatea cu prevederile Strategiei naționale de management al riscului la inundații pe termen mediu și lung, precum și cu prevederile Planului de Management al Riscului la Inundații aplicabil care asigură conformitatea cu Directiva 2007/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații; - conformitatea cu prevederile Planurilor de Management ale Bazinelor Hidrografice care asigură conformitatea cu Directiva Cadru Apă (DCA); - asigurarea conectivității longitudinale, asigurare a migrației peștilor în aval și în amonte; - prevenirea eutrofizării lacului de acumulare; - realizarea unui sistem de colectare a deșeurilor plutitoare. Lucrările hidrotehnice propuse sunt localizate pe amplasamentul actual al acumulării, la km 420 pe râul Vaslui, în localitatea Satu Nou, comuna Solești, județul Vaslui. Râul Vaslui este afluent de stânga al râului Bârlad și are codul cadastral XII.1.78.16. Măsurile prevăzute, vor avea consecințe pozitive importante și au în vedere îmbunătățirea condițiilor de funcționare în siguranță a acumulării Solești, asigurarea durabilității, rezistenței și mărirea gradului de siguranță în exploatare a barajului, reducerea riscului de inundații în vederea protejării populației, infrastructurii și a obiectivelor socio-economice localizate în zonele de risc și protejarea corpurilor de apă, a biodiversității prin măsuri ecologice relevante în special cele privind migrației peștilor și prin măsuri pentru asigurarea debitului ecologic și de prevenire a eutrofizării corpurilor de apă. Investiția va avea un impact major pozitiv asupra întregii regiuni de dezvoltare din zonă. |
| 2.3. | Schimbări preconizate | Obiectivul principal al proiectului „Îmbunătățirea condițiilor de funcționare în siguranță a acumulării permanente Solești, pe râul Vaslui, județul Vaslui” este de reducere a efectelor inundațiilor din bazinul hidrografic al râului Vaslui și din bazinului hidrografic al râului Bârlad și a pagubelor asupra populației cât și a obiectivelor socio – economice de interes public amplasate în municipiul Vaslui, comunele Solești, Văleni (locuitorii din zona de luncă), Moara Domnească (locuitorii din zona de luncă), Satu Nou, Muntenii de Sus și suburbia Moara Greci, județul Vaslui. Obiectivele generale ale proiectului sunt: - apărare împotriva inudațiilor în bazinul hidrografic Vaslui și în bazinul hidrografic Bârlad; - asigurarea sursei de alimentare cu apă a municipiului Vaslui – de circa 900 litri / secundă; - asigurarea apei pentru irigarea unei suprafețe de circa 1500 hectare, cu asigurarea de 80%; - asigurarea unui luciu piscicol la Nivel Normal de Retenție – regim natural; - reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populației, a bunurilor materiale și obiectivelor social-economice; - reducerea riscului la inundații asociat schimbărilor climatice; - protecția și îmbunătățirea calității mediului și a standardelor de viață. Obiectivele specifice ale proiectului de investiții: - protejarea împotriva inundațiilor a populației din municipiul Vaslui, comunele Solești, Văleni (locuitorii din zona de luncă), Moara Domnească (locuitorii din zona de luncă), Satu Nou, Muntenii de Sus și suburbia Moara Greci, județul Vaslui; - protejarea împotriva inundațiilor a gospodăriilor, obiectivelor socio-economice, administrative, culturale, a infrastructurii de transport și de telecomunicații și a rețelelor de utilități; - reducerea riscului producerii de pagube și pierderi de vieți omenești; - îmbunătățirea calității vieții populației, prin reducerea riscului de producere al inundațiilor și diminuarea pagubelor potențiale din aria studiată; - dezvoltarea potențialului economic și a bunăstării sociale prin reducerea pagubelor produse, ca urmare a inundațiilor și prin îmbunătățirea infrastructurii în zona de implementare; - asigurarea conectivității longitudinale, asigurare a migrației peștilor în aval și în amonte; - asigurarea debitelor ecologice pe cursurile de râu; - prevenirea eutrofizării lacurilor de acumulare; - sisteme de colectare a deșeurilor plutitoare. - reducerea poluării cauzate de inundații. Soluțiile tehnice sunt în concordanță cu cerințele Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei privind evaluarea și gestionarea riscului la inundații, pentru protecția și îmbunătățirea specificului mediului înconjurător și a aspectului său estetic și prevenirea sau minimizarea pierderilor economice prin reducerea riscului la inundații și măsuri de protecție locală în zonele populate, precum și Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului. Lucrările care se realizează în cadrul acestui obiectiv de investiții se încadrează în Strategia Națională de Management al Riscului la Inundații pe termen mediu și lung, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.846/2010, care definește un cadru tehnic, instituțional și legal pentru prevenirea și reducerea tuturor consecințelor negative ale inundațiilor, până la niveluri acceptabile gradual și procentual, asupra activităților socio-economice, asupra proprietăților, asupra vieții și sănătății oamenilor și asupra mediului înconjurător, ținând cont de necesitățile specifice și de obligațiile internaționale ale României, fiind în concordanță cu orizontul de timp al Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.877/2018, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile Planurilor de Management ale Bazinelor Hidrografice care asigură conformitatea cu Directiva Cadru Apă (DCA); Valoarea totală a obiectivului de investiții de 101.779 mii lei a fost avizată în Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național. Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din sumele aferente componentei de împrumut a Planului Național de Redresare și Reziliență (P.N.R.R), Componenta 1 – Managementul Apei, în limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii. |
| 2.4. | Alte informaţii | Nu au fost identificate. |
| Secţiunea a 3-a Impactul socioeconomic |
| 3.1. | Descrierea generală a beneficiilor şi costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare a actului normativ | În timpul dezvoltării proiectului, impactul prognozat asupra mediului socio-economic va fi pozitiv, având în vedere că vor fi create noi locuri de muncă pentru comunităţile locale în zona în care lucrările de amenajare a obiectivului de investiţii „Îmbunătățirea condițiilor de funcționare în siguranță a acumulării permanente Solești, pe râul Vaslui, județul Vaslui„ vor fi efectuate. |
| 3.2. | Impactul social | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3.3. | Impactul asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3.4. | Impactul macroeconomic | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3.4.1. | Impactul asupra economiei şi asupra principalilor indicatori macroeconomici | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3.4.2. | Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniul ajutoarelor de stat | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3.5. | Impactul asupra mediului de afaceri | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3.6. | Impactul asupra mediului înconjurător | Lucrările propuse a se executa, prin caracterul lor, au un impact negativ temporar asupra mediului, doar pe durata de execuție. Materialele utilizate vor fi pe cât posibil ecologice, nepoluante și se vor integra în mediul înconjurător. Proiectul respectă măsurile și condițiile care se impun pentru protecția biodiversiății pe perioada realizării lucrărilor hidrotehnice și a organizării de șantier. Impactul asupra apelor subterane se poate considera minor, datorită genurilor de lucrări alese care nu împiedică transferul apei din râuri în freatic şi invers. Impactul asupra aerului poate fi considerat minor. Datorită traficului rutier al utilajelor grele, în timpul executării lucrărilor, poluarea fonică va fi crescută. Lucrările vor respecta condițiile impuse prin Decizia etapei de încadrare nr.127/07.08.2023 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui. |
| 3.7. | Evaluarea costurilor şi beneficiilor din perspectiva inovării şi digitalizării | În ceea ce privește sistemul digital al acumulării Solești, acesta cuprinde următoarele sisteme: a) sistem de achiziții parametrii tehnici; b) sistem de acționare și monitorizare instalații tehnologice conectate la un sistem de achiziție SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition); c) sistem de alarma la intruziune; d) sistem de control al accesului; e) sistem de monitorizare video; f) sistem de comunicații redundant; g) camera de comandă dotată complet cu echipamente necesare funcționarii automate cu comandă și control. Pentru urmărirea comportării construcției la acumularea Solești se prevede implementarea unui sistem de achiziții de date, execuție și înregistrare distribuit de tip SCADA, folosind senzori dedicați pentru măsurarea parametrilor tehnici, achiziționarea datelor fiind făcută într-un microcalculator industrial sau PLC situat într-un tablou electric dedicat. De asemenea, separat, se prevede un tablou electric pentru partea de acționări și monitorizări sisteme. De asemenea, vor fi instalate sisteme de monitorizare prin utilizarea fibrei optice cu rețele BRAGG - tip FBG, pentru efectuarea de măsurători dinamice și statice. Sistemele vor măsura deformarea, temperatura, înclinația și presiunea în corpul barajului. Rețeaua de comunicație între baraj și camera de control va fi de tipul fibrei optice. La nivelul camerei de control va fi instalat un panou cu rol de comandă și control al barajului. Prin implementarea sistemelor automatizate de monitorizare și control, lucrarea se aliniază cerințelor europene de digitizare a obiectivelor hidrotehnice, permițând monitorizarea și comanda în timp real a echipamentelor, concomitent cu transmiterea, înregistrarea și stocarea datelor. |
| 3.8. | Evaluarea costurilor şi beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3.9. | Alte informaţii | Nu au fost identificate. |
| Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv informaţii cu privire la cheltuieli şi venituri |
| - în mii lei (RON) – |
| Indicatori | Anul curent | Urmatorii patru ani | Media pe cinci ani |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care: | - | - | - | - | - | - |
| a) buget de stat, din acesta: (i) impozit pe profit (ii) impozit pe venit | - | - | - | - | - | - |
| b) bugete locale (i) impozit pe profit | - | - | - | - | - | - |
| c) bugetul asigurărilor sociale de stat: (i) contribuţii de asigurări | - | - | - | - | - | - |
| d) alte tipuri de venituri (se va menționa natura acestora) | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: | - | - | - | - | - | - |
| a) buget de stat, din acesta: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri şi servicii | - | - | - | - | - | - |
| b) bugete locale: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri şi servicii | - | - | - | - | - | - |
| c) bugetul asigurărilor sociale de stat: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri şi servicii | - | - | - | - | - | - |
| d) alte tipuri de cheltuieli (se va menționa natura acestora) | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. Impact financiar, plus/minus, din care: | - | - | - | - | - | - |
| a) buget de stat | - | - | - | - | - | - |
| b) bugete locale | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare | - | - | - | - | - | - |
| 4.5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare | - | - | - | - | - | - |
| 4.6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare | - | - | - | - | - | - |
| 4.7. Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage majorarea cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente: | - | - | - | - | - | - |
| a) fişa financiară prevăzută la art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, însoţită de ipotezele şi metodologia de calcul utilizate; b) declaraţie conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu obiectivele şi priorităţile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală şi cu plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară. | - | - | - | - | - | - |
| 4.8. Alte informații | Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din sumele aferente componentei de împrumut a Planului Național de Redresare și Reziliență (P.N.R.R), Componenta 1 – Managementul Apei, în limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii. |
| Secţiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare |
| 5.1. | Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 5.2. | Impactul asupra legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 5.3. | Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia UE (în cazul proiectelor ce transpun sau asigură aplicarea unor prevederi de drept UE). | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 5.3.1. | Măsuri normative necesare transpunerii directivelor UE | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 5.3.2. | Măsuri normative necesare aplicării actelor legislative ale UE | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 5.4. | Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 5.5. | Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente asumate | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 5.6. | Alte informaţii | Nu au fost identificate |
| Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ |
| 6.1. | Informaţii privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor normative | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 6.2. | Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 6.3. | Informaţii despre consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 6.4. | Informaţii privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative constituite prin acte normative | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 6.5. | Informaţii privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării c) Consiliul Economic şi Social d) Consiliul Concurenţei e) Curtea de Conturi | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 6.6. | Alte informaţii | În vederea adoptării de către Guvern a acestui proiect de act normativ privind aprobarea caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Îmbunătățirea condițiilor de funcționare în siguranță a acumulării permanente Solești, pe râul Vaslui, județul Vaslui” s-a obținut avizul Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național nr. 53 din 21 decembrie 2023. |
| Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ |
| 7.1. | Informarea societăţii civile cu privire la elaborarea proiectului de act normativ | În elaborarea proiectului de act normativ a fost îndeplinită procedura stabilită prin Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare. |
| 7.2. | Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare |
| 8.1. | Măsuri de punere în aplicare a proiectului de act normativ | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 8.2. | Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Pentru considerentele de mai sus, am elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Îmbunătățirea condițiilor de funcționare în siguranță a acumulării permanente Solești, pe râul Vaslui, județul Vaslui” care în forma prezentată, a fost avizat de ministerele interesate şi pe care îl supunem spre adoptare.

MINISTRUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

MIRCEA FECHET

AVIZĂM:

| VICEPRIM-MINISTRU MINISTRUL AFACERILOR INTERNE MARIAN-CĂTĂLIN PREDOIU | VICEPRIM-MINISTRU MARIAN NEACȘU |
| --- | --- |
| MINISTRUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE ADRIAN CÂCIU | MINISTRUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI ADRIAN-IOAN VEȘTEA |
| MINISTRUL FINANȚELOR MARCEL-IOAN BOLOȘ |