NOTĂ DE FUNDAMENTARE

| Secțiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Hotărâre a Guvernului privind aprobarea obiectivului de investiții „Apărarea complexă a localităților situate în Delta Dunării pentru minimizarea riscului inundațiilor asupra vieții județul Tulcea” precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia |
| --- |
| Secțiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ |
| 1. Descrierea situației actuale | Necesitatea implementarii proiectului are la baza analiza incidentelor - evenimentelor produse si este justificata prin : modificări ale caracteristicilor de propagare a undelor de viitura pe Dunăre, cel mai probabil ca urmare a schimbării folosinţei terenului in intregul bazin al Dunarii si a efectelor schimbărilor climatice in general modificări hidromorfologice ale albiilor cursurilor de apa aferente zonei deltaice (repartitia debitelor pe cele 3 brate ale Dunarii s-a modificat substantial; astfel debitul pe bratul Tulcea a crescut de la 33% cat era in 1960 la 49% in 2014, datorita lucrarilor efectuate pe bratul Sfantu Gheorghe). Aceste modificari hidromorfologice avand ca rezultat cresterea debitelor pe cele 2 brate Tulcea si Sulina se datoreaza lucrarilor de regularizare si imbunatatire a navigatiei pe bratul Sulina (realizate intr-o prima etapa 1880-1902), si lucrarilor de rectificare a cursului albiei bratului Sfantu Gheorghe (realizate intr-o a doua etapa 1987-1992). Repartitia debitelor de aluviuni in suspensie in timpul anului este in stransa legatura cu repartitia debitului din timpul anului. Astfel, cresterile debitului de apa sunt insotite de cresteri ale debitului de aluviuni ; aluviunile de fund fiind constituite din nisip, nisip mâlos, mâl nisipos si mâl. Functie de repartizarea vitezelor in sectiunea de scurgere vom avea : nisip si nisip prafos in partea centrala a albiei si mâl langa maluri. Valorile debitelor de aluviuni sunt in stransa legatura cu fazele scurgerii si cu regimul hidromorfologic avand ca rezultat depuneri de-a lungul bratelor Dunarii in zone riverane (indeosebi la ape mari) sau se inregistreaza cresteri ale cantitatilor de aluviuni transportate. Aportul de aluviuni poate proveni fie din acţiunea curenţilor asupra albiei (pe fundul cărora este posibil să existe aluviuni depuse în fazele precedente), sau se datorează pătrunderii de aluviuni din zone riverane (situate în amonte). uzura fizica si morala a echipamentelor si instalaţiilor de pompare; uzura fizica si morala a clădirilor in care sunt echipamentele si instalaţiile de pompare. Astfel, se impune realizarea unor lucrări de reabilitare a celor existente dar afectate de viituri, precum şi lucrări noi, cu rolul diminuării pagubelor provocate de inundaţii si care constau in: - Reducerea efectelor datorita precipitatiilor si infiltratiilor in intravilanul localitatilor prin reabilitarea statiilor de pompare si a sistemelor de canale de desecare; - Apararea impotriva inundatiilor a localitatilor Ilganii de Sus si Vulturu prin realizarea de lucrari de inchidere a liniei de aparare existente pentru protejarea incintelor localitatilor. Amplasamentele lucrarilor proiectate sunt pozitionate pe cele 3 brate ale Dunarii (Chilia, Sulina si Sfantu Gheorghe) si au codul cadastral XIV-1. Din punct de vedere al impartirii administrativ – teritoriale, lucrarile sunt amplasate in judetul Tulcea. Terenul ocupat de lucrari este amplasat atat pe domeniul public al statului cat si pe terenuri proprietate privata. Pentru reducerea riscului de producere a inundatiilor in localitatile din Delta Dunarii avand ca scop evitarea pagubelor economice si pierderi de vieti omenesti, in cadrul prezentei investitii s-au sau analizat mai multe optiuni /solutii tehnice, rezultand in final ca varianta finala propusa cea mai fezabila optiune, si anume opțiunea 1- varianta A, structurată astfel: ob. 1. reabilitarea si modernizarea statiilor de evacuare a excesului de apa din intravilanul localitatilor periprava, sulina, letea, pardina, crisan, sfantu gheorghe, gorgova, mila 23, din delta dunarii, provenit din precipitatii si infitratii ob. 2. apărare impotriva inundatiilor a localitătii vulturu, comuna maliuc, jud tulcea ob. 3. apărare impotriva inundațiilor a localității ilganii de sus, comuna maliuc, judetul Tulcea. Proiectul „Apărarea complexă a localităților situate în Delta Dunării pentru minimizarea riscului inundațiilor asupra vieții județul Tulcea” se adreseaza sectorului de mediu si apartine domeniului protectia impotriva inundatiilor si raspunde in totalitate obiectivelor Axei Prioritare 5 POIM care are Obiectivul Specific 5.1 Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundaţii şi eroziune costieră. |
| 11 În cazul proiectelor de acte normative care transpun legislație comunitară sau creează cadrul pentru aplicarea directă a acestuia | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 2. Schimbări preconizate | In vederea scoaterii de sub efectul inundatiilor a localitatilor din Delta Dunarii, grav afectate de viiturile din ultima perioada produse in bazinul hidrografic al fluviului Dunarea s-a propus implementarea prezentei investitii avand ca obiective generale urmatoarele: -Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populatiei, a bunurilor materiale si obiectivelor social – economice; -Reducerea riscului la inundatii asociat schimbarilor climatice; -Reducerea efectelor datorita undelor de viitura pe Dunare, si a pagubelor cu efect asupra populatiei, a bunurilor materiale si obiectivelor social – economice, din Delta Dunarii; -Protectia si imbunatatirea calitatii mediului si a standardelor de viata. Lucrările proiectate la obiectivul de investiții „Apărarea complexă a localităților situate în Delta Dunării pentru minimizarea riscului inundațiilor asupra vieții județul Tulcea” cuprind: ob. 1. reabilitarea si modernizarea statiilor de evacuare a excesului de apa din intravilanul localitatilor Periprava, Sulina, Letea, Pardina, Crisan, Sfantu Gheorghe, Gorgova, Mila 23, din Delta Dunarii, provenit din precipitatii si infitratii: a) Reabilitarea constructiilor existente a statiilor de evacuare a excesului de apa; b) Reabilitarea echipamentului hidromecanic si a agregatelor de pompare; c) Reabilitarea instalatiilor electrice care alimenteaza agregatele de pompare; d) Reabilitarea canalelor de desecare care alimenteaza statiile de evacuare a excesului de apa din interiorul localitatilor ob. 2. apărare impotriva inundatiilor a localitătii Vulturu, comuna Maliuc, jud Tulcea: a) Lucrari de aparare a localitatii Vulturu care constau in lucrari pentru inchiderea liniei de aparare cu lucrari de tipul STRUCTURI FIXE CLASICE; b) Statii de pompare (2 incinte) si evacuare a apelor pluviale si de infiltratii din interiorul localitatii ; c) Canale de desecare pentru colectarea apelor pluviale si de infiltratii din interiorul incintei; ob. 3. apărare impotriva inundațiilor a localității Ilganii de Sus, comuna Maliuc, judetul Tulcea: a) Lucrari de aparare a localitatii Ilganii de Sus care constau in lucrari pentru inchiderea liniei de aparare de tipul STRUCTURI FIXE CLASICE; b) Statie de pompare si evacuare a apelor pluviale si de infiltratii din interiorul localitatii ; c) Canale de desecare pentru colectarea apelor pluviale si de infiltratii din interiorul incintei; Soluțiile tehnice sunt în concordanță cu cerințele Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei privind evaluarea și gestionarea riscului la inundații, pentru protecția și îmbunătățirea specificului mediului înconjurător și a aspectului său estetic și prevenirea sau minimizarea pierderilor economice prin reducerea riscului la inundații și măsuri de protecție locală în zonele populate. Lucrările care se realizează în cadrul acestui obiectiv de investiții se încadrează în Strategia națională de management al riscului la inundații pe termen mediu și lung, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.846/2010, care definește un cadru tehnic, instituțional și legal pentru prevenirea și reducerea tuturor consecințelor negative ale inundațiilor, până la niveluri acceptabile gradual și procentual, asupra activităților socio-economice, asupra proprietăților, asupra vieții și sănătății oamenilor și asupra mediului înconjurător, ținând cont de necesitățile specifice și de obligațiile internaționale ale României, fiind în concordanță cu orizontul de timp al Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă. Valoarea obiectivului de investiții a fost avizată în Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe. |
| 3. Alte informații | Nu au fost identificate. |
| Secțiunea a 3-a Impactul socio-economic al proiectului de act normativ |
| 1. Impactul macroeconomic | În timpul dezvoltării proiectului, impactul prognozat asupra mediului socio-economic va fi pozitiv, având în vedere că noi locuri de muncă vor fi create pentru comunitățile locale din zona în care lucrările de apărare complexă a localităților situate în Delta Dunării pentru minimizarea riscului inundațiilor asupra vieții din județul Tulcea se vor executa. |
| 11.Impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 2. Impactul asupra mediului de afaceri | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 21 Impactul asupra sarcinilor administrative | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 22 .Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3. Impactul social | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 4. Impactul asupra mediului | Lucrările propuse a se executa, prin caracterul lor, au un impact negativ temporar asupra mediului, doar pe durata de execuție. Materialele utilizate vor fi ecologice, nepoluante și se vor integra în mediul înconjurător. Proiectul respectă măsurile și condițiile care se impun pentru protecția biodiversității pe perioada realizării lucrărilor hidrotehnice și a organizării de șantier. Impactul asupra apelor subterane se poate considera minor datorită genurilor de lucrări alese care nu împiedică transferul apei din râu în freatic și invers. Impactul asupra aerului poate fi considerat minor. Datorită traficului rutier al utilajelor grele, în timpul executării lucrărilor, poluarea fonică va fi crescută. Lucrările vor respecta condițiile impuse prin Decizia Etapei de Încadrare cu nr. 11 din data de 22.005.2020 revizuită la data de 21.09.2021 emisă de Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării. |
| 5. Alte informații | Nu au fost identificate |
| Secțiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) |
| - mii lei - Indicatori Anul curent Următorii 4 ani Media pe 5 ani 1 2 3 4 5 6 7 1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care: Nu este cazul a) buget de stat, din acesta: (i) impozit pe profit (ii) impozit pe venit b) bugete locale: (i) impozit pe profit c) bugetul asigurărilor sociale de stat: (i) contribuții de asigurări 2.Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: Nu este cazul a) buget de stat, din acesta: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri şi servicii b)bugetele locale (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri şi servicii c) bugetul asigurărilor sociale de stat: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri si servicii 3. Impact financiar, plus/minus, din care: Nu este cazul a) buget de stat b) bugete locale 4.Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare Nu este cazul 5.Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare Nu este cazul 6.Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare Nu este cazul 7.Alte informații Finanţarea investiției se realizează din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului, Mediului, Apelor și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, din veniturile proprii ale Administrației Naționale “Apele Române” precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii. Secțiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare |
| 1.Proiecte de acte normative suplimentare: a) acte normative care se modifică ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ b) acte normative care se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ c)acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii. | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în materie: | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3. Decizii ale Curții Europene de Justiție și alte documente | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 4. Evaluarea conformității. | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 5.Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente. | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 6.Alte informații | Nu au fost identificate. |
| Secțiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ |
| 1.Informaţii privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate 2.Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea, precum și a modului în care activitatea acestor organizații este legată de obiectul proiectului de act normativ. | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3.Consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale, în situația în care proiectul de act normativ are ca obiect activități ale acestor autorități, în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 4.Consultările desfășurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente | În vederea adoptării de către Guvern a acestui proiect de act normativ, pentru aprobarea obiectivului de investiții „Apărarea complexă a localităților situate în Delta Dunării pentru minimizarea riscului inundațiilor asupra vieții județul Tulcea” precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia, s-a obținut avizul Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe nr. 34 din 29 septembrie 2021. |
| 5.Informaţii privind avizarea de către a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării c) Consiliul Economic și Social d) Consiliul Concurenţei e) Curtea de Conturi | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 6.Alte informaţii | Nu au fost identificate. |
| Secțiunea a 7-a Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ |
| 1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ | În elaborarea proiectului de act normativ a fost îndeplinită procedura stabilită prin Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată. |
| 2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |
| Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare |
| 1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/ sau locale – înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 2. Alte informații | Nu au fost identificate. |

Pentru considerentele de mai sus, am elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea obiectivului de investiții „Apărarea complexă a localităților situate în Delta Dunării pentru minimizarea riscului inundațiilor asupra vieții județul Tulcea” precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia, care în forma prezentată a fost avizat de ministerele avizatoare și pe care-l supunem spre adoptare.

MINISTRUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

Barna TÁNCZOS

AVIZĂM FAVORABIL:

VICEPRIM – MINISTRU

Hunor KELEMEN

MINISTRUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI

Attila-Zoltán CSEKE

MINISTRUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE,  INTERIMAR

PRIM-MINISTRU

FLORIN – VASILE CÎȚU

MINISTRUL FINANŢELOR

Dan VÎLCEANU

AVIZEAZĂ

Secretar de Stat

Róbert-Eugen SZÉP

Secretar General

Corvin NEDELCU

Secretar General Adjunct

Teodor DULCEAȚĂ

Direcția Juridică

Cristian ALEXE, Director

Direcția Economico-Financiară

Dinu-Octavian NICOLESCU, Director

Direcția Investiții,

Eugenia NECEA, Director

Speranța IONESCU, Director Adjunct

Administrația Națională „Apele Române”

Laszlo BARABAS, Director General