NOTIFICAREA UNEI PĂRȚI AFECTATE A ACTIVITĂȚII PROPUSE ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 3 AL CONVENȚIEI

| 1. INFORMAȚII ASUPRA ACTIVITĂȚII PROPUSE |
| --- |
| (i) Informații despre natura activității propuse |
| Tipul activității propuse: | Proiectul “Lucrari de construire a instalatiei de detritiere apa grea” (instalatie denumita in continuare CTRF) se va dezvolta pe amplasamentul Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavoda. |
| Este activitatea listată în Apendixul I al Convenției? | Activitatea CTRF se inscrie in anexa nr.3 pct. 2 la Legea nr.22/2001 cu completari; proiectul este destinat Centralei Nuclearoelectrice Cernavoda (CNE Cernavoda), activitate inscrisa in Anexa I pct. 2(b) la Legea 22/2001. |
| Scopul activității propuse: (Ex.activitatea principală și orice/toate activitățile periferice care necesită evaluare) | CTRF este destinata reducerii concentratiei de tritiu in unitatile U1 si U2 ale CNE Cernavoda. Activitatile periferice sunt reprezentate de identificarea impactului rezultat din proiect asupra: ariilor naturale protejate de interes comunitar aflate in vecinatatea platformei CNE Cernavoda, starii de sanatate a lucrartorilor si a populatiei din zona. |
| Evaluarea activității propuse (ex. Mărime, capacitatea de producție, etc) | Suprafata de teren ocupata de CTRF este de cca. 1350 mp, suprafata construita fiind de 590 mp, iar suprafata organizarii de santier fiind de 50 mp. Cladirea CTRF are H=25 m. In afara cladirii CTRF, în cadrul incintei aferente Proiectului se vor amplasa şi alte instalații necesare funcționării acesteia: Platformă rezervor de azot Rezervor de heliu Depozit cu butelii cu inergen (gaz inert pentru stingere incendiu) Depozit cu butelii cu oxigen Depozitul cu butelii cu heliu Cos de dispersie Cladirea generatoarelor Diesel de rezerva Transformatoare de medie tensiune. Efluentii radioactivi rezultati din proces sunt evacuati printr-un coş de dispersie situat in exteriorul cladirii CTRF, cu o inaltime de cca 50 m. Partea carosabilă din incintă va fi prevăzută ca o platformă betonată pe toată suprafața. În afara drumurilor, platformelor şi a împrejmuirilor, pe amplasament se prevad reţele tehnologice, cabluri electrice şi curenţi slabi, alimentări cu apă şi canalizări. Transferul apei grele, apei demineralizate si al drenajelor lichide active intre CTRF si sistemele existente ale centralei se va realiza prin intermediul unor conducte tehnologice instalate in interiorul cladirilor si pe structuri existente. CTRF este proiectată să proceseze un debit de 40 kg/h de apă grea din moderatorul reactorilor celor două unităţi într-un regim de funcţionare continuă cu o durată anuală de exploatare de 8000 ore. Prin realizarea acestei instalatii se vor asigura: limitarea contributiei (importantă) a tritiului la dozele încasate de personalul CNE Cernavoda; reducerea nivelului riscurilor de generare efluenti radioactivi si emisii de tritiu in mediu; minimizarea concentratiilor de tritiu in deseurile radioactive generate in incinta sistemelor nucleare care utilizeaza apa grea la CNE si in consecinta, minimizarea dozelor pentru populatie, prin îndepărtarea tritiului din sistemele reactoarelor aferente U1 şi U2 şi mentinerea unei concentratii în regim stationar la nivel scăzut, respectiv 10 Ci/kg în sistemul moderatorului şi sub 2,5 Ci/kg în sistemul primar de transport al căldurii. |
| Descrierea activitatii propuse | Solutia tehnică de indepartare si retinere/stocare adoptată în cadrul Proiectului are la baza procedeul de schimb izotopic catalizat în fază lichidă şi distilare criogenică (cunoscut generic ca LPCE-CD/Liquid Phase Catalitic Exchange and Cryogenic Distillation). Principial, procedeul tehnologic are trei etape: transferul tritiului din apă grea tritiata (faza lichida) în fază gazoasă, concentrarea finală a tritiului prin distilare criogenică, stocarea tritiului în stare sigură, sub formă de hidrură metalică. Schema simplificata de proces: Principalele caracteristici de proces si capacitate sunt: Debitul de alimentare: 40 kg/h de apă grea tritiată Concentratia tritiului în apa grea de alimentare: max. 54 Ci/kg pentru apa grea moderator, respectiv 2,5 Ci/kg pentru apa grea din sistemul primar de transport al căldurii Factor de detritiere al apei grele: 50-100 Debitul de deuteriu (D2) în bucla criogenică = 72 Nm3/h Inventarul de deuteriu (D2) din instalație = 34 kg (aprox. 203 Nm3) Inventarul tritiului în proces = 1.7 x 104 TBq (aproximativ 45,9 g tritiu) Concentraţie tritiu stocat: minim 99% Tritiul este extras în serii pentru stocare într-un container ITC (Immobilized Tritium Container - stocator cu titaniu spongios) Durata de viată estimată a instalatiei = 40 de ani Durata de viata a depozitului ITC-urilor: 100 de ani Capacitate de stocare a tritiului: pentru toata cantitatea de tritiu recuperata pe intreaga durata de viata a U1/U2 Procesul utilizează temperaturi scăzute şi vid inaintat (< 10-8 torr, 24 K) Sisteme cu etanşeitate ridicată având rata de curgere < 10-8 atm cc/sec heliu Grad de etanseitate: minim 10-6 mbar l/s Echipamentele sub presiune, asamblarile demontabile si nedemontabile avand rate de scapari mai mici de 10-6 mbar l/s. Fluxul tehnologic al Proiectului cuprinde următoarele procese principale: Stocarea, purificarea si transferul apei grele tritiate provenite din sistemele reactorului, pentru alimentarea CTRF Schimbul izotopic catalizat - LPCE ce asigură transferul tritiului din faza lichidă (DTO) în fază gazoasă (DT/HD/D2) Purificarea fluxului gazos de D2/DT/HD Distilarea criogenică Stocare tritiu gaz Purificarea si transferul apei grele produs (apă grea detritiată) Sistemele tehnologice din componenta CTRF care asigura reducerea continutului de tritiu în apa grea, separarea si stocarea acestuia (T2) sunt structurate astfel: sisteme tehnologice principale si sisteme de suport operational. Trei sisteme tehnologice principale: Sistemul de schimb izotopic catalizat – LPCE Sistemul de distilare criogenică – CDS Sistemul de manipulare şi stocare tritiu gaz – TGHSS, B. Sistemele de suport operational au rolul de a asigura atat siguranta în exploatare şi mentenantă, cât şi în cazul unor eventuale opriri neplanificate sau în caz de avarie. Descrierea proceselor aferente fluxului tehnologic, a sistemelor tehnnologice principale si a sistemelor de suport operational se regaseste in Memoriul de Prezentare la cap.III.f)-c). |
| Descrierea motivului activității propuse: | Proiectul reprezintă o concretizare la cel mai inalt nivel a preocupărilor continue ale CNE Cernavodă de imbunatatire a performantei de mediu, deoarece asigura reducerea expunerii profesionale la tritiu a lucratorilor, este cu impact pozitiv asupra asigurarii starii de sanatate a personalului şi determina o diminuare a evacuărilor de tritiu în efluenti cu impact pozitiv privind protectia populatiei şi a mediului. |
| Motivul propunerii activității (ex. Baze socio-economice, fizico geografice) | Realizarea si implementarea Proiectului evita clasificarea apei grele tritiate ca deseu radioactiv la sfarsitul exploatarii reactoarelor nucleare si includerea etapelor de gospodarire a acestei categorii de deseuri radioactive in planul de dezafectare al Unitatilor 1 si 2 CNE Cernavoda. Realizarea CTRF are un impact pozitiv deoarece permite o reducere semnificativă a inventarului total de tritiu (izotop radioactiv al hidrogenului) din Centrala Nuclearoelectrică tip CANDU, cu impact pozitiv pentru: reducerea nivelului riscurilor de generare efluenti radioactivi si emisii cu tritiu in mediu, riscuri asociate cu vehicularea unei cantitati mari de apa grea cu concentratie crescuta de tritiu prin sistemele nucleare ale centralei, minimizarea concentratiilor de tritiu in deseurile radioactive generate in incinta sistemelor nucleare care utilizeaza apa grea la CNE Cernavoda Unitatea 1 si Unitatea 2 (U1 si U2 CNE Cernavoda). Beneficiile economice ale proiectului CTRF includ: Avantaje economico financiare: investitie realizata din fonduri proprii care conduce la efecte benefice pe termen lung rezultate din scaderea costurilor cu apa grea tritiata, scurtarea timpului pentru mentenanta, reducerea cantitatii de deseuri radioactive rezultate din operarea centralei, reducerea costurilor asociate echipamentelor si materialelor de radioprotectie, posibilitatea valorificarii tritiului, etc. Locuri de munca: in perioada de constructie Cresterea afacerilor din zona (sectoare constructii si materiale de constructie) Socio-economic: dezvoltarea zonei si imbunatatirea calitatii vietii |
| Informații adiționale/comentarii | CTRF va fi utilizată şi pentru faza de prelungire a duratei de viată a U1, respectiv a U2 CNE Cernavodă (prelungirea duratei de viata se va realiza in cadrul proiectelor viitoare de retehnologizare a U1, respectiv a U2) şi în faza de dezafectare a U1 şi U2 CNE Cernavodă. Este de mentionat ca CTRF poate asigura detritierea apei grele tritiate si din sistemele nucleare ale viitorului proiect al Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda, urmand ca in aceasta situatie sa fie stabilita valoarea la care se va reduce concentratia tritiului in moderator pentru fiecare unitate in parte si cu asigurarea mijloacelor de transfer al apei grele de la Unitatile 3 si 4 la CTRF. |
| (ii) Informații asupra bazelor temporale și spațiale a activității propuse |
| Locație: | Proiectul se implementeaza pe amplasamentul Sucursalei CNE Cernavodă: str. Medgidiei nr. 2, oraşul Cernavodă, cod 905200, județul Constanța |
| Descrierea locației: (ex. Baze socio-economice, fizico-geografice) | Proiectul se va realiza pe platforma CNE Cernavoda, pe terenul situat la cca. 200 m Est de Unitatea U1. |
| Motivul locației activității propusei (ex. Baze socio-economice, fizico geografice) | Au fost studiate: Alternativa “0” constând în continuarea operării unităţilor nucleare de pe amplasamentul CNE Cernavoda fără CTRF. Detritiere pe amplasamentul centralei nucleare CANDU (on-site) in urmatoarele alternative: Alternativa “1” – de implementare a proiectului într-un spaţiu situat în proximitatea ambelor unităţi nucleare în funcţiune, U1 şi U2 Alternativa “2” – de implementare a proiectului într-un spaţiu situat în frontul fix al centralei, in vecinătatea facilitatilor comune (Statia de Tratare Apa, Centrala Termica de Pornire) ale unităţilor nucleare. A fost acceptata Alternativa „2” de amplasament deoarece conduce la reducerea pericolului pentru sistemele, echipamentele si componentele cu functie de securitate nucleara ale U1 si U2 CNE Cernavoda. |
| Incadrarea în timp a activității propuse (ex. Timpul și durata construcției și operației) | Se estimeaza urmatoarele etape majore de implementare a Proiectului: Atribuirea contractului “Engineering Procurement Construction” – 2020 Finalizarea proiectarii de detaliu pentru demararea de catre contractor a aprovizionarii “long lead items” – 2021 Inceperea lucrarilor de constructii si instalatii – 2022 Start PIF instalatie – 2025 Functionare de proba – 2025 – 2026 (6 luni de la PIF) Transfer la operare – 2026 |
| Hărți și alte documente pictoriale legate de informații asupra activității propuse | Harti si alte documente pictoriale legate de informatii asupra activitatii propuse se regasesc in cadrul Memoriului de Prezentare la capitolele III.e), III.f)-c), V.a), V.c), XIII.a) si anexele 4, 5 si 6. |
| Informații/comentarii adiționale | In prezent, activitatea CNE Cernavoda se incadreaza in constrangerile de doza stabilite de CNCAN. Prin aplicarea detritierii, emisia de tritiu în atmosferă de la U1 şi U2 CNE Cernavoda se va reduce semnificativ. Reducerea estimată a emisiei, pe baza experientei de la centrala de Wolsong Coreea (unde functioneaza o instalatie similara de detritiere-WTRF) a fost de cca. 75 %, conducand la o reducere proporţională a dozei încasate de populaţie. |
| (iii) Informații asupra impactului prevăzut asupra mediului și măsuri de diminuare propuse |
| Scopul evaluării (Ex. Considerații asupra: impact cumulativ, evaluarea alternativelor, probleme de dezvoltare, impact asupra activității periferice, etc) | In cadrul Memoriului de Prezentare a fost evaluat; impactul proiectului asupra factorilor de mediu (apa, aer, sol, subsol, zgomot, radioactivitate, peisaj), asupra elementelor de mediu (biodiversitate) si asupra sanatatii umane, impactul datorat de radioactivitatea tritiului. impactul proiectului cumulat cu cel rezultat din functionarea U1 si U2 si cu cel estimat din proiectele viitoare luand in considerare masurile de reducere; acesta este nesemnificativ, chiar pozitiv pe termen mediu si lung. Din estimarea impactulului radiologic cumulativ al proiectului CTRF cu proiecte viitoare aprobate sunt prezentate urmatoarele: - limita legala de doza pentru.o persoana din populatie este de 1 mSv/an; - CNCAN a stabilit constrangeri de doza pentru.proiecte existente si viitoare de pe amplasamentul CNE Cernavoda astfel: instalatia CTRF: 0,010 mSv/an; U1 si U2: 0,1mSv/an pentru fiecare unitate; viitoarele U3 si U4: 0,060 mSv/an pentru.fiecare unitate; Depozit Intermediar de Combustibil Ars (DICA): 0,050 mSv/an; DICA extins cu viitoare module MACSTOR 400: 0,050 mSv/an; Dozele efective anuale de expunere a populatiei datorita evacuarilor de efluenti radioactivi in mediu de la CNE sunt mai mici decat constrangerile de doza stabilite de CNCAN (ex.2017 – 0,005717 mSv/an). Se estimeaza ca exista impact pozitiv datorat interactiunilor dintre elementele de mediu apa, aer, sol, biodiversitate pe termen mediu si lung, precum si efecte pozitive asupra conservarii habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice din ariile naturale protejate aflate in vecinatatea amplasamentrul CNE . Rezultatele analizelor arata ca in functionarea normala a CTRF nu va fi niciun impact asupra tarilor vecine. Alternative asupra selectiei locatiei Alternativa “0” constând în continuarea operării unităţilor nucleare de pe amplasamentul CNE Cernavoda fără CTRF În conditiile în care CNE Cernavodă, având U1 în exploatare din 1996 şi U2 din 2007, nu va aplica procesul de detritiere a apei grele tritiate, debitele de doză în spatiile sistemelor nucleare vor creşte, iar valorile tritiului în apa grea din circuitele sistemelor nucleare vor atinge maxime de 80-90 Ci/kg, cu efecte asupra campurilor de radiatii şi a dozei incasata de personal şi populatie. Astfel, în lipsa detritierii, fluidul de proces (apa grea) din sistemele nucleare va avea nivele ridicate de tritiu, ceea ce va face dificil accesul imediat pentru mentenantă preventivă şi predictivă, fapt ce duce la prelungirea timpului de interventie şi în final la creşterea costurilor de productie a energiei electrice şi termice prin procedeul nuclear. De asemenea, emisiile de tritiu, respectiv concentratia de tritiu in deseurile radioactive solide, deşi se vor mentine mult sub limitele reglementate, vor fi la valori mai ridicate ca urmare a atingerii regimului stationar în sistemele reactoarelor U1 şi U2. Alternative de locatie pe amplasamentul centralei nucleare CANDU (on-site) Alternativa “1” – de implementare a proiectului într-un spaţiu situat în proximitatea ambelor unităţi nucleare în funcţiune, U1 şi U2 Alternativa “2” – de implementare a proiectului într-un spaţiu situat în frontul fix al centralei, in vecinătatea facilitatilor comune unităţilor nucleare. S-a adoptat Alternativa “2” – de amplasare a instalaţiei de detritiere la CNE Cernavodă pe terenul situat la 200 m Est de reactorul U1, care are drept consecinţă reducerea pericolului pentru sistemele, echipamentele şi componentele cu funcţie de securitate nucleară ale unităţilor nucleare U1 şi U2 prin creşterea distanţei şi modul de dispunere în raport cu unităţile nucleare. Realizarea Proiectului se va efectua cu respectarea cerințelor din Autorizația de construire si din autorizațiile de funcționare şi de mediu ale CNE Cernavodă. Alternative sisteme tehnologice pentru CTRF Din analizele efectuate asupra tehnologiilor disponibile pentru realizarea instalatiei de detritiere CNE Cernavodă s-au identificat următoarele optiuni analizate in cadrul Studiului de prefezabilitate intocmit pentru Proiect: Solutia 1 - CECE – CD (Combined Electrolysis and Catalytic Exchange – Cryogenic Distillation) Solutia 2 - DE – CD (Direct Electrolysis – Cryogenic Distillation) Solutia 3 - LPCE - CD (Liquid Phase Catalytic Exchange – Cryogenic Distillation Proiectul implementeaza tehnologia bazată pe LPCE – CD (Solutia 3) care a fost dezvoltată la ICSI Rm. Vâlcea în cadrul unei instalatii pilot şi pentru care există experientă operatională la instalatia de detritiere de la Wolsong (WTRF) în Coreea. |
| Impact de mediu preconizat a activității propuse (ex. tip, locație, magnitudine) | Impactul asupra factorilor de mediu si asupra elementelor de mediu a fost estimat ca fiind impact nesemnificativ. Impactul pe termen mediu si lung asupra sanatatii umane si a populatiei este pozitiv. Impactul pe termen mediu si lung datorat interactiunii dintre factorii de mediu apa si aer si sanatate umana este pozitiv. |
| Intrare (ex. materie primă, surse energetice, etc) | Functionarea instalatiei de detritiere a apei grele tritiate la CNE Cernavoda necesita utilizarea de materii prime si materiale ce includ: apa grea virgina, oxigen gaz, azot lichid, heliu gaz, catalizator hidrofob, catalizator recombinatoare, carbune activ, rasini schimbatoare de ioni, site moleculare 13x, ulei mineral, alte gaze tehnice; acestea se asigura prin sistemul de achizitii desfasurat la nivel CNE Cernavoda Unitatea 1 si Unitatea 2 si la nivel SNN; aer instrumental, apa menajera, apa de incendiu, energie electrica, apa demineralizata; acestea se alimenteaza din serviiciile proprii ale CNE Cernavoda Unitatea 1 si Unitatea 2. Pentru alimentarea unor consumatori vitali de 0,4 kV clasă III, în situatia pierderii alimentării din 6 kV clasă IV sunt prevăzute surse de alimentare interne reprezentate de Grupurile Diesel de Rezervă de 600 kW şi respectiv de Sursele de Alimentare Neîntreruptibilă (UPS), pentru o scurtă perioadă, până la atingerea capacitătii nominale de către grupul Diesel sau oprirea în sigurantă a instalatiei. UPS-urile vor fi suficiente pentru a mentine ventilatia, monitoarele de tritiu şi hidrogen şi pentru oprirea în sigurantă a instalatiei, cu o durată de o oră. |
| Ieșire (ex. Cantitate si tip de: eliminare in aer, eliminare in apă, deșeuri solide, etc) | Iesirile provenite din functionarea CTRF sunt urmatoarele: apa grea detritiata care este recirculata catre U1 si U2 tritiu fixat pe pat de titan, stocat in containere emisii, deseuri care pot constitui potentiale surse de poluanti. Potentialele surse de poluanti provenite din functionarea CTRF, precum si informatii privind instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in mediu sunt prezentate pe scurt in continuare. Factor de mediu apa Surse de poluanți pentru ape apele uzate menajere se evacueaza in reteaua de canalizare a U1 CNE Cernavoda drenaje: retea de conducte pentru preluarea eventualelor scurgeri de apa grea din instalatie → rezervor cu V=0,8 mc amplasat in basa drenaje apa grea din subsolul cladirii. In functie de rezultatul analizei incarcarii cu izotopi a apei grele, daca: - incarcarea cu izotopi este ˃ 0,2% - apele sunt reintroduse in procesul detritiere -incarcare cu izotopi a apei grele este ˂ 0,2% - apele sunt transvazate in basa decanalizare activa drenaje active: fluide potential contaminate din zona tehnologica se colecteaza in basa de canalizare activa V=6 mc → transvazare in Sistemul de Gospodarire Deseuri Lichide Radioactive al U1 CNE Cernavoda → deversare controlata in canalul de evacuare a apei de racire al Unitatilor 1 si 2 CNE Cernavoda. pluvialul →deversare in canalizarea pluviala a platformei CNE Cernavoda Factor de mediu aer Surse de poluanți pentru aer emisii radioactive de tritiu rezultate in Operare si Oprire planificata: Limita de evacuare a tritiului in atmosfera se calculeaza pe baza valorii constrangerii de doza stabilita de CNCAN - 0.01 mSv/an. emisii CO2, SO2, NOx, hidrocarburi – grupuri Diesel de rezerva (functionare termen scurt pe perioadele de testare) Estimarea cantitatilor de noxe se face prin calcul, deoarece regimul de functionare (echipamente in stand-by) nu justifica economic instalarea de mijloace de masura la cos. Instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera: Sistemul de ventilatie HVAC: 6 sisteme de ventilatie mecanica in cladirea CTRF, astfel: S1 - zona instal. tehnologice (potential de contaminare si/sau explozie, zona hidrogen) S2 – zona sistemelor auxiliare (fara hidrogen) S3 – in camera bateriilor electrice S4 – zona ocupata de personalul de exploatare S5 – in camera compresoarelor de heliu S6 – in camera compresoarelor de aer Evacuarea efluentilor din S1, S2 si S3 prin cos de dispersie al CTRF cu H=50 m, debit 103.000 mc/h. In CTRF sunt prevazute sisteme in circuit inchis cu rol de retinere si recuperare tritiu: Sistemul de detritiere a atmosferei ADS: rol de decontaminare a aerului prin recuperarea vaporilor din zona in care sunt amplasate echipamentele de procesare/stocare a apei grele tritiate (situatii de avarii sau scurgeri accidentale) Sistemul de retinere a tritiului TRS: rol recuperarea tritiului si deuteriului Surse de zgomot : HVAC, pompe, compresoare Amenajarile si dotarile pentru protectie constau in utilizarea de echipamentele care asigura max. 62 dB(A) la limita incintei. Surse de radiatii: tritiul din instalatie si echipamente localizate: in interiorul cladirii CTRF, in exteriorul CTRF si din conducte de transfer al apei grele Amenajarile si dotarile pentru protectie asigura controlul contaminarii efective in cazul scaparilor de tritiu. Factor de mediu sol, subsol scurgeri accidentale fluide contaminate radioactiv, scurgeri accidentale de combustibil de la rezervoarele grupurilor Diesel erori in gestionarea deseurilor Lucrari si dotari pentru protectie includ: sistem de detectie scurgeri apa grea: pentru conductele dinspre si inspre U1 si U2; semnalizare scurgeri in sistemul din camerele de comanda U1/2, sistemul de drenaje si colectare apa grea LCS: gestionarea apei grele in perioadele de intrerupere in functionare si mentenanta; platforme betonate pentru protectie sol si subsol. Din functionarea CTRF pot fi generate urmatoarele tipuri de deseuri: Deseuri neradioactive (asimilabile deseurilor municipale): deseuri reciclabile, deseuri din ambalaje si deseuri menajere Deseuri radioactive: lichide organice, solide (catalizator din coloanele de schimb izotopic catalizat, site moleculare de la uscatoarele de gaz, etc.) Deseurile neradioactive se gestioneaza conform procedurilor implementate la nivelul platformei CNE Cernavoda. Deseurile radioactive se gestioneaza similar si in mod integrat cu cele generate de U1/2 CNE Cernavoda. In Memoriul de Prezentare pentru proiect, informatiile privind sursele de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu, respectiv amenajarile si dotarile pentru protectie sunt prezentate in capitolul VI a). |
| Impact transfrontalier (ex. tipuri, locație, magnitudine) | Distantele masurate in linie dreapta de la limita amplasamentului CNE Cernavodă pana la punctul cel mai apropiat al granitei sunt de cca.: 36 km fata de Bulgaria, 110 km fata de Ucraina, 127 km fata de Republica Moldova. Rezultatele analizelor arata ca in functionarea normala a CTRF nu va fi niciun impact asupra tarilor vecine. Analize de securitate in caz de accident Cele două hazarde principale definite prin documentația de autorizare pentru CTRF sunt: Hazard radiologic, datorită unor potențiale eliberări de tritiu, în forma gazoasă DT sau T2 şi/sau sub forma de vapori de apa tritiată (DTO) Pericolul de explozie, datorită unor potențiale degajări de hidrogen (incluzand toti izotopii: protiu, deuteriu si/sau tritium in forma gazoasa). In ceea ce priveste pericolul de explozie / deflagratie datorita unor potentiale degajari de hidrogen, rezultatele analizelor efectuate demonstreaza ca, pentru toate evenimentele de initiere considerate (inclusiv combinatii ale acestora), probabilitatea de explozie este scazuta. In ceea ce priveste impactul asupra unitatilor nucleare din vecinatate, analizele demonstreaza ca, contributia CTRF asupra riscului de defectare a zonei active la oricare din unitati este neglijabila. In ceea ce priveste hazardul radiologic, in conformitate cu cerintele din CTRF Licensing Basis Document (LBD) evenimentele de initiere similare sau cu consecinte similare au fost grupate si clasificate in functie de frecventa de aparitie, iar pentru evenimentele (inclusiv combinatii ale acestora) cu cele mai severe consecinte potentiale asupra indeplinirii functiilor de securitate nucleara s-au efectuat analize de accident care demonstreaza indeplinirea criteriilor de doza pentru populatie stabilite de CNCAN in LBD pentru proiectarea sistemelor de securitate de protectie. Rezultatele analizelor de accident realizate in faza de proiectare au aratat ca in accidentele baza de proiect nu va fi impact negativ asupra tarilor vecine, cele mai severe consecinte posibile ale Proiectului la distanta de 900m de CTRF fiind sub criteriile de doza stabilite de CNCAN pentru proiectarea sistemelor de securitate de protectie si chiar sub valoarea de 1 mSv/an (valoarea limitei legale anuale de doza pentru populatie). Planificarea si pregatirea pentru situatii de urgenta Situatiile de urgenta pentru CTRF pot fi rezultate ca urmare a unor evenimente radiologice, chimice, incendii, evenimente interne, evenimente externe etc. si vor fi tratate integrat in Procesul de planificare si pregatire pentru situatii de urgenta de la CNE Cernavoda, care asigura: organizarea procesului de planificare si pregatire pentru situatii de urgenta planul si procedurile de urgenta pe amplasament asigurarea bazei materiale si suportului logistic in situatii de urgenta pregatire si exercitii de urgenta interfata cu autoritatile publice si informarea publicului. Planul de urgenta pe amplasamentul CNE Cernavoda prevede ca declararea unei situatii de Urgenta pe Amplasament va avea loc in cazul evenimentului care implica o reducere majora a nivelului de protectie a personalului de pe amplasament si a populatiei din imediata vecinatate a centralei. In aceasta situatie se iau actiuni prompte pentru reducerea consecintelor evenimentului, pentru protejarea personalului aflat pe amplasament si se notifica autoritatea competenta si autoritatile publice pentru declansarea Planului de urgenta in afara amplasamentului si pregatirea masurilor de protectie in afara amplasamentului, daca este necesar. Aspecte referitoare la masurile de prevenire si limitare a situatiilor de poluare accidentala care au fost avute in vedere din faza de proiectare sunt prezentate in capitolul XI din Memoriul de Prezentare. |
| Măsuri de îmbunătățire propuse (ex. Dacă sunt cunoscute, măsuri de îmbunătățire propuse, îmbunătățiri, diminuări, compensarea efectelor de mediu) | CTRF este o instalatie de reducere a emisiiilor poluantului tritiu in mediu si in acelasi timp si o instalatie care contribuie la imbunatatirea performantei de mediu la CNE Cernavoda. |
| Informații/Comentarii adiționale | --- |
| (IV) Propozant/dezvoltator: |
| Nume, adresa, telefon și număr de fax | Societatea Naţională Nuclearelectrica S.A. (SNN SA): Bucuresti, Sector 1, Strada Polona nr. 65 Tel: +4021.203.8200 Fax: +4021.316.9400 Pagina Web: www.nuclearelectrica.ro E-mail: office@nuclearelectrica.ro Sucursala CNE Cernavodă: Judeţul Constanţa, oraş Cernavodă, Str. Megidiei nr.2 Tel: +40241.801.001 Fax: +40241.239.266 E-mail: Simona.Albu@cne.ro |
| (V) Documentație EIA |
| Este documentația (ex.raport EIA sau EIS ) inclusă in notificație? | La prezenta Notificare se anexeaza documentul Memoriu de Prezentare. |
| Dacă nu/parțial, descrierea documentației adiționale pentru a fi transmise și (aproximativ) data(ele) când documentația va fi valabilă | Documentatia EIA va fi transmisa ulterior, de indata ce va fi inaintata Ministerului Mediului. |
| Informații/comentarii adiționale | ------ |
| 2. PUNCTE DE CONTACT |
| (i) Puncte de contact pentru Parți ale Părților eventual afectate : |
| Autorități afectate pentru coordonarea activităților legate de EIA (decizia I/3, appendix): Nume, adresă, telefon și număr de fax | Punct de contact pentru Bulgaria: Ministry of Environment and Water 22 Maria-Luisa Blvd. 1000 SOFIA Bulgaria Telephone: + 359 2 988 25 77 Fax: + 359 2 986 25 33 E-mails:minister(at)moew.government.bg sdimitrova(at)moew.government.bg edno_gishe(at)moew.government.bg kpetrova(at)moew.government.bg Punct focal pentru Bulgaria: Ms. Silviya DIMITROVA Director of EIA, SEA and Pollution Prevention Directorate Ministry of Environment and Water 22 Maria-Luisa Blvd. 1000 SOFIA Telephone: +359 2 940 6219 Fax: +359 2 988 5316 E-mail: sdimitrova(at)moew.government.bg Punct de contact pentru Moldova: Mr. Dumitru GORELCO Senior Adviser Pollution Prevention and Environmental Assessment Policy Department Ministry of Agriculture, Regional Development and Environment 9 Constantin str. MD-2005 CHISINAU Republic of Moldova Telephone: +373 22 204 529 Fax: +373 22 227 470 E-mail: dumitru.gorelco(at)madrm.gov.md Punct focal pentru Moldova: Ms. Maria NAGORNII Head of Department Pollution Prevention and Environmental Assessment Policy Department Ministry of Agriculture, Regional Development and Environment 9 Constantin str. MD-2005 CHISINAU E-mail: maria.nagornii(at)madrm.gov.md Punct de contact si punct focal pentru Ucraina: Mrs. Olga Krevska Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine V. Lypkivskogo street, 35 03035 KYIV E-mail: krevskaolga@menr.gov.ua |
| Lista părților afectate cărora le-a fost trimisă notificarea | Bulgaria, R. Moldova, Ucraina |
| (ii) Puncte de contact pentru Partea de origine |
| Autoritate responsabilă pentru coordonarea activităților legate de EIA (Decizia I/3, appendix) Nume, adresă, telefon și număr de fax | Ministerul Mediului Bulevardul Libertății nr.12, sector 5, București, România -040129 Punct de contact pentru Romania: Ms. Dorina MOCANU Director General Tel: +40 21 408 9595 Fax: +40 21 316 0421 E-mail: dorina.mocanu(at)mmediu.ro Punct focal pentru Romania: Ms.Mihaela Macelaru consilier superior Tel: +40 21 408 9588 Fax: +40 21 316 0421 E-mail: mihaela.macelaru(at)mmediu.ro |
| Autoritatea de decizie dacă este alta decât autoritatea responsabilă pentru coordonarea activităților legate de EIA Nume, adresă, telefon și număr de fax | Ministerul Mediului Bdul Libertatii nr.12, sector 5, Bucuresti Romania Tel.: +40 21 408 9595 Fax: +40 21 316 0421 |
| INFORMAȚII LEGATE DE PROCESUL EIA IN ȚĂRILE UNDE ESTE SITUATĂ ACTIVITATEA PROPUSE |
| (i) Informații despre procesul EIA aplicat activității propuse |
| Orar: | Decizia finala EIA se va emite in 2020. |
| Oportunități pentru partea/părțile afectate de a se implica în EIA | Partile afectate pot participa in procedura EIA transfrontiera, astfel: - prin comentarii la notificare - prin solicitari despre anumite subiecte care sa fie tratate in documentatia EIA - prin comentarii la documentatia EIA - participare la audieri publice, la cerere |
| Oportunități pentru partea/părțile afectate pentru a verifica și comenta pe notificarea și documentația EIA | Partile afectate pot transmite comentarii si intrebari/propuneri la Notificare, pot analiza Memoriul de prezentare si pot transmite comentarii, propuneri pentru continutul documentatiei EIA. |
| Natura si orarul eventualei decizii: | Decizia finala EIA si aprobarea de dezvoltare (autorizatia de construire). |
| Procesul pentru aprobarea activității propuse: | Decizia finala EIA se va emite in conformitate cu Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului. Apoi se va emite aprobarea de dezvoltare (autorizatia de construire) prognozata pentru sfarsitul anului 2020. |
| Informații/comentarii adiționale |  |
| 4. INFORMAȚII ASUPRA PROCESULUI DE PARTICIPARE PUBLICĂ IN ȚARA DE ORIGINE |
| Procedura de participare publică |  |
| Timp si durată a consultațiilor publice | Procesul de consultare a publicului a inceput prin afisarea Memoriului de prezentare pe pagina web a Ministerului Mediului. Publicului poate trimite comentarii pe marginea memoriului de prezentare si mai tarziu si pe marginea documentatiei EIA ( nu este inca finalizata) si poate participa si la audieri publice. Data si locatia audierii publice pe teritoriul Romaniei nu sunt inca stabilite. Vor fi anuntate la momentul oportun si partilor posibil afectate. |
| Informații/comentarii adiționale | ------ |
| 5. TERMEN LIMITĂ PENTRU RASPUNS |
| Data: | Va rugam sa ne informati pana la 18 noiembrie 2019 daca tara dvs. participa sau nu in procedura de evaluare a impactului in context transfrontalier si sa ne transmiteti solicitarile dvs. cu privire la continutul documentatiei EIA pana la 16 decembrie 2019. |