## Slide 1
REGIUNE | Județ sau Zonă/Municipiu | DESCRIERE ACHIZITII
REGIUNEA NORD-EST | BACĂU/ Municipiul Oneşti | Amplasare staţie de monitorizare (Trafic) Instalare echipamente prelevare PM10
 | BOTOSANI/ Municipiul Botoşani | Amplasare staţie de monitorizare (Trafic) Instalare echipamente prelevare PM10
 | VASLUI/ Municipiul Vaslui/Municipiul Huși | Amplasare staţie de monitorizare (Trafic) Instalare echipamente prelevare PM10
Proiectul “Îmbunătățirea Sistemului de Evaluare și Monitorizare a Calității Aerului la nivel național” Cod My SMIS2014+: 139703

## Slide 2
Activitatea A1.1 - Analiza privind situaţia actuală a monitorizării calităţii aerului la nivel naţional şi identificarea amplasamentelor unor puncte suplimentare de prelevare pentru măsurări fixe (noi staţii de monitorizare/ staţii existente în RNMCA)
  A1.1.3. Efectuarea de măsurători indicative în fiecare areal identificat și analiza datelor pentru stabilirea cu precizie a amplasamentelor noilor stații.
    Efectuarea de campanii de măsurări ale poluanților cu respectarea procedurilor și programului stabilit de MMAP,
    Evaluarea datelor și furnizarea unor propuneri de amplasament pentru noile locații,
    Rezultatele campaniilor vor fi verificate de ANPM.
    Rezultat: Identificarea pentru fiecare areal a amplasamentului cu cea mai bună reprezentativitate pentru tipul de stație stabilit.

## Slide 3: Criterii de amplasare a stației de trafic
Legea 104/2011 - sondele de prelevare din staţiile de trafic rutier se amplasează la cel puţin 25 m de extremitatea intersecţiilor mari şi la cel mult 10 m de bordura trotuarului; pentru măsurarea concentraţiilor de arsen, cadmiu, nichel şi benzo(a)piren din aerul înconjurător sondele de prelevare din staţiile de trafic rutier se amplasează la cel puţin 25 m de extremitatea intersecţiilor mari şi cel puţin 4 m de axul celei mai apropiate benzi de circulaţie;
OM 806/2016 - pentru toţi poluanţii, sondele de prelevare a aerului din staţiile de trafic rutier se amplasează la cel puţin 25 m de extremitatea intersecţiilor mari şi la cel mult 10 m de bordura trotuarului. Prin «intersecţie mare» se înţelege o intersecţie care întrerupe fluxul de trafic şi care cauzează emisii diferite (emisii de oprire şi pornire) faţă de restul drumului;

## Slide 4: Criterii de amplasare a stației de trafic
traffic and industrial sites represent areas where the highest concentrations occur and that background sites are representative of the exposure of the general population
further characterization for traffic sites in terms of local dispersion conditions (“wide street”, “narrow street”, “canyon street”, “highway” and others) is applicable to urban areas and suburban areas. It is recommended to provide a better definition for the terms “wide street”, “narrow street”, “canyon street” and “highway”

## Slide 5: La amplasare se iau în considerare:
Posibilitatea de respectare a criteriilor de amplasare la macroscară a punctelor de prelevare referitor la reprezentativitate:
    Reprezentativitatea pentru un segment de stradă cu o lungime mai mare sau egală cu 100 m
    Reprezentativitatea pentru amplasamente similare care nu se află în imediata vecinătate
Infrastructura sensibilă la poluare din vecinătatea căilor de trafic
Nu este cazul.
De asemenea, pot fi luaţi în considerare următorii factori (amplasare la microscară a punctelor de prelevare):
  sursele de interferenţă;
  securitatea;
  accesul;
  disponibilitatea energiei electrice şi a comunicaţiilor telefonice;
  vizibilitatea amplasamentului în raport cu împrejurimile sale;
  siguranţa publicului şi a operatorilor;
  oportunitatea amplasării mai multor puncte de prelevare pentru mai mulţi poluanţi în acelaşi loc;
  planurile de urbanism.

## Slide 6: Analiza aspectelor relevante pentru criteriile urmărite
Pentru a respecta criteriul de amplasare la macroscară referitor la furnizarea datelor despre ariile din interiorul zonei Vaslui (județ Vaslui), în care apar cele mai mari concentraţii la care populaţia este susceptibilă a fi expusă în mod direct sau indirect pentru o perioadă de timp semnificativă în raport cu perioadele de mediere ale valorilor-limtă (zi, an calendaristic), au fost analizate următoarele aspecte:
    1. Emisii
    2. Dispersia emisiilor
    3. Niveluri evaluate
    4. Receptori

## Slide 7: SURSE DATE ȘI INFORMAȚII
Google maps, OpenStreetMap:- hărți și imagini satelitare
Eionet, Fairmode - documentații referitoare la SR
Baza de date a RNMCA: - amplasarea stațiilor existente, datele certificate de calitate a aerului obținute la stațiile RNMCA din zona Vaslui
Inventare de emisii ANPM
Plan de menținere a calității aerului în județul Vaslui - http://www.anpm.ro/web/apm-vaslui/calitatea-aerului-inconjurator
Plan de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Vaslui - http://apmvs.anpm.ro/-/plan-de-mobilitate-urbana-durabila-al-municipiului-vaslui
PLAN DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ MUNICIPIUL HUȘI - http://apmvs.anpm.ro/-/plan-de-mobilitate-urbana-durabila-municipiul-husi
Strategia de dezvoltare economico-socială a municipiului HUȘI cu orizontul de timp 2014- 2020 - https://drive.google.com/file/d/0B1OK-nqmwDNubVRpRTJpM1NSN3M/view?resourcekey=0-anATPWBXGzommPks8GV9fw

## Slide 8: ZONA VASLUI SITUAȚIE EXISTENTĂ - INFORMAȚII GENERALE
Regim evaluare actual | SO2 | NO2/NOx | PM | C6H6 | CO | Pb | Cd | As | Ni
 | C |  | A | C |  |  |  |  | 
Regim gestionare II | Plan de menținere aprobat prin HCJ Vaslui nr. 19 din 25.01.2019 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 9: ZONA VASLUI - județul Vaslui SITUAȚIE EXISTENTĂ
STAȚIE DE MONITORIZARE | Tip stație | Tip arie | Localitate și adresa
VS-1 | Fond | Urban | Municipiul Vaslui
VS-2 | Fond | Suburban | Municipiul Huși
Sursa: baza de date RNMCA

## Slide 10
    Emisii
Inventare de emisii - ANPM
Chart: Evoluția emisiilor (t/an) de PM10 pentru județul Vaslui (zona Vaslui), perioada 2015 - 2019, din trafic rutier
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
2015 | 40.1935 | 40.5425 | 42.6755 | 47.1379 | 40.8227
Chart: Evoluția emisiilor (t/an) de PM10 pentru județul Vaslui (zona Vaslui), perioada 2015 - 2019, din trafic rutier, pe categorii de vehicule
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Autoturisme | 15.6632 | 14.4618 | 15.8054 | 18.5407 | 16.8336
Autoutilitare | 10.1111 | 9.0916 | 9.6151 | 10.6728 | 10.0545
Autovehicule grele incluzând şi autobuze | 14.3282 | 16.8814 | 17.1383 | 17.7669 | 13.8477
Motociclete şi motorete | 0.090966 | 0.10764 | 0.11671 | 0.15742 | 0.086943
Chart: Evoluția emisiilor (t/an) de NOx pentru județul Vaslui (zona Vaslui), perioada 2015 - 2019, din trafic rutier
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
2015 | 718.9962 | 769.9283 | 807.8306 | 868.3468 | 724.4747
Chart: Evoluția emisiilor (t/an) de NOx pentru județul Vaslui (zona Vaslui), perioada 2015 - 2019, din trafic rutier, pe categorii de vehicule
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Autoturisme | 225.4 | 235.7176 | 256.1663 | 295.9372 | 232.2538
Autoutilitare | 94.1567 | 109.0136 | 116.1839 | 131.7171 | 129.1988
Autovehicule grele incluzând şi autobuze | 399.1435 | 424.8202 | 435.0698 | 440.1358 | 362.5681
Motociclete şi motorete | 0.29602 | 0.3769 | 0.4105 | 0.55666 | 0.454

## Slide 11
    Emisii
    Surse liniare de emisii – reprezentare pe hartă
Căile de comunicație rutieră sunt în zona Vaslui:
Drum european E581 Tișița - Tecuci – Bârlad – Huși – Albița (se suprapune parțial pe traseul drumurilor naționale 24 și 24A);
Drumuri naționale (505 km, 17,7%):
DN2F Bacău – Vaslui;
DN15D Piatra Neamț – Negrești – Vaslui;
DN24 Tișița - Tecuci – Bârlad – Vaslui – Iași;
DN24A Zorleni – Murgeni – Huși;
DN24B Crasna – Huși – Albița;
DN24D Bârlad – Vânători;â
DN26 Mugeni – Galați;
DN11A Bârlad – Podu Turcului – Adjud – Onești.
Drumuri naționale (1.811km, 82,3%).
Rețeaua rutieră la nivelul județului Vaslui

## Slide 12
    Emisii
    Surse liniare de emisii – reprezentare pe hartă
  Oraș Însurăței
Municipiul VASLUI
propuneri

## Slide 13
    Emisii
    Surse liniare de emisii – reprezentare pe hartă
Municipiul HUȘI
propuneri

## Slide 14
    2. Niveluri evaluate în zona de evaluare a calității aerului VASLUI
        2.1 Măsurare - Rezultate RNMCA, perioada 2018 - 2020
    VS - 1 Determinări gravimetrice PM10
Chart: VS-1 Evoluția concentrațiilor medii anuale PM10 raportat la VL, PSE și PIE
| 2020 | 2019 | 2018
media anuala | 26.27 | 25 | 24.95
VL an | 40 | 40 | 40
PSE | 28 | 28 | 28
PIE | 20 | 20 | 20
Chart: VS-1 Numărul de zile cu concentrații mai mari de 50 µg/m3 și între PIE și PSE pentru PM10
| 2020 | 2019 | 2018
nr. zile între PIE și PSE | 65 | 82 | 62
nr. zile >50 µg/m3 | 14 | 10 | 10
nr. zile mai mare de PSE | 68 | 57 | 82
35 depășiri pentru VL și PIE | 35 | 35 | 35

## Slide 15
    1 + 2. Emisii și Niveluri evaluate în zona de evaluare a calității aerului VASLUI
    1. Estimare emisii sector rezidențial, 2011
        2. Măsurare - Rezultate RNMCA, perioada 2010 - 2020
    VS – 1, VS-2
    Determinări gravimetrice PM10
An | VS-1 | VS-2
 | GRAV. 10 - PM 10 | GRAV. 10 - PM 10
 | Valori anuale | Valori anuale
 | Valoare [µg/m³] | Valoare [µg/m³]
2010 | 18.57 | 
2011 | 17.24 | 
2011 | 17.24 | 
2012 |  | 26.27
2013 |  | 24.43
2014 |  | 25.33
2015 |  | 26.31
2016 |  | 
2017 |  | 
2018 | 24.95 | 
2019 | 25.08 | 
2020 | 26.27 | 
Estimare emisii an 2011 municipiul Vaslui sector rezidential (1A4bi) incalzire/preparare hrana |  |  |  |  | 
 | Municipiul Vaslui | Număr locuințe pe tipuri de încălzire recensământ 2011 | Estimare emisie PM10 (t) | Estimare emisie NOx (t) | 
 | încălzire combustibil solid (lemn, biomasa s.a.) | 3391 | 74.84 | 5.48 | 
 | încălzire gaze (centrale proprii & sobe/aragaz gaze) | 16886 | 0.96 | 40.66 | 
Estimare emisii an 2011 municipiul Husi sector rezidential (1A4bi) încălzire/hrană |  |  |  |  | 
 | Municipiul Husi | Nr locuinte pe tipuri de incalzire recensam 2011 | Estimare emisie PM10 (t) | Estimare emisie NOx (t) | 
 | încălzire combustibil solid (lemn, biomasă s.a.) | 5241 | 115.67 | 8.47 | 
 | încălzire gaze (centrale proprii & sobe/aragaz gaze) | 4376 | 0.25 | 10.54 | 
    Municipiul Vaslui, Municipiul Huși
    Estimare emisii sector rezidențial, 2011

## Slide 16
    3 MODELARE – Dispersia emisiilor și Repartizarea surselor (Plan de menținere a calității aerului, județul VASLUI)
Chart: PM10 - Nivel de fond LOCAL (rural) – ZONA VASLUI
| fond regional | transport | surse rezidențiale și comerciale | industrie | agricultură
Nivel de fond local | 21.142 | 1.88 | 15.288 | 0 | 1.692

## Slide 17
    3 MODELARE – Dispersia emisiilor (Plan de menținere a calității aerului, județul VASLUI)
Municipiul Vaslui
Municipiul Huși
Municipiul Vaslui
Municipiul Huși
Sursa datelor: PMCA județul Vaslui | Medie anuală µg/m3 | Maxima zilnică µg/m3
Municipiul Vaslui | 28 - 40 | 35 - 50
Municipiul Huși | 24,1 - 24,6 | 25 - 28

## Slide 18
    4. Receptori sensibili la poluare (în vecinătatea căilor de trafic) – identificați pe hartă.
Municipiul VASLUI
Municipiul HUȘI
Strada Alexandru Ioan Cuza
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAIL SADOVEANU"
Spitalul Clinic Județean de Urgență

## Slide 19: Propunere amplasare stație trafic Zona VASLUI
Argumente pentru propunerile din Municipiul Vaslui:
- există o stație de fond (VS-1) astfel încât s-ar putea realiza o analiză pertinentă (modelare + măsurători) pentru SA (cu o stație de FR din zonele învecinate);
- se respectă criteriul referitor la furnizarea datelor despre ariile din interiorul zonei Vaslui, în care apar cele mai mari concentraţii la care populaţia este susceptibilă a fi expusă (conform modelare PMCA).
Argumente pentru propunerile din Municipiul Huși:
- există o stație de fond astfel încât s-ar putea realiza o analiză pertinentă (modelare + măsurători) pentru SA (cu o stație de FR din zonele învecinate);
- locațiile sunt apropiate de cea prevăzută inițial în proiect (aprox. 15 km SV);
- locațiile sunt apropiate de zona de graniță (granița de E a României și a UE) astfel că am considerat că se aseamănă ca scop, cu propunerea inițială (referitoare la monitorizarea zonei de graniță în ceea ce privește influența traficului).
“Accesul rutier pe ruta București – Bârlad - Albița (punct de trecere a frontierei) – Chișinău, pe E581 care străbate județul Vaslui și trece prin Municipiul Huși, reprezintă o oportunitate de dezvoltare a fluxurilor comerciale pe granița de est a Uniunii Europene. “ - Strategia de dezvoltare economico-socială a municipiului HUȘI cu orizontul de timp 2014- 2020

## Slide 20
Zona VASLUI/Municipiul VASLUI
Zona VASLUI/Municipiul VASLUI/Aria analizată

## Slide 21
Strada Ștefan cel Mare DN 24
Bulevardul Traian
Zona VASLUI/Municipiul VASLUI/Aria analizată
Propunerea 1: Bulevardul Traian
Propunerea 2: Strada Ștefan cel Mare

## Slide 22
Propunerea 1
Propunerea 1 – Municipiul Vaslui, Bulevardul Traian

## Slide 23
Propunerea 1
Nord Vest
Sud Vest
cel mult 10 m de bordura trotuarului

## Slide 24
Propunerea 2
Propunerea 2 – Municipiul Vaslui, Strada Ștefan cel Mare – DN24
Data preluării imaginii august 2018

## Slide 25
Propunerea 2
Propunerea 2 – Municipiul Vaslui, D24, Strada Ștefan cel Mare
cel mult 10 m de bordura trotuarului

## Slide 26
Zona VASLUI/Municipiul HUȘI
Zona VASLUI/Municipiul HUȘI/Aria analizată
E581

## Slide 27
Zona VASLUI/Municipiul HUȘI/Aria analizată
Strada Alexandru Ioan Cuza – DN 24 B
Strada 1 Decembrie 1918– DN 24 B

## Slide 28
Propunerea 3
Propunerea 3 – Municipiul Huși, strada 1 Decembrie 1918

## Slide 29
Propunerea 3
Propunerea 3 – Municipiul Huși, strada 1 Decembrie 1918
cel mult 10 m de bordura trotuarului

## Slide 30
Propunerea 4
Propunerea 4 – Municipiul Huși, strada Alexandru Ioan Cuza

## Slide 31
Propunerea 4
Propunerea 4 – Municipiul Huși, strada Alexandru Ioan Cuza
cel mult 10 m de bordura trotuarului

## Slide 32
Municipiul Vaslui
Propunerea 1
Propunerea 2
Propunerea 3
Propunerea 4
Municipiul Huși
Una dintre acestea este o propunere de rezervă pentru Municipiul Huși.
Bulevardul Traian
Strada Ștefan cel Mare
Strada 1 Decembrie 1918
Strada Alexandru Ioan Cuza
Fără propunere de rezervă pentru Municipiul Vaslui.
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020