## Slide 1
Proiectul “Îmbunătățirea Sistemului de Evaluare și Monitorizare a Calității Aerului la nivel național” Cod My SMIS2014+: 139703
REGIUNE | Județ sau Zonă/Municipiu | DESCRIERE ACHIZIȚII
REGIUNEA NORD-EST | BACĂU/ Municipiul Oneşti | Amplasare staţie de monitorizare (Trafic) Instalare echipamente prelevare PM10
 | BOTOSANI/ Municipiul Botoşani | Amplasare staţie de monitorizare (Trafic) Instalare echipamente prelevare PM10
 | VASLUI/ Drânceni (Localitatea Albiţa) | Amplasare staţie de monitorizare (Trafic) Instalare echipamente prelevare PM10

## Slide 2
Activitatea A1.1 - Analiza privind situaţia actuală a monitorizării calităţii aerului la nivel naţional şi identificarea amplasamentelor unor puncte suplimentare de prelevare pentru măsurări fixe (noi staţii de monitorizare/ staţii existente în RNMCA)
  A1.1.3. Efectuarea de măsurători indicative în fiecare areal identificat și analiza datelor pentru stabilirea cu precizie a amplasamentelor noilor stații.
    Efectuarea de campanii de măsurări ale poluanților cu respectarea procedurilor și programului stabilit de MMAP,
    Evaluarea datelor și furnizarea unor propuneri de amplasament pentru noile locații,
    Rezultatele campaniilor vor fi verificate de ANPM.
    Rezultat: Identificarea, pentru fiecare areal, a amplasamentului cu cea mai bună reprezentativitate pentru tipul de stație stabilit.

## Slide 3
REGIUNEA NORD EST
Zona de evaluare a calității aerului Județul BOTOȘANI
      Amplasare staţie de monitorizare (Trafic) în Municipiul Botoșani
      Instalare echipamente prelevare PM10

## Slide 4: SURSE DATE ȘI INFORMAȚII
Google maps: - hărți
- imagini satelitare
Eionet, Fairmode - documentații referitoare la SR
Baza de date a RNMCA: - amplasarea stațiilor existente
- datele certificate de calitate a aerului obținute la stația RNMCA din județul Botoșani
Inventare de emisii ANPM
Plan de mobilitate urbană durabilă al Municipiului Botoșani, anexă la HCL nr. 139 din 17.09.2018, http://onesti.ro/documente/anunturi/2018/Legea52/Anexa-MOB.pdf
Harta strategică de zgomot rutier Lzsn
Harta de conflict rutier Lzsn

## Slide 5: ZONA BOTOȘANI - SITUAȚIE EXISTENTĂ
STAȚIE DE MONITORIZARE | Tip stație | Tip arie | Localitate și adresa
BT-1 | F | U | Municipiul Botoșani, Bulevardul Mihail Eminescu nr. 44

## Slide 6: STAȚIA BT-1, Municipiul BOTOȘANI

## Slide 7: ZONA BOTOȘANI SITUAȚIE EXISTENTĂ - INFORMAȚII GENERALE
 | SO2 | NO2/NOx | PM | C6H6 | CO | Pb | Cd | As | Ni
regim evaluare actual | C | C | A | B | C | C | C | C | C
regim gestionare II | Plan de menținere a calității aerului pentru județul Botoșani, aprobat prin HCJ nr. 28 din 28.02.2019. |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 8: Criterii de amplasare a stației de trafic
Legea 104/2011 - sondele de prelevare din staţiile de trafic rutier se amplasează la cel puţin 25 m de extremitatea intersecţiilor mari şi la cel mult 10 m de bordura trotuarului; pentru măsurarea concentraţiilor de arsen, cadmiu, nichel şi benzo(a)piren din aerul înconjurător sondele de prelevare din staţiile de trafic rutier se amplasează la cel puţin 25 m de extremitatea intersecţiilor mari şi cel puţin 4 m de axul celei mai apropiate benzi de circulaţie;
OM 806/2016 - pentru toţi poluanţii, sondele de prelevare a aerului din staţiile de trafic rutier se amplasează la cel puţin 25 m de extremitatea intersecţiilor mari şi la cel mult 10 m de bordura trotuarului. Prin «intersecţie mare» se înţelege o intersecţie care întrerupe fluxul de trafic şi care cauzează emisii diferite (emisii de oprire şi pornire) faţă de restul drumului;

## Slide 9: Criterii de amplasare a stației de trafic
traffic and industrial sites represent areas where the highest concentrations occur and that background sites are representative of the exposure of the general population
further characterization for traffic sites in terms of local dispersion conditions (“wide street”, “narrow street”, “canyon street”, “highway” and others) is applicable to urban areas and suburban areas. It is recommended to provide a better definition for the terms “wide street”, “narrow street”, “canyon street” and “highway”
Located in close proximity to a road, in a location that should represent the highest concentrations to which the population are exposed to within the zone.
Located such that the pollution level for the specific pollutant is determined predominantly by the emissions from road traffic (i.e. not ship, railway, airplane, off-road) on distinct major roads.

## Slide 10: La amplasare se iau în considerare:
Posibilitatea de respectare a criteriilor de amplasare la macroscară a punctelor de prelevare referitor la reprezentativitate:
    Reprezentativitatea pentru un segment de stradă cu o lungime mai mare sau egală cu 100 m
    Reprezentativitatea pentru amplasamente similare care nu se află în imediata vecinătate
Infrastructura sensibilă la poluare din vecinătatea căilor de trafic
De asemenea, pot fi luaţi în considerare următorii factori (amplasare la microscară a punctelor de prelevare):
  sursele de interferenţă;
  securitatea;
  accesul;
  disponibilitatea energiei electrice şi a comunicaţiilor telefonice;
  vizibilitatea amplasamentului în raport cu împrejurimile sale;
  siguranţa publicului şi a operatorilor;
  oportunitatea amplasării mai multor puncte de prelevare pentru mai mulţi poluanţi în acelaşi loc;
  planurile de urbanism.

## Slide 11
Pentru a respecta criteriul de amplasare la macroscară referitor la furnizarea datelor despre ariile din interiorul zonei Botoșani/Municipiului Botoșani, în care apar cele mai mari concentraţii la care populaţia este susceptibilă a fi expusă, în mod direct sau indirect, pentru o perioadă de timp semnificativă, în raport cu perioadele de mediere ale valorilor-limtă (zi, an calendaristic), au fost analizate următoarele aspecte:
    Emisii
    Niveluri evaluate în zona de evaluare a calității aerului BOTOȘANI
        2.1 Măsurare - Rezultate RNMCA
        2.2 Modelare - Dispersia emisiilor
    Receptori – identificați pe hartă

## Slide 12
Botoșani
15,93 – 28,24 t/an
    Emisii PM10
Chart: Evoluția emisiilor (t/an) de PM10 pentru județul Botoșani (zona Botoșani), perioada 2015 - 2019, din trafic rutier
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
2015 | 50.3641 | 50.5789 | 53.5644 | 59.9871 | 52.4593
Chart: Evoluția emisiilor (t/an) de PM10 pentru județul Botoșani (zona Botoșani), perioada 2015 - 2019, din trafic rutier, pe categorii de vehicule/cod NFR
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Passenger Cars | 22.9724 | 21.502 | 23.3233 | 28.0441 | 26.001
Light Duty Vehicles | 13.377 | 12.2794 | 12.8187 | 14.1622 | 13.1953
HDV-Buses and Trucks | 13.979 | 16.7552 | 17.3768 | 17.7194 | 13.2216
Motorcycles & Mopeds | 0.035693 | 0.042391 | 0.045575 | 0.061379 | 0.041286
Inventare de emisii - ANPM

## Slide 13
Strada Tudor Vladimirescu
Strada Arh. Marchidan
Calea Națională
    Emisii
    Surse liniare de emisii – reprezentare pe hartă

## Slide 14
    2.1. Niveluri evaluate - zona de evaluare a calității aerului BOTOȘANI
    BT -1 Determinări gravimetrice PM10
        Măsurare - Rezultate RNMCA
Chart: BT-1 Evoluția concentrațiilor medii anuale PM10 raportat la VL, PSE și PIE, perioada 2016 - 2020
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
media anuala | 25.15 | 27.3 | 32.31 | 31.38 | 27.78
VL an | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
PSE | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
PIE | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Chart: BT-1 Numărul de zile cu concentrații mai mari de 50 µg/m3 și între PIE și PSE pentru PM10 , perioada 2016 - 2020
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
nr. zile între PIE și PSE | 70 | 95 | 126 | 120 | 108
nr. zile >50 µg/m3 | 21 | 20 | 25 | 21 | 17
nr. zile mai mare de PSE | 67 | 94 | 129 | 108 | 85
35 depășiri pentru VL și PIE | 35 | 35 | 35 | 35 | 35

## Slide 15
Botoșani a 36 a valoare 31,0 – 35,0 µg/m3
Botoșani
23,5 – 25,5 µg/m3
    2.2 MODELARE PM10 – Dispersia emisiilor

## Slide 16
    3. Receptori sensibili la poluare (în vecinătatea căilor de trafic) – identificați pe hartă. Municipiul BOTOȘANI
Calea Națională:
Liceul "Alexandru cel Bun"
Scoala clasele I-VIII, Nr. 11
Strada Octav Bănclă:
Grădinița cu program prelungit nr. 9
Strada Arhimandrit Marchian:
Spitalul Județean de Urgență "Mavromati"

## Slide 17: Propunere A.N.P.M pentru amplasare stație trafic Municipiul BOTOȘANI

## Slide 18
Zona BOTOȘANI/Municipiul Botoșani
Zona Botoșani/Municipiul Botoșani/Aria (rețea de trafic) analizată etapa 1

## Slide 19
Zona Bacău/Municipiul Onești/Aria (rețea de trafic) analizată etapa 2 - Propuneri

## Slide 20
Strada Tudor Vladimirescu
Propunerea 1
Propunerea 2
Propunerea 3
Rezervă
Strada Arh. Marchidan
Calea Națională
Fond urban

## Slide 21
Propunerea 1
Propunerea 2
Propunerea 3
Rezervă

## Slide 22
Propunerea 1
Propunerea 2
Propunerea 3
Rezervă
Propunerea 1
Propunerea 2
Propunerea 3
Rezervă

## Slide 23
Propunerea 1
Int. cu
cu strada Arh. Marchian
R = circa 600 m
Calea Națională, Piata Mare

## Slide 24
Propunerea 1

## Slide 25
Propunerea 1
cel mult 10 m de bordura trotuarului

## Slide 26
Propunerea 2
R = circa 200 m
În apropierea intersecției „ Uzina Electrică” – Calea Națională
Intersecția cu strada Sucevei
Strada Uzinei
Strada Ștefan cel Mare

## Slide 27
Propunerea 2

## Slide 28
Propunerea 2
cel mult 10 m de bordura trotuarului

## Slide 29
Propunerea 3
Calea Națională
Int. cu
cu strada strada Nicolare Iorga
R = circa 290 m
Strada Petru Rareș nr. 24

## Slide 30
Propunerea 3

## Slide 31
Propunerea 3
cel mult 10 m de bordura trotuarului

## Slide 32
Rezerva
R = circa 120 m
„Intersecția Parcul Tineretului”:
Strada Săveni

## Slide 33
Rezerva

## Slide 34
Propunerea 3
Nord Est
Nord
Sud Est
cel mult 10 m de bordura trotuarului

## Slide 35
Municipiul BOTOȘANI
Propunerea 1
Propunerea 2
Propunerea rezervă
Propunerea 3
Coordonate orientative 47°44'36.95"N
26°39'57.40"E
Calea Națională, Piata Mare
Coordonate orientative
47°45'0.89"N 26°38'53.34"E
Calea Națională, între:
Alea Colonel Victor Tomoroveanu
Strada Ana Ipătescu
În apropiere E.ON Energie SA
Strada Petru Rareș, nr. 24
Coordonate orientative
47°44'7.23"N
26°40'8.92"E
Coordonate orientative
47.74916074243044,
26.671005785941347
Strada Tudor Vladimirescu, nr. 24
Vis a vis/lângă Școala Gimnazială nr. 8
“Elena Rareș”

## Slide 36
CRITERII DE AMPLASARE |  | Propunerea 1 | Propunerea 2 | Propunerea 3 | Rezervă
Traffic and industrial sites represent areas where the highest concentrations occur |  |  |  |  | 
Reprezentativitatea pentru un segment de stradă cu o lungime mai mare sau egală cu 100 m |  | Estimat: 600 m | Estimat 200 m | Estimat 290 m | Estimat 120 m
Reprezentativitatea pentru amplasamente similare care nu se află în imediata vecinătate |  |  |  |  | 
Infrastructura sensibilă la poluare din vecinătatea căilor de trafic | propunerea de amplasare |  |  |  | 
 | întreaga localitate | DA |  |  | 
REZULTATE MĂSURĂRI INDICATIVE POIM |  |  |  |  | 
cel mult 10 m de bordura trotuarului
cel puţin 25 m de extremitatea intersecţiilor mari
Tabel centralizator în lucru
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020