## Slide 1
Proiectul “Îmbunătățirea Sistemului de Evaluare și Monitorizare a Calității Aerului la nivel național” Cod My SMIS2014+: 139703
REGIUNE | Județ sau Zonă/Municipiu | DESCRIERE ACHIZIȚII
REGIUNEA NORD-EST | BACAU/ Municipiul Oneşti | Amplasare staţie de monitorizare (Trafic) Instalare echipamente prelevare PM10
 | BOTOSANI/ Municipiul Botoşani | Amplasare staţie de monitorizare (Trafic) Instalare echipamente prelevare PM10
 | VASLUI/ Drânceni (Localitatea Albiţa) | Amplasare staţie de monitorizare (Trafic) Instalare echipamente prelevare PM10

## Slide 2
Activitatea A1.1 - Analiza privind situaţia actuală a monitorizării calităţii aerului la nivel naţional şi identificarea amplasamentelor unor puncte suplimentare de prelevare pentru măsurări fixe (noi staţii de monitorizare/ staţii existente în RNMCA)
  A1.1.3. Efectuarea de măsurători indicative în fiecare areal identificat și analiza datelor pentru stabilirea cu precizie a amplasamentelor noilor stații.
    Efectuarea de campanii de măsurări ale poluanților cu respectarea procedurilor și programului stabilit de MMAP,
    Evaluarea datelor si furnizarea unor propuneri de amplasament pentru noile locații,
    Rezultatele campaniilor vor fi verificate de ANPM.
    Rezultat: Identificarea, pentru fiecare areal, a amplasamentului cu cea mai bună reprezentativitate pentru tipul de stație stabilit.

## Slide 3
REGIUNEA NORD EST
Zona de evaluare a calității aerului Județul BACĂU, cu excepția Municipiului Bacău (aglomerare)
      Amplasare staţie de monitorizare (Trafic) în Municipiul Onești
      Instalare echipamente prelevare PM10

## Slide 4: SURSE DATE ȘI INFORMAȚII
Google maps: - hărți
- imagini satelitare
Eionet, Fairmode - documentații referitoare la SR
Baza de date a RNMCA: - amplasarea stațiilor existente,
- datele certificate de calitate a aerului obținute la stațiile RNMCA din județul Bacău.
Inventare de emisii ANPM
Plan de mobilitate urbană durabilă al Municipiului Onești, anexă la HCL nr. 139 din 17.09.2018
http://onesti.ro/documente/anunturi/2018/Legea52/Anexa-MOB.pdf

## Slide 5: ZONA BACĂU - SITUAȚIE EXISTENTĂ
Sursa: baza de date RNMCA
STAȚIE DE MONITORIZARE | Tip stație | Tip arie | Localitate și adresa
BC-3 | I | S | cartier TCR- strada Cauciucului

## Slide 6: STAȚIA BC-3, Municipiul BACĂU

## Slide 7: ZONA BACĂU SITUAȚIE EXISTENTĂ - INFORMAȚII GENERALE
 | SO2 | NO2/NOx | PM | C6H6 | CO | Pb | Cd | As | Ni
regim evaluare actual | C | C | A | B | C | C | C | C | C
regim gestionare II | Plan de menținere nefinalizat; la ora actuală se află în etapa de elaborare/avizare |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 8: Criterii de amplasare a stației de trafic
Legea 104/2011 - sondele de prelevare din staţiile de trafic rutier se amplasează la cel puţin 25 m de extremitatea intersecţiilor mari şi la cel mult 10 m de bordura trotuarului; pentru măsurarea concentraţiilor de arsen, cadmiu, nichel şi benzo(a)piren din aerul înconjurător sondele de prelevare din staţiile de trafic rutier se amplasează la cel puţin 25 m de extremitatea intersecţiilor mari şi cel puţin 4 m de axul celei mai apropiate benzi de circulaţie;
OM 806/2016 - pentru toţi poluanţii, sondele de prelevare a aerului din staţiile de trafic rutier se amplasează la cel puţin 25 m de extremitatea intersecţiilor mari şi la cel mult 10 m de bordura trotuarului. Prin «intersecţie mare» se înţelege o intersecţie care întrerupe fluxul de trafic şi care cauzează emisii diferite (emisii de oprire şi pornire) faţă de restul drumului;

## Slide 9: Criterii de amplasare a stației de trafic
traffic and industrial sites represent areas where the highest concentrations occur and that background sites are representative of the exposure of the general population
further characterization for traffic sites in terms of local dispersion conditions (“wide street”, “narrow street”, “canyon street”, “highway” and others) is applicable to urban areas and suburban areas. It is recommended to provide a better definition for the terms “wide street”, “narrow street”, “canyon street” and “highway”
Located in close proximity to a road, in a location that should represent the highest concentrations to which the population are exposed to within the zone.
Located such that the pollution level for the specific pollutant is determined predominantly by the emissions from road traffic (i.e. not ship, railway, airplane, off-road) on distinct major roads.

## Slide 10: La amplasare se iau în considerare:
Posibilitatea de respectare a criteriilor de amplasare la macroscară a punctelor de prelevare referitor la reprezentativitate:
    Reprezentativitatea pentru un segment de stradă cu o lungime mai mare sau egală cu 100 m
    Reprezentativitatea pentru amplasamente similare care nu se află în imediata vecinătate
Infrastructura sensibilă la poluare din vecinătatea căilor de trafic
De asemenea, pot fi luaţi în considerare următorii factori (amplasare la microscară a punctelor de prelevare):
  sursele de interferenţă;
  securitatea;
  accesul;
  disponibilitatea energiei electrice şi a comunicaţiilor telefonice;
  vizibilitatea amplasamentului în raport cu împrejurimile sale;
  siguranţa publicului şi a operatorilor;
  oportunitatea amplasării mai multor puncte de prelevare pentru mai mulţi poluanţi în acelaşi loc;
  planurile de urbanism.

## Slide 11
Pentru a respecta criteriul de amplasare la macroscară referitor la furnizarea datelor despre ariile din interiorul zonei Bacău/Municipiului Onești, în care apar cele mai mari concentraţii la care populaţia este susceptibilă a fi expusă, în mod direct sau indirect, pentru o perioadă de timp semnificativă în raport cu perioadele de mediere ale valorilor-limtă (zi, an calendaristic), au fost analizate următoarele aspecte:
    Emisii
    Niveluri evaluate în zona de evaluare a calității aerului BACĂU
        2.1 Măsurare - Rezultate RNMCA*
        2.2 Modelare - Dispersia emisiilor/Contribuția surselor (SA)
    Receptori – identificați pe hartă
        (*) Am utilizat cu scop informativ rezultatele măsurărilor automate; la BC-3 nu s-a determint PM10 gravimetric

## Slide 12
    Emisii

## Slide 13
    Emisii
Similar cu emisiile pentru PM2,5 și NOx

## Slide 14
    Emisii
    Surse liniare de emisii – reprezentare pe hartă
Bulevardul Oituz
Strada Mihai Bravu
Bulevardul Belvedere
Strada Al.I. Cuza
Bulebardul Republicii
Calea Mărășești

## Slide 15
    Emisii
    Surse liniare de emisii – reprezentare pe hartă

## Slide 16
    Emisii
    Surse liniare de emisii
    Puncte monitorizare trafic

## Slide 17
    Emisii PM10
Inventare de emisii - ANPM
Chart: Evoluția emisiilor (t/an) de PM10 pentru județul Bacău (zona Bacău + aglomerarea Bacău), perioada 2015 - 2019, din trafic rutier
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
2015 | 109.8414 | 111.5277 | 115.1599 | 124.3535 | 101.5566
Chart: Evoluția emisiilor (t/an) de PM10 pentru județul Bacău (zona Bacău+ aglomerarea Bacău), perioada 2015 - 2019, din trafic rutier, pe categorii de vehicule
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
1.A.3.b.i | 43.1285 | 39.5388 | 41.7072 | 47.9966 | 41.5121
1.A.3.b.ii | 23.9237 | 21.5693 | 22.1505 | 24.2479 | 21.8274
1.A.3.b.iii | 42.6847 | 50.2984 | 51.1753 | 51.9336 | 38.0955
1.A.3.b.iv | 0.1045 | 0.12111 | 0.12691 | 0.1754 | 0.1216
    2. Niveluri evaluate în zona de evaluare a calității aerului BACĂU
        2.1 Măsurare - Rezultate RNMCA
Chart: BC-3 Evoluția PM10 anual (µg/m3) și număr de zile cu concentrația mai mare de 50µg/m3 (automat)
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
media anuala nr. zile >50 | 17.79 | 23.71 | 18.38 | 25.69
nr. zile >50 | 8 | 18 | 12 | 16
    BC-3 Măsurări automate* PM10
        (*) Deoarece am utilizat rezultatele măsurărilor automate, nu am prezentat comparația cu VL, PIE, PSE

## Slide 18
Onești a 36 valoare* 28,0 – 31,0 µg/m3
Onești 23,5 – 25,5 µg/m3
    2.2 MODELARE PM10 – Dispersia emisiilor

## Slide 19
    3. Receptori sensibili la poluare (în vecinătatea căilor de trafic) – identificați pe hartă. Municipiul ONEȘTI
Bulevardul Oituz:
Școala Gimnazială "Sfântul Voievod Ștefan cel Mare"
Grădinița nr. 3 Onești
Strada Doctor Victor Babeș:
Grădinița nr. 11 Onești
Colegiul National "Dimitrie Cantemir" Onesti
Bulevardul Republicii:
Colegiul Tehnic "Petru Poni"

## Slide 20
    3. Receptori sensibili la poluare (în vecinătatea căilor de trafic) – PMUD Municipiul ONEȘTI

## Slide 21: Propunere A.N.P.M.pentru amplasare stație trafic Municipiul ONEȘTI

## Slide 22
Zona BACĂU/Municipiul Onești
Zona Bacău/Municipiul Onești/Aria (rețea de trafic) analizată etapa 1

## Slide 23
Zona Bacău/Municipiul Onești/Aria (rețea de trafic) analizată etapa 2 - Propuneri

## Slide 24
Bulevardul Oiutuz
Strada Mihai Bravu
Propunerea 1
Propunerea 2
Propunerea 3
Rezervă
Bulevardul Oiutuz
Bulevardul Oiutuz
Fond urban

## Slide 25
Propunerea 1
Int. cu Strada Tineretului
Int. cu
Strada Brașovului,
Strada Libertății
R = circa 500 m
Bulevardul Oituz

## Slide 26
cel mult 10 m de bordura trotuarului
Nord
Propunerea 1
Propunerea 1
Bulevardul Oituz

## Slide 27
Propunerea 1
Propunerea 1
Bulevardul Oituz
cel mult 10 m de bordura trotuarului

## Slide 28
Vest
Sud
Est
Bulevardul Oituz
Propunerea 1

## Slide 29
Propunerea 2
Int. cu Strada Alexandru Ioan Cuza
Int. cu
Strada Dobrogeanu Gherea
R = circa 360 m
Strada Mihai Bravu

## Slide 30
cel mult 10 m de bordura trotuarului
Strada Mihai Bravu (probabil nr.4 sau vis a vis)
Propunerea 2

## Slide 31
Sud
Nord
Propunerea 2
Vest

## Slide 32
Propunerea 3
Int. cu Bulevardul Republicii
Int. cu
Strada Tineretului
R = minim 570 m
Bulevardul Oituz
Int. cu Strada Poștei

## Slide 33
cel mult 10 m de bordura trotuarului
Sud Est
Propunerea 3
Bulevardul Oituz

## Slide 34
Propunerea 3
Bulevardul Oituz

## Slide 35
Sud Vest
Sud Est
Est
Sud Vest
Nord
Propunerea 3
Bulevardul Oituz
Nord Est

## Slide 36
Propunerea rezervă
Int. cu Strada Poștei
Int. cu
Strada Tineretului
R = minim 570 m
Bulevardul Oituz
Int. cu Bulevardul Republicii

## Slide 37
cel mult 10 m de bordura trotuarului
Nord
Bulevardul Oituz, nr.17
Propunerea rezervă

## Slide 38
Sud Vest
Sud Est
Est
Sud Vest
Nord Est
Est
Bulevardul Oituz, nr.17
Propunerea rezervă
Propunerea este aproximativă,
între bibliotecă și clădirea Primăriei
Măsurarea este aproximativă, există teren denivelat (ridicat)
cel mult 10 m de bordura trotuarului

## Slide 39
Strada Mihai Bravu
Municipiul ONEȘTI
Bulevardul Oituz
Propunerea 1
Propunerea 2
Propunerea rezervă
Propunerea 3
Coordonate orientative 46°14'42.05"N, 26°45'21.49"E
Coordonate orientative 46°14'51.89"N, 26°46'22.16"E
Coordonate orientative 46°15'4.65"N
26°45'53.85"E
Coordonate orientative 46°14'57.21"N,
26°45'39.60"E
Bulevardul Oituz
Bulevardul Oituz

## Slide 40
CRITERII DE AMPLASARE |  | Propunerea 1 | Propunerea 2 | Propunerea 3 | Rezervă
Traffic and industrial sites represent areas where the highest concentrations occur |  |  |  |  | 
Reprezentativitatea pentru un segment de stradă cu o lungime mai mare sau egală cu 100 m |  | Estimat: 500 m | Estimat 360 m | Estimat 570 m | Estimat 570 m
Reprezentativitatea pentru amplasamente similare care nu se află în imediata vecinătate |  |  |  |  | 
Infrastructura sensibilă la poluare din vecinătatea căilor de trafic | propunerea de amplasare |  |  |  | 
 | întreaga localitate | DA |  |  | 
REZULTATE MĂSURĂRI INDICATIVE POIM |  |  |  |  | 
cel mult 10 m de bordura trotuarului
cel puţin 25 m de extremitatea intersecţiilor mari
Tabel centralizator în lucru
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020