## Slide 1
Proiect “Îmbunătățirea Sistemului de Evaluare și Monitorizare a Calității Aerului la nivel național” Cod My SMIS2014+: 139703
REGIUNE | Județ sau Zonă/Municipiu | DESCRIERE ACHIZIȚII
REGIUNEA SUD-EST | GALAȚI/ Municipiul Tecuci | Amplasare staţie de monitorizare (Fond urban) Instalare echipamente prelevare PM2,5 și PM10
 | BRĂILA | Amplasare staţie de monitorizare (Trafic) (localitatea se va stabili prin activitatea A1.1.3) Instalare echipamente prelevare PM10 (localitatea se va stabili prin activitatea A1.1.3)
 | TULCEA/ Municipiul Tulcea | Amplasare staţie de monitorizare (Fond urban) Instalare echipamente prelevare PM2,5 și PM10
 | VRANCEA/ Municipiul Focşani | Amplasare staţie de monitorizare (Fond urban) Instalare echipamente prelevare PM2,5 PM10 și HAP

## Slide 2
Activitatea A1.1 - Analiza privind situaţia actuală a monitorizării calităţii aerului la nivel naţional şi identificarea amplasamentelor unor puncte suplimentare de prelevare pentru măsurări fixe (noi staţii de monitorizare/ staţii existente în RNMCA)
  A1.1.3. Efectuarea de măsurători indicative în fiecare areal identificat și analiza datelor pentru stabilirea cu precizie a amplasamentelor noilor stații.
    Efectuarea de campanii de măsurări ale poluanților cu respectarea procedurilor și programului stabilit de MMAP,
    Evaluarea datelor și furnizarea unor propuneri de amplasament pentru noile locații,
    Rezultatele campaniilor vor fi verificate de ANPM.
    Rezultat: Identificarea, pentru fiecare areal, a amplasamentului cu cea mai bună reprezentativitate pentru tipul de stație stabilit.

## Slide 3: Criterii de amplasare a stației de trafic
Legea 104/2011 - sondele de prelevare din staţiile de trafic rutier se amplasează la cel puţin 25 m de extremitatea intersecţiilor mari şi la cel mult 10 m de bordura trotuarului; pentru măsurarea concentraţiilor de arsen, cadmiu, nichel şi benzo(a)piren din aerul înconjurător sondele de prelevare din staţiile de trafic rutier se amplasează la cel puţin 25 m de extremitatea intersecţiilor mari şi cel puţin 4 m de axul celei mai apropiate benzi de circulaţie;
OM 806/2016 - pentru toţi poluanţii, sondele de prelevare a aerului din staţiile de trafic rutier se amplasează la cel puţin 25 m de extremitatea intersecţiilor mari şi la cel mult 10 m de bordura trotuarului. Prin «intersecţie mare» se înţelege o intersecţie care întrerupe fluxul de trafic şi care cauzează emisii diferite (emisii de oprire şi pornire) faţă de restul drumului;

## Slide 4: Criterii de amplasare a stației de trafic
traffic and industrial sites represent areas where the highest concentrations occur and that background sites are representative of the exposure of the general population
further characterization for traffic sites in terms of local dispersion conditions (“wide street”, “narrow street”, “canyon street”, “highway” and others) is applicable to urban areas and suburban areas. It is recommended to provide a better definition for the terms “wide street”, “narrow street”, “canyon street” and “highway”
Located in close proximity to a road, in a location that should represent the highest concentrations to which the population are exposed to within the zone.
Located such that the pollution level for the specific pollutant is determined predominantly by the emissions from road traffic (i.e. not ship, railway, airplane, off-road) on distinct major roads.

## Slide 5: La amplasare se iau în considerare:
Posibilitatea de respectare a criteriilor de amplasare la macroscară a punctelor de prelevare referitor la reprezentativitate:
    Reprezentativitatea pentru un segment de stradă cu o lungime mai mare sau egală cu 100 m
    Reprezentativitatea pentru amplasamente similare care nu se află în imediata vecinătate
Infrastructura sensibilă la poluare din vecinătatea căilor de trafic
De asemenea, pot fi luaţi în considerare următorii factori (amplasare la microscară a punctelor de prelevare):
  sursele de interferenţă;
  securitatea;
  accesul;
  disponibilitatea energiei electrice şi a comunicaţiilor telefonice;
  vizibilitatea amplasamentului în raport cu împrejurimile sale;
  siguranţa publicului şi a operatorilor;
  oportunitatea amplasării mai multor puncte de prelevare pentru mai mulţi poluanţi în acelaşi loc;
  planurile de urbanism.

## Slide 6: SURSE DATE ȘI INFORMAȚII
Google maps, OpenStreetMap: - hărți și imagini satelitare
Eionet, Fairmode - documentații referitoare la SR
Baza de date a RNMCA: - amplasarea stațiilor existente, datele certificate de calitate a aerului obținute la stațiile RNMCA din zona Brăila
- date meteo obținute la stațiile RNMCA din zona Brăila
Inventare de emisii ANPM
Plan de menținere a calității aerului în județul Brăila - http://www.anpm.ro/web/apm-braila/calitatea-aerului-inconjurator
Strategia de dezvoltare a orașului Ianca - http://primaria-ianca.ro/documente/2016-2026.pdf
Strategia de dezvoltare durabila a judetului Braila 2014-2020 CONSILIUL JUDETEAN BRAILA (cjbraila.ro)
Alte surse POPULAŢIA DUPĂ DOMICILIU DIN JUDEŢUL BRĂILA, Date provizorii 2019 - https://braila.insse.ro/wp-content/uploads/2020/03/Popula%C5%A3ia-dup%C4%83-domiciliu2019l.pdf

## Slide 7: ZONA BRĂILA SITUAȚIE EXISTENTĂ - INFORMAȚII GENERALE
Regim evaluare actual | SO2 | NO2/NOx | PM | C6H6 | CO | Pb | Cd | As | Ni
 | C |  | A | B | C |  |  |  | 
Regim gestionare II | Plan de menținere aprobat prin HCJ Brăila nr. 212 din 29.11.2018 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 8: ZONA BRĂILA județul Brăila cu excepția Municipiului Brăila SITUAȚIE EXISTENTĂ
STAȚIE DE MONITORIZARE | Tip stație | Tip arie | Localitate și adresa
BR-3 | Fond | Rural | Sat Cazasu, strada Narciselor
BR-5 | Industrial Fond |  | Comuna Chiscani, Oraș Ianca, strada Stadionului nr. 6A, în incinta complexului sportiv Ștefan Vrăbioru
Sursa: baza de date RNMCA
Aglomerarea Brăila

## Slide 9: STAȚIA BR-3 Sat CAZASU

## Slide 10: STAȚIA BR-5 Sat CHISCANI se va reloca și redefini

## Slide 11
STAȚIA BR-5 Oraș Ianca
BR - 5

## Slide 12: Analiza aspectelor relevante pentru criteriile urmărite
  Primul criteriu de identificare a localităților/ariilor analizate din zona Brăila este densitatea populației. Ca urmare, pe baza datelor referitoare la densitatea populației, prezentate în grafic, analiza a fost inițiată pentru orașele
  Făurei,
  Ianca,
  Însurăței.
Chart: Densitatea populaţiei (locuitori / kmp)
| Oraş Făurei | Oraş Ianca | Oraş Însurăței
 | 212.2538 | 57.4675 | 32.5541
Sursa datelor: POPULAŢIA DUPĂ DOMICILIU DIN JUDEŢUL BRĂILA, Date provizorii 2019
https://braila.insse.ro/wp-content/uploads/2020/03/Popula%C5%A3ia-dup%C4%83-domiciliu2019l.pdf
Un alt aspect care a fost luat în considerare este cel al relocării și redefinirii stației BR-5 situată în comuna Chiscani, în stație de Fond urban, amplasată în localitatea Ianca.

## Slide 13
Analiza aspectelor relevante pentru criteriile urmărite
Sursa: Strategia de dezvoltare durabila a judetului Braila 2014-2020 CONSILIUL JUDETEAN BRAILA (cjbraila.ro)
  Ianca,
  Făurei
  Însurăței.

## Slide 14: Analiza aspectelor relevante pentru criteriile urmărite
Pentru a respecta criteriul de amplasare la macroscară referitor la furnizarea datelor despre ariile din interiorul zonei Brăila (județ Brăila cu excepția municipiului Brăila) în care apar cele mai mari concentraţii la care populaţia este susceptibilă a fi expusă, în mod direct sau indirect, pentru o perioadă de timp semnificativă în raport cu perioadele de mediere ale valorilor-limtă (zi, an calendaristic), au fost analizate următoarele aspecte:
Emisii - surse de emisii (toate cele trei categorii: fixe, de suprafață, liniare/mobile)
Dispersia emisiilor
Niveluri evaluate
Receptori

## Slide 15
    Emisii
Inventare de emisii - ANPM
Chart: Evoluția emisiilor (t/an) de PM10 pentru județul Brăila (zona Brăila+ aglomerarea Brăila), perioada 2015 - 2019, din trafic rutier
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
2015 | 50.7562 | 50.4891 | 51.9088 | 56.4247 | 45.9523
Chart: Evoluția emisiilor (t/an) de PM10 pentru județul Brăila (zona Brăila+ aglomerarea Brăila), perioada 2015 - 2019, din trafic rutier, pe categorii de vehicule
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Autoturisme | 22.5621 | 20.5118 | 21.8073 | 25.3597 | 20.6931
Autoutilitare | 10.5282 | 9.4134 | 9.7704 | 10.8111 | 9.7877
Autovehicule grele incluzând şi autobuze | 17.6234 | 20.515 | 20.2804 | 20.1838 | 15.4326
Motociclete şi motorete | 0.042544 | 0.048863 | 0.050607 | 0.069973 | 0.038986
Chart: Evoluția emisiilor (t/an) de NOx pentru județul Brăila, perioada 2015 - 2019, din trafic rutier
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
PM10 total (grame) | 913.7947 | 963.632 | 986.5161 | 1038.4594 | 815.5402
Chart: Evoluția emisiilor (t/an) de NOx pentru județul Brăila, perioada 2015 - 2019, din trafic rutier, pe categorii de vehicule
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Autoturisme | 324.678 | 334.3282 | 353.4425 | 404.779 | 285.5029
Autoutilitare | 98.041 | 112.8722 | 118.0613 | 133.424 | 125.7704
Autovehicule grele incluzând şi autobuze | 490.9372 | 516.2605 | 514.8343 | 500.009 | 404.0633
Motociclete şi motorete | 0.13844 | 0.17109 | 0.17799 | 0.24743 | 0.20358

## Slide 16
    Emisii
    Surse liniare de emisii – reprezentare pe hartă
Rețeaua rutieră la nivelul județului Brăila
Orașele Ianca și Însurăței sunt orașe de tranzit.
Prin Ianca trece DN 2B (drum național).
DN 28 nu trece prin Făurei.
Prin Însurăței trece E 584 (drum european)
Ianca
Făurei
Însurăței

## Slide 17
    Emisii
    Surse liniare de emisii – reprezentare pe hartă
Toate cele trei orașe sunt străbătute de artere de trafic pe care fluxul de circulație este cuprins în intervalul 2364 – 7788 vehicule/zi.
Spre deosebire de Făurei, în Ianca și Însurăței există și artere de trafic pe care fluxul de circulație este cuprins în intervalul 744 – 1592 vehicule/zi (DJ 221, DJ 203R).
Fluxuri de circulație vehicule totale/zi în județul Brăila
Ianca
Făurei
Însurăței

## Slide 18
  Oraș Ianca
    Emisii
    Surse liniare de emisii – reprezentare pe hartă
  Oraș Însurăței
  Oraș Făurei

## Slide 19
    Emisii
    Surse de suprafață – informații specifice
Sursa imagine și text: Strategia de dezvoltare durabila a judetului Braila 2014-2020 CONSILIUL JUDETEAN BRAILA (cjbraila.ro)
Chart: 
| Oras Ianca | Oras Insuratei | Comuna Chiscani
incalzire comb solid (biomasa s.a.) | 48.0014 | 49.8552 | 34.252
incalzire gaze (centrale proprii & sobe/aragaz gaze) | 0.087735 | 0.0039106 | 0.029925
Estimare emisii PM10 (t) sector rezidențial (1A4bi) încălzire/hrană
Chart: 
| Oras Ianca | Oras Insuratei | Comuna Chiscani
incalzire comb solid (biomasa s.a.) | 3.5151 | 3.6509 | 2.5083
incalzire gaze (centrale proprii & sobe/aragaz gaze) | 3.7275 | 0.16615 | 1.2714
Estimare emisii NOx (t) sector rezidențial (1A4bi) încălzire/hrană

## Slide 20
Oraș | Densitate locuitori |  | Căi de tranzit | Flux circulație | Lungime (km) | 
 | suprafață totală | intravilan |  |  | segment drum | total
Ianca | Medie | Mare | DN 2B Calea Brăilei | 1 | 4.76 | 7.06
 |  |  | DJ 221 Strada Sărățeni | 3 | 2.3 | 
Făurei | Mare | Medie | DJ 203 S | 4 | 0.82 | 3.82
 |  |  | DJ 203 | 4 | 3 | 
Însurăței | Mică | Mică | E584/DN21 | 1 | 2.8 | 6.31
 |  |  | DJ 203 R | 3 |  | 
 |  |  | DJ 203 | 4 | 3.51 | 
Posibilitatea de respectare a criteriilor de amplasare la macroscară a punctelor de prelevare referitor la reprezentativitate:
    Reprezentativitatea pentru un segment de stradă cu o lungime mai mare sau egală cu 100 m
    Reprezentativitatea pentru amplasamente similare care nu se află în imediata vecinătate

## Slide 21
    2. Niveluri evaluate în zona de evaluare a calității aerului BRĂILA
        2.1 Măsurare - Rezultate RNMCA
    BR - 3 Determinări gravimetrice PM10
Chart: BR-3, an 2017 Concentrația medie anuală PM10 raportat la VL, PSE și PIE
| 2017
media anuala | 24.58
VL an | 40 | 40
PSE | 28 | 28
PIE | 20 | 20
Chart: BR-3, an 2017 Numărul de zile cu concentrații mai mari de 50 µg/m3 și între PIE și PSE pentru PM10
| 2017
nr. zile între PIE și PSE | 93
nr. zile >50 µg/m3 | 10
nr. zile mai mare de PSE | 65
35 depășiri pentru VL și PIE | 35 | 35
Notă: În perioada 2018 – 2020 nu au fost îndeplinit criteriul de calitate a datelor referitor la captură.

## Slide 22
    3 MODELARE – Dispersia emisiilor și Repartizarea surselor (Plan de menținere a calității aerului, județul BRĂILA)
Chart: PM10 - Nivel de fond URBAN – ZONA BRĂILA
| fond regional | transport | surse rezidențiale și comerciale | industrie | agricultură
Nivel de fond local | 21.652 | 0.211 | 0.004 | 0.294 | 0.002

## Slide 23
    3 MODELARE – Dispersia emisiilor (Plan de menținere a calității aerului, județul BRĂILA)
Oraș | Medie anuală µg/m3 | Maxima zilnică µg/m3
Ianca | 22 – 22,2 | 22,2 – 22,8
Însurăței |  | 22,8 – 23,0

## Slide 24
    4. Receptori sensibili la poluare (în vecinătatea căilor de trafic) – identificați pe hartă. Oraș Ianca
Calea Brăilei nr. 13
LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE ONCESCU"
Duminică
Miercuri

## Slide 25
    4. Receptori sensibili la poluare (nu sunt în vecinătatea căilor de trafic) – identificați pe hartă. Oraș Însurăței
Duminică
Miercuri
Strada Tineretului nr. 17 – 19: Liceu
Strada Lacu Rezii nr. 92: Școala clasele I-VIII

## Slide 26
Despre caracteristicile de tranzit ale orașului Ianca
Măsuri/proiecte pentru orașul Ianca

## Slide 27: Propunere amplasare stație trafic Zona BRĂILA
Două propuneri de amplasare sunt în Oraș Ianca (propunerea 1, propunerea 2).
Două propuneri de amplasare sunt în Oraș Însurăței (propunerea 3 și rezerva).
Având în vedere această structură a propunerilor, indicat este să se înceapă campania la Ianca pentru primele două propuneri pentru a ști ulterior dacă în Insurăței se va apela la rezervă.

## Slide 28
Propuneri de amplasare în Oraș Ianca ținând cont de informațiile din PMUD oraș IANCA

## Slide 29
Oraș Ianca
Propunerea 1 și Propunerea 2

## Slide 30
45.135196, 27.481331
45.135461, 27.485365
Propunerea 1
Calea Brăilei,
În zona intersecției dintre Calea Brăilei și DN 221/Strada Sărățeni, către est, până aproape în dreptul intersecției cu strada Școlii
R – circa 400 m

## Slide 31
Propunerea 1
Calea Brăilei, În zona intersecției dintre Calea Brăilei și DN 221/Strada Sărățeni, către est, până aproape în dreptul intersecției cu strada Școlii

## Slide 32
Propunerea 1
R = circa 318 m
Calea Brăilei nr. 23
cel mult 10 m de bordura trotuarului

## Slide 33
Sud
Nord Nord Est
Propunerea 1
Est
Vest
Coordonate orientative 45.135196, 27.481331

## Slide 34
45.131230, 27.454297
45.132918, 27.465712
Propunerea 2
Calea Brăilei,
În zona/tronsonul dintre intersecția cu strada Aviatorilor și intersecța cu strada Viilor
R = circa 900 m

## Slide 35
Propunerea 2
Calea Brăilei, În zona/tronsonul dintre intersecția cu strada Aviatorilor și intersecța cu strada Viilor

## Slide 36
Propunerea 2
Calea Brăilei nr. 179
cel mult 10 m de bordura trotuarului

## Slide 37
Propunerea 2
Est
Nord
Vest

## Slide 38
Propunerea 3 și
Propuneri de amplasare în Oraș Insurăței
Intersecția cu strada Lacul Rezii
Intersecția cu strada Tineretului
Strada Tineretului
Șoseaua Brăilei/E584
Rezerva
R = circa 240 m

## Slide 39
Intersecția cu strada Lacul Rezii
Șoseaua Brăilei/E584
Propunerea 3

## Slide 40
Propunerea 3
Șoseaua Brăilei 29/ E84
cel mult 10 m de bordura trotuarului

## Slide 41
Sud Est
Nord Est
Sud Vest
Propunerea 3

## Slide 42
Propunerea rezervă

## Slide 43
Propunerea rezervă
Strada Tineretului, 23 DJ203
cel mult 10 m de bordura trotuarului

## Slide 44
Vest
Propunerea rezervă
Est
Nord

## Slide 45
Coordonate informative
45° 7'57.00"N, 27°27'45.03"E
Calea Brăilei nr. 179
Oraș IANCA
Calea Brăilei nr. 23
Oraș INSURĂȚEI
Rezervă
În zona intersecției dintre Calea Brăilei și DN 221/Strada Sărățeni, către est, până apropape în dreptul intersecției cu strada Școlii
Propunerea 1
În zona/tronsonul dintre intersecția cu strada Aviatorilor și intersecța cu strada Viilor
Propunerea 2
Strada Tineretului 23, DJ203
Propunere rezervă
Coordonate informative
44°54'52.43"N
27°36'20.12"E
Șoseaua Brăilei nr. 29
Propunerea 3
Coordonate informative
44°54'50.01"N
27°36'16.38"E
Coordonate orientative 45° 8'6.71"N
27°28'52.79"E
În zona/tronsonul dintre intersecția cu strada Tineretului și intersecța cu strada Lacul Rezii

## Slide 46
CRITERII DE AMPLASARE |  | Oraș IANCA |  |  | Oraș INSURĂȚEI | 
 |  | Propunerea 1 Calea Brăilei nr. 23 |  | Propunerea 2 Calea Brăilei nr. 179 | Propunerea 3 Șoseaua Brăilei nr. 29 | Propunerea Rezervă Strada Tineretului, 23 DJ203
traffic and industrial sites represent areas where the highest concentrations occur |  |  |  |  |  | 
Densitatea populației (loc/kmp) |  |  |  |  |  | 
Calm atmosferic /Viteza medie anuală a vântului |  |  |  |  |  | 
Reprezentativitatea pentru un segment de stradă cu o lungime mai mare sau egală cu 100 m |  | Circa 400 m |  | Circa 900 m | Circa 240 m | 
Slide ...... Reprezentativitatea pentru amplasamente similare care nu se află în imediata vecinătate |  |  |  |  |  | 
Slide 29, 30 Infrastructura sensibilă la poluare din vecinătatea căilor de trafic | propunerea de amplasare |  |  |  |  | 
 | întreaga localitate |  |  |  |  | 
Gestionarea calității aerului (SA, evaluare, monitorizare) |  | Există PMCA, elaborare PICA comun cu aglomerarea Ploiești |  |  |  | 
Source apportionment |  | este util |  |  |  | 
calibrare model dispersie |  |  |  |  |  | 
validare model dispersie |  |  |  |  |  | 
monitorizare plan | PMCA |  |  |  |  | 
REZULTATE MĂSURĂRI INDICATIVE POIM |  |  |  |  |  | 
cel mult 10 m de bordura trotuarului
cel puţin 25 m de extremitatea intersecţiilor mari

## Slide 47
REGIUNE | Județ sau Zonă /Municipiu | DESCRIERE ACHIZITII
REGIUNEA SUD-EST | GALAȚI/ Municipiul Tecuci | Amplasare staţie de monitorizare (Fond urban) Instalare echipamente prelevare PM2,5 , Instalare echipamente prelevare PM10
 | BRĂILA | Amplasare staţie de monitorizare (Trafic), (localitatea se va stabili prin activitatea A1.1.3) Instalare echipamente prelevare PM10 (localitatea se va stabili prin activitatea A1.1.3)
 | TULCEA/ Municipiul Tulcea | Amplasare staţie de monitorizare (Fond urban) Instalare echipamente prelevare PM10, Instalare echipamente prelevare PM2.5
 | VRANCEA/ Municipiul Focşani | Amplasare staţie de monitorizare (Fond urban) Instalare echipamente prelevator PM2.5, Instalare echipamente prelevare PM10, Instalare prelevator HAP
REGIUNE | Județ sau Zonă/Municipiu | DESCRIERE ACHIZITII
REGIUNEA NORD-EST | BACAU/ Municipiul Oneşti | Amplasare staţie de monitorizare (Trafic) Instalare echipamente prelevare PM10
 | BOTOSANI/ Municipiul Botoşani | Amplasare staţie de monitorizare (Trafic) Instalare echipamente prelevare PM10
 | VASLUI/ Drânceni (Localitatea Albiţa) | Amplasare staţie de monitorizare (Trafic) Instalare echipamente prelevare PM10
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020