RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDRO-METEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI

ÎN INTERVALUL 28.12.2022, ora 08.00 – 29.12.2022, ora 08.00

#### SITUAŢIA HIDRO-METEOROLOGICĂ

1. Situația și prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 29.12.2022, ora 07.00

RÂURI

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera și Cerna unde au fost în scădere.

Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri), prezente numai izolat pe unii afluenţi ai Moldovei, Bistriţei şi Trotuşului s-au menţinut fără modificări importante.

Debitele se situează în general la valori în jurul și peste normalele lunare multianuale, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Vedea, Ialomița, Siret (exceptând cursurile superioare ale Sucevei, Moldovei, Trotuşului și bazinul superior și mijlociu al Bistriței), Prut (exceptând cursul superior), bazinele mijlocii şi inferioare ale Oltului şi Argeşului şi râurile din Dobrogea, unde au valori cuprinse între 30-80% din normalele lunare şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Rm. Sărat, Bârlad și pe afluenții Prutului.

Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (270+32) – jud. SM (sector îndiguit).

Debitele vor fi relativ staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu și bazinul superior și mijlociu al Oltului unde vor fi în uşoară scădere.

Formațiunile de gheață (gheață la maluri, pod de gheață) existente, vor fi în diminuare,  restrângere și eliminare.

Sunt posibile creșteri ușoare de niveluri și debite pe unele râuri mici din zonele de deal și munte din vestul, nord – vestul și centrul țării, datorită precipitațiilor, slabe cantitativ, prognozate.

Ca urmare a propagării viiturii formate anterior, în interval se va mai situa peste COTA DE ATENȚIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (sector îndiguit).

DUNĂRE

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 28 – 29.12.2022 a fost în creştere, având valoarea de 6900 m3/s, peste media multianuală a lunii decembrie (5200 m3/s).

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Calafat și în scădere pe sectorul Bechet – Tulcea.

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în creştere (7100 m3/s).

În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Bechet şi în scădere pe sectorul Corabia – Tulcea.

2. Situația meteorologică în intervalul 28.12.2022, ora 08.00 – 29.12.2022, ora 06.00

ÎN ŢARĂ

Vremea s-a răcit în cea mai mare parte a țării, însă valorile de temperatură s-au situat peste mediile multianuale specifice perioadei. Cerul a fost variabil ziua, cu nebulozitate stratiformă în primele ore ale intervalului în sudul și nordestul țării, iar noaptea a devenit mai mult senin. Vântul a suflat slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane. Stratul de zăpadă era prezent în zona montană înaltă și măsura în platforma stațiilor meteorologice până la 48 cm la Vf. Omu. Temperaturile maxime s-au încadrat între -1 grad la Voineasa și 12 grade la Giurgiu, iar la ora 06 se înregistrau valori de temperatură cuprinse între -9 grade la Miercurea Ciuc și 7 grade la Oravița.

LA BUCUREŞTI

Vremea s-a răcit față de ziua precedentă, însă valorile de temperatură s-au situat peste mediile multianuale specific perioadei. Cerul a fost mai mult senin, exceptând primele ore ale intervalului când a fost nebulozitate stratiformă. Vântul a suflat slab și moderat. Temperatura maximă a fost de 8 grade la Afumați și de 9 grade la Filaret și Băneasa, iar la ora 06 se înregistrau -6 grade în Băneasa, -3 grade la Afumați și -2 grade la Filaret.

3. Prognoza meteorologică în intervalul 29.12.2022, ora 08.00–30.12.2022, ora 08.00

ÎN ŢARĂ

Vremea se va încălzi ușor, cu precădere în regiunile vestice și în cele deluroase și montane. Cerul va fi variabil, cu înnorări în vest, nord-vest și parțial în centru, unde, mai ales seara și noaptea, local va ploua, iar pe crestele montane vor fi și fulguieli. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la altitudini mari. Temperaturile maxime se vor încadra între 5 și 14 grade, iar cele minime între -4 și 6 grade. Dimineața și noaptea, în special în sudul și estul țării, pe alocuri se va forma ceață.

LA BUCUREŞTI

Regimul termic va fi caracterizat de valori mai ridicate decât cele specifice perioadei. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 8...10 grade, iar cea minimă de -2...0 grade. Dimineața, dar mai ales noaptea, vor fi condiții de ceață.

- CALITATEA APELOR

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite.

- ALIMENTĂRI CU APĂ

Administratia Bazinala de Apă Prut-Bârlad

- Judetul Botosani: Se mentine situatia de restrictii in alimentarea cu apa pentru piscicultura la folosinta: S.C. Pirania S.R.L. Botosani - pepiniera piscicola Havarna, prin reducerea debitelor la sursa r. Baseu - ac. Cal Alb corespunzator treptei a III-a de restrictii. Se mentine Planul de restrictii in alimentarea cu apa - treapta a III-a, pentru A.N.I.F. Filiala Teritoriala Moldova Nord-U.A Botosani-Sistemul de irigatii Movileni-Hăvârna, sursa ac. Cal Alb - r. Baseu.

- Judetul Iasi: Se mentine situatia de restrictii in alimentarea cu apa pentru piscicultura, la folosintele:

* S.C. Noralex S.R.L. Iasi, S.C. Piscicola S.R.L. Iasi si S.C. CC & PES S.R.L. Iasi prin incetarea livrarii apei din sursa r. Miletin - ac.Halceni.

* SC ACVACOM SRL Iasi prin reducerea debitelor la sursa r. Gurguiata – ac.Plopi corespunzator treptei III de aplicare a restrictiilor.

* SC MIHPES SRL Iasi prin reducerea debitelor la sursa r. Valea Oii – ac.Sarca corespunzator treptei III de aplicare a restrictiilor.

Se mentine situatia de restrictii in alimentarea cu apa pentru piscicultura prin reducerea debitului la sursa r. Ezareni - ac. Ezareni, corespunzator treptei III, incepand cu data de 01.09.2022, pentru Statiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Acvacultura si Ecologie Acvatica Horpaz.

- Judetul Vaslui: Se mentin prevederile „Planului de restrictii si folosire a apei in perioade deficitare”, treapta a III-a, astfel:  S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI – Sucursala Vaslui din acumularea Solesti și A.N.I.F. Filiala Teritoriala de Îmbunătățiri Funciare Vaslui – Amenajare de irigații Mânjești.

###### CALITATEA MEDIULUI

- În domeniul aerului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că, din rezultatele analizelor efectuate în intervalul 26-27.12.2022 în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare, nu s-au constatat depăşiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de azot), SO2 (dioxid de sulf), ale pragurilor de alertă și informare pentru O3 (ozon). Valoarea-limită zilnică (50 µg/m3) pentru indicatorul particule in suspensie cu diametrul sub 10 microni (PM10) a fost depășită la stațiile: B-30, MS-2, BV-6, MS-1 și DJ-2.

- În domeniul solului și vegetației

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite.

- În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite.

- În municipiul Bucureşti

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite.

Direcția Comunicare