Anexă

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

REVIZUITĂ

Ca urmare a cererii de revizuire adresate de Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 48, etj. 4, 5, 13, Clădirea Crystal Tower, sectorul 1, înregistrată cu nr. 2/R/14318 din 17 octombrie 2022 la Ministerul Mediului, Apelor şi  Pădurilor, în urma analizării documentelor transmise şi a verificării, în baza Hotărârii Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se emite:

AUTORIZAŢIA DE MEDIU

REVIZUITĂ

pentru funcţionarea Sucursalei "Fabrica de Combustibil Nuclear" Piteşti din localitatea Mioveni, strada Câmpului, nr. 1, judeţul Argeş, care prevede organizarea desfăşurării activităţii în cadrul amenajărilor existente pe amplasamentul în suprafaţă de aproximativ 23.273,40 m2, astfel:

- construcţii ale fabricii sau care deservesc fabrica, în suprafaţă de 8.909 m2;

- teren liber, în suprafaţă de 14.364,4 m2;

în scopul producerii de combustibil nuclear CANDU-6 pe bază de uraniu natural şi uraniu sărăcit, sub formă de fascicule de combustibil nuclear.

Documentația pentru revizuirea autorizației de mediu conține:

- Fișa de prezentare și declarație revizuită întocmită de Societatea Națională „NUCLEARELECTRICA” S.A. Sucursala "Fabrica de Combustibil Nuclear" Piteşti;

- Delegarea competenței către Agenția pentru Protecția Mediului Argeș în vederea verificării amplasamentului și întocmirea procesului-verbal, inclusiv verificarea condițiilor impuse prin Decizia etapei de încadrare, înregistrată cu nr. DGEICPSC/2/R/14318/08.11.2022;

- Decizia Etapei de Încadrare nr. 562/06.10.2022 pentru proiectul Achiziția echipament de tocat și brichetat șpan de zircaloy-4;

- Proces Verbal de Constatare a respectării tuturor condițiilor impuse prin Decizia etapei de încadrare, întocmit de APM Argeș și înregistrat cu nr. 26930/17.11.2022;

- Proces Verbal de verificare a condițiilor de funcționare și conformare a activității supuse autorizării din punct de vedere a protecției mediului înconjurător, întocmit de APM Argeș și înregistrat cu nr. 26931/17.11.2022;

- Anexe; Anexa A - planuri de încadrare în zonă 1:5000, 1:2000, planuri generale; Anexa B - certificat constatator, certificat de înregistrare; Anexa C – plan garaje; Anexa D (tabel cu contractele încheiate cu diferite societăți/instituții pentru desfășurarea activității în domeniul nuclear); Anexa E – schema distribuție utilități;  Anexa F – rapoarte de încercare, Regulament de Exploatare a Stației de Epurare; Anexa G – Schema punctelor de prelevare pentru monitorizarea mediului; Anexa H – Programul de monitorizare a radioactivității mediului; Anexa I – Autorizații pentru desfășurarea de activități în domeniul nuclear emise de CNCAN, Autorizație Sanitară emisă de DSP Argeș, Autorizații emise de Ministerul Afacerilor Interne – ISU Argeș; Anexa J – tabel cu tipurile de proceduri de protecția mediului și de protecție radiologică și gestionarea deșeurilor implementate pe amplasamentul FCN; Anexa K – Certificate de implementare și menținere a unui Sistem de Management de Mediu și a unui Sistem de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale emise de SRAC CERT SRL.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear nr. AN/4/2023 emisă de CNCAN la 27.01.2023, pentru deţinere surse închise de radiaţii ionizante, instalații radiologice cu surse închise de radiații ionizante, dispozitive generatoare de radiaţii ionizante,  instalație de producere combustibil nuclear, combustibil nuclear, materiale nucleare, fascicule de combustibil nuclear, deșeuri radioactive, materiale de interes nuclear și materiale cu dublă utilizare prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 916/2002;

- Autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear nr. LD/268/2022 emisă de CNCAN la 15.11.2022, privind utilizarea de surse închise de radiaţii ionizante, instalaţii radiologice cu surse închise de radiații ionizante și dispozitive generatoare de radiații ionizante;

- Autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear nr. DN/021/2022 emisă de CNCAN la 31.01.2022, pentru manipulare surse închise de radiaţii ionizante, materiale nucleare, combustibil nuclear, instalaţii radiologice cu surse închise de radiaţii ionizante, dispozitive generatoare de radiații ionizante şi deşeuri radioactive;

- Autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear nr. LD/267/2022 emisă de CNCAN la 15.11.2022, producerea de combustibil nuclear;

- Autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear nr. LD/023/2022 emisă de CNCAN la 31.01.2022, depozitare temporară de materiale nucleare, combustibil nuclear tip CANDU-6 și deșeuri radioactive;

- Autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear nr. LD/024/2022 emisă de CNCAN la 31.01.2022, furnizare materiale nucleare și combustibil nuclear tip CANDU-6;

- Autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear nr. FCN TRANSPORT_20/2018 emisă de CNCAN, pentru transportul materialelor radioactive;

- Certificat de desemnare nr. FCN_ODD 12/2020 emisă de CNCAN la 27.10.2020 ca organism dozimetric desemnat;

- Autorizaţie pentru sistemul de management al calităţii în domeniul nuclear nr. 22-038 /18.09.2022 emisă de CNCAN, pentru activităţi de fabricare în domeniul nuclear;

- Autorizaţie pentru desfășurarea de activități în domeniul nuclear nr. PM/219/2021 emisă de CNCAN, pentru deținerea de informații nepublicate;

- Certificat pentru sistemul de management de mediu conform SR EN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015);

- Certificat de înregistrare în EMAS, RO-000018 din 27.03.2020, reînnoit în 28.03.2023;

- Certificat pentru sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale conform SR ISO 45001:2018 (ISO 45001:2018).

Documentaţia care a stat la baza autorizației de mediu inițiale conţine:

- Fişa de prezentare şi declaraţie întocmită de Societatea Națională „NUCLEARELECTRICA” S.A. Sucursala "Fabrica de Combustibil Nuclear" Piteşti;

- Stadiul de implementare a măsurilor cuprinse în Programul pentru conformare prevăzut de autorizația de mediu FCN Pitesti, emisă prin H.G. nr. 1061/2011, întocmit de Societatea Naționala „NUCLEARELECTRICA” S.A. Sucursala "Fabrica de Combustibil Nuclear" Piteşti;

- Program de măsuri/acțiuni ICN-FCN;

- Program de monitorizare a radioactivității mediului (PMRM) ICN-FCN;

- Tabel cu proceduri de protecția mediului, radioprotecție și gospodărirea deșeurilor din FCN;

- Bilanț de mediu Nivel I + Raport cu privire la Bilanțul de mediu Nivel I;

- Bilanț de mediu Nivel II + Raport cu privire la Bilanțul de mediu Nivel II;

- Raport sinteza cu privire la Bilanțul de mediu Nivel I și Bilanțul de mediu Nivel II;

- Notificare întocmită în conformitate cu Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, cu completările ulterioare;

- Adresa APM Arges nr. 10980/22.05.2018 privind încadrarea din punct de vedere al includerii în inventarul cu obiective SEVESO – amplasamentul nu este cadrabil din punct de vedere al includerii în inventarul cu obiective SEVESO;

- Proces verbal încheiat în data de 08.02.2017 la verificarea condiţiilor de funcţionare şi conformare a activităţii supuse autorizării din punct de vedere al protecţiei mediului înconjurator, înregistrat la Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş cu nr. 3013/09.02.2017;

- Decizia nr. 322 din 30.05.2018 privind emiterea autorizaţiei de mediu pentru activitatea de "Producere de combustibil nuclear tip CANDU-6 pe bază de uraniu natural şi uraniu sărăcit, sub formă de fascicule de combustibil nuclear - CAEN 2446" desfăşurată în Mioveni, str. Câmpului nr. 1, judeţ Argeş.

şi următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de Atestare a dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Seria MO3 nr. 7488/18.07.2002 eliberat de Ministerul Industriei și Resurselor;

- Certificat de înregistrare, eliberat  de  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș la data de 09.06.2008, Cod Unic de Înregistrare 11016037/29.09.1998;

- Certificat constatator nr. 665927/29.09.2017 eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București;

- Decizia etapei de încadrare nr. 9084/10.11.2010 eliberată de A.P.M. Argeș pentru proiectul „Construire hală prelucrări mecanice”;

- Autorizație de construire nr. 713/05.11.2010 eliberată de primaria orașului Mioveni pentru proiectul „Construire hală prelucrări mecanice”;

- Decizia etapei de încadrare nr. 631/05.07.2011 eliberată de A.R.P.M. Pitești pentru proiectul „Amenajare spațiu formare coloane”;

- Autorizație de construire nr. 342/14.07.2011 eliberată de primaria orașului Mioveni pentru proiectul „Amenajare spațiu formare coloane”;

- Clasarea notificării nr. 12094/25.07.2011 eliberată de A.R.P.M. Pitești pentru proiectul „Construire tunel de transfer coloana de pastile”;

- Autorizație de construire nr. 457/08.09.2011 eliberată de primăria orașului Mioveni pentru proiectul „Construire tunel de transfer coloana de pastile”;

- Decizia etapei de încadrare nr. 1099/07.11.2011 eliberată de A.R.P.M. Pitești pentru proiectul „Amenajare anexă hala I”;

- Autorizație de construire nr. 544/17.11.2011 eliberată de primaria orașului Mioveni pentru proiectul „Amenajare anexă hala I”;

- Decizia etapei de încadrare nr. 953/14.09.2012, eliberată de A.R.P.M. Pitești pentru proiectul „Amenajare spațiu mașină de rectificat RFC 125 si instalatii anexe”;

- Autorizație de construire nr. 378/30.10.2012 eliberată de primaria orașului Mioveni pentru proiectul „Amenajare spațiu mașină de rectificat RFC 125 și instalații anexe”.

- Decizia etapei de încadrare nr. 954/14.09.2012 eliberată de A.R.P.M. Pitești pentru proiectul „Construire instalație de recirculare apă de răcire pentru zona de asamblare fascicul de combustibil – platforma de amplasare răcitoare apă industrială”;

- Autorizație de construire nr. 335/01.10.2012 eliberată de primăria orașului Mioveni pentru proiectul „Construire instalație de recirculare apă de răcire pentru zona de asamblare fascicul de combustibil – platforma de amplasare răcitoare apă industrială”;

- Clasarea notificarii nr. 22691/17.12.2014 eliberată de A.P.M. Argeș pentru proiectul „Refacere platformă auto și alei de acces”;

- Autorizație de construire nr. 32/05.02.2015 eliberată de Primăria orașului Mioveni pentru proiectul „Refacere platformă auto și alei de acces”;

- Clasarea notificării nr. 6789/28.04.2015 eliberată de Agenția pentru Protecția Mediului Argeș pentru proiectul „Execuție sisteme de evacuare a fumului și gazelor fierbinți la arhiva FCN Depozitul central de combustibil nuclear, depozitul de Zy – 4 și depozitul de combustibil nuclear proaspat”;

- Autorizație de construire nr. 178/26.06.2015 eliberată de Primăria orașului Mioveni pentru proiectul „Execuție sisteme de evacuare a fumului și gazelor fierbinți la arhiva FCN, Depozitul central de combustibil nuclear, depozitul de Zy – 4 și depozitul de combustibil nuclear proaspăt”;

ș) Acord de mediu nr. 1/07.01.2016 emis de Ministerul Mediului Apelor și Padurilor pentru proiectul „Construire anexă tehnică pentru echipamentele de ventilație și platformă de răcitori (lucrare de ventilație și climatizare Hala IV)” și Procesul verbal de verificare a condiţiilor din acordul de mediu nr. 1/07.01.2016 încheiat în data de 05.10.2016;

- Autorizație de construire nr. 15/21.01.2016 eliberată de primăria orașului Mioveni pentru proiectul „Construire anexă tehnică pentru echipamentele de ventilație și platformă de răcitori (lucrare de ventilație și climatizare Hala IV)”;

ț) Adresa nr. 18556/TD/13.10.2017 întocmită de Administrația Bazinală de Apă Argeș – Vedea;

- Adresa nr. 608691 din 14.05.2018, cu privire la verificarea încadrării obiectivului în prevederile Legii nr. 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, eliberată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Puică Nicolae” al județului Argeș.

- Comanda nr. 484/26.05.2017 – servicii dispunere deșeuri de substanțe/amestecuri periculoase, ambalaje cu conținut de substanțe periculoase;

- Protocol de colaborare nr. 835/05.11.2009 pentru colectarea deșeurilor electrice și electronice;

- Contract de vânzare-cumpărare nr. 904/17.09.2015 + Act adițional nr. 1 privind valorificarea deșeurilor din FCN;

- Contract de prestări servicii nr. 626/12.07.2016 privind serviciile de prelucrare materiale nucleare neconforme conținând uraniu natural, încheiat cu Compania Națională a Uraniului S.A.;

- Act adițional nr. 1 la Acordul cadru de prestări servicii nr. 79/06.02.2015 încheiat cu Compania Națională a Uraniului S.A. la data de 21.10.2016;

- Contract de prestări servicii nr. 1046/20.10.2017 privind servicii de compactare șpan de zircaloy-4 și ambalarea brichetelor rezultate, încheiat cu Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, RATEN;

- Acord cadru nr. 350/21.03.2014 privind servicii tratare ape radioactive rezultate din procesele de fabricație pastile UO2, control pulberi și pastile, de la Sucursala FCN Pitești, încheiat cu Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, RATEN;

- Acord cadru de servicii nr. 79/06.02.2015 privind servicii de depozitare prin dispunere finală a deșeurilor solide radioactive neincinerabile, contaminate cu uraniu natural, încheiat cu Compania Națională a Uraniului S.A., CNU S.A.;

- Acord cadru nr. 552/16.06.2017 pentru servicii de tratare a deșeurilor solide radioactive provenite din activitatea FCN Pitești, în interiorul zonei de bilanț material a FCN Pitești, potrivid strategiei încheiat cu Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, RATEN;

- Contract de servicii nr. 452/14.04.2014 pentru servicii de întreținere și reparare a autovehiculelor;

- Contract sectorial de servicii nr. 81/07.02.2018 pentru service auto;

- Contract nr. 325/31.01.2013 privind prestare servicii salubrizare;

- Comanda nr. 468/23.05.2017 privind servicii dispunere uleiuri uzate;

- Protocol de colaborare nr. 1066/08.10.2008 privind colectarea deșeurilor provenite din surse de iluminat;

- Regulamentul de exploatare a Staţiei de Epurare nr. 1179/22.01.2014 al Institutului de Cercetări Nucleare Piteşti;

- Autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear nr. FCN-TRANSPORT-02/2014, emisă de CNCAN, pentru transportul materialelor radioactive;

- Autorizaţie pentru sistemul de management al calităţii în domeniul nuclear nr. 18-035/18.09.2018 emisă de CNCAN pentru activităţi de fabricare în domeniul nuclear;

- Autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear nr. AN/287/2016 pentru deţinerea de informaţii nepublicate în cadrul Sucursalei "Fabrica de Combustibil Nuclear" emisă de CNCAN la 29.11.2016;

- Autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear nr. LP/001/2018 emisă la 31.01.2018 de CNCAN pentru deţinere surse închise de radiaţii ionizante, surse deschise de radiații ionizante, instalații radiologice cu surse închise de radiații ionizante, instalații radiologice cu surse deschise de radiații ionizante,  dispozitive generatoare de radiaţii ionizante,  instalații nucleare de prelucrare a materiilor prime nucleare și de producere a combustibilului nuclear, materii prime nucleare, combustibil nuclear, deșeuri radioactive, materiale de interes nuclear, echipamente și dispozitive prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 916/2002 privind aprobarea Listei detaliate a materialelor, dispozitivelor, echipamentelor şi informaţiilor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare şi a altor dispozitive nucleare explozive, cu modificările ulterioare;

- Autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear nr. LP/002/2018 emisă de CNCAN la 31.01.2018, pentru utilizarea de surse închise de radiaţii ionizante, dispozitive generatoare de radioații ionizante și instalaţii radiologice cu surse închise de radiații ionizante;

- Autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear nr. LP/003/2018 emisă de CNCAN la 31.01.2018, pentru manipulare surse închise de radiaţii ionizante, surse deschise de radiații ionizante, instalaţii radiologice cu surse închise de radiaţii ionizante, şi deşeuri radioactive;

- Autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear nr. LP/004/2018 emisă de CNCAN la 31.01.2018, prelucrarea materiilor prime nucleare;

- Autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear nr. LP/005/2018 emisă de CNCAN la 31.01.2018, producerea combustibilului nuclear;

- Autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear nr. LP/006/2018 emisă de CNCAN la 31.01.2018, depozitarea temporară a materiilor prime nucleare, combustibilului nuclear de tip CANDU-6 şi a deşeurilor radioactive;

șș) Autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear nr. LP/007/2018 emisă de CNCAN la 31.01.2018, furnizare materii prime nucleare, combustibil nuclear tip CANDU-6, deşeuri radioactive, a materialelor de interes nuclear și materiale cu dublă utilizare;

- Autorizație de securitate la incendiu, sistem de protecție fizică, nr. 3114316/18.10.2013, eliberată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș;

țț) Autorizație de securitate la incendiu, hala V și extindere hala V+corp de legătură, nr. 564/15/SU-AG/29.04.2015, eliberată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș;

- Declarația locațiilor pentru operațiuni cu substanțe clasificate din categoria 3 nr. 353/1677921/02.04.2007 emisă de Agenția Națională Antidrog;

- Autorizație sanitară nr. 269/29.11.2016 emisă de Direcția de Sănătate Publică Argeș;

- Certificat pentru sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale conform SR OHSAS 18001:2008;

- Certificat pentru sistemul de management de mediu conform SR EN ISO 14001:2005;

- Rapoarte de încercare pentru monitorizarea factorilor de mediu: sol, apă uzată, aer, vegetație;

- Fișe cu date de securitate pentru substanșele chimice utilizate în desfășurarea activității pe amplasament;

- Certificat de desemnare nr. FCN ODD 06/2017, emis de CNCAN la data de 24.10.2017 pentru desemnarea ca organism dozimetric acreditat a Laboratorului de radioprotecţie şi dozimetrie personal al Fabricii de Combustibil Nuclear.

Prezenta autorizaţie de mediu revizuită se emite cu următoarele condiţii speciale impuse:

1. Activitatea se va desfăşura cu respectarea prevederilor Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Transportul surselor de radiaţii controlate în exteriorul Fabricii de Combustibil Nuclear Piteşti, denumită în continuare FCN Piteşti, se realizează respectând legislaţia în vigoare emisă de CNCAN, reprezentată prin Norma privind cerințele de autorizare a activității de transport de materiale radioactive aprobată prin Ordinul  preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 221/2017 și Norma privind cerințele de elaborare și implementare a programului de protecție împotriva radiațiilor ionizante pentru activitatea de transport de materiale radioactive, aprobată prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 104/2022.

3. Se va urmări încadrarea în normele legale în vigoare privind protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei şi respectarea prevederilor actelor de reglementare emise de alte autorităţi publice.

4. Orice defecţiune sau avarie apărută în desfăşurarea activităţii care are ori poate avea un impact negativ asupra sănătăţii populaţiei şi asupra mediului va fi adusă în mod operativ la cunoştinţa autorităţilor competente pentru protecţia mediului, conform Protocolului de comunicare încheiat între autoritatea centrală pentru protecţia mediului şi Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A. (denumit în continuare Protocol de comunicare); se va acţiona potrivit procedurilor prevăzute în planurile de alarmare şi intervenţie.

5. Orice evacuare în mediu peste valorile-limită aprobate în autorizaţia de mediu revizuită va fi notificată autorităţilor publice centrale şi locale pentru protecţia mediului şi se va acţiona pentru limitarea acesteia în conformitate cu prevederile din procedurile legale.

6. Se vor respecta programele de prelevare şi monitorizare a tuturor categoriilor de emisii evacuate în mediul înconjurător pentru parametrii înscrişi în actele de reglementare.

7. Activitatea se va desfăşura cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, a florei şi faunei sălbatice şi a habitatelor naturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

8. Modificările şi/sau completările ulterioare aduse actelor de reglementare emise de alte autorităţi, acte care au stat la baza eliberării prezentei autorizaţii de mediu revizuite, precum şi emiterea de noi acte de reglementare vor fi comunicate în mod operativ autorităţilor publice centrale şi locale pentru protecţia mediului, în conformitate cu cerinţele Protocolului de comunicare.

9. Titularul autorizaţiei de mediu revizuite are obligaţia de a notifica autoritatea centrală pentru protecţia mediului de îndată ce intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizaţii de mediu, înainte de realizarea modificării.

10. Protocolul de comunicare se va revizui ori de câte ori este necesar.

Prezenta autorizaţie de mediu revizuită este valabilă de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe toată perioada în care titularul obţine viza anuală.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii atrage suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz, în condiţiile legii.

I. Activitatea autorizată

- Dotări: clădiri, instalaţii, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate

Din punct de vedere funcţional clădirile/platformele aferente fabricii se pot grupa după cum urmează:

Pavilion Administrativ - este o clădire cu patru niveluri, subsol+parter+2 etaje, având suprafaţa construită de 1.461 mp, legat prin două corpuri de legătură de halele de producţie, respectiv halele I, II, III şi IV, care include spaţii cu următoarele destinaţii:

a) subsol: ecluze de trecere din zona supravegheată în zona controlată, spălătorie echipamente de protecţie, ateliere deservire activităţi de întreţinere, instalaţie de separare a şlamului prin centrifugare, punct termic, punct pentru situaţii de urgenţă, zonă depunere beriliu, Be, grupuri sanitare şi vestiare.

b) parter: ecluze de trecere din zona supravegheată în zona controlată, punct control acces personal, punct de urgenţe medicale, birouri, grupuri sanitare şi vestiare.

c) etajul 1: laboratoare, ecluze de trecere din zona supravegheată în zona controlată, birouri, grupuri sanitare şi vestiare.

d) etajul 2: laborator de radioprotecţie şi dozimetrie personal, sală de instruire, sală protocol, proiectare, bibliotecă, arhivă, birouri și grupuri sanitare.

Clădiri tehnologice, spaţii de producţie, în care îşi desfăşoară activitatea Secţia Pastile şi Secţia Asamblare, compuse din halele I, II, III, IV, V, anexele acestora, corpurile de legătură dintre Pavilionul Administrativ şi hala IV, Pavilion şi halele I, II, III, Extindere hală V, ecluzare produs finit hala V, SAS, tunel transfer coloane pastile, şi hala de prelucrări mecanice, HPM.

Secţia Pastile având suprafaţa construită de 2137 m2, include:

a) hala I: în care se desfășoară operaţii de condiţionare/presare combustibil nuclear sub formă de pulbere sinterizabilă de UO2 şi obţinere de combustibil nuclear sub formă de pastile crude de UO2;

b) anexe hala I: cameră alimentare roll-compactor, depozit de combustibil nuclear sub formă de pulbere proaspătă de UO2, depozit material nuclear neconform, staţie producere azot;

c) hala II: în care se desfășoară operaţia de sinterizare a combustibilului nuclear sub formă de pastile crude de UO2;

d) hala III: în care se desfășoară operaţii de rectificare, spălare-uscare combustibil nuclear sub formă de pastile sinterizate de UO2;

e) anexe hala III: cameră presare, cameră formare coloane, camere depozitare pastile rectificate, cameră depozitare pastile de capăt;

f) corp de legătură - parter: cameră depozitare pastile balast, cameră depozitare coloane, cameră arhivă probe, cameră depozitare cărucioare cu coloane formate, laboratoare control calitate;

- subsol: staţie colectare deşeuri lichide radioactive, centrală de ventilaţie pentru halele I, II, III şi anexe (ventilaţie generală şi ventilaţie tehnologică radioactivă) şi pentru laborator analize chimice (ventilaţie tehnologică), staţia electrică, instalaţie de recirculare apă de răcire.

Secţia Asamblare fascicule de combustibil nuclear având suprafaţa construită de 2494 m2, compusă din:

a) hala de prelucrări mecanice: în care se desfășoară fabricaţia şi controlul de calitate a dopurilor din aliaj de zirconiu şi a patinelor din sârmă de Zircaloy-4;

b) hala IV: în care se desfășoară fabricaţia de teci de Zircaloy-4;

c) anexe hala IV: în care se realizează elemente structurale de zircaloy-4: grile, patine şi distanţieri din tablă, boxă gaze inerte: heliu şi argon;

d) anexă tehnică ventilaţie hala IV;

e) extindere hala V, parter: în care se desfășoară operaţii de formare a fasciculelor de combustibil nuclear şi de încărcare combustibil nuclear sub formă de pastile sinterizate de UO2 în teci de zircaloy-4; subsol: sistem de uscare aer comprimat;

f) hala V: în care se desfășoară operaţii de asamblare, control şi ambalare fascicule de combustibil nuclear;

g) SAS hala V: preluarea produsului finit;

h) corp de legătură între hala IV şi pavilionul administrativ: subsol - staţia de colectare şi evacuare ape reziduale, parter - ecluză şi culoar de trecere personal spre tunel transfer coloane pastile şi extindere hala V, birouri, atelier SDV- uri și grupuri sanitare.

Depozite, magazii şi garaje având suprafaţa construită de 1762 m2: depozit de combustibil nuclear sub formă de pulbere sinterizabilă de UO2, 33,6 m2; depozit de fascicule de combustibil nuclear proaspăt, 70 m2; depozite de substanţe şi amestecuri periculoase, 66 m2; depozit de uleiuri, 34 m2; magazie/atelier tâmplărie; staţie de încărcare acumulatori electrocare; staţie de compresoare; spaţii speciale pentru depozitarea buteliilor de gaze - oxigen, argon, azot, hidrogen, heliu, metan, gaz P10, acetilenă, 10,34 m2; depozit central de fascicule de combustibil nuclear, 155 m2; magazie laminate; magazie materiale şi piese de schimb; depozit de zircaloy, 192 m2; depozit central de materiale, 642 m2.

Instalația/echipamentul de tocat și brichetat șpan de zircaloy-4 este amplasată în corpul A, camera 16, cameră a cărei destinație inițială a fost de garaj auto, fiind neutilizată.

Platforme/Parcuri rezervoare având suprafaţa construită de 1055 m2:

- platformă, acoperită şi îngrădită, pentru depozitarea temporară PDT, 346 m2, delimitată în următoarele zone: zonă pentru stocarea temporară a pieselor metalice contaminate cu U natural, înainte de dezmembrare; zonă pentru stocarea temporară a materialului nuclear neconform, U natural; zonă pentru stocarea temporară a deşeurilor solide radioactive, incinerabile, filtre de ventilaţie, contaminate cu U natural; zonă pentru stocarea temporară a materialului nuclear neconform, U sărăcit; zonă pentru stocarea temporară a şpanului de zircaloy-4 compactat, necontaminat; zonă pentru stocarea temporară a deşeurilor solide radioactive, incinerabile, contaminate cu U natural; zonă pentru stocarea temporară a deşeurilor solide radioactive, neincinerabile, contaminate cu U natural; zonă pentru stocarea temporară a diferitor obiecte şi materiale necontaminate, depozit uleiuri uzate, substanțe și amestecuri periculoase.

b) platformă, acoperită și îngrădită, pentru incineratorul ecologic EIS 2030, echipament cu activitate suspendată – în conservare.

c) incinerator Ecologic EIS 2030 (aflat în prezent în conservare) - prin Decizia nr. 116 a Consiliului de Administrație al SNN SA din data de 14.09.2015 a fost aprobată casarea (fiind inclus în Anexa 1 – Lista cu mijloacele fixe amortizate integral propuse la casare la Nota privind scoaterea din funcțiune, declasarea, valorificarea și casarea bunurilor aflate în patrimoniul SNN SA, nr. 10484/04.09.2015 din decizie).

- platforme pentru colectarea deşeurilor municipale și asimilabile, deşeuri valorificabile din metal, sticlă, plastic, lemn, etc.

- parc rezervoare hidrogen.

- parc rezervoare azot.

- platformă rezervoare (două rezervoare pentru solventul organic uzat, în prezent sunt goale) și un fost rezervor de acid azotic.

- platforme răcitoare.

- platformă boxă distribuţie gaze comprimate (H2, He, O2, N2, Ar) pentru Laboratorul de analize chimice.

Producerea fasciculelor de combustibil nuclear se realizează cu instalaţiile, echipamentele şi dispozitivele cuprinse în autorizaţiile specifice activităţii de producţie a combustibilului nuclear emise de CNCAN.

Mijloace de transport:

Fabrica de Combustibil Nuclear efectuează următoarele tipuri de transporturi:

- transport persoane: autoturisme - 7 bucăți, vehicul electric – 1 bucată, autobuze – 5 bucăți;

- transport materiale radioactive: autotractor – 1 bucată, semiremorcă – 2 bucăți, autoturism – 1 bucată;

- transport intern deșeuri lichide radioactive, FCN-ICN: autotractor cu cisternă - 1 bucată;

- transport mărfuri: autoutilitară – 1 bucată;

- transport intern pe platforma FCN, manipulare, ridicare: motostivuitor, electrocar, electrostivuitor, stivuitor – 7 bucăți.

Pentru efectuarea transporturilor de materiale radioactive, TMR-uri, pulbere sinterizabilă de UO2, materiale nucleare neconforme cu uraniu natural, fascicule de combustibil nuclear, deșeuri solide radioactive cu activitate specifică joasă contaminate cu uraniu natural, Fabrica de Combustibil Nuclear Pitești deține autorizație de transport materiale radioactive eliberată de CNCAN și personal autorizat.

## NOTĂ:

## Pe platforma FCN nu se efectuează reparații/revizii la autovehiculele din dotare, aceste activități se realizează la sediul firmelor autorizate, tip service, pe bază de contract prestări servicii.

2. Materii prime, auxiliare, combustibili şi ambalaje folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantităţi:

Cantităţile de materii prime și materiale estimate, necesare în procesul tehnologic pentru realizarea unei producţii de 12.000 FC/an, capacitate maximă de producție, sunt:

- combustibil nuclear sub formă de pulbere sinterizabilă de dioxid de uraniu, UO2, în cantitate de 250 t/an, ambalată în butoaie  de 200 L;

- tablă, bare, sârmă din zircaloy-4 și tuburi de zircaloy-4, beriliu metalic, soluție de grafit coloidal, substanțe din categoria precursorilor de droguri și a precursorilor de explozivi, diferite gaze: heliu, argon, azot hidrogen, oxigen, etc.

Materiile prime și materialele auxiliare sunt depozitate în depozite de materiale separate în cadrul FCN Pitești, iar depozitarea substanțelor și amestecurilor periculoase se realizează în spații special amenajate.

- Utilităţi - apă, canalizare, energie (surse, cantităţi, volume)

Sistemul de alimentare cu apă şi canalizare, precum şi dreptul de folosinţă a apei pentru întreaga platformă nucleară ICN-FCN este atribuit Institutului de Cercetări Nucleare Piteşti a Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară, denumit în continuare RATEN-ICN Piteşti, ca titulară a autorizaţiei de gospodărire a apelor emisă de Administraţia Naţională "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea Piteşti.

Debitele de apă necesare funcţionării FCN Piteşti, serviciile de epurare a apelor uzate menajere şi tehnologice rezultate din activitatea şi incinta FCN Piteşti, precum şi deversările de ape pluviale colectate într-un sistem separativ de canalizare din incinta FCN Piteşti sunt reglementate printr-un contract de prestare de servicii încheiat cu RATEN-ICN Piteşti.

Alimentarea cu apă a FCN Piteşti se realizează din gospodăria de apă potabilă de pe platforma ICN-FCN, amplasată în incinta ICN Piteşti şi care este alcătuită din două rezervoare de înmagazinare a apei cu V = 500 m3 fiecare, executate din beton armat. Din rezervoarele de înmagazinare, apa este distribuită în scop potabil prin intermediul unei staţii de pompare alcătuită din 4 pompe şi o pompă de incendiu într-o reţea de distribuţie de tip ramificat prin care se ajunge în reţelele din incinta FCN Piteşti. Alimentarea cu apă în scop industrial este asigurată din gospodăria de apă brută tratată necesară folosinţelor de pe întreaga platformă ICN-FCN, aflată în incinta ICN Piteşti, şi care este alcătuită din două rezervoare de înmagazinare cu V = 1.000 m3 fiecare. Distribuţia apei în scop tehnologic se face prin intermediul unei staţii de pompare alcătuită din 6 pompe şi a unei reţele de distribuţie de tip ramificat în reţelele FCN Piteşti.

Apa necesară pentru stingerea incendiului se asigură din gospodăria de apă pentru acest tip de folosinţă, amplasată în incinta ICN Piteşti, şi care este alcătuită din volumul intangibil de 500 m3 asigurat în cele două rezervoare de înmagazinare apă potabilă.

Consumul anual de apă potabilă şi de incendiu este de cca 12.000 m3/an, iar cel de apă în scop industrial este de cca 2.000 m3/an.

Pentru producerea apei calde menajere, FCN deține și o instalaţie solară compusă din 30 de panouri solare având ca mediu de transfer etilen-glicolul. De asemenea, FCN deţine staţie de demineralizare a apei şi instalaţie de recirculare a apelor tehnologice de răcire.

Evacuarea apelor uzate menajere din FCN Piteşti se face prin intermediul sistemului de reţele de canalizare menajeră, separat de reţelele de canalizare industrială, sistem care deversează apele uzate menajere prin intermediul unui colector general, L = 2,2 km şi Dn = 300 mm, în staţia de epurare a apelor uzate, linia de epurare ape menajere din incinta ICN Piteşti.

Apele uzate industriale sunt colectate în totalitate în rezervoarele-tampon aferente pavilioanelor de pe platforma ICN-FCN-ANDR. În funcţie de rezultatele analizelor de radioactivitate, aceste ape sunt evacuate prin reţeaua de canalizare industrială, L = 1.873 m şi Dn = 250 mm, fie către staţia de epurare, fie dirijate către Staţia de Tratare a Deşeurilor Radioactive, denumită în continuare STDR, a ICN Piteşti.

Sistemul de colectare a apelor uzate industriale din incinta ICN Piteşti asigură colectarea, depozitarea temporară şi controlul apelor uzate în rezervoare-tampon. FCN Piteşti deversează controlat ape uzate radioactive/efluenţi lichizi radioactivi care conţin uraniu natural către Staţia de Epurare a ICN Pitești. Evacuarea în reţeaua de canalizare se realizează numai în schimbul I, în baza unui raport de măsurare conform căruia indicatorii de calitate ai acestor ape trebuie să se încadreze în limitele prevăzute în anexa nr. 1 la Regulamentul de exploatare al Staţiei de Epurare (RE-SE).

Apele uzate contaminate radioactiv de diferite concentraţii provenite din activitatea de producţie şi controlul de calitate sunt colectate în 6 rezervoare din inox cu o capacitate utilă de 10 m3 fiecare din cadrul Staţiei de Colectare Deşeuri Lichide Radioactive a FCN, SCDLR-FCN.

Apele uzate contaminate radioactiv cu o concentraţie de peste 2 mg U/L sunt transferate pentru recuperarea uraniului la STDR-ICN, unde prin precipitare cu fosfat trisodic şi amoniac, urmată de decantare, filtrare şi uscare rezultă fosfatul de uranil solid şi uscat, care se returnează la FCN. Activitatea se realizează în baza unor contracte de prestări servicii încheiate între Societatea Naţională Nuclearelectrica SA - Sucursala FCN Piteşti şi Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară - Institutul de Cercetări Nucleare, ICN Piteşti.

Capacitatea utilă a SCDLR-FCN este de 60 m3. În condiţii normale de operare se colectează aproximativ 30 m3/lună.

Apele uzate contaminate radioactiv cu o concentraţie între 1 şi 2 mgU/L se transferă la STDR-ICN sau Staţia de Colectare şi Evacuare Ape Reziduale (SCEAR – FCN), după analizarea situaţiei conform procedurilor interne.

Apele uzate cu conţinut radioactiv sub concentraţia de 1 mg U/L sunt colectate împreună cu apele uzate neradioactive la SCEAR-FCN în 3 rezervoare de 60 m3. Aici se realizează controlul privind încadrarea conţinutului de uraniu, pH-ului, azot total și fosfor total în limitele impuse de Regulamentul de exploatare al Stației de Epurare a ICN – Piteşti și a concentrației de beriliu în limitele impuse de autorizația de producere combustibil nuclear emisă de CNCAN, după care apele uzate sunt evacuate la Staţia de Epurare a ICN, SE-ICN.

Volumul anual de ape uzate menajere şi industriale evacuat în staţia de epurare a ICN Piteşti este de cca 10.000 m3/an.

Apele pluviale colectate de pe amplasamentul FCN sunt evacuate în sistemul de rețele de canalizare apă pluvială, într-un bazin aflat proprietatea și sub monitorizarea ICN și apoi deversate în Lacul artificial Vieroși situat pe platforma ICN-FCN.

Apele pluviale de drenaj colectate adiacent halei I și Stației de Colectare Deșeuri Lichide Radioactive, SCDLR-FCN, sunt gestionate în conformitate cu procedurile FCN.

Încălzirea spaţiilor şi necesarul de apă caldă pentru consum menajer se realizează cu agent termic furnizat de către ICN Piteşti, prin intermediul unui punct termic aflat la subsolul pavilionului administrativ al fabricii, într-un spaţiu cu suprafaţa de 133,25 m2.

Dotările punctului termic sunt: două schimbătoare de căldură pentru furnizarea agentului termic, un schimbător de căldură pentru prepararea apei calde menajere, 4 boilere, pompe pentru recircularea agentului de răcire.

Apa caldă de consum este realizată suplimentar prin intermediul unui sistem de preparare cu panouri solare alcătuit din 30 de panouri care utilizează ca mediu de transfer etilenglicolul.

FCN Piteşti are în dotare o staţie de producere a hidrogenului şi staţie electrică de transformare şi distribuţie proprie, dotată cu transformatori uscaţi de tip Schneider.

Alimentarea cu energie electrică se realizează din reţelele ICN Piteşti.

Alimentarea cu gaze naturale este asigurata de catre SC ENGIE Romania SA în baza unui contract de prestări servicii încheiat cu FCN Pitești.

- Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activităţii

Combustibilul nuclear sub formă de pulbere sinterizabilă de UO2 este furnizată de furnizori calificați, Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu Feldioara, FPCU-Feldioara, CAMECO CANADA şi este recepţionată la FCN Piteşti printr-un control tehnic de calitate complex care serveşte procesului tehnologic de fabricaţie a pastilelor, urmat ulterior de procesul de fabricare a coloanelor de combustibil nuclear sub formă de pastile de UO2.

Procesul tehnologic de fabricaţie a coloanelor de pastile de UO2 este o tehnologie specifică metalurgiei pulberilor şi cuprinde în principal următoarele procese: condiţionarea pulberii - precompactare, granulare, amestecare lubrifiant; presarea pulberii condiţionate pentru obţinerea combustibilului nuclear sub formă de pastile crude de UO2; sinterizarea combustibilului nuclear sub formă de pastile crude de UO2; rectificarea şi spălarea-uscarea combustibilului nuclear sub formă de pastile sinterizate; controlul calităţii lotului de pastile rectificate; formarea coloanelor de combustibil nuclear sub formă de pastile rectificate; controlul calităţii lotului de coloane şi transferul loturilor de coloane acceptate în aria de asamblare fascicule de combustibil nuclear.

Fabricarea elementelor structurale - dopuri, grile, patine, distanţieri, teci se realizează din semifabricate de zircaloy-4 şi alte componente, prin utilizarea unor procedee de strunjire, ştanţare, brazare.

Elementele de combustibil nuclear se obţin în final din tecile grafitate şanfrenate, coloanele de combustibil nuclear sub formă de pastile de UO2 şi dopurile de zircaloy-4 prin operaţii de sudură dop-teacă în atmosfera de heliu; ulterior, acestea se profilează la capete şi se debavurează prin operaţii mecanice de aşchiere în vederea realizării asamblării finale.

Fasciculul de combustibil nuclear, denumit în continuare FC, se obţine prin asamblarea barelor, elementelor de combustibil nuclear într-un sistem special, marcat ulterior pe grilele de capăt pentru a fi identificat după utilizare sub forma de combustibil nuclear uzat.

Controlul final pentru fiecare fascicul de combustibil nuclear în parte vizează caracteristici dimensionale şi de masă, precum şi teste speciale.

Depozitarea fasciculelor de combustibil nuclear se face în spaţii speciale, controlate.

5. Produsele şi subprodusele obţinute - cantităţi, destinaţie

Capacitatea de producţie curentă a FCN Piteşti este de cca. 12.000 FC/an, fiind determinată de capacitatea de producţie a celor două cuptoare de sinterizare existente în fluxul de fabricaţie, în medie 46 FC/zi.

Producția curentă de fascicule de combustibil nuclear a FCN este determinată de necesarul de alimentare a reactoarelor nucleare ale CNE Cernavodă.

Produse rezultate: pastilă de UO2, grilă, dop, patină, distanțieri subțiri şi groşi, teacă brazată, teacă grafitată, element de combustibil nuclear, fascicul de combustibil nuclear.

Cantitatea de materiale reciclabile de Zy-4  (materiale de interes nuclear neradioactive) rezultată din activitatea FCN este:

| Nr. crt | Materiale de interes nuclear neradioactive | Instalaţie/secţie | Cantitate t/an |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Metale neferoase (materiale reciclabile solide de zircaloy) | Secția Asamblare | 3 |
| 2 | Șpan de zircaloy-4 (*) | Secţia Asamblare | 6 |

(*) Șpanul de Zy-4 este compactat, iar brichetele rezultate sunt depozitate temporar într-un spațiu special amenajat și valorificate periodic.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizaţi (compoziţie, cantităţi), producţie

Unitatea nu deţine centrală termică proprie.

7. Alte date specifice activităţii

Nu este cazul.

8. Programul de funcţionare: ore/zi, zile/săptămână, zile/an

Programul de funcţionare este diferenţiat în cadrul fabricii, corespunzător necesităţilor proceselor tehnologice. Acesta este stabil pe perioada întregului an calendaristic, cu excepţia perioadelor de oprire planificată sau neplanificată, astfel:

a) Secţia Pastile, halele I şi III pastilare/rectificare/formare coloane, 16 ore/zi, luni-vineri;

- Hala II, sinterizare, 24 de ore/zi, continuu;

- Secţia Asamblare FC, halele IV şi V, 16 ore/zi, luni-vineri.

II. Instalaţiile, măsurile şi condiţiile de protecţie a mediului

1. Staţiile şi instalaţiile pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

  - Protecţia calităţii apelor

- Staţia de Colectare Deşeuri Lichide Radioactive, SCDLR-FCN, este situată în cadrul Secţiei Pastile. În această staţie sunt colectate deşeurile lichide radioactive provenite de la: instalaţia de centrifugare șlam; reţeaua de colectare ape contaminate, provenite din apele de spălare/decontaminare suprafeţe de lucru din halele I, II şi III; laboratoarele de analize chimice. Prin intermediul instalaţiei de centrifugare este separat şlamul de rectificare din apele provenite de la operaţia de rectificare a pastilelor sinterizate de combustibil nuclear.

Şlamul de rectificare rezultat este trimis periodic la FPCU Feldioara pentru recuperarea uraniului ȋn baza unui contract de prestări servicii.

În cadrul SCDLR-FCN se realizează evaluarea pentru concentraţia de uraniu şi pH a fiecărui rezervor. Deşeurile lichide radioactive colectate la SCDLR-FCN care au concentraţia de uraniu mai mare de 2 mg U/L sunt transferate la STDR - ICN pentru recuperare uraniu, produsul rezultat fiind fosfatul de uranil solid. Dacă deşeurile lichide radioactive au concentraţia de uraniu între 1 și 2 mg U/L se transferă la STDR-ICN sau SCEAR-FCN după analizarea situației conform procedurilor interne ale FCN, iar dacă concentrația este sub 1 mgU/L sunt transferate la SCEAR-FCN.

b) Staţia de Colectare şi Evacuare Ape Reziduale, SCEAR-FCN, este situată în cadrul Secţiei Asamblare şi este compusă din 3 rezervoare, fiecare având capacitatea de 60 m3, başa de colectare prevăzută cu senzor de umplere şi 3 pompe, respectiv 2 pompe pentru deversarea apelor uzate radioactive/efluenţilor lichizi radioactivi către Staţia de Epurare - ICN având debitul de 45 m3/h și o pompă de golire a başei cu debitul de 20 m3/h.

Rezervoarele se curăţă de două ori pe an. Şlamul rezultat se transferă la Staţia de Tratare Deşeuri Radioactive a ICN, STDR-ICN.

În SCEAR-FCN se realizează controlul privind încadrarea pH-ului, a concentraţiei de uraniu, de azot total și de fosfor total  în limitele impuse de Regulamentul de Exploatare al Staţiei de Epurare a ICN și a concentrației de beriliu în limitele impuse de autorizația de producere combustibil nuclear emisă de CNCAN. Parametrii de ieşire ai apelor uzate radioactive, efluenţilor lichizi radioactivi: concentraţia de uraniu ( 0,9 mg U/L, concentrația de beriliu( 1 mg Be/L, pH = 6,5 ÷ 8,5, concentrația de azot total ( 15  mg N/L, concentrația de fosfor total ( 2 mg P/L.

Parametrii necesari evacuării apelor uzate industriale/efluenților lichizi radioactivi prin reţeaua de canalizare industrială sunt înscrişi în anexa nr. 1 la Regulamentul de Eploatare al Staţiei de Epurare, elaborat de ICN, şi reprezintă condiţiile de deversare în cadrul SE-ICN.

Limitele derivate de evacuare a apelor uzate radioactive/efluenţilor lichizi radioactivi în SE-ICN sunt precizate şi în autorizaţia de producere combustibil nuclear LD/267/2022.

1.2. Protecţia atmosferei

Instalația de ventilație din FCN, radioactivă și non-radioactivă, este formată din subsisteme locale de ventilaţie şi climatizare și realizează introducerea aerului proaspăt, reţinerea, filtrarea, condiţionarea şi evacuarea aerului din zonele controlate și supravegheate ale FCN.

Toate spaţiile din FCN destinate producţiei, halele de producţie, precum și laboratoarele de analize chimice, generatoare de noxe radioactive și non-radioactive, sunt prevăzute cu sisteme de ventilaţie pentru reţinerea pulberilor aeropurtate cu uraniu/aerosolilor radioactivi, a particulelor de praf și a noxelor nonradioactive.

- Ventilația FCN pentru zonele controlate:

Zonele controlate ale FCN (zonele în care există probabilitatea de apariție a noxelor radioactive – pulberi aeropurtate cu uraniu/aerosoli radioactivi, precum și posibilitatea de contaminare prin împrăştiere a materialelor radioactive sau prin deversări necontrolate de efluenţi radioactivi) sunt deservite de două sisteme de ventilație si anume:

- Sistemul de ventilație nr. 1 prin intermediul căruia se asigură ventilația generală și ventilația tehnologică aferentă Secției Pastile (halele I, II, III, anexele acestora și CL-SP) și Laboratorului de Analize Chimice. Evacuarea efluenților gazoși rezultați se face prin intermediul coşului de dispersie nr. 1. Coșul de dispersie nr. 1 este alipit de clădirea anexelor halei III, are formă dreptunghiulară, suprafața interioară fiind de 4,25 m2 (diametrul echivalent 2,3 m) și înălțimea de 17 m.

- Sistemul de ventilație din hala I și anexe hala I este compus din:

i) Instalaţia de ventilare generală: este o instalaţie de condiţionare aer, proiectată pentru a realiza un număr de minim 5 schimburi de aer pe oră. Aerul este tratat în centrala de ventilație montată la subsolul corpului de legătură CL-SP. Aerul este introdus/evacuat printr-un sistem de canale de ventilaţie. Tubulatura de ventilaţie este montată la partea superioară a halei. Debitul total de aer introdus de Unitatea de Tratare a Aerului, UTA, în hala I și anexe este de maximum 19.422 m3/h, iar debitul evacuat de Unitatea de Filtrare a Aerului, UFA, este de maximum 21.702 m3/h.

ii) Instalaţia de evacuare aer cu pulberi radioactive, ventilația tehnologică, este realizată separat de instalaţia de ventilare generală. Această instalaţie deservește echipamentele de producţie din hala I și anexe: 2 prese, 2 amestecătoare, 2 roll-compactoare/granulatoare și 2 echipamente alimentare-vacuum aflate în anexa cu destinaţie de alimentare roll-compactoare. Debitul evacuat de Unitatea de Filtrare a Aerului, UFA, este de maximum 7.000 m3/h, fiind asigurată redundanţa de 100%. Aerul uzat ce conţine pulberi aeropurtate cu uraniu se evacuează prin intermediul unui racord local la canalul circular de colectare. Deoarece conține pulberi aeropurtate cu uraniu acesta este trecut printr-un dispozitiv de filtrare de tip cheson etanş în interiorul căruia sunt prefiltre şi filtre HEPA 13. După filtrare, acest aer este evacuat prin intermediul a două ventilatoare asigurându-se redundanţa de 100%.

Evacuarea aerului se realizează prin coșul de dispersie nr. 1 unde este asigurată monitorizarea corespunzătoare prin intermediul monitorului de efluenți gazoși, MEG1 și a sistemului izocinetic de prelevare la coș, SIPC.

- Instalaţia de ventilare–condiţionare, ventilație generală, pentru hala II și anexe (camerele amplasate la parterul CL-SP) și SCDLR: este de tipul jos–sus şi este concepută pentru a realiza un număr de minim 5 schimburi de aer pe oră. Acesta este un sistem mixt datorită caracteristicilor geometrice ale halei II şi a cuptoarelor de sinterizare utilizate. Pentru a se realiza condiţiile de schimb orar, Centrala de Ventilație asigură prin UTA introducerea unui debit total de aer proaspăt de 15.300 m3/h şi prin UFA evacuarea unui debit de 16.050 m3/h.

Pentru zona halei II sinterizare se utilizează tubulatură textilă ignifugă pentru introducerea aerului.

Pentru preluarea gazelor arse din zona flăcărilor permanente ale cuptoarelor de sinterizare, sunt utilizate două hote cu inducţie amplasate deasupra fiecărei flăcări de veghe.

Ca măsură de siguranţă suplimentară, pentru fiecare hotă în parte sunt utilizate unităţi de climatizare a aerului compuse din baterii de răcire cu putere de 22 kW cu detentă directă un ventilator de turaţie variabilă pentru un debit de 2.500 m3/h şi o presiune disponibilă de 60 Pa.

Ventilarea spațiului SCDLR este asigurată printr-un sistem de introducere/evacuare aer compus din: tubulatură de introducere din inox, debit maxim 2.400 m3/h; tubulatură de evacuare din inox, debit maxim 2.400 m3/h; grile de introducere/evacuare cu registru de clapete reglabile.

Evacuarea aerului din hala II, anexe hala II (camerele amplasate la parterul CL-SP) și SCDLR se realizează prin UFA, unde aerul este filtrat folosind prefiltre şi filtre de înaltă eficienţă HEPA 13, prin coşul de dispersie nr. 1, unde este asigurată monitorizarea corespunzătoare prin intermediul MEG1 și a SIPC.

- Instalația generală de ventilație a halei III și anexe asigură depresiunea faţă de hala II. În acest sens debitul de aer proaspăt introdus prin UTA este de 19.100 m3/h, iar debitul de aer extras prin UFA de 22.200 m3/h.

- Ventilaţia tehnologică aferentă halei II și halei III este o instalaţie de aspiraţie locală a aerosolilor radioactivi destinată maşinilor de rectificare și magaziilor de stocare pastile sinterizate de UO2 amplasate în incintele halei II și halei III. Debitul extras este de maximum 5.000 m3/h prin UFA, evacuarea realizându-se la coşul de dispersie nr. 1 unde este asigurată monitorizarea corespunzătoare prin intermediul MEG1 și a SIPC.

- Instalaţia de ventilare a aerului aferentă Laboratorului de Analize Chimice, amplasat la etajul I al Pavilionului Administrativ: Centrala de ventilație asigură un număr de minim 5 schimburi/oră de aer proaspăt şi menţine zona în depresiune. Este formată din:

- Instalaţie de introducere - asigură un debit de aer de maximum 8.000 m3/h.

Distribuţia aerului proaspăt se face prin tubulatură rectangulară, confecţionată din inox și guri de refulare cu dispozitive de reglare manuală a debitului.

- Instalaţie de evacuare - pentru evacuarea aerului din camerele unde nu sunt nişe, s-a prevăzut o unitate de filtrare a aerului evacuat echipată cu ventilator și filtru absolut, montată la interior, într-o cameră dedicată. Unitatea de filtrare a aerului (UFA) evacuat, tip cheson, cu automatizare, asigură un debit de aer de maximum 4.000 m3/h. Distribuția aerului evacuat se face prin coşul de evacuare, coșul de dispersie nr. 1, confecționat din oţel inox şi guri de aspiraţie cu dispozitive de reglare manuală a debitului.

- Instalaţie de evacuare locală de la nişe - pentru evacuarea locală de la nişe și totodată din laboratoare, s-a prevăzut o unitate de filtrare a aerului evacuat echipată cu ventilator, filtru absolut şi filtru cu cărbune activ, montată la interior, în centrala de ventilație din subsolul tehnic al Corpului de legătură SP. Unitatea de filtrare a aerului evacuat, cu automatizare, asigură un debit de aer de maximum 5.000 m3/h. Evacuarea în atmosferă a aerului din aceste zone se face prin intermediul coşului de dispersie nr. 1.

Debitul total de aer evacuat prin coșul de dispersie nr. 1 de la Sistemul de ventilație nr. 1, prin intermediul căruia se asigură ventilația generală și ventilația tehnologică aferentă Secției Pastile (halele I, II, III, anexele acestora și CL-SP) și Laboratorului de Analize Chimice, este de maximum 92.952 m3/h.

- Sistemul de ventilație nr. 2 prin intermediul căruia se asigură ventilația generală și ventilația tehnologică aferentă halei V, extindere hala V și Tunelul de Transfer coloane pastile si ventilația tehnologică aferentă halei IV și anexe hala IV. Deși hala IV și anexele acesteia sunt încadrate ca zone supravegheate ale FCN, pentru facilitatea monitorizării noxelor nonradioactive care pot fi prezente în aerul evacuat din ventilația tehnologică ce deservește echipamentele din hala IV și anexe, conducta de evacuare este conectată la coșul de dispersie nr. 2.

Instalaţiile de ventilare, introducere și evacuare aer sunt amplasate în hala V, extindere hala V și tunelul de transfer coloane pastile. Aceste instalaţii asigură un număr de minim 5 schimburi de aer pe oră, pentru evacuarea aerosolilor care se formează în timpul procesului de producţie.

Introducerea aerului este comună atât pentru hala V cât și pentru extindere hala V și tunelul de transfer coloane pastile.

Evacuarea aerului, ventilația generală:

Evacuarea aerului din hala V, extindere hala V și Tunelul de Transfer coloane pastile se face cu ajutorul unității de filtrare a aerului, UFA, echipată cu ventilator și filtru absolut HEPA 13. Evacuarea în atmosferă a aerului din aceste zone se face prin intermediul coşului de dispersie nr 2, care este prevăzut cu un monitor de efluenţi gazoşi radioactivi, MEG2. Coşul de dispersie nr. 2 are formă circulară, diametrul fiind de 0,800 m și înălţimea de 11,11 m. UFA este montată în exteriorul halei V, într-o construcție special amenajată, Centrala de ventilație. Distribuţia aerului evacuat se face prin tubulatură rectangulară, din tablă zincată și guri de aspiraţie cu dispozitive de reglare manuală a debitului. Coşul de dispersie nr. 2 este amplasat în imediata vecinătate a Centralei de ventilație și a halei V.

Evacuarea aerului din ventilația tehnologică hala IV și anexe:

Instalațiile de ventilare asigură aspirația aerului din carcasele și din proximitatea echipamentelor cu degajări de noxe nonradioactive, pentru a se evita împrăștierea acestora în aerul din hala IV și anexe.

Înainte de a fi evacuat cu ajutorul unuia dintre cele două ventilatoare redundante cu debitul maxim de 4.000 m3/h fiecare, aerul este filtrat într-un cheson etanș prin UFA, echipată cu prefiltre clasa G4, filtru clasa F7 și filtru cu cărbune activ. Evacuarea în atmosferă a aerului filtrat se face prin intermediul coşului de dispersie nr 2. Debitul total de aer evacuat prin coșul de dispersie nr. 2 este de maximum 19.500 m3/h.

Evacuarea aerului, ventilația tehnologică:

Evacuarea locală a aerului de la echipamentele de sudură dop-teacă, de la echipamentele de debavurare, amplasate în hala V și de la echipamentele de încărcare pastile în teci, amplasate în extindere hală V, se face cu unul din cele două ventilatoare redundante, care asigură fiecare un debit de aer de 2.500 m3/h şi o presiune disponibilă de 2.500 Pa. Înainte de a fi evacuat, aerul este trecut prin UFA care este echipată cu filtru absolut HEPA 13 şi care asigură un debit de aer de 2.500 m3/h. Evacuarea în atmosferă a aerului din aceste zone se face prin intermediul coşului de dispersie nr. 3, care este prevăzut cu un monitor de efluenţi gazoşi radioactivi (MEG3). Coşul de dispersie nr. 3 are forma circulară, diametrul fiind de 0,35 m și înălţimea de 11,51 m. Debitul total de aer evacuat prin coșul de dispersie nr. 3 este de maximum 2.500 m3/h.

- Ventilația FCN pentru zonele supravegheate:

Zonele supravegheate ale FCN în care se desfășoară activități de producție sunt următoarele: hala IV și anexe hala IV; hala de Prelucrări Mecanice; Zona Depunere Beriliu.

- Sistemul de ventilaţie aferent halei IV şi anexe hala IV

  - Instalația de introducere aer este amplasată în camera de ventilație din anexa hala IV și are următoarele caracteristici:

- debit de aer introdus: 25.000 m3/h;

- ventilator prevăzut cu motor cu turație variabilă echipat cu convertizor de frecvență;

- baterie de răcire cu apă rece (70 C /120C) cu sarcina de 250 kW;

- baterie de preîncălzire electrică cu sarcina de 100 kW;

- baterie de încălzire cu sarcina de 300 kW, alimentată cu apă caldă de la  centrala termică existentă;

- filtrare: prefiltru clasa G4 și filtru clasa F7.

  - Instalația de evacuare a aerului este constituită din două module:

- ventilație generală având rolul de evacuare generală a aerului din hala IV și anexe;

- ventilație tehnologică având rolul de a prelua noxele chimice degajate de utilajele tehnologice în procesul de producție și de a le evacua controlat prin intermediul coșului de dispersie nr. 2 al halei V existent.

Ventilația generală refulează aerul direct în atmosferă cu ajutorul unui dispozitiv de refulare, printr-o UFA de tip rooftop. UFA este amplasată pe acoperișul halei V.

Echipamentul de evacuare generală a aerului are următoarele caracteristici:

- debit de aer evacuat: 24.000 m3/h;

- filtrare cu filtru clasa F7 și prefiltru clasa G4 cu rol de protecție a filtrului de cărbune activ;

- filtrare cu filtru cu cărbune activ pentru reținerea moleculelor gazoase;

- ventilator prevăzut cu motor cu turație variabilă echipat cu convertizor de frecvență.

Ventilația tehnologică asigură aspirația aerului din carcasele și din proximitatea echipamentelor cu degajări de noxe, pentru a se evita împrăștierea acestora în aerul din hala IV și anexe.

- Ventilarea Halei de Prelucrări Mecanice

Echipamentele aferente instalaţiei de ventilare a Halei de prelucrări mecanice sunt amplasate în exteriorul halei și realizează un număr orar de minim 6 schimburi de aer, cu 30% aer proaspăt. Aerul este tratat (filtrat, încălzit sau răcit, umidificat) în CTA-ul montat la exterior și introdus/evacuat, la presiune atmosferică, în/din hala de prelucrări mecanice printr-un sistem de canale de ventilaţie cu secţiunea rectangular.

Se introduce un debit de aer în hală de 10.000 m3/h și se evacuează un debit de aer din hală de 10.000 m3/h, prin dispozitive de evacuare a aerului tip grile de aspiraţie cu jaluzele fixe, montate pe canalele de ventilaţie.

- Instalaţia de ventilare a aerului aferentă zonei de lucru cu beriliu (Zona Depunere Beriliu) cuprinde:

- Instalaţia de introducere aer aferentă zonei de lucru cu beriliu: asigură un număr de minim 5 schimburi de aer proaspăt pe oră și menţine zona în depresiune. În vederea menţinerii condiţiilor optime de funcţionare s-a prevăzut o unitate de tratare a aerului (UTA) introdus, montată la interior, care asigură un debit de aer de 3.500 m3/h şi o presiune disponibilă de 500 Pa. Distribuţia aerului proaspăt se face prin tubulatură circulară, din tablă zincată și guri de refulare cu dispozitive de reglare manuală a debitului.

- Instalaţia de evacuare: pentru evacuarea noxelor de la echipamentele amplasate în aceste spaţii, precum şi pentru evacuarea aerului din fiecare cameră prin intermediul gurilor/hotelor de aspiraţie, s-a prevăzut o unitate de filtrare a aerului formată dintr-un cheson de filtrare local prevăzut cu prefiltre și filtre de înaltă eficiență HEPA 13 amplasat în incinta Zonei depunere beriliu și două linii redundante de evacuare, având fiecare câte un ventilator radial monoaspirant cu acționare directă care asigură un debit de evacuare de 4.100 m3/h și câte un dispozitiv de evacuare cu jet vertical. Unitatea de filtrare a aerului evacuat, tip cheson, cu automatizare, asigură un debit de aer de 4.100 m3/h şi o presiune disponibilă de 1.000 Pa. Absorbţia aerului evacuat se face prin tubulatură rectangulară/rotundă, din tablă zincată și guri/hote de aspiraţie cu dispozitive de reglare manuală a debitului. Evacuarea este asigurată de unul din cele două ventilatoare redundante dispuse pe terasa pavilionului administrativ.

Climatizarea aerului în spaţiile administrative (încadrate tot ca zone supravegheate, dar în care nu se efectuează activități de producție) se realizează cu aparate locale tip split.

Întreţinerea şi verificarea sistemelor de ventilaţie se face procedurat, iar rezultatele verificărilor periodice, a celor la cerere, ca şi reviziile capitale (RK) sunt consemnate în registrul de evidenţă şi în fişele de revizii-reparaţii.

Evacuarea efluenţilor gazoşi radioactivi din sistemele de ventilaţie se face prin trei coşuri de dispersie, astfel:

- coşul 1, aferent halelor I, II şi III și anexele acestora, CL-SP și Laboratoarele de analize chimice, cu caracteristicile h1 = 17 m şi s1 = 4,25 m2 (diametrul echivalent d1=2,3 m); Debitul total de aer evacuat prin coșul de dispersie nr. 1 este de maximum 92.952 m3/h.

- coşul 2, aferent halelor IV și V cu caracteristicile h2 = 11,11 m şi d2 = 0,8 m; Debitul total de aer evacuat prin coşul de dispersie nr. 2 este de maximum 19.500 m3/h.

- coşul 3, aferent operaţiei de încărcare pastile în teci din extindere hala V, cu caracteristicile h3 = 11,51 m şi   d3 = 0,35 m. Debitul total de aer evacuat prin coşul de dispersie nr. 3 este de maximum 2.500 m3/h.

Monitorizarea poluanților radioactivi evacuați în atmosferă prin cele trei coșuri de dispersie se realizează de FCN prin intermediul celor trei Monitoare de Efluenţi Gazoşi Radioactivi, MEG1, MEG2 și MEG3, tip ABPM 204M care asigură monitorizarea continuă și transmiterea on-line a datelor de monitorizare pentru EGR evacuați și prin intermediul Sistemului Izocinetic de Prelevare la Coş, SIPC, montat la cele trei coșuri de dispersie.

  - Protecţia împotriva radiaţiilor

Sursele de radiaţii existente în cadrul fabricii sunt necesare desfăşurării activităţii. Acestea sunt surse închise de radiaţii ionizante, instalaţii radiologice cu surse închise şi surse deschise de radiaţii ionizante (care includ şi materialele nucleare). Echipamentele şi dispozitivele existente pe fluxul tehnologic sunt utilizate în cadrul anumitor secţii, laboratoare, instalaţii, depozite şi platforme de depozitare temporară din cadrul FCN Piteşti. Aceste surse sunt folosite sau depozitate în spaţii special amenajate şi sunt protejate prin propriul sistem de protecţie fizică, sunt încuiate şi sunt prevăzute cu sisteme de alarmare. Spaţiile în care există surse de radiaţii sunt următoarele:

1. Halele I, II, III si anexele acestora (Secţia pastile);

2. Hala V si Extindere Hala V (Secţia asamblare);

3. Laborator de analize chimice;

4. Laborator de radioprotecţie şi dozimetrie personal;

5. Depozit central de fascicule combustibile;

6. Depozit pulbere de UO2;

7. Platforma acoperită de depozitare temporară deşeuri solide de joasă activitate;

8. Depozit de combustibil nuclear proaspăt;

9. Laborator de control dimensional repere Zy-4 și FC;

10. Rezervoare  cu solvent organic uzat.

1.4. Măsuri de prevenire şi intervenţie în cazul apariţiei situaţiilor de urgenţă

Măsurile de prevenire şi intervenţie în situaţiile de urgenţă fac parte din atribuţiile Serviciului de Securitatea Muncii și Situații de Urgență din cadrul Departamentului de Securitate Nucleară, DSN. În cadrul DSN și SSMSU sunt identificate, procedurate, organizate, coordonate şi controlate toate activităţile privind răspunsul în situații de urgență radiologică/nucleară, a  incendiilor şi activităților de protecţie civilă, specifice domeniului nuclear.

Măsurile de prevenire şi intervenţie în situaţii de urgenţă sunt aduse la cunoştinţa personalului prin: includere în tematica programelor de instruire; difuzare controlată la toţi conducătorii locurilor de muncă şi prin afişaje în punctele de informare curentă şi în zonele cu risc de producere a unei situaţii de urgenţă.

FCN Piteşti are constituită Celula de urgenţă proprie cu următoarea componență:

- Compartimentul pentru Prevenire și Decizie;

- Secretariatul Tehnic al Celulei de urgență;

- Echipe specializate în cadrul Celulei de Urgență;

Președintele CU-FCN este Directorul Sucursalei FCN.

Din Celula de Urgenţă a FCN fac parte persoane cu responsabilităţi în domeniu, iar organizarea, funcţionarea, responsabilităţile şi modul de desfăşurare a acţiunilor sunt stabilite detaliat în documentul Regulament privind organizarea, atributiile şi functionarea celulei de urgenta a Sucursalei Fabrica de Combustibil Nuclear Pitesti.

Necesarul de apă pentru incendiu este asigurat din utilităţile furnizate de ICN Piteşti, iar intervenţia în caz de incendiu este asigurată de ICN Piteşti prin serviciul propriu conform contractului economic încheiat între FCN Piteşti şi ICN Piteşti.

În mod curent, prevenirea se asigură prin:

- programe de instruire periodică/specială;

- programe de exerciţii aplicative (proprii şi în colaborare cu Serviciul situaţii de urgenţă, prevenire şi protecţie al ICN Piteşti);

- programul de instruire periodică al echipelor specializate din cadrul Celulei de urgenţă (echipa de cercetare-observare; echipa de deblocare-salvare; echipa sanitară; echipa de adăpostire – evacuare; echipa de protecție radiologică și nucleară; echipa de intervenție în stingerea incendiilor și intervenție la instalații; echipa de comunicații, înștiințare-alarmare, pază și ordine; echipa de suport logistic).);

- programul de controale periodice;

- programe de măsuri de prevenire rezultate în urma inspecţiilor efectuate de autorităţile naţionale/internaţionale competente;

- planuri de evacuare;

- panouri de avertizare/interzicere/informare;

- verificare periodică a sistemelor de detecţie şi alarmare;

- verificare periodică a echipamentelor tehnice de stingere a incendiilor;

- fişa postului persoanelor cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă;

- proceduri specifice privind situații de urgență, radioprotecţia/decontaminarea/colectarea, depozitarea şi transferul deşeurilor;

- regulamentul de organizare şi funcţionare a Celulei de Urgenţă FCN.

Alarmarea unei situaţii de urgenţă se realizează prin mai multe procedee: manual, prin acţionarea butonului asociat zonei; automat, prin sistemul de alarmare FCN-ICN; apel telefonic intern/extern.

FCN a elaborat „Planul de răspuns la situații de urgență nucleară sau radiologică” nr. SSMSU – 246/17.07.2021, conform Ordinului ministrului afacerilor interne și președintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 61/113/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență specifice riscului nuclear sau radiologic. Pentru acțiunea eficientă în cazul punerii în aplicare a Planul de răspuns la situații de urgență nucleară sau radiologică, FCN-Pitești a stabilit Protocoale de colaborare în domeniul situațiilor de urgență cu următoarele autorități și instituții: Autoritatea Teritorială a Orașului Mioveni, RATEN-ICN și Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Cpt. Puică Nicolae” al județului Argeș.

Protocolul încheiat între RATEN ICN-Pitești și SNN FCN-Pitești, conține modul de colaborare între cele două entități în cazul situațiilor de urgență nucleară sau radiologică pe amplasamentul ICN-FCN.

Protocolul încheiat între FCN-Pitești și UAT a orașului Mioveni prin care Primăria Mioveni asigură spații pentru cazarea provizorie a personalului FCN în vederea verificărilor și decontaminării radiologice, respectiv pentru coordonarea acțiunilor de răspuns în cazul unei situații de urgență nucleară sau radiologică pe amplasamentul ICN-FCN.

Protocolul încheiat între FCN-Pitești și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Puică Nicolae” al județului Argeș prin care se stabilește modul de cooperare între cele două părți privind pregătirea și răspunsul la situații de urgență nucleară sau radiologică.

2. Alte amenajări speciale, dotări şi măsuri pentru protecţia mediului

Pentru prevenirea poluării solului și subsolului, FCN a prevăzut următoarele măsuri:

- incinta unităţii este betonată şi prevăzută cu rigole racordate la canalizarea interioară pentru colectarea apelor pluviale;

- platforma pentru depozitarea temporară a deșeurilor solide radioactive este prevăzută cu başă de colectare a apei, care este verificată periodic;

- depozitele pentru uleiuri și substanțe/amestecuri periculoase sunt prevăzute cu başe de colectare și cu material absorbant;

- activităţile de manipulare a deșeurilor sunt procedurate, evitându-se astfel riscul de poluare accidentală a solului;

- implementarea Programului de Protecție Radiologică în conformitate cu MSR, Manualul de Securitate Radiologica al FCN;

- exploatarea și întreținerea sistemelor de ventilație sunt activități procedurate, iar monitorizarea efluenților gazoși radioactivi se realizează continuu prin intermediul monitoarelor de efluenți gazoși, MEG – uri, montate pe cele trei coșuri de dispersie;

- monitorizarea solului şi subsolului pe platforma ICN-FCN în conformitate cu Programul de Monitorizare a Radioactivității Mediului, PMRM;

- campanii anuale de efectuare măsurători dozimetrice pentru suprafaţa solului, măsurători directe beta în impulsuri/minut, în exteriorul clădirilor FCN, respectiv spaţii verzi, alei, platforme deschise, etc., în conformitate cu Planurile de Control pentru Supraveghere Mediu, PCSM, din Manualul de Securitate Radiologică al FCN.

Datorită măsurilor, dotărilor și amenajărilor pentru protecţia solului şi subsolului, respectiv incintă betonată prevăzută cu rigole racordate la canalizarea interioară pentru colectarea apelor pluviale, colectarea deşeurilor în mod selectiv în locuri special amenajate, regim strict controlat a substanţelor radioactive, precum și organizarea și instruirea personalului din FCN, poluarea solului şi a subsolului este teoretic exclusă, aceasta putând avea loc numai în condiţii de poluare intenţionată/accidentală.

Toate sursele de radiaţii din FCN indiferent de forma lor se găsesc în clădirile FCN în spaţii special amenajate prevăzute cu ziduri protectoare împotriva radiaţiilor. Toate depozitele şi încăperile sunt prevăzute cu facilităţi şi dotaţii conform normelor în vigoare. Fiecare depozit pentru materiale nucleare, respectiv pulbere sinterizabilă de UO2, fascicule de combustibil nuclear, material nuclear neconform, deșeuri solide radioactiv şi de zircaloy-4 este autorizat de CNCAN.

Transportul combustibilului nuclear proaspăt către CNE Cernavodă este asigurat de FCN Piteşti. La efectuarea acestor transporturi se respectă cerinţele şi normele CNCAN în vigoare referitoare la activitatea şi condiţiile de transport, pentru mijloacele de transport, avizarea individuală a fiecărui transport etc.; pregătirea personalului, conducător auto, însoţitor; însoţirea convoiului pentru avertizare şi siguranţă, notificarea şi raportarea la CNCAN. Aceste activităţi sunt autorizate de CNCAN.

Se respectă prevederile Normelor privind transportul materialelor radioactive aprobate de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, NTR-01 și NTR-02.

Cerinţele acestor norme se aplică împreună cu reglementările privind transportul mărfurilor periculoase din România, precum şi cu alte reglementări specifice emise de alte autorităţi competente din domeniul transportului de mărfuri periculoase.

Materialele radioactive care sunt transportate în/din exteriorul fabricii, pe diferite circuite, sunt:

a) fasciculele combustibile la/de la Sucursala FCN Pitești - Sucursala CNE Cernavodă;

b) pulbere sinterizabilă de UO2 de la FPCU Feldioara;

c) material nuclear neconform şi deşeurile solide radioactive de joasă activitate care sunt transportate cu mașini speciale către FPCU Feldioara.

Securitatea zonei este asigurată prin sistemul de protecţie fizică al fabricii. Acest sistem reprezintă un ansamblu de măsuri de pază şi protecţie şi este destinat să protejeze materialele nucleare împotriva acţiunilor ostile, furturi, sustrageri, precum şi instalaţiile de fabricaţie a combustibilului nuclear împotriva sabotajelor comise din interior şi de grupările teroriste.

Protecţia se realizează prin bariere, echipamente de detecţie, supraveghere şi alte măsuri.

Sistemul de protecţie fizică este aprobat de CNCAN, în conformitate cu prevederile Normelor CNCAN de protecţie fizică şi a ghidurilor aplicabile.

Tot în scopul prevenirii folosirii neautorizate a materialelor nucleare, AIEA şi EURATOM au instituit controlul de garanţii nucleare; acesta reprezintă un sistem de gestiune şi de verificare scriptică şi fizică a stocurilor materialelor nucleare. Experţii AIEA şi EURATOM verifică periodic aplicarea gestiunii de garanţii nucleare.

Securitatea radiologică se referă la protecția la radiații ionizante a lucrătorilor expuşi profesional, a lucrătorilor externi, a populaţiei şi a mediului şi este asigurată în conformitate cu următoarele reglementări ale CNCAN:

- Norme privind cerințele de bază de securitate radiologică, aprobate de CNCAN;

- Norme de minerit radioactiv;

- Norme de procedura de acceptare a întreprinderilor externe;

- Norme de dozimetrie individuală și radon (NDIR);

- Norme privind limitarea eliberărilor de efluenţi radioactivi în mediu;

- Norme privind monitorizarea emisiilor radioactive de la instalaţiile nucleare şi radiologice;

- Norme privind monitorizarea radioactivităţii mediului în vecinătatea unei instalaţii nucleare sau radiologice;

- Normele privind calculul dispersiei efluenţilor radioactivi evacuaţi în mediu de la instalaţiile nucleare;

- Normele privind măsurările meteorologice şi hidrologice la instalaţiile nucleare.

Se vor respecta prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1096/2021 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea medicală a lucrătorilor expuși profesional la radiaţii ionizante.

3. Concentraţiile şi debitele masice de poluanţi, nivelul de zgomot, de radiaţii, admise la evacuarea în mediul înconjurător, depăşiri permise şi în ce condiţii

3.1. APA

Parametrii de evacuare a efluenţilor lichizi radioactivi la SE-ICN sunt impuşi prin autorizaţiile CNCAN pentru producerea combustibilului nuclear:

a) pH = 6,5 - 8,5;

b) concentraţia maximă admisă de uraniu ≤ 0,9 mg U/L;

c) volumul maxim de efluenţi lichizi radioactivi transferaţi este de maximum 2.000 m3/an;

d) masa de uraniu transferată este de maximum 1,8 kg/an;

e) limita maximă admisă a concentraţiei de beriliu este de 1 mg Be/L.

f) concentrația maximă de azot total ≤ 15 mg N/L;

g) concentrație maximă de fosfor total ≤ 2 mg P/L;

Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere şi industriale deversate în SE-ICN se vor încadra în concentraţiile maxime admise stabilite în anexa nr. 1 la Regulamentul de exploatare al Staţiei de Epurare a ICN Piteşti.

Limitele derivate de emisie anuală, LDE, a efluenţilor lichizi aprobate de CNCAN şi contribuţiile la constrângerea de doză anuală maximă admisă pentru expunerea populaţiei sunt: de 8,29E+08 Bq/an echivalentă cu o cantitate de 33,4 kg uraniu natural transferată în emisar în urma deversărilor anuale de efluenți lichizi radioactivi de la Stația de Epurare a ICN. Această cantitate de uraniu natural are echivalent într-o doză anuală maximă pentru epunerea populației de 1 µSv/an.

3.2. AER

Din activităţile desfăşurate în cadrul FCN sunt evacuaţi în atmosferă următorii poluanţi:

- Poluanți radioactivi: pulberi aeropurtate cu uraniu/aerosoli radioactivi, prin cele trei coșuri de dispersie, Coșul 1, Coșul 2 și Coșul 3.

Limite derivate de emisie în atmosferă a efluenţilor gazoşi radioactivi rezultaţi de la producerea combustibilului nuclear: un volum anual de efluenți gazoși conținând pulberi aeropurtate de uraniu natural de cel mult 1x109 m3 cu o concentraţie maximă a uraniului natural în efluenții gazoși emiși în atmosferă de 5 μgU/m3, adică maxim 5 kg Uraniu/an. Pe termen scurt, cel mult 24 ore/lună, concentraţia maximă a uraniului în efluenţii gazoşi evacuaţi în atmosferă poate să ajungă la 15 μgU/m3, cu condiţia ca în luna respectivă să nu fi evacuat în atmosferă un volum de efluenţi gazoşi mai mare de 1,5x108 m3 şi o cantitate de uraniu mai mare de 0,8 kg.

Limitele maxime admise ale concentrației de beriliu la producerea fasciculelor de combustibil nuclear tip CANDU-6 nu sunt date ca emisii ci ca imisii, limita maximă admisă a concentrației de beriliu în atmosfera exterioară a incintei FCN fiind de 0,009 μgBe/m3, conform autorizației de producere emisă de CNCAN.

b) Poluanţi nonradioactivi:

b1) pulberi totale, oxizi de azot, acid clorhidric – prin Coșul de dispersie nr. 1, noxe rezultate de la Laboratorul de analize chimice;

b2) pulberi totale, beriliu, acetonă, alchil alcooli – prin Coșul de dispersie nr. 2 și Sistemul de ventilaţie aferent halei IV și Anexe;

b3) pulberi aeropurtate cu beriliu/aerosoli cu beriliu – prin Instalaţia de ventilare a aerului aferentă zonei de lucru cu beriliu.

Concentraţiile la emisie ale poluanţilor nonradioactivi vor respecta pragurile de alertă, PA şi valorile-limită, VL, prevăzute în tabelul următor, astfel cum rezultă din Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare, cu modificările ulterioare:

| Nr. crt. | Poluant | Debitul masic (g/h) | Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 462/1993 (mg/m3) | Metode de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PA | VL |  |
| 1. | Pulberi | ≥ 500 | 35 | 50 | SREN 13284 - 2008 |
| 2. | Beriliu şi compuşii săi | ≥ 0,5 | 0,07 | 0,1 | SREN 14385 - 2008 |
| 3. | Oxizi de azot | ≥ 5000 | 350 | 500 | SREN 10396 - 2008 |
| 4. | Acetonă | ≥ 3000 | 105 | 150 | SREN 13648 2014 |
| 5. | Alchilalcooli | ≥ 3000 | 105 | 150 | SREN 13648 - 2014 |
| 6. | Acid clorhidric | ≥300 | 21 | 30 | SREN 1911 - 2011 |

3.3. ZGOMOT

Nivelul de zgomot echivalent măsurat la limita incintei industriale se va încadra în valorile admisibile stabilite în SR 10009/2017, respectiv Lech = 65 dB(A), Cz = 60 dB.

3.4. RADIAȚII

Se vor respecta prevederile Legii nr. 111/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Normelor privind cerințele de bază de securitate radiologică şi ale Normelor de minerit radioactiv emise de CNCAN, prevederile EURATOM şi recomandările Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatori fizico-chimici, bacteriologici şi biologici emişi, imisiile poluanţilor, frecvenţa, modul de valorificare a rezultatelor

  - Apă

#### Monitorizarea apelor uzate radioactive (efluenților lichizi radioactivi)

Apele uzate contaminate radioactiv de diferite concentrații provenite din activitatea de producție și controlul de calitate sunt colectate în 6 rezervoare din inox de 10 m3 fiecare, interconectate între ele și cu senzori de nivel, din cadrul Stației de Colectare Deșeuri Lichide Radioactive a FCN, SCDLR-FCN.

Apele uzate contaminate radioactiv cu o concentrație de peste 2 mgU/L sunt transferate pentru recuperarea uraniului la Stația de Tratare Deșeuri Radioactive a ICN, STDR-ICN.

Apele uzate contaminate radioactiv cu o concentrație între 1 și 2 mgU/L se transferă la STDR-ICN sau SCEAR-FCN după analizarea situației conform procedurilor interne ale FCN.

Apele uzate contaminate cu o concentrație mai mică de 1 mgU/L sunt colectate, împreună cu apele uzate, la Stația de Colectare si Evacuare Ape Reziduale, SCEAR-FCN, în trei rezervoare de 60 m3. Aici se realizează monitorizarea pentru încadrarea în limitele impuse de Regulamentul de Exploatare al Stației de Epurare a ICN-Pitești, după care apele uzate radioactive (efluenții lichizi radioactivi), sunt evacuate la Stația de Epurare a ICN, SE-ICN.

Deversarea apelor uzate radioactive (efluenților lichizi radioactivi) către SE-ICN se face numai după îndeplinirea condițiilor prevăzute în autorizațiile de producere LD/267/2022 emisă de CNCAN, în conformitate cu Planul Control Eliminare Efluenți, PCEE.

Analizele pentru concentrația de uraniu, pH-ul, concentrația de fosfor total și azot total din apele uzate radioactive, efluenții lichizi radioactivi, se fac pentru fiecare rezervor în parte la Laboratorul de Radioprotecție, Protecția Mediului si Protecție Civilă al ICN, LRPMPC, notificat de CNCAN.

Analizele pentru determinarea concentrației de beriliu din apele uzate radioactive (efluenții lichizi radioactivi) se fac de către Laboratorul de Analize Chimice al FCN.

Activitatea privind modul în care se realizează colectarea, evacuarea și transferul apelor uzate radioactive (efluenților lichizi radioactivi) este procedurată.

#### Monitorizarea apelor de suprafață/sedimente

În conformitate cu cerințele din Programul de Monitorizare a Radioactivității Mediului ICN-FCN, PMRM, acceptat de MMSC (prin adresa nr. 59579 si 60311/MF/28.04.2014), FCN monitorizează concentrația de uraniu pentru sedimente și apa de suprafaţă din Lacul artificial Vieroși 1 în următoarele puncte:

| Nr. crt. | Punct de investigare | Localizare | Mediu prelevat | Frecvența | Parametru investigat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SED 10 | La extremitatea NE a lacului Vieroși 1 | sedimente | Semestrial | Concentrație Unat |
| 2 | SED 11 | Din lacul Vieroși 1 lângă baraj |  |  |  |
| 3 | SED 12 | Din pârâul Vieroși, aval 150 m de barajul Vieroși 1 |  |  |  |
| 4 | SED 13 | Din lacul Vieroși V2 |  |  |  |
| 5 | SED 14 | Din pârâul Vieroși la 150 m în aval de lacul Vieroși V2 |  |  |  |
| 6 | V1 | La extremitatea NE a lacului Vieroși 1 | apă | Trimestrial | Concentrație Unat |
| 7 | V2 | Din lacul Vieroși 1 lângă baraj |  |  |  |
| 8 | V3 | Din pârâul Vieroși, aval 150 m de barajul Vieroși 1 |  |  |  |
| 9 | V4 | Din lacul Vieroși V2 |  |  |  |
| 10 | V5 | Din pârâul Vieroși la 150 m în aval de lacul Vieroși V2 |  |  |  |

Determinarea concentrației de uraniu în apa de suprafață/sedimente se realizează de către ICN Pitești în baza  unui contract de prestări servicii, având ca obiect “Servicii de monitorizare a mediului, apă și sedimente”  încheiat între FCN și ICN.

#### Monitorizarea apelor subterane

Monitorizarea apelor subterane se realizează lunar în patru foraje de observație, conform Programului de Monitorizare a Radioactivității Mediului ICN-FCN, monitorizarea realizându-se în baza unui contract de prestări servicii, având ca obiect “Servicii de monitorizare a mediului, apă și sedimente”,  încheiat între SNN-SA FCN Pitești și RATEN ICN:

c1) F0, lângă intrarea în incinta ICN-FCN;

c2) F11, la 600 m aval de gardul ICN-FCN;

c3) F12, la 250 m aval de Stația de Epurare;

c4) F13, la 20 m sud de bazinele cu șlam radioactiv.

Pentru cele patru foraje de mai sus parametrii investigați sunt: activitatea beta globală și pH.

#### Monitorizarea apelor pluviale

Apele pluviale colectate de pe amplasamentul FCN sunt evacuate în sistemul de rețele de canalizare apă pluvială al platformei ICN-FCN şi apoi deversate în Lacul artificial Vieroşi. Aceste ape sunt reţinute într-un bazin aflat în proprietatea şi sub monitorizarea ICN.

#### Monitorizarea apelor menajere

Apele menajere sunt evacuate prin intermediul sistemului de rețele de canalizare menajeră (separat de rețelele de canalizare industrială), la Stația de Epurare (SE-ICN) prin rețeaua de canalizare a platformei ICN-FCN, activitatea fiind procedurată. Frecvența de investigare este lunară, parametrul investigat fiind concentrația de uraniu.

#### Monitorizarea apei potabile

Probele de apă potabilă sunt prelevate de către ICN, iar analizele sunt efectuate de către Direcţia de Sănătate Publică Argeş, DSP Argeş, în urma cărora se emit buletine de analize microbiologice şi buletine de analize pentru indicatorii fizico-chimici.

  - Aer

Emisii

#### Monitorizarea efluenților gazoși radioactivi se realizează astfel:

Monitorizarea efluenților gazoși radioactivi evacuați în atmosferă prin cele trei coșuri de dispersie se realizează de FCN prin intermediul celor trei Monitoare de Efluenţi Gazoşi Radioactivi (MEG1, MEG2 și MEG3) - tip ABPM 204M care asigură monitorizarea continuă și transmiterea on-line a datelor de monitorizare și prin intermediul Sistemului Izocinetic de Prelevare la Coş, SIPC, montat la cele trei coșuri de dispersie.

MEG-urile cu care sunt dotate coşurile de dispersie ale FCN determină concentraţia radioactivă în efluenţii gazoşi radioactivi din care se calculează, conform procedurilor FCN, concentraţia volumetrică a uraniului evacuat (în μg U/m3) și masa de uraniu emisă în atmosferă, aşa cum prevăd cerinţele din Autorizaţiile de desfășurare activități în domeniul nuclear emise de CNCAN pentru FCN. Volumele de efluenţi gazoşi radioactivi evacuaţi se determină conform procedurilor FCN. Cele 3 MEG-uri sunt conectate la calculatorul din cadrul Laboratorului de Radioprotecție și Dozimetrie Personal al FCN, LRDP.

Sistemul Izocinetic de Prelevare la Coș este compus din:

- trei unități de prelevare izocinetică pentru prelevarea gazelor și a pulberilor cu uraniu

- o unitate de prelevare izocinetică pentru prelevarea gazelor și a pulberilor cu beriliu,

- o unitate de control, care gestionează prelevarea pentru toate cele patru unități de prelevare.

#### Monitorizarea efluenților gazoși nonradioactivi

FCN efectuează măsurători pentru poluanții nonradioactivi la coșurile de dispersie nr. 1 şi nr. 2 și la evacuare ventilație din zona depunere beriliu. Măsurătorile sunt efectuate semestrial prin prestatori autorizați.

Monitorizarea concentrației de beriliu în efluenții gazoși nonradioactivi se realizează lunar conform Planului de Control Aer Exterior, PCAE, prevăzut în Manualul de Securitate Radiologică al FCN, printr-un punct de prelevare, punctul 68 legat la Sistemul Central de Prelevare Aerosoli, SCPA.

Monitorizarea se execută prin prelevare de probe din conducta de refulare ventilație zona depunere beriliu, folosind Sistemul Central de Prelevare Aerosoli, SCPA, cu frecvență zilnică pe durata activității în zonă și a funcționării ventilației.

Probele prelevate sunt măsurate chimic în Laboratorul de Analize Chimice al FCN.

Monitorizarea mediului ambiant exterior FCN

Supravegherea radioactivității aerului exterior și supravegherea concentrației beriliului din aerul exterior se realizează conform Plan Control Aer Exterior, PCAE, prevăzut în Manualul de Securitate Radiologică al FCN – MSR, prin șapte puncte de prelevare, șase puncte pentru monitorizarea concentrației radioactive a uraniului in aerul exterior FCN, punctele 1, 3, 17, 34, 42, 44 și unul pentru monitorizarea concentrației de beriliu în aerul exterior FCN, punctul 45, legate la Sistemul Central de Prelevare Aerosoli, SCPA.

FCN prelevează zilnic probe pentru care se determină radioactivitatea alfa, pentru cele 6 puncte de prelevare SCPA, și lunar pentru determinarea concentrației de beriliu, punctul 45, prin reţinerea particulelor din mediu pe filtre speciale. Activitățile sunt procedurate atât pentru prelevare cât şi pentru măsurare.

Cele 6 puncte de prelevare pentru uraniu sunt măsurate radiometric în cadrul Laboratorului de Radioprotecție si Dozimetrie Personal FCN, iar cel pentru beriliu este măsurat chimic în cadrul Laboratorului de Analize Chimice al FCN.

#### Monitorizarea depunerilor atmosferice

Monitorizarea depunerilor atmosferice se efectuează prin determinări lunare, spectrometrie gama și activitate beta globală, în conformitate cu Programul de Monitorizare a Radioactivității Mediului ICN-FCN.

Monitorizarea dozelor de radiații din exteriorul FCN

Măsurarea dozelor la gardul perimetral al FCN se realizează de către un Organism Dozimetric Acreditat de CNCAN. Este folosită metoda pasivă, iar ca mijloc de măsură sunt folosite dozimetre pasive tip BeOSL care sunt expuse lunar în 10 locaţii/puncte, pe gardul perimetral al FCN Piteşti.

#### Monitorizare debite de doză, gard perimetral FCN

Săptămânal se realizează măsurători prin intermediul personalului din cadrul LRDP, la înălţimea de 1 m deasupra solului, având rolul de a demonstra că sursele de radiaţii şi materialele nucleare sunt bine confinate, containerizate şi depozitate, determinând expuneri nesemnificative la radiaţii ionizante.

Aceste determinări reprezintă o măsură în plus de verificare şi confirmarea rapidă a rezultatelor obţinute prin măsurătorile pasive efectuate cu dozimetrele pasive la gardul perimetral al FCN Piteşti.

În acest context, FCN Pitești şi-a impus, prin intermediul Manualului de Securitate Radiologică, o limită internă de control de 1 μSv/h, valoare care include și fondul natural de radiaţii al zonei.

Monitorizare zgomot

Nivelul de zgomot se va monitoriza cu o frecvență anuală în 5 puncte, la limita amplasamentului, respectiv:

lateral hala IV; spate compresoare, Atelier auto; spate Atelier tâmplărie; spate PDT (platforma depozitare temporară); fața FCN.

Monitorizare sol şi vegetaţie

Monitorizarea și controlul contaminării radioactive pentru sol și vegetație se realizează de către FCN în baza Planului Control Sol și Vegetație, PCSV, prevăzut în Anexa C a MSR.

Pentru probele de sol și vegetație prelevate, sunt investigaţi următorii parametri: concentrația masică a uraniului;

activitatea beta globală; spectrometrie gama, puncte de investigare SVI6 și SVI8, conform Programului de Monitorizare a Radioactivității Mediului ICN-FCN. Frecvența este de două ori pe an, mai și octombrie.

Suplimentar faţă de cele prezentate mai sus conform Programului de Monitorizare a Radioactivității Mediului ICN-FCN, FCN efectuează monitorizarea solului și vegetației astfel:

| Nr. crt | Punct de investigare | Localizare | Mediu prelevat | Frecventa | Parametru investigat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I1 | Stația de Epurare-ICN | Sol/vegetație | Anual | Concentrație Unat |
| 2 | I2 | Mărăcineni-Pod Colibași | Sol/vegetație | Anual | Concentrație Unat |
| 3 | I3 | Făgetu | Sol/vegetație | Anual | Concentrație Unat |
| 4 | I4 | Purcăreni-Râul Doamnei | Sol/vegetație | Anual | Concentrație Unat |
| 5 | I5 | Piscani – Râul Târgului | Sol/vegetație | Anual | Concentrație Unat |
| 6 | C1 | Pitești – Pod Argeș | Sol/vegetație | Anual | Concentrație Unat |
| 7 | F1 | Contești | Sol/vegetație | Anual | Concentrație Unat |
| 8 | SVI1 | Platforma ICN-Poartă | Sol/vegetație | Semestrial | Concentrație Unat |
| 9 | SVI2 | Platforma ICN-STDR față | Sol/vegetație | Semestrial | Concentrație Unat |
| 10 | SVI3 | Platforma ICN-STDR spate | Sol/vegetație | Semestrial | Concentrație Unat |
| 11 | SVI4 | Platforma ICN-Reactor față | Sol/vegetație | Semestrial | Concentrație Unat |
| 12 | SVI5 | Platforma ICN-Reactor spate | Sol/vegetație | Semestrial | Concentrație Unat |
| 13 | SVI7 | Platforma ICN-Central termică | Sol/vegetație | Semestrial | Concentrație Unat |
| 14 | SE9 | Parcare-la intrarea pe Platforma ICN-FCN | Sol | Semestrial | Conținut Pb |
| 15 | SVE1 | Mioveni, în zona caselor de pe str. Bugeag | Sol/vegetație | Anual | Concentrație Unat |
| 16 | SVE2 | Extremitatea NE a platformei DACIA | Sol/vegetație | Anual | Concentrație Unat |
| 17 | SVE3 | Lângă drumul ICN-Mioveni la distanța de 1150 m de coșul Reactorului | Sol/vegetație | Anual | Concentrație Unat |
| 18 | SVE4 | Lângă drumul ICN-Statia de Epurare la distanta de 1150 m de coșul reactorului | Sol/vegetație | Anual | Concentrație Unat |
| 19 | SVE5 | Langa drumul ICN-Stația de Epurare la 100 m amonte de Stație | Sol/vegetație | Anual | Concentrație Unat |
| 20 | VI9 | Platforma ICN-FCN | Licheni, mușchi, ciuperci | Anual | Spectrometrie gama Analize beta globală |
| 21 | SE10 | Lângă poarta de la intrare la bazinele cu șlam, localizate lângă Stația de Epurare | Sol | Semestrial | Concentrație Unat Concentrație Beriliu |

- Datele care vor fi raportate autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi periodicitatea

La Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeș se transmit următoarele rapoarte:

  - Rapoarte lunare:

- Rapoarte privind evidența gestiunii deșeurilor.

  - Rapoarte trimestriale:

- Raport privind concentrațiile de poluanți pe factori de mediu;

- Raport privind concentrația de beriliu în aerul exterior fabricii;

- Raport privind evacuările de efluenți gazoși radioactivi;

- Raport privind evacuările de efluenți lichizi radioactivi.

  - Rapoarte semestriale:

- Raport semestrial privind verificarea existenței apei de infiltrație în forajul de observaţie și determinarea conținutului de uraniu în apele subterane;

- Raport privind emisiile de poluanți nonradioactivi.

  - Rapoarte anuale:

- Raport anual privind monitorizarea mediului în FCN;

- Raport anual privind monitorizarea radioactivității mediului în FCN, în cadrul căruia vor fi incluse valorile obținute în urma analizelor efectuate conform Programului de Monitorizare a Radioactivității Mediului.

Anual, în Sistemul Integrat de Mediu, SIM, platformă electronică pusă le dispoziție de Agenția Națională pentru Protecția Mediului, sunt înregistrate datele referitoare la:

- gestionarea deșeurilor;

- gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje;

- gestionarea uleiurilor uzate;

- inventarul emisiilor de poluanți în atmosferă.

Alte raportări către APM Argeș – la solicitare:

- Inventarul privind utilizarea/producerea de substanțe/amestecuri chimice periculoase/articole.

IV. Modul de gospodărire a deşeurilor şi ambalajelor

1. Deşeuri produse, stocate temporar (tipuri, compoziţie, cantităţi)

Deșeurile rezultate din activitatea desfășurată de FCN Pitești sunt deşeuri radioactive și deșeuri nonradioactive:

  - Deşeuri industriale nonradioactive

| Nr. crt | Cod deşeu(1) | Denumire deşeu conform Deciziei nr. 955/2014 | Instalaţie/ secţie/ activitate | Cantitate estimată t/an | Mod de ambalare | Stocare temporară |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 06 02 04* | Hidroxid de sodiu şi potasiu | Staţie hidrogen | 0,25 | Bidon plastic | În spaţii special amenajate |
| 2 | 07 01 04* | Alţi solvenţi organici, lichide de spălare şi soluţii mumă | Secţia Asamblare | 1 | Butoi metalic | În spaţii special amenajate |
| 3 | 08 01 11* | Deșeuri de vopsele și lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase | Secția Asamblare | 0,5 | Bidon plastic | În spaţii special amenajate |
| 4 | 08 03 18 | Deșeuri de tonere de imprimantă, altele decât cele specificate la 08 03 17 | Întreaga unitate | 0,5 | Butoi metalic | În spaţii special amenajate |
| 5 | 12 01 01 | Pilitură și șpan feros | Secția Mecano-Energetic si Utilități | 0,3 | Cutie lemn | În spaţii special amenajate |
| 6 | 12 01 09* | Emulsii şi soluţii de ungere uzate fără halogeni | Secţia Asamblare | 7 | Bidon plastic | În spaţii special amenajate |
| 7 | 12 01 12* | Ceruri si grăsimi uzate, vaselina | Întreținere | 0,2 | Bidon plastic | În spaţii special amenajate |
| 8 | 12 01 17 | Deşeuri de materiale de sablare (oxid de zirconiu) | Operaţia de sablare | 0,5 | Butoi metalic | În spaţii special amenajate |
| 9 | 12 01 17 | Oxid de zirconiu (cenuşă) – provenit din arderea șpanului de Zy-4(2) | Arderea șpanului de Zy-4 | 0,1 | Bidon plastic | În spaţii special amenajate |
| 10 | 13 02 05* | Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere | Întreţinere echipamente şi instalaţii | 0,8 | Cutii lemn | În spaţii special amenajate |
| 11 | 13 02 06* | Uleiuri sintetice de motor, de transmisie şi de ungere | Întreţinere echipamente şi instalaţii | 0,8 | Butoi metalic | În spaţii special amenajate |
| 12 | 15 01 01 | Deșeuri ambalaje de hârtie/carton | Întreaga unitate | 3,5 | Butoi metalic | În spaţii special amenajate |
| 13 | 15 01 02 | Deșeuri ambalaje materiale plastice | Întreaga unitate | 0,5 | - | În spaţii special amenajate |
| 14 | 15 01 03 | Deșeu ambalaje lemn | Întreaga unitate | 1 | - | În spaţii special amenajate |
| 15 | 15 01 04 | Deșeu ambalaje metalice | Întreaga unitate | 0,5 | - | În spaţii special amenajate |
| 16 | 15 01 07 | Deșeu ambalaje de sticlă | Întreaga unitate | 0,5 | - | În locuri special amenajate |
| 17 | 15 01 10* | Ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase | Laborator analize chimice, secții producție | 0,5 | - | În locuri special amenajate |
| 18 | 15 02 02* | Absorbanți, materiale filtrante, inclusiv filtre de ulei fără altă specificație, materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecţie contaminată cu substanțe periculoase | Întreaga unitate | 1 | Saci plastic | În spaţii special amenajate |
| 19 | 15 02 03 | Absorbanți materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție altele decât cele specificate la 15.02.02 | Filtre de plastic utilizate în instalația de ventilație | 1 | Container plastic | În spaţii special amenajate |
| 20 | 16 01 14* | Fluide antigel cu conținut de substanțe periculoase | Echipament instalație solară | 0,5 | Butoi metalic | În spaţii special amenajate |
| 21 | 16 02 14 | Echipamente casate, altele decât cele specificate de la 16.02.09 la 16.02.13 | Instalația de ventilație și climatizare | 0,5 | Butoi metalic | În spații special amenajate |
| 22 | 16 03 03* | Deșeuri anorganice cu conținut de substanțe periculoase | Tratare apă de răcire | 0,2 | Bidon platic | În spaţii special amenajate |
| 23 | 16 05 06* | Substanţe chimice de laborator constând din sau conţinând substanţe periculoase inclusiv amestecurile de substanţe chimice de laborator | Laborator analize chimice | 05 | - | În spații special amenajate |
| 24 | 17 04 01 | Cupru, bronz, alamă | Întreţinere, reparaţii, retehnologizări | 0,5 | Ambalaj original | În spaţii special amenajate |
| 25 | 17 04 02 | Aluminiu | Întreţinere, reparaţii, retehnologizări | 0,5 | - | În spaţii special amenajate |
| 26 | 17 04 05 | Deşeuri metalice feroase | Întreţinere, reparaţii, retehnologizări | 10 | - | În spaţii special amenajate |
| 27 | 17 04 09* | Deșeuri metalice contaminate cu substanțe periculoase | Secția Asamblare (Depunere beriliu) | 0,5 | Butoaie metalice | În spaţii special amenajate |
| 28 | 17 04 11 | Cabluri, altele decât cele specificate la 17.04.10 | Întreţinere, reparaţii, retehnologizări | 0,2 | - | În spaţii special amenajate |
| 29 | 20 03 01 | Deşeuri municipale amestecate | Întreaga unitate | 25 | - | În spaţii special amenajate |
| 30 | 20 01 01 | Deşeuri celulozice (hârtie şi carton) | Întreaga unitate | 10 | container | În spaţii special amenajate |
| 31 | 20 01 38 | Deșeu lemn | Întreaga unitate | 1 | - | În spaţii special amenajate |
| 32 | 20 01 39 | Deşeuri materiale plastice (PET, mase plastice) | Întreaga unitate | 2 | - | În spaţii special amenajate |
| 33 | 16 06 04 | Baterii alcaline cu excepția 16.06.03 | Întreaga unitate | 0,5 | - | În spaţii special amenajate |
| 34 | 20 01 33* | Baterii şi acumulatori incluşi în 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 şi baterii şi acumulatori nesortaţi conţinând aceste baterii | Întreaga unitate | 0,2 | Recipient plastic | În spații special amenajate |
| 35 | 20 01 36 | Echipamente electrice şi electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 şi 20 01 35 | Întreaga unitate | 1 | - | În spaţii special amenajate |
| 36 | 20 01 21* | Tuburi fluorescente şi alte deşeuri cu conţinut de mercur | Întreaga unitate | 0,1 | - | În spaţii special amenajate |

Note:

(1) Codificare deșeuri - în conformitate cu Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

(2) Oxidul de zirconiu (cenuşa provenită din arderea șpanului de Zy-4) poate rezulta doar în situații de urgență. Șpanul de zircaloy va fi compactat în brichete, iar arderea acestuia să va realiza doar în situații de urgență. În prezent compactarea șpanului de Zy-4 și ambalarea brichetelor rezultate se realizează de către RATEN-ICN, după punerea în funcțiune a echipamentului de tocat și brichetat șpan de zircaloy-4, această activitate va fi realizată de FCN Pitești.

Deşeurile clasificate ca periculoase - deşeurile marcate cu (*) - se predau operatorilor economici autorizaţi din punct de vedere al protecţiei mediului cu respectarea cerinţelor din Hotărârea Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

1.2. Deşeuri contaminate cu Beriliu (material cu dublă utilizare) - nonradioactive

Deșeurile contaminate cu beriliu, rezultate din activitatea de depunere beriliu din cadrul Secției Asamblare sunt gestionate în conformitate cu procedurile în vigoare. Acestea se depozitează temporar pe Platforma de Depozitare Temporară Deşeuri Solide Radioactive, PDT, în butoaie metalice.

| Nr. crt | Cod deşeu | Denumire deşeu conform Deciziei nr. 955/2014 | Instalaţie/secţie/activitate | Cantitate estimată t/an |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 02 02* | Absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără alta specificație), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecţie contaminată cu substanțe periculoase | Secția Asamblare (Zona depunere beriliu) | 1 |
| 2 | 17 04 09* | Deșeuri metalice contaminate cu substanțe periculoase | Secția Asamblare (Zona depunere beriliu) | 0,5 |

Notă: Codificarea deșeurilor se realizează în conformitate cu Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

  - Deşeuri radioactive

| Nr. crt. | Denumire deşeu conform Deciziei nr. 955/2014 | Cantitate anuală estimată | Compoziţie | Mod de ambalare | Stocare temporară |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deşeuri solide radioactive neincinerabile, DSRN | 20 t | obiecte metalice, conducte, pietre de rectificare, piese metalice, subansamble, epodur, cărămizi, cabluri, moloz etc., care nu se pot decontamina şi nu prezintă interes pentru recuperarea uraniului | Butoi metalic | Platforma de Depozitare Temporară Deşeuri Solide Radioactive Slab Contaminate (PDT) |
| 2 | Deşeuri solide radioactive incinerabile, DSRI | 6,7 t | filtre, prefiltre, echipament de protecție, hârtie, care prin diferite metode s-au contaminat cu uraniu natural | Butoi metalic și/sau saci de rafie | Platforma de Depozitare Temporară Deşeuri Solide Radioactive Slab Contaminate (PDT) și se transferă la STDR -ICN pentru incinerare în vederea recuperării uraniului (cenuşi uranifere 250 kg/an) |
| 3 | Deseuri lichide radioactive, DLR | 800 m3 | Ape radioactive cu diferite concentrații de uraniu natural | - | Cele cu conţinut radioactiv sub 1 mg U/L sunt colectate împreună cu apele uzate neradioactive la Staţia de Colectare şi Evacuare Ape Reziduale, SCEAR-FCN, după care sunt evacuate la Staţia de Epurare a ICN (SE-ICN). Cele cu conținut peste 2 mg U/L sunt transferate din rezervoarele Staţiei de Colectare Deşeuri Lichide Radioactive SCDLR la Staţia de Tratare Deşeuri Radioactive ICN, STDR-ICN, pentru tratare în vederea recuperării uraniului. |

2. Deșeuri  colectate (tipuri, compoziţie, cantităţi)

Deșeuri radioactive

| Nr. crt | Denumire deșeu | Cantitate estimată | Mod de ambalare | Stocare temporară |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deşeuri solide radioactive cu activitate specifică joasă – obiecte solide contaminate cu uraniu DSRN și DSRI | 26,7 t/an | Butoi metalic | Platforma de Depozitare Temporară Deşeuri Solide Radioactive Slab Contaminate, PDT |
| 2 | Deşeuri lichide radioactive DLR | 800 m3/an | - | Stocare în rezervoarele Staţiei de Colectare Deşeuri Lichide Radioactive, SCDLR, transport la Staţia de Tratare Deşeuri Radioactive ICN, STDR-ICN |
| 3 | Ape uzate contaminate radioactiv, efluenţi lichizi radioactivi | 2000 m3/an | - | Stocare în Rezervoarele Staţiei de Colectare şi Evacuare Ape Reziduale, SCEAR, transfer la Staţia de Epurare ICN, SE-ICN |

Deșeuri nonradioactive

| Nr. crt. | Cod deșeu (1) | Denumire deșeu | Cantitate estimată t/an | Mod de ambalare | Stocare temporară |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 06 02 04* | Hidroxid de sodiu și potasiu | 0,25 | Bidon plastic | În spaţii special amenajate |
| 2 | 07 01 04* | Alţi solvenţi organici, lichide de spălare şi soluţii mumă * | 1 t/an | Butoi metalic | În spaţii special amenajate |
| 3 | 08 01 11* | Deșeuri de vopsele și lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase | 0,5 | Bidon plastic | În spaţii special amenajate |
| 4 | 08 03 18 | Deseuri de tonere, de imprimanta, altele decat cele specificate la 08.03.17 | 0,5 | Saci/Cutii | În spaţii special amenajate |
| 5 | 12 01 01 | Pilitură și șpan feros | 0,3 | Cutii lemn | În spaţii special amenajate |
| 6 | 12 01 09* | Emulsii și soluții de ungere uzate fără halogeni | 7 | Butoi metalic | În spaţii special amenajate |
| 7 | 12 01 12* | Ceruri si grasimi uzate (vaselina) | 0,2 | Butoi plastic/metalic | În spaţii special amenajate |
| 8 | 12 01 17 | Deşeuri de materiale de sablare (nisip de sablare) | 0,5 | Bidon plastic | În spaţii special amenajate |
| 9 | 12 01 17 | Oxid de zirconiu (cenuşă) provenit din arderea șpanului de Zy-4 | 0,1 | Cutii lemn | În spaţii special amenajate |
| 10 | 13 02 05* | Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere* | 0,8 | Butoi metalic | În spaţii special amenajate |
| 11 | 13 02 06* | Uleiuri sintetice de motor, de transmisie şi de ungere* | 0,8 | Butoi metalic | În spaţii special amenajate |
| 12 | 15 01 01 | Deșeuri ambalaje de hârtie/carton | 3,5 | - | În spaţii special amenajate |
| 13 | 15 01 02 | Deșeuri ambalaje materiale plastice | 0,5 | - | În spaţii special amenajate |
| 14 | 15 01 03 | Deseuri ambalaje din lemn | 1 | - | În spaţii special amenajate |
| 15 | 15 01 04 | Deșeuri ambalaje metalice | 0,5 | - | În locuri special amenajate |
| 16 | 15 01 07 | Deșeuri ambalaje sticlă | 0,5 | - | În locuri special amenajate |
| 17 | 15 01 10* | Ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase* | 0,5 | Container plastic | În spaţii special amenajate |
| 18 | 15 02 02* | Absorbanți materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție alete decât cele specificate la 15.02.02. | 1 | Butoi metalic | În spații special amenajate |
| 19 | 15 02 03 | Absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție altele decât cele specificate la 15 02 02, filtre de plastic utilizate în instalația de ventilație, echipamaent de protecție, textile | 1 | Container plastic | În spații special amenajate |
| 20 | 16 01 14* | Fluide antigel cu conținut de substanțe periculoase | 0,5 | Bidon platic/metal | În spații special amenajate |
| 21 | 16 02 14 | Echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 09 și la 16 02 13. | 0,5 | - | În spații special amenajate |
| 22 | 16 03 03* | Deșeuri anorganice cu conținut de substanțe periculoase | 0,2 | Bidon platic/metal | În spații special amenajate |
| 23 | 16 05 06* | Substanțe chimice de laborator constând din sau conținând substanțe periculoase inclusiv amestecurile de substanțe chimice de laborator* | 0,5 | Ambalaj original | În spaţii special amenajate |
| 24 | 17 04 01 | Cupru, bronz, alamă, inox | 0,5 | - | În spaţii special amenajate |
| 25 | 17 04 02 | Aluminiu | 0,5 | - | În spaţii special amenajate |
| 26 | 17 04 05 | Deşeuri metalice feroase | 10 | - | În spaţii special amenajate |
| 27 | 17 04 09* | Deșeuri metalice contaminate cu substanțe periculoase | 0,5 | Butoi metalic | În spaţii special amenajate |
| 28 | 17 04 11 | Cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10 | 0,2 | - | În spaţii special amenajate |
| 29 | 20 03 01 | Deşeuri municipale amestecate | 25 | Container deşeu menajer | Platforma FCN |
| 30 | 20 01 01 | Deşeuri celulozice (hârtie şi carton) | 10 | - | În spaţii special amenajate |
| 31 | 20 01 38 | Deșeu lemn | 1 | - | În spaţii special amenajate |
| 32 | 20 01 39 | Deşeuri materiale plastice | 2 | - | În spaţii special amenajate |
| 33 | 16 06 04 | Baterii alcaline cu excepția 16 06 03 | 0,5 | Recipient plastic | În spații special amenajate |
| 34 | 20 01 33* | Baterii şi acumulatori incluși în 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 și baterii și acumulatori nesortați conținând aceste baterii* | 0,2 | Recipient metalici | În spaţii special amenajate |
| 35 | 20 01 36 | Echipamente electrice şi electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 | 1 | - | În spaţii special amenajate |
| 36 | 20 01 21* | Tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur* | 0,1 | Cutii carton | În spaţii special amenajate |

Deşeuri contaminate cu Beriliu (material cu dublă utilizare), nonradioactive

| Nr. crt | Cod deşeu(1) | Denumire deşeu | Instalaţie/secţie | Cantitate t/an |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 02 02* | Absorbanți, materiale filtrante, inclusiv filtre de ulei fără altă specificație, materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecţie contaminată cu substanțe periculoase | Secția Asamblare, Zona depunere beriliu | 0,2 |
| 2 | 17 04 09* | Deșeuri metalice contaminate cu substanțe periculoase | Secția Asamblare, Zona depunere beriliu | 0,1 |

(1)Codificare deșeuri - în conformitate cu Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

- Deşeuri stocate temporar (tipuri, compoziţie, cantităţi, mod de stocare)

Deșeurile radioactive

Până la transferul în afara societăţii către unităţi autorizate pentru valorificare și eliminare potrivit actelor normative în vigoare din domeniul mediului şi reglementărilor specifice emise de CNCAN, deșeurile radioactive sunt stocate pe platforme special amenajate. Tipurile de deșeuri radioactive sunt menționate în tabelul prevăzut la pct. 1.3:

| Nr. crt. | Denumire deşeu conform Deciziei nr. 955/2014 | Cantitate anuală estimată | Compoziţie | Mod de ambalare | Stocare temporară |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deşeuri solide radioactive neincinerabile | 20 t | obiecte metalice, conducte, pietre de rectificare, piese metalice, subansamble, epodur, cărămizi, cabluri, moloz etc., care nu se pot decontamina şi nu prezintă interes pentru recuperarea uraniului | Butoi metalic | Platformă de Depozitare Temporară Deşeuri Solide Radioactive Slab Contaminate, PDT |
| 2 | Deşeuri solide radioactive incinerabile | 6,7 t | filtre, prefiltre, echipament de protecție, hârtie, care prin diferite metode s-au contaminat cu uraniu natural | Butoi metalic și/sau saci de rafie | Platforma de Depozitare Temporară Deşeuri Solide Radioactive Slab Contaminate, PDT și se transferă la STDR -ICN pentru incinerare în vederea recuperării uraniului (cenuşi uranifere 250 kg/an) |
| 3 | Deșeuri lichide radioactive | 800 m3 | Ape radioactive cu diferite concentrații de uraniu natural | - | Cele cu conţinut radioactiv sub 1 mg U/L sunt colectate împreună cu apele uzate neradioactive la Staţia de Colectare şi Evacuare Ape Reziduale, SCEAR-FCN, după care sunt evacuate la Staţia de Epurare a ICN, SE-ICN. Cele cu conținut peste 2 mg U/L sunt transferate din rezervoarele Staţiei de Colectare Deşeuri Lichide Radioactive, SCDLR, la Staţia de Tratare Deşeuri Radioactive ICN, STDR-ICN, pentru tratare în vederea recuperării uraniului. |

Containerele cu deșeuri din zonele radiologice sunt monitorizate înainte de a fi transferate în afara zonei radiologice. Dacă sunt detectate valori ale contaminării cu uraniu peste limitele aprobate, până la care deșeurile se consideră neradioactive, acestea sunt considerate deșeuri radioactive și sunt tratate conform procedurilor pentru deșeuri radioactive și reglementărilor specifice emise de CNCAN.

Deșeuri nonradioactive

FCN Piteşti deţine spații de stocare temporară conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2021 privind depozitarea deşeurilor. Deșeurile neradioactive, precizate în tabelul prevăzut la pct. 1.1. sunt stocate temporar în spații special amenajate, ulterior sunt preluate pe bază de contract de operatori economici autorizați în vederea valorificării și/sau eliminării.

În ceea ce privește șpanul de zircaloy-4 se va bricheta în instalația/echipamentul din cadrul  FCN Pitești și se va valorifică prin firme autorizate. În cazul în care apar situații accidentale, șpanul de zircaloy-4 se elimină printr-un proces de oxidare completă în cuptorul special construit, amplasat în curtea fabricii, într-o zonă lipsită de trafic. Cuptorul de oxidare elimină șpanul și aliajele de zircaloy-4 prin arderea liberă, cu tiraj natural de aer, oxidarea fiind completă. Cuptorul de oxidare și principiul de eliminare este rezultatul unei invenții a domnului Constantin Galeriu și este brevetat cu Brevetul de invenție nr. 109.781 B1 din 1995 emis de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci București. Cenușa rezultată din arderea șpanului de zircaloy-4 se stochează în containere în vederea eliminării printr-o firmă specializată de valorificare. Transferul deșeurilor de zircaloy-4 (contaminate și necontaminate) rezultate din activitatea de producție se realizează după obținerea autorizațiilor specifice emise de CNCAN.

Zonele în care aceste deșeuri sunt colectate/depozitate temporar sunt marcate, iar containerele sunt etichetate cu tipul deșeului care se colectează în acestea.

- Deșeuri valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație)

Deșeuri valorificabile rezultate de pe amplasament sunt următoarele:

| Nr. crt. | Denumire deşeu | Cantitate t/an | Destinaţie |
| --- | --- | --- | --- |
| Deşeuri valorificabile rezultate din procesele tehnologice |
| 1 | Deşeuri de materiale de sablare (Nisip de sablare) | 0,5 | Societăți autorizate pentru valorificare deșeuri |
| Deşeuri valorificabile altele decât cele rezultate din procesele tehnologice |
| 1 | Deşeuri metalice feroase | 10 | Societăți autorizate pentru valorificare deșeuri |
| 2 | Deșeuri de ambalaje hârtie/carton | 3,5 |  |
| 3 | Deșeuri ambalaje materiale plastice | 0,5 |  |
| 4 | Deșeu ambalaje lemn | 1 |  |
| 5 | Deșeu ambalaj metalic | 0,5 |  |
| 6 | Deșeu ambalaj sticlă | 0,5 |  |
| 7 | Cupru, bronz, alamă, inox | 0,5 |  |
| 8 | Aluminiu | 0,5 |  |
| 9 | Cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10 | 0,25 |  |
| 10 | Deşeuri celulozice (hârtie şi carton) | 10 |  |
| 11 | Deșeu lemn | 1 |  |
| 12 | Deşeuri materiale plastice (PET-uri, mase plastice) | 2 |  |
| 13 | Uleiuri uzate (minerale, sintetice, etc.) | 1,6 |  |
| 14 | Pilitură și șpan feros | 0,3 |  |

În conformitate cu prevederile art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare, FCN Pitești ține evidența deșeurilor astfel:

- fișe de evidență deșeuri întocmite conform anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare;

- electronic în Baza de Date privind Evidența Gestiunii Deșeurilor, în care se introduc următoarele date: tip deşeu, cod deşeu conform Hotărârii Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, cantitatea generată, cantitatea transferată în vederea depozitării definitive, unitatea care le-a preluat, observaţii.

Activitatea de colectare a datelor privind gestiunea deşeurilor este procedurată.

Datele colectate se prelucrează şi sunt transmise lunar la Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş.

Anual, datele privind gestiunea deșeurilor se înregistrează în Sistemul Integrat de Mediu, SIM, platformă electronică pusă le dispoziție de ANPM.

- Modul de transport al deşeurilor şi măsurile pentru protecţia mediului

5.1. Deşeuri radioactive

Deşeuri solide radioactive cu activitate specifică joasă contaminate cu uraniu, neincinerabile, sunt depozitate temporar pe Platforma de Depozitare Temporară Deșeuri Solide Radioactive și se transportă cu mijloacele proprii, autorizate de CNCAN, la Depozitul de dispunere finală de la CNU Sucursala Feldioara pe bază de contract de prestare de servicii. Fiecare transfer de deșeuri este autorizat de CNCAN.

Deşeurile solide radioactive cu activitate specifică joasă contaminate cu uraniu, incinerabile, sunt depozitate temporar pe Platforma de Depozitare Temporară și se transferă la ICN Pitești, în baza unui contract de prestări servicii, pentru incinerare în vederea obținerii cenușilor uranifere care ulterior sunt transferate la FPCU- Feldioara pentru recuperarea uraniului.

Deșeurile lichide radioactive sunt stocate în rezervoarele Staţiei de Colectare Deşeuri Lichide Radioactive FCN și transportate cu autocisterna proprie destinată exclusiv transportului de deşeuri lichide radioactive la Staţia de Tratare Deşeuri Radioactive a ICN în baza unui acord de prestare de servicii. În urma tratării acestora se obține fosfatul de uranil care ulterior este transferat la FPCU- Feldioara în vederea recuperării uraniului.

Deșeurile lichide organice radioactive rezultate în urma efectuării analizelor chimice din cadrul Laboratorului de Analize Chimice, sunt stocate în două rezervoare, R1 și R2, amplasate pe platforma din incinta FCN și gestionate ca material nuclear neconform, sub control de garanții nucleare. De asemenea, FCN deține cantități mici de lichide organice radioactive, uleiuri uzate încărcate cu uraniu natural, rezultate din întreținerea echipamentelor de pe linia de fabricație pastile, pompe, prese.

Se vor respecta prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Se vor respecta prevederile Ordinului preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 74/2022 privind aprobarea Normelor fundamentale privind gestionarea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat.

FCN Piteşti şi FPCU - Feldioara înregistrează în evidenţele de garanţii nucleare şi raportează lunar la EURATOM şi CNCAN transferurile, respectiv recepţiile de deşeuri solide radioactive cu activitate specifică joasă, de tipul obiecte solide contaminate cu uraniu natural, în conformitate cu cerinţele EURATOM şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (Euratom) nr. 302/2005 al Comisiei din 8 februarie 2005 privind aplicarea garanţiilor nucleare Euratom.

5.2 Deșeuri nonradioactive

Toate tipurile de deşeuri nonradioactive sunt evacuate de pe amplasament numai după efectuarea controlului dozimetric.

Deşeurile metalice feroase, metalice neferoase, deşeurile din hârtie şi carton, deşeurile din materiale plastice, ambalajele din hârtie/carton, deșeuri de ambalaje din materiale plastice, deșeuri de sticlă, deșeuri de ambalaje din lemn sunt colectate în spații special amenajate separat, pe tipuri de deșeuri, și sunt predate către firme autorizate pe bază de contract prestări servicii.

Deșeurile de baterii şi acumulatori, echipamente electrice şi electronice casate, tuburi fluorescente, colectate separat, după efectuarea controlului dozimetric se predau la firme autorizate. Transportul se efectuează cu mijloacele de transport ale firmelor contractante.

Șpanul de zircaloy-4 se va bricheta în instalația specială pe amplasamentul FCN Pitești și se va valorifică prin firme autorizate.

Deșeurile municipale amestecate sunt colectate în containere având capacitatea de 1,1 m3 și sunt transportate la rampa de dispunere controlată a deşeului municipal prin intermediului prestatorului de servicii, în baza contractului de prestări servicii.

Deşeurile solide contaminate cu substanțe periculoase depozitate temporar în spații special amenajate sunt predate către societăți autorizate în baza unui contract de prestări servicii, în vederea reciclării/valorificării.

Transportul deşeurilor în afara unităţii în vederea valorificării/eliminării se realizează de către operatori economici autorizaţi să desfăşoare aceste activităţi de transport în condiţiile şi cu obligaţiile prevăzute în Ordonanța de urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în Hotărârea Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

Pentru deşeurile periculoase generate în cantităţi mai mari de 1 t/an din aceeași categorie de deșeuri periculoase se obţin aprobări de expediţie/transport de la autoritatea pentru protecţia mediului din perimetrul prestatorului de servicii, transport aprobat și de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Argeş "Căpitan Puică Nicolae". Se vor respecta prevederile Ordinului ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicațiilor nr. 2224/2020 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare)

FCN Piteşti nu efectuează operaţiuni de tratare, eliminare sau incinerare a deşeurilor industriale neradioactive.

Prin contracte de prestări servicii cu operatori economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului, FCN Piteşti predă deşeurile în vederea eliminării, valorificării sau incinerării, după caz, în funcţie de tipul şi caracteristicile fizico- chimice ale deşeurilor.

7. Monitorizarea gestiunii deşeurilor

- ţinerea evidenţei deşeurilor produse, conform H.G. nr. 856/2002: tipul deşeului şi codul acestuia, secţie/instalaţie, cantitatea produsă, modul de stocare, transport şi eliminare;

- colectarea selectivă a deșeurilor, evitarea formării de stocuri, predarea deșeurilor reciclabile la societăți economice autorizațe pentru valorificare;

- efectuarea transportului de deșeuri în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

8. Ambalaje folosite şi rezultate

8.1. Ambalaje folosite şi rezultate în/din activitate:

| Nr. crt. | Ambalaje folosite sau rezultate | Folosite/Rezultate |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lăzi din lemn cu sectoare din polistiren expandat şi folie de polietilenă și carton | Folosite pentru ambalarea fasciculelor de combustibil nuclear în vederea transportului. Au circuit închis între FCN Pitești și CNE Cernavodă. |
| 2 | Alte ambalaje din lemn | Folosite pentru livrarea materiilor prime de zircaloy-4, aparatură; sunt utilizate ulterior pentru ambalarea deşeurilor de zircaloy-4. |
| 3 | Bidoane de plastic | Conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase. |
| 4 | Hârtie, carton | Rezultate din livrarea materiilor auxiliare şi din activitatea curentă; se predau la unități autorizate în vederea valorificării. |
| 5 | Sticlă | Rezultate din livrarea substanţelor chimice şi precursorilor. |
| 6 | Butoaie metalice de 60 L, 100 L și 220 L | Folosite în circuitul intern, pentru colectarea uleiurilor uzate. |
| 7 | Butoaie metalice de 220 L | Folosite ca ambalaj al pulberii de dioxid de uraniu. |
| 8 | Butoaie metalice de 60 L si 220 L | Folosite pentru colectarea materialului nuclear neconform |

8.2. Ambalaje folosite pentru deşeuri:

a) deșeuri radioactive

| Nr. crt. | Ambalaje folosite sau rezultate | Folosite/Rezultate |
| --- | --- | --- |
| 1 | Butoaie metalice 220 L | Folosite ca ambalaj al pulberii de dioxid de uraniu – au circuit închis între FCN Pitești și FPCU- Feldioara (în situația în care furnizorul de pulbere de UO2 este CNU-Feldioara). În situația unui alt furnizor de pulbere ambalajele metalice rezultate se utilizează pentru colectare deșeurilor solide radioactive și se dispun ca deșeuri solide radioactive neincinerabile. |

b) industriale neradioactive

| Nr. crt. | Ambalaje folosite sau rezultate | Folosite/Rezultate |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lăzi din lemn cu sectoare din polistiren expandat şi folie de polietilenă | Folosite pentru ambalarea fasciculelor de combustibil nuclear în vederea transportului |
| 2 | Alte ambalaje din lemn | Rezultate din livrarea materiilor prime de zircaloy |
| 3 | Bidoane plastic şi containere plastic | Rezultate din livrarea substanţelor chimice şi precursorilor de droguri |
| 4 | Hârtie, carton | Rezultate din livrarea materiilor auxiliare |
| 5 | Sticlă | Rezultate din livrarea substanţelor chimice şi precursorilor |
| 6 | Butoi metalic de 100 L, 200 L | Rezultate din livrarea uleiurilor |

8.3. Modul de gospodărire a ambalajelor

Ambalajele folosite sau rezultate din activitatea FCN Piteşti sunt eliminate de pe amplasament într-un circuit supravegheat, astfel:

| Nr. crt. | Ambalaje folosite sau rezultate | Modul de gospodărire |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ambalajele din lemn pentru fasciculele de combustibil nuclear | Au circuit închis între FCN Piteşti şi CNE Cernavodă |
| 2 | Alte ambalaje din lemn | Rezultate din livrarea materiilor prime de zircaloy. Sunt utilizate ulterior pentru ambalarea deşeurilor de zircaloy. |
| 3 | Ambalajele din plastic | Sunt colectate în containere din plastic şi sunt livrate firmelor autorizate în vederea valorificării. |
| 4 | Ambalajele din hârtie şi carton | Sunt colectate în spaţii special amenajate ca deşeuri valorificabile şi sunt evacuate către firme autorizate în vederea valorificării. |
| 5 | Sticlă | Sunt colectate în spaţii special amenajate şi sunt evacuate firmelor autorizate. |
| 6 | Butoaie metalice de 100 L și 200 L | Sunt folosite pentru colectarea şi depozitarea deşeurilor valorificabile din activitate. |
| 7 | Butoaie metalice de 220 L | Folosite ca ambalaj al pulberii de oxid de uraniu, au circuit închis între FCN Piteşti şi FPCU Feldioara (în situația în care furnizorul de pulbere de UO2 este FPCU Feldioara) În situația unui alt furnizor de pulbere ambalajele metalice rezultate se utilizează pentru colectare deșeurilor solide radioactive și se dispun ca deșeuri solide radioactive neincinerabile |
| 8 | Butoaie metalice de 60 L, 220 L rezultate din deşeuri radioactive, fosfat de uranil, pulbere și pastile neconforme, șlam radioactiv şi cenuşi uranifere | Aceste ambalaje au circuit închis între FCN Piteşti şi/sau CNU Sucursala Feldioara. |

  - Ţinerea evidenţei ambalajelor reutilizabile, conform Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare: cantitate introdusă pe piaţă, cantitate reutilizabilă, număr rotaţii;

  - Marcarea/inscripţionarea pe ambalajele reutilizabile a sintagmei “ambalaj reutilizabil”.

V. Modul de gospodărire a substanţelor şi amestecurilor periculoase

1. Substanţele şi amestecurile periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități)

FCN este utilizator din aval, iar substanţele şi amestecurile periculoase achiziţionate în vederea utilizării în procesele tehnologice sau la analizele de laborator sunt păstrate în ambalajul original, depozitarea acestora se face funcţie de compatibilităţi (compatibilităţile sunt stabilite de personalul din cadrul laboratorului de analize chimice) în depozite în care accesul se face controlat.

La întocmirea documentaţiei pentru achiziţionarea de substanţe şi amestecuri periculoase se au în vedere cerinţele privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea acestora.

Lista substanţelor şi amestecurile periculoase utilizate în diferite activităţi ale fabricii sunt:

| Nr. crt. | Substanţă/ amestecuri periculoase | UM | Cantitate estimată | Domeniul de utilizare | Ambalare | Clasificare | Fraze de pericol | Stocare temporară |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acid azotic pa | L | 90 | Analize chimice | Flacon plastic/ sticlă | Lichid oxidant cat. 3 Corodarea pielii cat. 1A | H272 H314 H300 H310 H330 H314 | Depozit substanțe chimice |
| 2 | Acid azotic suprapur | L | 35 | Analize fizico-chimice | Flacon plastic/ sticlă | Lichid oxidant cat. 3 Corodarea pielii cat. 1A | H272 H314 H300 H310 H330 H314 | Depozit substanțe chimice |
| 3 | Acid fosforic, ortofosforic | L | 10 | Analize chimice | Flacon plastic/ sticlă | Coroziv pentru metale cat.1 Corodarea pielii cat. 1B | H290 H314 | Depozit substanțe chimice |
| 4 | Acid fluorhidric 40% | L | 8 | Analize chimice | Flacon plastic/ sticlă | Toxicitate acuta orala cat. 2 Toxicitate acută, inhalare cat. 2 Toxicitate acută dermic cat. 2 Corodarea pielii cat. 1A | H300 H330 H310 | Depozit substanțe chimice |
| 5 | Acid acetic glacial | L | 2 | Analize chimice | Flacon plastic/ sticlă | Lichid inflamabil cat. 3 Corodarea pielii cat. 1A | H226 H314 | Depozit substanțe chimice |
| 6 | Acid formic | L | 5 | Analize chimice | Flacon plastic/ sticlă | Lichid inflamabil cat. 3 Toxicitate acuta cat. 3 Toxicitate acuta cat. 4 Corodare a pielii cat. 1A | H226 H302 H331 H314 | Depozit substanțe chimice |
| 7 | Acid sulfamic | Kg | 0,5 | Analize chimice | Flacon plastic/ sticlă | Iritarea pielii cat. 2 Iritarea ochilor cat. 2 Pericol cronic pentru mediul acvatic cat. 3 | H315 H319 H412 | Depozit substanțe chimice |
| 8 | Sulfat de vanadil | Kg | 0,5 | Analize chimice | Flacon plastic/ sticlă | Toxicitate acută, orală | H302 | Depozit substanțe chimice |
| 9 | Apă oxigenată (peroxid de hidrogen) | L | 25 | Analize chimice | Flacon plastic/ sticlă | Lichid oxidant cat. 1 Toxicitate acută cat. 4 Corodarea pielii cat. 1A | H302 H332 H314 H271 | Depozit substanțe chimice |
| 10 | Tributil fosfat | L | 50 | Analize chimice | Flacon plastic/ sticlă | Cancerigeni-tate cat. 2 Toxicitate acută orală cat.4 Iritarea pielii cat.2 | H302 H315 H351 | Depozit substanțe chimice |
| 11 | Kerosen | L | 40 | Analize chimice | Flacon plastic/ sticlă | Lichid și vapori inflamabili Poate fi mortal în caz de inghițire și de patrundere în căile respiratorii | H226 H304 | Depozit substanțe chimice |
| 12 | Alcool metilic absolut | L | 2 | Analize chimice | Flacon plastic/ sticlă | Lichid inflamabil cat.2 Toxicitate acută orală, cat.3 Toxicitate acută inhalare cat.3 Toxicitate acută dermic, cat.3 Toxicitate asupra unui organ țintă specific, o singură expunere, cat.1, ochi, sistem nervos central | H225 H301 H331 H311 H370 | Depozit substanțe chimice |
| 13 | Soluție Karl Fischer (1 ml-5mgH2O) | L | 3 | Analize chimice | Flacon plastic/ sticlă | Lichid și vapori inflamabili Nociv, în caz de inghițire, în contact cu pielea sau prin inhalare Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor Provoacă leziuni ale organelor Poate avea cauze asupra fertilității | H226 H302+ H312+ H332 H314 H372 H360FD | Depozit substanțe chimice |
| 14 | Hydranal | L | 1 | Analize chimice | Flacon plastic/ sticlă | Lichide inflamabile, cat.2 Toxicitate orală acută, cat.3 Toxicitate acută prin inhalare, cat.3 Toxicitate acută dermic, cat.3 Lezarea acută a ochilor, cat.1 Toxicitate asupra sistemului reproducator, 1B Toxicitate asupra unui organ țintă specific, o singură expunere, ochi, sistem nervos central, cat.1 Toxicitate specifică asupra unui organ țintă specific, expuneri repetate, cat.2 | H225 H301 H331 H311 H318 H360hf H370 H373 | Depozit substanțe chimice |
| 15 | Hidroxid de sodiu in rotulis | Kg | 3 | Analize chimice | Flacon plastic/ sticlă | Poate fi coroziv pentru metale Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor | H290 H314 | Depozit substanțe chimice |
| 16 | Alaun feriamoniacal dodecahidratat | Kg | 0,5 | Analize chimice | Flacon plastic/ sticlă | - | - | Depozit substanțe chimice |
| 17 | Reactiv Nessler, soluție B | mL | 500 | Analize chimice | Flacon plastic/ sticlă | Coroziv pentru metale Corodarea pielii Lezarea gravă a ochilor | H290 H314 H318 | Depozit substanțe chimice |
| 18 | Hexametafosfat de sodiu | Kg | 1 | Analize chimice | Flacon plastic/ sticlă | - | - | Depozit substanțe chimice |
| 19 | Clorura de potasiu | Kg | 0,5 | Analize chimice | Flacon plastic/ sticlă | - | - | Depozit substantț chimice |
| 20 | Clorhidrat de hidroxilamina | g | 50 | Analize chimice | Flacon plastic/ sticlă | Coroziv pentru metale Toxicitate acută, orală Toxicitate acută, dermic Iritarea pielii, cat.2 Iritarea ochilor, cat.2 Sensibilizarea pielii, cat. 1 Cancerigenitate, cat.2 Toxicitate asupra unui organ țintă – expunere repetată, orala, cat.2, splina Pericol pe termen scurt (acut) pentru mediul acvatic, cat.1 | H290 H302 H312 H315 H319 H317 H351 H373 H400 | Depozit substanțe chimice |
| 21 | Clorhidrat de ortofenantrolina | g | 10 | Analize chimice | Flacon plastic/ sticlă | Toxicitate acuta, orala cat.3 Pericol pe termen scurt (acut) pentru mediul acvativ cat.1, Pericol pe termen lung (cronic) pentru mediul acvatic cat.1 | H301 H400 H410 | Depozit substanțe chimice |
| 22 | Acetat de sodiu anhidru | Kg | 0,5 | Analize chimice | Flacon plastic/ sticlă | - | - | Depozit substanțe chimice |
| 23 | Dioxid de siliciu | g | 200 | Analize chimice | Flacon plastic/ sticlă | - | - | Depozit substanțe chimice |
| 24 | Acid oxalic dihidratat | g | 50 | Analize chimice | Flacon plastic/ sticlă | Toxicitate acută, orală, cat.4 Toxicitate acută, dermic, cat.4 Lezarea gravă a ochilor, cat.1 | H302 H312 H318 | Depozit substanțe chimice |
| 25 | Acid percloric | L | 2 | Analize chimice | Flacon plastic/ sticlă | Poate provoca un incediu sau o explozie, oxidant puternic Poate fi coroziv pentru metale Nociv în caz de înghițire Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită repetată | H271 H290 H302 H314 H373 | Depozit substanțe chimice |
| 26 | Fluorura de galiu | g | 25 | Analize chimice | Flacon plastic/ sticlă | Coroziv pentru metale, cat.1 Toxicitate acută orală, cat.4 Periculos pentru mediul acvatic-pericol cronic, cat.3 | H290 H302 H412 | Depozit substanțe chimice |
| 27 | Clorura de argint | g | 50 | Analize chimice | Flacon plastic/ sticlă | Periculos pentru mediul acvatic, cat.1 Periculos pentru mediul acvatic, cat. 1 | H410 H410 | Depozit substanțe chimice |
| 28 | Alcool isopropilic | L | 1800 | Producție-SA | Flacon plastic/ sticlă | Lichid inflamabil cat.2 Iritarea ochilor cat.2 Toxicitate asupra unui organ țintă specific, cat.3 | H225 H319 H336 | Depozit substanțe chimice |
| 29 | Alcool etilic | kg | 1200 | Analize chimice/ Producție – SA | Flacon plastic/ sticlă | Lichid inflamabil cat.2 | H225 | Depozit substanțe chimice |
| 30 | Mercur | kg | 6 | Analize chimice | Flacon sticlă | Toxicitate acută prin inhalare cat.1 Toxicitate pentru reproducere 1B Toxicitate asupra unui organ țintă specific expunere repetată cat. 1 Pericol acut pentru mediul acvatic cat.1 Pericol cronic pentru mediul acvatic cat.1 | H330 H360D H372 H400 H410 | Depozit laborator analize chimice |
| 31 | Soluție de grafit coloidal | kg | 816 | Producţie – SA | Bidon metalic | Lichid inflamabil cat.2 Lezarea grava a ochilor cat.1 Toxicitate acuta asupra unui organ țintă specific o singură expunere cat.3 | H225 H318H336 | Depozit chimicale |
| 32 | Oxid de zirconiu (nisip pentru sablare) | kg | 276 | Producţie - SA | Bidon plastic | Iritarea pielii cat.2 Iritarea ochilor cat.2 Toxicitate asupra unui organ țintă specific, o singură expunere cat.3 | H315 H319 H335 | Depozit substanțe chimice |
| 33 | Stearat de zinc | kg | 900 | Producţie - SP | Sac de hârtie | Iritarea pielii cat.2 Iritarea ochilor cat.2 Toxitate acută pentru mediul acvatic cat.1 Toxicitate cronică pentru mediul acvatic cat.2 | H315 H319 H400 H411 | Depozit substanțe chimice |
| 34 | FOAM-0 | L | 600 | Producţie - SA | Flacon plastic/ sticlă | Corodarea pielii cat. 1B | H314 | Depozit substanțe chimice |
| 35 | Detergent Compound | L | 60 | Productie – SA | Recipient PE | Provoacă o iritare gravă a ochilor, cat.1 Provoacă iritarea ochilor, cat.2 | H318 H315 | Depozit substanțe chimice |
| 36 | Lichid răcire B Cool 755 | L | 756 | Producție SA | Recipient PE | Provoacă iritarea pielii Provoacă o iritare gravă a ochilor Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung | H315 H319 H317 H412 | Depozit uleiuri |
| 37 | Antigel | L | 100 | Producție SA | Bidon plastic | Nociv în caz de înghițire Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată | H302 H373 | Depozit substanțe chimice |
| 38 | Adblue | L | 2000 | Serviciul Transporturi | Bidon plastic | - | - | Depozit substanțe chimice |
| 39 | Beriliu | kg | 7,8 | Producţie SA | Flacon plastic | Cancerigen cat.1B Toxicitate acută cat.4 Toxicitate acută Toxicitate asupra unui organ țintă specific, o singură expunere Iritant pentru ochi cat.2 Toxicitate asupra unui organ țintă specific, expunere repetata Iritant pentru piele cat.2 Sensibilizarea pielii cat.1 | H350i H330 H301 H372 H319 H335 H315 H317 | Depozit substanțe chimice |
| 40 | Sare tablete | Kg | 2000 | Producere apă deminera-lizată | Sac 25 kg | - | - | Depozit substanțe chimice |
| 41 | Solutie hidroxid de sodiu (20%) | Kg | 100 | Producere apa deminera-lizată | Bidon plastic | Poate fi coroziv pentru metale Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor | H290 H314 | Depozit substanțe chimice |
| 42 | Hidroxid de potasiu (30%) | Kg | 120 | Stație hidrogen | Bidon plastic | Poate fi coroziv pentru metale Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor | H290 H314 | Depozit substanțe chimice |
| 43 | Soluie Nalco PERMA TREAT PC-1917 | Kg | 150 | Producere apă deminera-lizată | Bidon plastic | - | - | Depozit substanțe chimice |
| 44 | Soluție NALCO Trac 114-PLUS | Kg | 150 | Tratare apă de răcire | Bidon plastic | Coroziv pentru metale, cat.1 Corodarea pielii cat.1B Lezarea grava a ochilor cat.1 | H290 H314 H318 | Depozit substanțe chimice |
| 45 | Soluție NALCO 77352 | Kg | 150 | Tratare apă de răcire | Bidon plastic | Coroziv pentru metale cat.1 Corodarea pielii subcateg. 1C Lezarea gravă a ochilor cat.1 Sensibilizarea pielii cat.1 Pericol pe termen lung pentru mediul acvatic cat.1 | H290 H314 H318 H317 H410 | Depozit substanțe chimice |
| 46 | Soluție NALCO 73500 | Kg | 175 | Tratare apă de răcire | Bidon plastic | Toxicitate acută cat.4 Corodarea pielii subcateg. 1B Lezarea gravă a ochilor cat.1 Sensibilizare respiratorie, cat.1 Sensibilizarea pielii, cat.1 Toxicitate asupra unui organ țintă specific, cat.3, aparat respirator Pericol pe termen lung pentru mediul acvatic, cat.3 | H302 H332 H314 H318 H334 H317 H335 H412 | Depozit substanțe chimice |
| 47 | Soluție TRASAR 3DT-426 | Kg | 150 | Tratare apă de răcire | Bidon plastic | Corodarea pielii, cat.1A Lezarea gravă a ochilor, cat.1 Toxicitate asupra unui organ țintă specific – o singură expunere, cat.3 – aparat respirator Toxicitate cronică pentru mediul acvatic, cat.2 | H314 H318 H335 H411 | Depozit substanțe chimice |
| 48 | Citra | L | 300 | Deconta-minare | Bidon plastic | Lichid inflamabil, cat.2 Iritarea pielii, cat.2 Sensibilizarea pielii cat.1 Lezarea grava a ochilor, cat.1 Toxicitate acvatică cronică, cat.2 | H226 H315 H317 H318 H411 | Depozit substanțe chimice |
| 49 | Acid citric | Kg | 150 | Deconta-minare | Bidon plastic | Lezarea gravă a ochilor, iritarea ochilor, cat.2 | H319 | Depozit substanțe chimice |
| 50 | Hipoclorit | L | 780 | Dezinfec-tant | Bidon plastic | Provoacă iritarea pielii Provoacă o iritare gravă a ochilor Nociv pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung | H315 H319 H412 | Depozit substanțe chimice |
| Soluții tampon/Standarde |
| Nr crt | Denumire substanță/ amestec | UM | Cantitate estimată | Domeniul de utilizare | Ambalare | Clasificare | Fraze de pericol | Stocare temporară |
| 1 | Soluție tampon pH=4 | mL | 500 | Analize chimice | Flacon 0,5 L | - | - | Depozit substanțe chimice |
| 2 | Soluție tampon pH=7 | mL | 500 | Analize chimice | Flacon 0,5 L | - | - | Depozit substanțe chimice |
| 3 | Soluție tampon pH=9 | mL | 500 | Analize chimice | Flacon 0,5 L | - | - | Depozit substanțe chimice |
| 4 | Buffer pH-4 | mL | 500 | Analize chimice | Flacon 0,5 L | - | - | Depozit substanțe chimice |
| 5 | Buffer pH-7 | mL | 500 | Analize chimice | Flacon 0,5 L | - | - | Depozit substanțe chimice |
| 6 | Buffer pH-9 | mL | 500 | Analize chimice | Flacon 0,5 L | - | - | Depozit substanțe chimice |
| 7 | Soluție standard pentru conductivita-te de 500µS/cm | mL | 500 | Analize chimice | Flacon 0,5 L | Cancerigeni-tate, cat.2 Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere repetată, cat.2 Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere repetată, cat.2 | H351 H373 | Depozit substanțe chimice |
| 8 | Soluție etalon pentru ionul florură pentru analize prin cromatogra-fie ionică | mL | 100 | Analize chimice | Flacon 100 ml | - | - | Depozit substanțe chimice |
| 9 | Soluție etalon pentru ionul clorură pentru analize prin cromatogra-fie ionică | mL | 100 | Analize chimice | Flacon 100 mL | - | - | Depozit substanțe chimice |
| 10 | Kit reactivi pentru determinare Azot total în ape în intervalul 0.5-22.0 mg/L N total | buc | 15 | Analize chimice | Flacon 100 ml | - | - | Depozit substanțe chimice |
| 11 | Kit reactivi pentru determinare Azot total în ape în intervalul 3-60 mg/L N total | buc | 15 | Analize chimice | Flacon 100 ml | - | - | Depozit substanțe chimice |
| 12 | Kit reactivi pentru analiză orto-fosfat și fosfor total în ape intervalul 0.3-15 mg/L P | buc | 15 | Analize chimice | Flacon 100 ml | - | - | Depozit substanțe chimice |
| 13 | Kit reactivi pentru analiză orto-fosfat și fosfor total în ape în intervalul 0.010-1.5 mg/L P | buc | 5 | Analize chimice | Flacon 100 ml | - | - | Depozit substanțe chimice |
| 14 | Kit reactivi pentru analiză orto-fosfat și fosfor total în ape în intervalul 0.2-5.0 mg/L P | buc | 20 | Analize chimice | Flacon 100 ml | - | - | Depozit substanțe chimice |
| 15 | Standard-Aluminiu | ml | 100 | Analize chimice | Flacon 100 ml | Corodarea pielii | H314 | Depozit substanțe chimice |
| 16 | Standard-Beriliu | mL | 100 | Analize chimice | Flacon 100 ml | Coroziv pentru metale, cat.1 Iritarea pielii cat.2 Iritarea ochilor cat.2 Sensibiliraea pielii, cat.1 Cangerigeni-tate, inhalare, cat.1B Toxicitate asupra unui organ țintă specific, expunere repetată, cat.2 | H290 H315 H319 H317 H350i H373 | Depozit substanțe chimice |
| 17 | Standard – Bor | mL | 100 | Analize chimice | Flacon 100 mL | - | - | Depozit substanțe chimice |
| 18 | Standard – Cadmiu | ml | 100 | Analize chimice | Flacon 100 mL | Coroziv pentru metale, cat.1 Iritarea pielii cat.2 Lezarea gravă a ochilor cat.1 Mutagenitatea celulor germinative, cat.1B Cancerigeni-tate 1B Toxicitate asupra unui organ țintă specific, expunere repetată, cat.2 | H290 H315 H318 H340 H350 H373 | Depozit substanțe chimice |
| 19 | Standard - Calciu | mL | 100 | Analize chimice | Flacon 100 mL | Coroziv pentru metale, cat.1 Iritarea pielii cat.2 Iritarea ochilor cat.2 | H290 H315 H319 | Depozit substanțe chimice |
| 20 | Standard – Cobalt | mL | 100 | Analize chimice | Flacon 100 mL | Coroziv pentru metale, cat.1 Iritarea pielii cat.2 Lezarea gravă a ochilor, cat.1 Cancerigeni-tate, cat 1B | H290 H315 H318 H350 | Depozit substanțe chimice |
| 21 | Standard – Fier | mL | 100 | Analize chimice | Flacon 100 mL | Coroziv pentru metale cat.1 Iritarea pielii cat.2 Iritarea ochilor cat.2 | H290 H315 H319 | Depozit substanțe chimice |
| 22 | Standard – Magneziu | mL | 100 | Analize chimice | Flacon 100 mL | Coroziv pentru metale cat.1 Iritarea pielii cat.2 Iritarea ochilor cat.2 | H290 H315 H319 | Depozit substanțe chimice |
| 23 | Standard – Molibden | mL | 100 | Analize chimice | Flacon 100 mL | Coroziv pentru metale cat.1 Iritarea pielii cat.2 Iritarea ochilor cat.2 Toxicitarea asupra unui organ țintă specific, o singură expunere cat. 3, aparatul respirator | H290 H315 H319 H335 | Depozit substanțe chimice |
| 24 | Standard – Potasiu | mL | 100 | Analize chimice | Flacon 100 ml | Coroziv pentru metale cat.1 Iritarea pielii cat.2 Iritarea ochilor cat.2 | H290 H315 H319 | Depozit substanțe chimice |
| 25 | Standard – Sodiu | mL | 100 | Analize chimice | Flacon 100 ml | Coroziv pentru metale cat.1 Iritarea pielii cat.2 Iritarea ochilor cat.2 | H290 H315 H319 | Depozit substanțe chimice |
| 26 | Standard – Cupru | mL | 100 | Analize chimice | Flacon 100 ml | Coroziv pentru metale Corodarea/ iritarea pielii Lezarea gravă a ochilor/ iritarea ochilor | H290 H315 H319 | Depozit substanțe chimice |
| 27 | Standard - Dysprosiu | mL | 100 | Analize chimice | Flacon 100 ml | - | - | Depozit substanțe chimice |
| 28 | Standard - Gadoliniu | mL | 100 | Analize chimice | Flacon 100 ml | Iritarea ochilor | H319 | Depozit substanțe chimice |
| 29 | Standard – Fosfor | mL | 100 | Analize chimice | Flacon 100 ml | - | - | Depozit substanțe chimice |
| 30 | Standard - Molibden | mL | 100 | Analize chimice | Flacon 100 ml | Corodarea, iritarea pielii, cat.2 Lezarea gravă a ochilor/ iritarea ochilor, cat.1 Periculos pentru mediul acvatic-pericol cronic, cat.3 | H315 H318 H412 | Depozit substanțe chimice |
| 31 | Standard - Mangan | mL | 100 | Analize chimice | Flacon 100 ml | Coroziv pentru metale, cat.1 Corodarea /iritarea pielii Lezarea gravă a ochilor/ iritarea ochilor | H290 H315 H319 | Depozit substanțe chimice |
| 32 | Standard - Siliciu | mL | 100 | Analize chimice | Flacon 100 ml | - | - | Depozit substanțe chimice |
| 33 | Standard – Titan | L | 100 | Analize chimice | Flacon 100 ml | Corodarea/ iritarea pielii, cat.1A Lezarea gravă a ochilor/ iritarea ochilor, cat.1 | H314 H318 | Depozit substanțe chimice |
| 34 | Standard - Vanadiu | mL | 100 | Analize chimice | Flacon 100 ml | Poate fi coroziv pentru metale Poate provoca iritarea pielii Provoacă o iritare gravă a ochilor | H290 H315 H319 | Depozit substanțe chimice |
| 35 | Standard – Crom | mL | 100 | Analize chimice | Flacon 100 ml | Poate fi coroziv pentru metale Poate provoca o reacție alergică a pielii Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung | H290 H317 H412 | Depozit substanțe chimice |
| 36 | Standard - Uraniu | mL | 100 | Analize chimice | Flacon 100 ml | Toxicitate acută, cat.2 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung | H330 H300 H373 H413 | Depozit substanțe chimice |
| 37 | Standard Thoriu | mL | 100 | Analize chimice | Flacon 100 ml | Toxicitate acută, cat.2 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung | H330 H300 H373 H413 | Depozit substanțe chimice |
| 38 | Soluție tampon pH=4.005±0.010 | mL | 500 | Analize chimice | Flacon 500 ml | - | - | Depozit substanțe chimice |
| 39 | Soluție tampon pH=7.000±0.010 | mL | 500 | Analize chimice | Flacon 500 ml | Toxicitate acută, cat.4 Provoacă iritarea ochilor, cat.2 | H302 H319 | Depozit substanțe chimice |
| 40 | Soluție tampon pH=10.012±0.010 | mL | 500 | Analize chimice | Flacon 500 ml | Provoacă iritarea pielii, cat.2 | H319 | Depozit substanțe chimice |
| 41 | Zirconiu pin Std 0.1 G.M, H-10 ppm, N-20 ppm, O-1490 ppm, 10 g | g | 10 | Analize chimice | Flacon 10 g | Provoacă iritarea ochilor, cat.2 Provoacă iritarea pielii, cat.1 | H317 H319 | Depozit substanțe chimice |
| 42 | Accelerator Nibbled, Nickel flux 501-598, 100 g | g | 100 | Analize chimice | Flacon 100 g | Cancerigen, cat.2 Provoacă iritarea pielii, cat.1 Provoacă iritarea sistemului respirator, cat.1 | H351 H317 H334 | Depozit substanțe chimice |
| 43 | Standard de Hidrogen pin d 6 mm, 1.4546.9 H-0.97 mg/kg | g | 100 | Analize chimice | Flacon 100 g | Provoacă iritarea ochilor, cat.2 Provoacă iritarea pielii, cat.1 Toxicitate asupra unui organ țintă specific, expunere acută, cat.2 Toxicitate acută, inhalare cat.1 | H317 H319 H330 | Depozit substanțe chimice |
| 44 | Standard de carbon și sulf în oțel | g | 100 | Analize chimice | Flacon 100 g | Provoacă iritarea ochilor, cat.2 Provoacă iritarea pielii, cat.1 Toxicitate acută, inhalare cat.1 Provoacă efecte cancerigene, cat.2 | H317 H319 H330 H351 | Depozit substanțe chimice |
| 45 | Flux Staniu pentru determinare hidrogen | g | 450 | Analize chimice | Flacon 100 g | Provoacă iritarea ochilor, cat.2 Provoacă iritarea pielii, cat.1 Toxicitate acută, inhalare cat. 1 | H317 H319 H330 | Depozit substanțe chimice |
| 46 | CRM 123-1÷123-7_U3O8 | g | 350 | Analize chimice | Flacon 100 g | Provoacă iritarea ochilor, cat.2 Provoacă iritarea pielii, cat.1 Toxicitate asupra unui organ țintă specific, expunere repetată, cat.2 Toxicitate asupra unui organ țintă specific, expunere acută, cat.2 Toxicitate asupra unui organ țintă specific, expunere repetată, cat.2 | H317 H319 H373 H330 H373 | Depozit substanțe chimice |
| 47 | CRM-129-A_U3O8 | g | 100 | Analize chimice | Flacon 100 g | Provoacă iritarea ochilor, cat.2 Provoacă iritarea pielii, cat.1 Toxicitate asupra unui organ țintă specific, expunere repetată, cat.2 Toxicitate asupra unui organ țintă specific, expunere acută, cat.2 Toxicitate asupra unui organ țintă specific, expunere repetată, cat.2 | H317 H319 H373 H330 H373 | Depozit substanțe chimice |
| 48 | Detergent de spălat sticlărie de laborator -Lab wash Premium | L | 10 | spălat sticlărie de laborator | Flacon 5 L | Toxicitate acută orală; Toxicitate acută dermică; Provoacă arsuri severe ale pielii și leziuni ale ochilor; Cancerigen cat.2 | H314 H290 H302 H318 | Depozit substanțe chimice |
| 49 | Neutralizator pentru mașina de spălat sticlărie de laborator - Lab wash Acidrinsec C | L | 10 | Neutraliza-tor mașină spălat sticlărie de laborator | Flacon 5 L | Provoacă iritații grave ale ochilor | H319 | Depozit substanțe chimice |
| GAZE |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumire | UM | Cantitate estimată | Utilizare | Ambalare | Clasificare | Fraze de pericol | Depozitare tenporară |
| 1 | Heliu 4,6, puritate 99,996% | Nm3 | 7800 | Producție | Recipient sub presiune | Gaz sub presiune | H280 | Boxa gaze |
| 2 | Argon tehnic | Nm3 | 2500 | Producție | Recipient sub presiune | Gaz sub presiune | H280 | Boxa gaze |
| 3 | Azot | Nm3 | 18000 | Producție | Recipient sub presiune | Gaz sub presiune | H280 | Producție proprie |
| 4 | Hidrogen | Nm3 | 140760 | Producție | Rezervoare | Gaz sub presiune | H280 | Producție proprie |
| 5 | Argon 5,3 puritate 99,9993% | Nm3 | 1600 | Producție | Recipient sub presiune | Gaz sub presiune | H280 | Boxa gaze |
| 6 | Hidrogen gaz 6.0 puritate 99,9999% | Nm3 | 40 | Producție | Recipient sub presiune | Gaz sub presiune | H280 | Boxa gaze |
| 7 | Oxigen gaz | Nm3 | 36 | Producție | Recipient sub presiune | Gaz sub presiune | H280 | Boxa gaze |
| 8 | Heliu gaz 6.0 puritate min 99,9999% | Nm3 | 102 | Producție | Recipient sub presiune | Gaz sub presiune | H280 | Boxa gaze |
| 9 | Azot gaz 4.6 puritate 99,996% | Nm3 | 75 | Producție | Recipient sub presiune | Gaz sub presiune | H280 | Boxa gaze |
| 10 | Azot lichid | L | 1500 | Analize chimice | Recipient sub presiune | Gaz sub presiune | H281 | Vas |
| 11 | Gaz P10 | Nm3 | 300 | Laborator Radiopro-tecție și Dozimetrie Personal | Butelie | Gaz sub presiune | H 280 | Boxa butelie |
| Substanțe clasificate ca precursori de droguri |
| 1 | Acid clorhidric suprapur | L | 290 | Producție SA | Flacon plastic/ sticla | Corodarea pielii cat.1B | H290 H314H335 | Depozit substanțe chimice |
| 2 | Acid sulfuric | L | 8 | Analize chimice | Flacon plastic /sticla | Coroziv pentru metale cat.1 Corodarea pielii cat.1A | H290 H314 | Depozit substanțe chimice |
| 3 | Acetonă | kg | 967 | Analize Chimice Secția Asamblare | Flacon Plastic/ sticla | Lichid inflamabil cat.2 Provoacă iritarea ochilor cat. 2 | H225 H319H336 | Depozit substanțe chimice |
| Substanțe clasificate ca precursori de explozivi |
| 1 | Acid azotic 65% | L | 90 | Analize chimice | Flacon plastic/ sticlă | Lichid oxidant cat. 3 Corodarea pielii cat. 1A | H272 H314 H300 H310 H330 H314 | Depozit substanțe chimice |
| 2 | Acid azotic 69,5% suprapur | L | 35 | Analize chimice | Flacon plastic/ sticlă | Lichid oxidant cat. 3 Corodarea pielii cat. 1A | H272 H314 H300 H310 H330 H314 | Depozit substanțe chimice |
| 3 | Acid sulfuric 95-97% | L | 8 | Analize chimice | Flacon plastic/ sticlă | Coroziv pentru metale cat.1 Corodarea pielii 1A | H290 H314 | Depozit substanțe chimice |
| 4 | Acetonă | L | 967 | Analize chimice Secția Asamblare | Flacon plastic/ sticlă | Lichid inflamabil cat. 2 Provoacă iritarea ochilor cat. 2 | H225 H319H336 | Depozit substanțe chimice |
| 5 | Apă oxigenată (peroxid de hidrogen) | L | 25 | Analize chimice Atac pastile UO2 | Flacon plastic/ sticlă | Lichid oxidant cat. 1 Toxicitate acută cat.4 Corodarea pielii cat. 1A | H302 H332 H314 H271 | Depozit substanțe chimice |

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 98/2013 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi și Legii nr. 250/2022 privind precursorii de explozivi, precum si pentru modificarea unor acte normative, în cadrul FCN Pitești a fost desemnat un responsabil de activitatea cu precursori de explozivi restrictionați. Evidența achiționării acestora se realizează într-un Registru privind precursorii de explozivi restrictionați, înregistrat la Inspectoratul de Poliție al Județului Argeș – Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase.

- Uleiuri

| Nr. crt. | Denumire ulei | UM | Cantitate estimată | Clasificare | Fraze de pericol | Stocare temporară |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ulei Festo /Ultragrad pompe vid | L | 40 | - | - | Depozit uleiuri |
| 2 | Ulei Santovac 5 | L | 2 | - | - | Depozit uleiuri |
| 3 | Ulei Ultragrade 70 (pompele de vid mecanice) | L | 24 | - | - | Depozit uleiuri |
| 4 | Ulei PFPE DRYNET*25/6 | L | 2 | - | - | Depozit uleiuri |
| 5 | Ulei Texaco RANDO HD 32 | L | 634 | - | - | Depozit uleiuri |
| 6 | Ulei Singer | L | 2 | - | - | Depozit uleiuri |
| 7 | Ulei Shell Tonna S3 M68 | L | 832 | - | - | Depozit uleiuri |
| 8 | Ulei COOLREX 35 Red | L | 60 | - | - | Depozit uleiuri |
| 9 | Ulei Texaco MEROPA 150 | L | 20 |  |  | Depozit uleiuri |
| 10 | Ulei Velocite OIL 3 | L | 210 | Toxic prin aspirație cat.1 | H304 | Depozit uleiuri |
| 11 | Ulei Velocite OIL 4 | L | 210 | Toxic prin aspirație cat.1 | H304 | Depozit uleiuri |
| 12 | Ulei compresor Mobil Rarus SHC 1025 | L | 100 | - | - | Depozit uleiuri |
| 13 | Ulei grup electrogen 75 KVA-Mobil 15W40 | L | 15 | - | - | Depozit uleiuri |
| 14 | Ulei special OFSW – 32 | L | 40 | - | - | Depozit uleiuri |
| 15 | Ulei Ultragrade PERFORMANCE 20 | L | 8 | - | - | Depozit uleiuri |
| 16 | Ulei Ultragrade PERFORMANCE 70 | L | 20 | - | - | Depozit uleiuri |
| 17 | Ulei Texaco RANDO HD 32 | L | 624 | - | H400 H410 H315 | Depozit uleiuri |
| 18 | Ulei Siliconic 704EU | L | 20 | Toxicitate acvatică cronică cat.2 | H413 | Depozit uleiuri |
| 19 | Ulei hidraulic Oil HLP 10 | L | 75 | Iritarea ochilor clasa 2A Toxicitate acvatică cronică cat.2 | H319 H413 | Depozit uleiuri |
| 20 | Ulei ghidaje | L | 350 | - | - | Depozit uleiuri |

Ȋn activitatea de funcţionare şi întreţinere a echipamentelor pot fi utilizate anual diferite cantităţi de uleiuri hidraulice, de ungere, de vid, vaseline. Cantităţile de uleiuri utilizate vor fi incluse ȋn cadrul raportării privind uleiurile uzate.

Refrigeranți/Agenți frigorifici utilizați în cadrul FCN Pitești:

| Nr.crt | Denumire refrigerant/agent frigorific | Utilizare |
| --- | --- | --- |
| 1 | R410A | Chilere climatizare hala I, II, III și hala IV; Chiller răcire apă cuptoare Harper și Stație Hidrogen |
| 2 | R407C | Chiller tip rooftop (motocondensantă) Hala nr. IV; HPM; Uscătoare aer comprimat |
| 3 | R410A, R32 | Aparate aer condiționat mono și multisplit |
| 4 | R404A | Instalație tratament termic teci grafitare; Chiller condensare gaz hidrogen |
| 5 | R134A | Uscătoare aer comprimat |

Cantitățile de agent frigorific variază în funcție de puterea frigorifică a echipamentului între 1 kg (aparate climatizare AC) și aprox. 30 kg chiller nr. 3 (hala III). Acesta se completează doar în cazurile accidentale în care este pierdută o anumită cantitate sau se recuperează în cazul când se intervine în circuitul frigorific.

2. Modul de gospodărire

FCN respectă prevederile Regulamentului nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice – REACH, cu completările şi modificările ulterioare, ale Legii nr. 142/2018 privind precursorii de droguri, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023, cu modificările și completările ulterioare.

#### Ambalare

Substanţele şi amestecurile periculoase sunt păstrate în ambalajele producătorului existând cerinţe procedurate ca atât la comandă cât şi la recepţie şi la inspecţiile periodice să se urmărească integritatea şi etanşeitate ambalajelor, etichetarea corectă cu informaţii asupra denumirii produsului, marca fabricii şi denumirea fabricantului, data fabricaţiei, termenul de garanţie, date strict necesare de prim ajutor pentru evitarea pericolelor chimice, de îndepărtare a produselor reziduale şi unde este cazul restricţii de utilizare a produsului. În cazul deteriorării accidentale a ambalajelor, produsul chimic este transferat în alte containere compatibile cu caracteristicile sale urmărindu-se ca acestea să fie curate pentru a nu impurifica produsul, să fie etichetate corespunzător şi să îndeplinească orice alte cerinţe specifice.

#### Transport

Pentru transportul substanțelor și amestecurilor periculoase se utilizează mijloacele de transport ale prestatorilor de servicii. Organizarea transporturilor se efectuează cu respectarea Acordului european privind transportul de mărfuri periculoase, (A.D.R), în vigoare şi a cerinţelor specifice pericolelor asociate. Sunt folosiți şoferi şi consilieri de siguranţă, dacă este cazul, mijloace de transport autorizate pentru mărfuri periculoase şi echipate conform normativelor.

Prin contractele de achiziţie substanțe si amestecuri periculoase se includ şi transporturile necesare până la sediul FCN-Piteşti cu cerinţe clare privind respectarea legislaţiei aplicabile pentru transportul mărfurilor periculoase, autorizarea corespunzătoare a mijloacelor de transport şi personalului, ambalarea şi etichetarea conform normelor de transport aplicabile produselor.

FCN respectă prevederile Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2134/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase – RNTR 3, cu modificările și completările ulterioare.

#### Depozitare

În FCN substanţele şi amestecurile periculoase sunt depozitate în funcţie de compatibilităţi în spaţii special amenajate, prevăzute cu sisteme de închidere, iar accesul ȋn aceste spaţii se face numai în prezenţa gestionarului de substanţe şi amestecuri periculoase. Evidenţa consumurilor de substanţe şi amestecuri periculoase, precum şi a substanţelor clasificate (precursori) se ţine în registre, de către gestionarul de substanţe şi amestecuri periculoase.

#### Folosire – comercializare

Lucrul cu substanţele şi amestecurile periculoase se face ţinând cont de fişele cu date de securitate în încăperi special amenajate şi se realizează conform procedurilor de lucru elaborate pe compartimente.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanţele şi amestecurile periculoase

Ambalajele  sunt recuperate după utilizarea produsului şi se returnează la furnizor, se reutilizează pentru depozitarea aceloraşi tipuri de produse sau se stochează temporar în spaţii special amenajate pentru a fi predate la operatori autorizaţi în vederea valorificării ori eliminării.

4. Instalaţiile, amenajările, dotările şi măsurile pentru protecţia factorilor de mediu şi pentru intervenţiile în caz de accident

Toate substanţele/amestecurile periculoase şi cele aflate sub presiune sunt depozitate conform normelor de securitate, sănătate în muncă şi de prevenire şi stingere a incendiilor în vigoare.

Depozitele sunt prevăzute cu pardoseli de gresie şi başe de colectare în caz de scurgeri accidentale şi au dotări şi amenajări care să elimine posibilitatea afectării elementelor de mediu.

În depozitarea substanţelor şi amestecurilor periculoase este îndeplinită condiţia de a nu exista niciun contact fizic între produsele incompatibile. Condiţiile de depozitare trebuie să asigure îndeplinirea, de asemenea, şi a cerinţelor de păstrare specifice produsului conform fişei tehnice de securitate, precum şi a cerinţelor de securitate precizate în normele legislative aplicabile, de exemplu pentru substanţele din categoria precursorilor de droguri, pentru substanţele şi amestecurile periculoase, inflamabile, inclusiv deşeurile rezultate din utilizarea acestor produse.

Substanţele/amestecurile periculoase sunt ridicate din depozite numai în limita cantităţii strict necesare de către persoane special desemnate pentru gestionarea acestora. La intrarea în fiecare depozit există si este afisata lista cu substanţele depozitate în spaţiile respective în funcţie de compatibilităţi.

Toate substanţele şi amestecurile periculoase sunt achiziţionate şi păstrate în recipienţi, ambalaje, rezervoare sau tancuri, cele vrac, containerele furnizorului, butelii de gaze sub presiune închise şi sigilate, nedeteriorate şi corect etichetate conform normativelor legale în vigoare.

Zonele de depozitare au pardoseala din ciment sau gresie antiacidă şi sunt prevăzute cu lădiţe de nisip pentru eliminarea prin absorbţie a eventualelor scurgeri accidentale; aceste spaţii sunt inspectate periodic atât din punctul de vedere al integrităţii, cât şi pentru identificarea eventualelor degradări sau a pierderii etichetelor ataşate.

5. Monitorizarea gospodăririi substanţelor şi amestecurilor periculoase

FCN Pitesti deţine un registru pentru evidenţa substanţelor şi amestecurilor periculoase. Raportarea utilizării acestora se face conform prevederilor  Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) și Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, demodificare și de abrobare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

Respectarea convenţiilor internaţionale, a reglementărilor comunitare şi ale organismelor O.N.U. la care România a aderat se regăseşte în sistemul de monitorizare şi raportare implementat prin actele normative din legislaţia naţională care preiau aceste cerinţe.

Substanţele chimice pentru prepararea reactivilor necesari determinărilor de laborator sunt utilizate în cadrul laboratoarelor de analize chimice din cadrul FCN Piteşti.

Efectuarea analizelor de laborator se realizează cu aparatura specifică a cărei utilizare este descrisă în procedurile laboratorului. Analizele efectuate, condiţiile de prelevare a probelor şi prepararea acestora pentru determinările parametrilor chimici de funcţionare sunt cuprinse în proceduri specifice de laborator.

Cantităţile de substanţe chimice utilizate pentru condiţionare chimică a sistemelor din FCN Piteşti sunt înregistrate în evidenţele laboratorului de analize chimice.

VI. Programul pentru conformare – nu este cazul