RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDRO-METEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI

în intervalul 25.02.2024, ora 08.00 – 26.02.2024, ora 08.00

#### SITUAŢIA HIDRO-METEOROLOGICĂ

1. Situația și prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 26.02.2024, ora 07.00

RÂURI

Debitele au fost, în general, staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Suceava, Trotuș, cursul superior al Prutului și cursurile inferioare ale Moldovei și Buzăului, unde au fost în scădere.

Pe râurile din bazinul superior și mijlociu al Buzăului, bazinele superioare ale Jiului și Ialomiței, afluenții Oltului mijlociu, cursul mijlociu al Jiului și cursul inferior al Prutului, debitele au fost în ușoară creștere datorită precipitațiilor lichide prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă din zonele montane aferente și propagării.

Debitele se situează la valori peste mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crișul Repede, Mureș (exceptând Târnavele), Moldova, în bazinele superioare ale Jiului, Lotrului, Cibinului, Trotușului, Buzăului, bazinele superioare și mijlocii ale Oltului, Bistriței şi pe cursurile Timișului, Siretului și Sucevei.

Pe celelalte râuri debitele se situează la valori cuprinse între 30-80% din normalele lunare, mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Moravița, Vedea, Rm. Sărat, Bârlad, Jijia, bazinul inferior al Argeșului, pe unii afluenți din bazinele inferioare ale Jiului, Oltului și pe unele râuri din Dobrogea.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Debitele vor fi în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Vedea, Argeș, Ialomița, Bârlad, afluenții Prutului, afluenții Oltului inferior și pe cele din Dobrogea unde vor fi staționare.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.

DUNĂRE

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 25.02.2024 – 26.02.2024 a fost în scădere, având valoarea de 6600 m3/s, peste media multianuală a lunii februarie (5300 m3/s).

În  aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Galați și staționare pe sectorul Isaccea – Tulcea.

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în scădere (6500 m3/s).

În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere.

Se situează în faza I-a de apărare următoarele sectoare de dig:

- Sulina, R3 și Tudor Vladimirescu (din administrarea ANAR); Chilia Veche și Nufăru-Victoria (din administrarea consiliilor locale) - jud. Tulcea.

2. Situația meteorologică în intervalul 25.02.2024, ora 08.00 – 26.02.2024, ora 06.00

ÎN ŢARĂ

Valorile termice s-au situat cu mult peste normele perioadei în aproape toată țara (abateri față de mediile climatologice în general de 7...12 grade), deși în jumătatea de est au fost în scădere față de ziua anterioară, local chiar accentuată. În regiunile vestice și în extremitatea de sud-sud-vest au fost perioade de cer variabil, iar în restul teritoriului înnorările au fost mai persistente, îndeosebi ziua. A plouat slab local în Muntenia și Moldova, pe arii restrânse în Oltenia și sud-estul Transilvaniei și cu totul izolat în celelalte regiuni; la munte, pe spații mici, au fost precipitații predominant sub formă de ploaie. Vântul a suflat slab şi moderat, cu ușoare intensificări în zona de deal din Crișana, în sudul Banatului și al Transilvaniei și în deltă (viteze de până la 45...50 km/h), precum și la munte, cu rafale de 65 km/h în masivele cele mai înalte din Carpații Meridionali. Stratul de zăpadă s-a menținut în cea mai mare parte a zonei montane, deși a continuat să fie în diminuare la înălțimi de sub 1700 m și aseară la ora 20 măsura –în platformele stațiilor meteorologice- până la 156 cm în Munții Făgăraș, 143 cm în Munții Călimani și 121 cm în Munții Țarcu. Temperaturile maxime s-au încadrat între 9 grade la Sulina și 20 de grade la Banloc, Moldova Nouă, Calafat, Băilești și Bechet, iar la ora 6.00 valorile termice erau cuprinse între -1 grad la Joseni și Toplița și 13 grade la Moldova Nouă. S-a semnalat ceață -în orele dimineții cu totul izolat în centru și est, iar în a doua parte a nopții local în jumătatea de nord a Moldovei și pe arii restrânse în Dobrogea și estul Transilvaniei.

Observație: de ieri de la ora 6.00 au fost în vigoare 2 atenționări cod galben pentru fenomene meteorologice periculoase imediate, 1 emisă de SRPV Bacău și 1 de SRPV Sibiu.

LA BUCUREŞTI

Deși în scădere față de intervalul anterior, valorile termice au continuat să se situeze cu mult peste normele perioadei. Pe timpul zilei, nebulozitatea a fost persistentă și trecător a plouat slab, apoi cerul a devenit variabil. Vântul a suflat slab până la moderat. Temperatura maximă a fost de 14 grade la stația meteo Băneasa și 15 grade la Filaret și Afumați (valori cu 8...9 grade peste media climatologică a datei), iar la ora 6.00 se înregistrau 5 grade la Afumați, 6 grade la Băneasa și 7 grade la Filaret.

3. Prognoza meteorologică în intervalul 26.02.2024, ora 08.00 – 27.02.2024, ora 08.00

ÎN ŢARĂ

Vremea se va menține mult mai caldă decât în mod obișnuit spre sfârșitul lunii februarie, deși valorile termice din timpul nopții vor fi în scădere față de intervalul anterior în jumătatea de est a țării. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în zonele montane și submontane, în extremitatea sud-vestică și cea de nord-est, dar numai izolat vor fi ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări pe crestele montane, în Banat și trecător în Moldova. Temperaturile maxime se vor încadra între 10...12 grade pe litoral și în jurul a 20 de grade în Crișana și sudul Munteniei; minimele termice vor fi cuprinse între 0 și 8 grade, mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali, spre -3 grade, dar și mai ridicate în Dealurile de Vest. În cursul nopții, cu probabilitate mai mare în sudul extrem și în sud-est, pe alocuri se vor forma nori joși sau ceață.

LA BUCUREŞTI

Valorile termice, cu precădere cele diurne, vor fi mult mai ridicate decât normele finalului de februarie. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat. Temperatura maximă va fi de 18...19 grade, iar cea minimă de 1...4 grade. La sfârșitul nopții, vor fi condiții pentru formarea de nori joși și ceață.

- CALITATEA APELOR

Administrația Națională Apele Române informează despre producerea, in data de 25.02.2024, ora 17.00, unei poluări accidentale (culoare si miros modificate ale apei) pe râul Crasna (afluent al râului Tisa), sectorul cuprins intre limita cu județul Sălaj (aval localitatea Dersida) – localitatea Giorocuta - până in localitatea Supurul de Jos (județul Satu Mare). S-au recoltat probe de apă din mai multe secțiuni in vederea efectuării de analize fizico-chimice. Precizăm faptul că nu s-a constatat mortalitate piscicola. Vom reveni cu informații suplimentare.

- ALIMENTĂRI CU APĂ

Administratia Bazinala de Apă Prut-Bârlad

- Judetul Botoșani: Se menține situația de restricții în alimentarea cu apă pentru piscicultură la folosința S.C. Pirania S.R.L. Botoșani - pepiniera piscicolă Hăvarna, prin reducerea debitelor la sursa r. Băseu - ac. Cal Alb corespunzător treptei III de restricții.

- Județul Iași:  Se menține situația de restricții în alimentarea cu apă pentru piscicultură la folosințele:

*S.C. Noralex S.R.L. Iași, S.C. Piscicola S.R.L. Iași si S.C. CC & PES S.R.L. Iași prin încetarea livrării apei din sursa r. Miletin – ac.Hălceni.

*S.C. ACVACOM SRL Iași prin reducerea debitelor la sursa r. Gurguiata – ac.Plopi  corespunzător treptei III de aplicare a restricțiilor.

* SC MIHPES SRL Iași prin reducerea debitelor la sursa r. Valea Oii – ac.Sarca corespunzător treptei III de aplicare a restricțiilor.

- Se menține situația de restricții în alimentarea cu apă la folosința:

*S.C. APAVITAL S.A. Iași prin reducerea debitelor de la 33.0 l/s la 26.0 l/s la sursa r. Bahlui – ac.Pârcovaci corespunzător treptei III de aplicare a restricțiilor.

- Județul Vaslui: Se mențin prevederile „Planului de restricții și folosire a apei în perioade deficitare”, treapta a III-a, pentru: S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI – Sucursala Vaslui din acumularea Solești.

Administrația Bazinală de Apă Olt

- Județul Brașov: Începand cu data de 21.12.2023 Compania APA Brașov S.A. anunță începerea diminuării preluării de apă brută din Acumularea Săcele – pr.Tarlung cu 450 l/s și începerea compensării necesarului de apă din sursa subterană de rezervă - Front captare A.N.I.F. – zona Hărman Prejmer (aplicare prevederi “Plan de restricții și folosire a apei în periodele deficitare”). Nu s-au impus restricții de alimentare cu apă la populație.

###### CALITATEA MEDIULUI

- În domeniul aerului

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite.

- În domeniul solului și vegetației

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite.

- În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite.

- În municipiul Bucureşti

Nu s-au înregistrat evenimente deosebite.